УТВЕРЖДЕН

приказом Министерства

труда и социальной защиты Российской Федерации

от «11» апреля 2014 г. № 238н

ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЙ СТАНДАРТ

Специалист по эксплуатации и обслуживанию многоквартирного дома

75

Регистрационный номер

I. Общие сведения

| Техническая эксплуатация, обслуживание, санитарное содержание и благоустройство объектов общего имущества многоквартирного дома |  | 16.011 |
| --- | --- | --- |
| (наименование вида профессиональной деятельности) | Код |
| Основная цель вида профессиональной деятельности: |
| Организация и проведение работ, обеспечивающих сохранность общего имущества многоквартирного дома в течение нормативного срока его службы, комфортные и безопасные условия проживания |
| Группа занятий: |
| 1229 | Руководители специализированных (производственно - эксплуатационных) подразделений (служб), не вошедшие в другие группы | 2141 | Архитекторы и инженеры по транспортному и городскому строительству |
| 2142 | Инженеры по промышленному и гражданскому строительству | 3112 | Техники по промышленному и гражданскому строительству |
| 3439 | Прочий средний административно-управленческий персонал, не вошедший в другие группы | - | - |
| (код ОКЗ) | (наименование) | (код ОКЗ) | (наименование) |
| Отнесение к видам экономической деятельности: |
| 45.21.6 | Производство общестроительных работ по строительству прочих зданий и сооружений, не включенных в другие группировки |
| 45.25.5 | Производство каменных работ |
| 45.31 | Производство электромонтажных работ |
| 45.33 | Производство санитарно-технических работ |
| 45.41 | Производство штукатурных работ |
| 45.42 | Производство столярных и плотничных работ |
| 45.43 | Устройство покрытий полов и облицовка стен |
| 45.44 | Производство малярных и стекольных работ |
| 45.45 | Производство прочих отделочных и завершающих работ |
| 70.32.1 | Управление эксплуатацией жилого фонда |
| 70.32.3 | Деятельность по учету и технической инвентаризации недвижимого имущества |
| 74.70.1 | Чистка и уборка производственных и жилых помещений и оборудования |
| (код ОКВЭД) | (наименование вида экономической деятельности) |

| II. Описание трудовых функций, входящих в профессиональный стандарт (функциональная карта вида профессиональной деятельности) |
| --- |
| Обобщенные трудовые функции | Трудовые функции |
| код | наименование | уровень квалификации | наименование | код | уровень (подуровень) квалификации |
| А | Обеспечение и проведение работ по эксплуатации, обслуживанию, санитарному содержанию и благоустройству общего имущества многоквартирного дома | 5 | Проведение технических осмотров и подготовка к сезонной эксплуатации общего имущества многоквартирного дома | А/01.5 | 5 |
|  |  |  | Проведение диспетчерского и аварийного обслуживания общего имущества многоквартирного дома | А/02.5 | 5 |
|  |  |  | Проведение работ по санитарному содержанию, благоустройству общего имущества и придомовой территории многоквартирного дома | А/03.5 | 5 |
| В | Обеспечение и проведение ремонтных работ общего имущества многоквартирного дома | 6 | Оценка физического износа и контроль технического состояния конструктивных элементов, систем инженерного оборудования, разработка перечня (описи) работ по ремонту общего имущества многоквартирного дома | В/01.6 | 6 |
|  |  |  | Проведение текущего ремонта общего имущества многоквартирного дома | В/02.6 | 6 |
|  |  |  | Проведение капитального ремонта общего имущества многоквартирного дома | В/03.6 | 6 |
| С | Руководство комплексом работ по эксплуатации и обслуживанию общего имущества многоквартирного дома | 6 | Обеспечение результативной работы управляющей организации | C/01.6 | 6 |
|  |  |  | Разработка планов и графиков проведения работ по технической эксплуатации и обслуживанию общего имущества многоквартирного дома | C/02.6 | 6 |
|  |  |  | Разработка мероприятий по повышению санитарного содержания, благоустройства, безопасного проживания и энергоэффективности в многоквартирном доме | C/03.6 | 6 |
|  |  |  | Координация действий между собственниками, подрядными и ресурсоснабжающими организациями по вопросам эксплуатации и обслуживания общего имущества многоквартирного дома | С/04.6 | 6 |

III. Характеристика обобщенных трудовых функций

| 3.1. Обобщенная трудовая функция |
| --- |
| Наименование | Обеспечение и проведение работ по эксплуатации, обслуживанию, санитарному содержанию и благоустройству общего имущества многоквартирного дома | Код | А | Уровень квалификации | 5 |

| Происхождение обобщенной трудовой функции | Оригинал | X | Заимствовано из оригинала |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Код оригинала | Регистрационный номер профессионального стандарта |

| Возможные наименования должностей | Диспетчер (аварийно-восстановительной службы) Мастер по эксплуатации и обслуживанию общего имущества Техник-смотритель Мастер по благоустройству и озеленению территорий домовладений Техник по благоустройству и озеленению территорий домовладений |
| --- | --- |
| Требования к образованию и обучению | Среднее профессиональное образование Дополнительные профессиональные программы – программы повышения квалификации, программы профессиональной переподготовки |
| Требования к опыту практической работы | При наличии среднего профессионального образования требования к опыту практической работы не предъявляются Для остальных требуется практический опыт (производственный стаж), полученный в ходе трудовой деятельности в сфере жилищно-коммунального хозяйства не менее шести месяцев |
| Особые условия допуска к работе | - |
| Дополнительные характеристики |
| Наименование документа | Код | Наименование базовой группы, должности (профессии) или специальности |
| ОКЗ | 3112 | Техники по промышленному и гражданскому строительству |
|  | 3439 | Прочий средний административно-управленческий персонал, не вошедший в другие группы |
| ЕКС |  | Мастер (аварийно-восстановительной) службы Диспетчер (аварийно-восстановительной службы) Диспетчер (объединенной диспетчерской службы) Техник по технической эксплуатации и обслуживанию общего имущества Мастер по благоустройству и озеленению территорий домовладений Старший техник (техник) по благоустройству и озеленению территорий домовладений Техник-смотритель |
| ОКСО | 100110 270103 270102 270105 | Домоведение Строительство и эксплуатация зданий и сооружений Промышленное и гражданское строительство Городское строительство и хозяйство |

| 3.1.1. Трудовая функция |
| --- |
| Наименование | Проведение технических осмотров общего имущества и подготовка к сезонной эксплуатации | Код | А/01.5 | Уровень (подуровень) квалификации | 5 |
| Происхождение трудовой функции | Оригинал | Х | Заимствовано из оригинала |  |  |
|  |  | Код оригинала | Регистрационный номер профессионального стандарта |
| Трудовые действия | Организация работы специальной комиссии для осмотра общего имущества |
|  | Проведение плановых осмотров общего имущества с целью установления возможных причин возникновения дефектов и выработки мер по их устранению |
|  | Проведение внеплановых осмотров общего имущества после стихийных бедствий |
|  | Принятие необходимых мер по устранению обнаруженных во время осмотров общего имущества дефектов |
|  | Ведение журнала осмотров общего имущества и паспорта готовности объектов к эксплуатации |
|  | Оформление актами результатов осмотров состояния общего имущества |
|  | Проведение работы по подготовке общего имущества к сезонной эксплуатации |
|  | Подготовка рекомендаций собственникам для выполнения текущего ремонта общего имущества согласно действующим нормативным документам |
| Необходимые умения | Применять инструментальные методы контроля технического состояния конструктивных элементов и систем инженерного оборудования общего имущества |
|  | Пользоваться современным диагностическим оборудованием для выявления скрытых дефектов общего имущества многоквартирного дома |
|  | Обеспечивать внедрение передовых методов и приемов труда |
|  | Использовать информационно-коммуникационные технологии в профессиональной деятельности |
|  | Готовить документы: письма, заявки, акты, дефектные ведомости, протоколы, докладные и служебные записки и другие документы, относящиеся к организации проведения технических осмотров и подготовке к сезонной эксплуатации общего имущества многоквартирного дома |
| Необходимые знания | Методы визуального и инструментального обследования общего имущества многоквартирного дома |
|  | Законодательные акты, постановления, нормативно-технические документы всех уровней власти и местного самоуправления, регламентирующие проведение технических осмотров общего имущества и подготовке к сезонной эксплуатации |
|  | Технология и организация работ при проведении технических осмотров и подготовке к сезонной эксплуатации общего имущества многоквартирного дома |
|  | Правила охраны труда при проведении технических осмотров и подготовке к сезонной эксплуатации общего имущества многоквартирного дома |
|  | Требования к составлению отчетности |
|  | Основы трудового законодательства и правила внутреннего трудового распорядка |
|  | Правила и нормы технической эксплуатации |
| Другие характеристики | - |

| 3.1.2. Трудовая функция |
| --- |
| Наименование | Проведение диспетчерского и аварийного обслуживания общего имущества многоквартирного дома | Код | А/02.5 | Уровень (подуровень) квалификации | 5 |
| Происхождение трудовой функции | Оригинал | Х | Заимствовано из оригинала |  |  |
|  |  | Код оригинала | Регистрационный номер профессионального стандарта |
| Трудовые действия | Прием заявок от диспетчерской службы на устранение аварий управляющей организацией |
|  | Выполнение работ по устранению причин аварии или предотвращению распространения последствий аварии |
|  | Контроль работы инженерного оборудования общего имущества многоквартирного дома |
|  | Контроль выполнения заявок управляющей организацией |
|  | Разработка регламента действий диспетчерских и аварийных служб, видов и сроков выполнения аварийно-восстановительных работ управляющей организацией |
| Необходимые умения | Организовывать работу специалистов в условиях аварийно-восстановительных работ |
|  | Организовывать внедрение передовых методов и приемов труда в управляющей организации |
|  | Использовать информационно-коммуникационные технологии в профессиональной деятельности |
|  | Готовить документы (письма, заявки, акты, дефектные ведомости, протоколы, докладные и служебные записки и другие), относящиеся к проведению диспетчерского и аварийного обслуживания общего имущества многоквартирного дома |
| Необходимые знания | Законодательные акты, постановления, нормативно-технические документы всех уровней власти и местного самоуправления, регламентирующие проведение диспетчерского и аварийного обслуживания общего имущества многоквартирного дома |
|  | Технология и организация работ при проведении диспетчерского и аварийного обслуживания общего имущества многоквартирного дома |
|  | Правила охраны труда при проведении диспетчерского и аварийного обслуживания общего имущества многоквартирного дома |
|  | Требования к составлению отчетности |
|  | Основы трудового законодательства и правила внутреннего трудового распорядка |
|  | Правила и нормы технической эксплуатации |
| Другие характеристики | - |

| 3.1.3. Трудовая функция |
| --- |
| Наименование | Проведение работ по санитарному содержанию, благоустройству общего имущества и придомовой территории многоквартирного дома | Код | А/03.5 | Уровень (подуровень) квалификации | 5 |
| Происхождение трудовой функции | Оригинал | X | Заимствовано из оригинала |  |  |
|  |  | Код оригинала | Регистрационный номер профессионального стандарта |
| Трудовые действия | Обеспечение проведения регламентных работ по санитарному содержанию общего имущества и благоустройству придомовой территории многоквартирного дома |
|  | Проверка выполнения мер по обеспечению антитеррористической безопасности и защиты чердаков, подвалов и технических подпольев от несанкционированного проникновения |
|  | Контроль качества работы и соблюдения правильного применения материалов, технологии и периодичности сезонной уборки придомовой территории |
|  | Планирование комплекса мероприятий по содержанию, благоустройству общего имущества и придомовой территории |
| Необходимые умения | Пользоваться санитарными нормами и правилами при проведении постоянного анализа санитарного состояния, благоустройства общего имущества и придомовой территории |
|  | Готовить документы (письма, заявки, акты, дефектные ведомости, протоколы, докладные и служебные записки и другие), относящиеся к организации проведения и приемки работ по санитарному содержанию общего имущества и благоустройству придомовой территории |
|  | Использовать передовой отечественный и зарубежный опыт внедрения новых технологий и организации работ по санитарному содержанию, благоустройству общего имущества и придомовой территории многоквартирного дома |
| Необходимые знания | Законодательные акты, постановления, нормативно-технические документы всех уровней власти и местного самоуправления, регламентирующие проведение работ по санитарному содержанию, благоустройству общего имущества и придомовой территории |
|  | Технология и организация работ по санитарному содержанию, благоустройству общего имущества и придомовой территории многоквартирного дома |
|  | Правила охраны труда при проведении работ по санитарному содержанию, благоустройству общего имущества и придомовой территории многоквартирного дома |
|  | Требования к составлению отчетности |
|  | Основы трудового законодательства и правила внутреннего трудового распорядка |
|  | Правила и нормы технической эксплуатации |
| Другие характеристики | - |

| 3.2. Обобщенная трудовая функция |
| --- |
| Наименование | Обеспечение и проведение ремонтных работ общего имущества многоквартирного дома | Код | В | Уровень квалификации | 6 |

| Происхождение обобщенной трудовой функции | Оригинал | X | Заимствовано из оригинала |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Код оригинала | Регистрационный номер профессионального стандарта |

| Возможные наименования должностей | Инженер по организации эксплуатации, обслуживанию и ремонту зданий и сооружений Инженер по организации капитального ремонта зданий Мастер участка |
| --- | --- |
| Требования к образованию и обучению | Высшее образование – бакалавриат Дополнительные профессиональные программы – программы повышения квалификации, программы профессиональной переподготовки |
| Требования к опыту практической работы | При наличии высшего образования требования к опыту практической работы не предъявляются Для остальных требуется практический опыт (производственный стаж), полученный в ходе трудовой деятельности в сфере жилищно-коммунального хозяйства не менее одного года |
| Особые условия допуска к работе | - |
| Дополнительные характеристики |
| Наименование документа | Код | Наименование базовой группы, должности (профессии) или специальности |
| ОКЗ | 2141 | Архитекторы и инженеры по транспортному и городскому строительству |
|  | 2142 | Инженеры по промышленному и гражданскому строительству |
| ЕКС |  | Инженер по организации эксплуатации и ремонту зданий и сооружений Инженер по организации капитального ремонта зданий Мастер участка Старший техник, (техник) Техник-смотритель Техник по инвентаризации строений и сооружений |
| ОКСО | 100110 270102 270105 | Домоведение Промышленное и гражданское строительство Городское строительство и хозяйство |

3.2.1.Трудовая функция

| Наименование | Оценка физического износа и контроль технического состояния конструктивных элементов и систем инженерного оборудования, разработка перечня (описи) работ по ремонту общего имущества многоквартирного дома | Код | В/01.6 | Уровень (подуровень) квалификации | 6 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Происхождение трудовой функции | Оригинал | Х | Заимствовано из оригинала |  |  |
|  |  | Код оригинала | Регистрационный номер профессионального стандарта |
| Трудовые действия | Оценка физического износа и технического состояния общего имущества |
|  | Проведение обмеров (вскрытия) для выявления характера и объемов ремонта в процессе технического обследования |
|  | Обоснование и выбор метода расчета физического износа |
|  | Оценка факторов изменения работоспособности здания в целом и отдельных его элементов |
|  | Согласование описи ремонтных работ для составления сметы к договору на выполнение ремонта общего имущества многоквартирного дома |
|  | Подготовка ответов на жалобы, заявления и предложения от собственников, подрядных и ресурсоснабжающих организаций |
| Необходимые умения | Владеть методологией визуального осмотра конструктивных элементов и систем инженерного оборудования, выявления признаков повреждений общего имущества и их количественной оценки |
|  | Использовать инструментальный контроль технического состояния конструкций и инженерного оборудования общего имущества |
|  | Пользоваться современным диагностическим оборудованием для выявления скрытых дефектов общего имущества |
|  | Организовывать внедрение передовых методов, технологий и приемов труда |
|  | Использовать информационно-коммуникационные технологии в профессиональной деятельности |
| Необходимые знания | Законодательные акты, постановления, нормативно-технические документы всех уровней власти и местного самоуправления, регламентирующие проведение работ по оценке физического износа, контроль технического состояния конструктивных элементов и систем инженерного оборудования, составление описи работ по ремонту общего имущества многоквартирного дома |
|  | Технология и организация работ по оценке физического износа, контроля технического состояния конструктивных элементов и систем инженерного оборудования, составления описи работ по ремонту общего имущества |
|  | Правила охраны труда при проведении работ по оценке физического износа, контроля технического состояния конструктивных элементов и систем инженерного оборудования, составлении описи работ по ремонту общего имущества |
|  | Требования к составлению отчетности |
|  | Основы трудового законодательства и правила внутреннего трудового распорядка |
|  | Правила и нормы технической эксплуатации |
|  | Положение по техническому обследованию жилых зданий |
|  | Методы визуального и инструментального обследования |
|  | Правила и методы оценки физического износа конструктивных элементов и систем инженерного оборудования общего имущества многоквартирного дома |
| Другие характеристики | - |

| 3.2.2. Трудовая функция |
| --- |
| Наименование | Проведение текущего ремонта общего имущества многоквартирного дома | Код | В/02.6 | Уровень (подуровень) квалификации | 6 |
| Происхождение трудовой функции | Оригинал | X | Заимствовано из оригинала |  |  |
|  |  | Код оригинала | Регистрационный номер профессионального стандарта |
| Трудовые действия | Проведение технических осмотров для определения потребности в плановом текущем ремонте общего имущества |
|  | Составление плана проведения текущего ремонта общего имущества |
|  | Обеспечение во время текущего ремонта исправного состояния и безопасной эксплуатации всего инженерного оборудования |
|  | Приемка выполненных работ по текущему ремонту общего имущества |
|  | Контроль реализации плана текущего ремонта общего имущества |
|  | Подготовка ответов на жалобы, заявления и предложения от собственников, подрядных и ресурсоснабжающих организаций по вопросам текущего ремонта общего имущества |
|  | Контроль соблюдения работниками требований по охране труда, пожарной безопасности и производственной санитарии при проведении текущего ремонта общего имущества многоквартирного дома |
| Необходимые умения | Владеть технологией проведения осмотров и текущего ремонта общего имущества |
|  | Анализировать техническое состояние конструктивных элементов и систем инженерного оборудования общего имущества и результаты проведения текущего ремонта |
|  | Организовывать внедрение передовых методов и приемов труда |
| Необходимые знания | Законодательные акты, постановления, нормативно-технические документы всех уровней власти и местного самоуправления, регламентирующие проведение работ по текущему ремонту общего имущества |
|  | Технология и организация работ при проведении текущего ремонта общего имущества |
|  | Перечень и периодичность работ, относящихся к текущему ремонту общего имущества |
|  | Правила охраны труда при проведении работ по текущему ремонту общего имущества |
|  | Требования к составлению отчетности |
|  | Основы трудового законодательства и правила внутреннего трудового распорядка |
|  | Правила и нормы технической эксплуатации |
|  | Основы разработки смет на проведение ремонтных работ общего имущества |
|  | Основы экономики, организации производства, труда и управления |
| Другие характеристики | - |

3.2.3. Трудовая функция

| Наименование | Проведение капитального ремонта общего имущества многоквартирного дома | Код | В/03.6 | Уровень (подуровень) квалификации | 6 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Происхождение трудовой функции | Оригинал | Х | Заимствовано из оригинала |  |  |
|  |  | Код оригинала | Регистрационный номер профессионального стандарта |
| Трудовые действия | Подготовка предложения о включении многоквартирного дома в региональную программу капитального ремонта |
|  | Подготовка технического задания для проектирования капитального ремонта общего имущества |
|  | Оформление исходно-разрешительной документации для проведения работ по капитальному ремонту общего имущества |
|  | Подготовка документов для согласования проекта и прохождения экспертизы |
|  | Подготовка технического задания и участие в работе конкурсной комиссии по выбору подрядной организации для проведения капитального ремонта общего имущества многоквартирного дома |
|  | Проведение подготовительных работ для капитального ремонта общего имущества многоквартирного дома |
|  | Технический и авторский надзор за работами по капитальному ремонту общего имущества многоквартирного дома |
|  | Приемка выполненных комплексов работ по капитальному ремонту общего имущества многоквартирного дома |
|  | Ввод в эксплуатацию многоквартирного дома после капитального ремонта общего имущества |
| Необходимые умения | Взаимодействовать со всеми субъектами капитального ремонта |
|  | Оценивать и анализировать результаты проведения капитального ремонта общего имущества многоквартирного дома |
|  | Организовывать внедрение передовых методов и приемов труда |
| Необходимые знания | Законодательные акты, постановления, нормативно-технические документы всех уровней власти и местного самоуправления, регламентирующие проведение работ по капитальному ремонту общего имущества многоквартирного дома |
|  | Технология и организация работ при проведении капитального ремонта общего имущества многоквартирного дома |
|  | Правила охраны труда при проведении работ по капитальному ремонту общего имущества многоквартирного дома |
|  | Требования к составлению отчетности |
|  | Основы трудового законодательства и правила внутреннего трудового распорядка |
|  | Правила и нормы технической эксплуатации |
|  | Правила организации и планирования капитального ремонта общего имущества многоквартирного дома |
|  | Основы разработки смет на проведение ремонтных работ общего имущества многоквартирного дома |
|  | Основы экономики, организации производства, труда и управления |
| Другие характеристики | - |

| 3.3. Обобщенная трудовая функция |
| --- |
| Наименование | Руководство комплексом работ по эксплуатации и обслуживанию общего имущества многоквартирного дома | Код | С | Уровень квалификации | 6 |

| Происхождение обобщенной трудовой функции | Оригинал | X | Заимствовано из оригинала |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Код оригинала | Регистрационный номер профессионального стандарта |

| Возможные наименования должностей | Начальник (руководитель) эксплуатационного (ремонтно-эксплуатационного) подразделения (службы) Главный инженер эксплуатационного (ремонтно-эксплуатационного) подразделения (службы) Начальник (аварийно-восстановительной) службы Начальник отдела технической эксплуатации Инженер по организации эксплуатации и ремонту зданий и сооружений Инженер по организации капитального ремонта зданий Начальник отдела благоустройства Инженер по благоустройству и озеленению территорий домовладений Инженер по организации работы с собственниками |
| --- | --- |
| Требования к образованию и обучению | Высшее образование – бакалавриат Дополнительные профессиональные программы – программы повышения квалификации, программы профессиональной переподготовки |
| Требования к опыту практической работы | При наличии высшего профессионального образования требования к опыту практической работы не предъявляются Для остальных требуется практический опыт (производственный стаж), полученный в ходе трудовой деятельности в сфере жилищно-коммунального хозяйства не менее одного года |
| Особые условия допуска к работе | - |
| Дополнительные характеристики |
| Наименование документа | Код | Наименование базовой группы, должности (профессии) или специальности |
| ОКЗ | 1229 | Руководители специализированных (производственно-эксплуатационных) подразделений (служб), не вошедшие в другие группы |
|  | 2141 | Архитекторы и инженеры по транспортному и городскому строительству |
|  | 2142 | Инженеры по промышленному и гражданскому строительству |
| ЕКС |  | Руководитель (заведующий, начальник) службы Инженер по организации эксплуатации и ремонту зданий и сооружений Инженер по организации капитального ремонта Инженер по благоустройству и озеленению территорий домовладений Инженер по организации работы с населением по месту жительства |
| ОКСО | 100110 270102 270105 | Домоведение Промышленное и гражданское строительство Городское строительство и хозяйство |

3.3.1. Трудовая функция

| Наименование | Обеспечение результативной работы управляющей организации | Код | С/01.6 | Уровень (подуровень) квалификации | 6 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Происхождение трудовой функции | Оригинал | Х | Заимствовано из оригинала |  |  |
|  |  | Код оригинала | Регистрационный номер профессионального стандарта |
| Трудовые действия | Технико-экономический анализ работы управляющей организации |
|  | Обеспечение рационального использования трудовых, материальных и финансовых ресурсов |
|  | Обеспечение сохранности и надлежащего состояния общего имущества многоквартирного дома, благоприятных и безопасных условий проживания граждан, предоставления гражданам коммунальных услуг |
|  | Подготовка предложений по реконструкции и модернизации многоквартирных домов с учетом ресурсосбережения |
|  | Контроль исполнения принятых решений |
|  | Проведение технико-экономической оценки различных вариантов (способов) осуществления работ по эксплуатации и обслуживанию общего имущества многоквартирного дома |
|  | Разработка мероприятий по снижению расходов собственников на содержание общего имущества и коммунальные услуги |
|  | Обеспечение комплексного взаимодействия со всеми субъектами технической эксплуатации |
|  | Организация взаимодействия с органами государственного надзора и муниципального жилищного контроля |
| Необходимые умения | Владеть методами составления бизнес-планов и технико-экономического анализа |
|  | Разрабатывать служебные задания работникам и определять ресурсы для их выполнения |
|  | Осуществлять текущий контроль выполнения служебных заданий работниками |
|  | Вести переговоры |
|  | Осуществлять оценку профессиональных компетенций работников |
|  | Работать с документами, составлять отчеты по итогам выполнения работ |
|  | Разрабатывать программы мотивации персонала |
| Необходимые знания | Законодательные акты, постановления, нормативно-технические документы всех уровней власти и местного самоуправления, регламентирующие проведение работ по эксплуатации и обслуживанию общего имущества многоквартирного дома |
|  | Технология и организация работ по эксплуатации и обслуживанию многоквартирного дома |
|  | Правила охраны труда при проведении работ по эксплуатации и обслуживанию общего имущества многоквартирного дома |
|  | Требования к составлению отчетности |
|  | Основы трудового законодательства и правила внутреннего трудового распорядка |
|  | Методы мотивации персонала |
|  | Правила и нормы технической эксплуатации |
|  | Методы проведения анализа выполнения планов и работ по эксплуатации и обслуживанию общего имущества, определения их экономической эффективности |
|  | Стандарты бухгалтерского учета и отчетности в зоне ответственности |
|  | Требования гражданской обороны |
|  | Основы экономики, организации производства, труда и управления |
| Другие характеристики | - |

3.3.2. Трудовая функция

| Наименование | Разработка планов и графиков проведения работ по технической эксплуатации и обслуживанию общего имущества многоквартирного дома | Код | С/02.6 | Уровень (подуровень) квалификации | 6 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Происхождение трудовой функции | Оригинал | Х | Заимствовано из оригинала |  |  |
|  |  | Код оригинала | Регистрационный номер профессионального стандарта |
| Трудовые действия | Оценка текущего состояния общего имущества многоквартирного дома |
|  | Разработка планов проведения комплекса работ по эксплуатации и обслуживанию общего имущества многоквартирного дома |
|  | Планирование расходования ресурсов для выполнения планов структурного подразделения |
|  | Организация подготовки документов для заключения договоров по технической эксплуатации и обслуживанию общего имущества многоквартирного дома |
| Необходимые умения | Готовить отчеты о состоянии материальных ресурсов и потребностей в их пополнении (возмещении) для технической эксплуатации и обслуживания общего имущества многоквартирного дома |
|  | Анализировать выполнение плана деятельности подразделения по эксплуатации и обслуживанию общего имущества |
|  | Оценивать результаты исполнения договоров подрядными и ресурсоснабжающими организациями по технической эксплуатации и обслуживанию общего имущества многоквартирного дома |
| Необходимые знания | Законодательные акты, постановления, нормативно-технические документы всех уровней власти и местного самоуправления, регламентирующие планирование работ по эксплуатации и обслуживанию общего имущества многоквартирного дома |
|  | Технология и организация работ по эксплуатации и обслуживанию общего имущества многоквартирного дома |
|  | Требования к составлению отчетности |
|  | Основы трудового законодательства и правила внутреннего трудового распорядка |
|  | Правила и нормы технической эксплуатации |
|  | Основы технико-экономического и оперативно-производственного планирования |
|  | Стандарты бухгалтерского учета и отчетности в зоне своей ответственности |
|  | Основы экономики, организации производства, труда и управления |
| Другие характеристики | - |

3.3.3. Трудовая функция

| Наименование | Разработка мероприятий по повышению санитарного содержания, благоустройства, безопасного проживания и энергоэффективности в многоквартирном доме | Код | С/03.6 | Уровень (подуровень) квалификации | 6 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Происхождение трудовой функции | Оригинал | Х | Заимствовано из оригинала |  |  |
|  |  | Код оригинала | Регистрационный номер профессионального стандарта |
| Трудовые действия | Подготовка и реализация комплекса работ (мероприятий) по обеспечению безопасных условий проживания в многоквартирном доме |
|  | Разработка и реализация мероприятий, направленных на уменьшение риска террористических актов, криминальных проявлений и их последствий, способствующих повышения защищенности проживания в многоквартирном доме |
|  | Разработка и выполнение мероприятий по обеспечению санитарно-эпидемиологического благополучия жильцов многоквартирного дома |
|  | Разработка мероприятий по повышению энергоэффективности многоквартирного дома |
|  | Разработка и выполнение мероприятий по улучшению благоустройства многоквартирного дома |
| Необходимые умения | Анализировать информацию о способах обеспечения безопасных условий проживания |
|  | Обеспечивать выполнение санитарных норм и правил проживания в многоквартирном доме |
|  | Взаимодействовать с органами правопорядка по выявлению нарушителей правил проживания в многоквартирном доме |
| Необходимые знания | Законодательные акты, постановления, нормативно-технические документы всех уровней власти и местного самоуправления, регламентирующие проведение работ по повышению санитарного содержания, благоустройства, безопасного проживания и энергоэффективности многоквартирного дома |
|  | Технология и организация работ по повышению санитарного содержания, благоустройства, безопасного проживания и энергоэффективности многоквартирного дома |
|  | Правила охраны труда при проведении работ по повышению санитарного содержания, благоустройства, безопасности проживания и энергоэффективности многоквартирного дома |
|  | Требования к составлению отчетности |
|  | Основы трудового законодательства и правила внутреннего трудового распорядка |
|  | Правила и нормы технической эксплуатации |
|  | Методы повышения энергоэффективности многоквартирных домов |
|  | Отечественный и зарубежный опыт обеспечения безопасных условий проживания |
| Другие характеристики | - |

3.3.4. Трудовая функция

| Наименование | Координация действий между собственниками, подрядными и ресурсоснабжающими организациями по вопросам эксплуатации и обслуживания общего имущества многоквартирного дома | Код | С/04.6 | Уровень (подуровень) квалификации | 6 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Происхождение трудовой функции | Оригинал | Х | Заимствовано из оригинала |  |  |
|  |  | Код оригинала | Регистрационный номер профессионального стандарта |
| Трудовые действия | Ведение учета (реестра) собственников, нанимателей, арендаторов помещений, подрядных и ресурсоснабжающих организаций |
|  | Обеспечение собственников помещений информацией, связанной с технической эксплуатацией и обслуживанием общего имущества многоквартирного дома |
|  | Организация приема от участников взаимодействия заявок, предложений, жалоб и работы с ними |
|  | Ведение установленной отчетности |
|  | Организация взаимодействия с органами местного самоуправления, органами государственной власти, подрядными и ресурсонабжающими организациями |
|  | Консультирование собственников по вопросам эксплуатации и обслуживания общего имущества многоквартирного дома |
| Необходимые умения | Прогнозировать развитие событий |
|  | Предупреждать и разрешать конфликтные ситуации |
|  | Принимать решения в нестандартных ситуациях |
|  | Проводить переговоры, консультации |
|  | Анализировать и планировать деятельность |
|  | Работать с документами, составлять отчеты по итогам деятельности |
| Необходимые знания | Законодательные акты, постановления, нормативно-технические документы всех уровней власти и местного самоуправления, регламентирующие эксплуатацию и обслуживание многоквартирного дома |
|  | Требования к составлению отчетности |
|  | Основы трудового законодательства и правила внутреннего трудового распорядка |
|  | Правила и нормы технической эксплуатации |
|  | Принципы, методы, инструменты, технологии взаимодействия с собственниками, государственными и муниципальными органами власти и управления, партнерами по реализации программ технической эксплуатации и обслуживания общего имущества многоквартирного дома |
|  | Принципы, закономерности, особенности ведения переговоров |
|  | Основы экономики, организации производства, труда и управления |
| Другие характеристики | - |

| IV. Сведения об организациях – разработчиках профессионального стандарта |
| --- |
| 4.1. Ответственная организация-разработчик |
| ФГБОУ ВПО «Российская академия народного хозяйства и государственной службы при Президенте Российской Федерации», город Москва |
|  | Проректор Арефьев Дмитрий Александрович |
| 4.2. Наименования организаций-разработчиков |
| 1 | НО «Ассоциация управляющих и собственников жилья», город Екатеринбург |
| 2 | НП «Альянс», город Калининград |
| 3 | НП «Ассоциация управляющих компаний», город Пермь |
| 4 | НП «Содружество ЖКХ», город Иркутск |
| 5 | НП «СРО УН «Гарант», город Архангельск |
| 6 | НП Индустрия Сервейинг, город Москва |
| 7 | НП СРО «МГУ ЖКХ», город Москва |
| 8 | СРО НП «СМЦР ЖКХ», город Новосибирск |

Общероссийский классификатор занятий

Общероссийский классификатор видов экономической деятельности

Единый квалификационный справочник должностей руководителей, специалистов и служащих

Общероссийский классификатор специальностей по образованию