# УТВЕРЖДЕН

приказом Министерства

труда и социальной защиты Российской Федерации

от «25» декабря 2014 г. №1118

# ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЙ

# СТАНДАРТ

# Работник по эксплуатации оборудования автоматизированных систем управления технологическим процессом гидроэлектростанции/ гидроаккумулирующей электростанции

338

Регистрационный номер

- Общие сведения

| Эксплуатация оборудования автоматизированных систем управления технологическим процессом гидроэлектростанции/ гидроаккумулирующей электростанции |  | 20.002 |
| --- | --- | --- |
| (наименование вида профессиональной деятельности) | Код |
| Основная цель вида профессиональной деятельности: |
| Осуществлять эксплуатацию технических средств автоматизированных систем управления технологическим процессом для обеспечения надежной и безаварийной работы гидроэлектростанции/ гидроаккумулирующей электростанции |
| Группа занятий: |
| 2131 | Разработчики и аналитики компьютерных систем | 2143 | Инженеры-электрики и инженеры-энергетики |
| (код ОКЗ) | (наименование) | (код ОКЗ) | (наименование) |

| Отнесение к видам экономической деятельности: |
| --- |
| 35.11.2 | Производство электроэнергии гидроэлектростанциями, в том числе деятельность по обеспечению работоспособности электростанций |
| (код ОКВЭД) | (наименование вида экономической деятельности) |

| Описание трудовых функций, входящих в профессиональный стандарт (функциональная карта вида профессиональной деятельности) |
| --- |
| Обобщенные трудовые функции | Трудовые функции |
| код | наименование | уровень квалификации | наименование | код | уровень (подуровень) квалификации |
| A | Выполнение работ по обеспечению надежного функционирования обслуживаемого оборудования автоматизированных систем управления технологическим процессом при реализации технических воздействий | 6 | Разработка и внедрение программного обеспечения оборудования автоматизированных систем управления технологическим процессом | A/01.6 | 6 |
|  |  |  | Сопровождение работы программного обеспечения оборудования автоматизированных систем управления технологическим процессом | A/02.6 | 6 |
| B | Эксплуатация технических средств автоматизированных систем управления технологическим процессом | 6 | Сопровождение эксплуатации технических средств автоматизированных систем управления технологическим процессом | B/01.6 | 6 |
|  |  |  | Техническое обслуживание технических средств автоматизированных систем управления технологическим процессом | B/02.6 | 6 |
| C | Решение производственно-технических задач по сопровождению эксплуатации, техническому обслуживанию и техническому перевооружению и реконструкции технических средств автоматизированных систем управления технологическим процессом | 6 | Решение производственно-технических задач по сопровождению эксплуатации технических средств автоматизированных систем управления технологическим процессом | C/01.6 | 6 |
|  |  |  | Решение производственно-технических задач по техническому обслуживанию технических средств автоматизированных систем управления технологическим процессом | C/02.6 | 6 |
|  |  |  | Решение производственно-технических задач по техническому перевооружению и реконструкции технических средств автоматизированных систем управления технологическим процессом | C/03.6 | 6 |
| D | Организация и выполнение работ по эксплуатации технических средств автоматизированных систем управления технологическим процессом | 7 | Организация и выполнение работ по сопровождению эксплуатации технических средств автоматизированных систем управления технологическим процессом | D/01.7 | 7 |
|  |  |  | Организация и выполнение работ по техническому обслуживанию технических средств автоматизированных систем управления технологическим процессом | D/02.7 | 7 |
| E | Управление деятельностью по эксплуатации технических средств автоматизированных систем управления технологическим процессом | 7 | Управление деятельностью по сопровождению эксплуатации технических средств автоматизированных систем управления технологическим процессом | E/01.7 | 7 |
|  |  |  | Управление деятельностью по техническому обслуживанию технических средств автоматизированных систем управления технологическим процессом | E/02.7 | 7 |
|  |  |  | Управление деятельностью по техническому перевооружению и реконструкции технических средств автоматизированных систем управления технологическим процессом | E/03.7 | 7 |
|  |  |  | Управление деятельностью подчиненных работников | E/04.7 | 7 |

| Характеристика обобщенных трудовых функций |
| --- |
| 3.1. Обобщенная трудовая функция |
| Наименование | Выполнение работ по обеспечению надежного функционирования обслуживаемого оборудования автоматизированных систем управления технологическим процессом при реализации технических воздействий | Код | A | Уровень квалификации | 6 |
| Происхождение обобщенной трудовой функции | Оригинал | Х | Заимствовано из оригинала |  |  |
|  |  | Код оригинала | Регистрационный номер профессионального стандарта |
| Возможные наименования должностей | Инженер-программист 2-й категории Инженер-программист 1-й категории Ведущий инженер программист |
| Требования к образованию и обучению | Высшее образование – бакалавриат или магистратура |
| Требования к опыту практической работы | Не менее 3 лет по профилю работы участка АСУ ТП (далее АСУ ТП) верхнего уровня в должности инженера-программиста меньшей категории и не менее 1 года в энергетике |
| Особые условия допуска к работе | Допуск к работе осуществляется в соответствии с требованиями охраны труда, при наличии удостоверения, подтверждающего допуск не ниже 3-й группы по электробезопасности Прохождение обязательных предварительных (при поступлении на работу) и периодических медицинских осмотров (обследований), а также внеочередных медицинских осмотров (обследований) в установленном законодательством порядке Допуск к самостоятельной работе производится на основании локального акта организации после проведения инструктажа, стажировки и проверки знаний |
| Дополнительные характеристики |
| Наименование документа | Код | Наименование базовой группы, должности (профессии) или специальности |
| ОКЗ | 2131 | Разработчики и аналитики компьютерных систем |
| ЕКС | - | Инженер-программист (программист) |
| ОКСО | 230101 | Вычислительные машины, комплексы, системы и сети |
|  | 230200 | Информационные системы |

| 3.1.1. Трудовая функция |
| --- |
| Наименование | Разработка и внедрение программного обеспечения оборудования автоматизированных систем управления технологическим процессом | Код | A/01.6 | Уровень (подуровень) квалификации | 6 |
| Происхождение трудовой функции | Оригинал | Х | Заимствовано из оригинала |  |  |
|  |  | Код оригинала | Регистрационный номер профессионального стандарта |
| Трудовые действия | Определение информации, подлежащей обработке средствами вычислительной техники, ее объемов, структуры, макетов и схем ввода, обработки, хранения и вывода, методы ее контроля |
|  | Определение возможности использования готовых программных продуктов на гидроэлектростанции/ гидроаккумулирующей электростанции (далее ГЭС/ГАЭС) |
|  | Разработка программ, обеспечивающих возможность выполнения алгоритма поставленной задачи средствами вычислительной техники |
|  | Подготовка, проведение тестирования и отладки программ |
|  | Разработка технологий решения задачи по всем этапам обработки информации |
|  | Выбор языка программирования для описания алгоритмов и структур данных |
|  | Запуск отлаженных программ и ввод исходных данных, определяемых условиями поставленных задач |
|  | Корректировка разработанных программ на основе анализа выходных данных |
|  | Разработка инструкций по работе с программами, оформление необходимой технической документации |
| Необходимые умения | Вести техническую документацию в рамках разработки и внедрения программного обеспечения |
|  | Владеть навыками разработки алгоритмов и программ |
|  | Владеть навыками по тестированию и отладке программ |
|  | Владеть технологией работы со специализированными программами в своей предметной области |
|  | Применять справочные материалы |
|  | Работать в бригаде |
|  | Выполнять требования промышленной, пожарной, экологической безопасности и охраны труда в процессе работы |
|  | Самостоятельно оценивать результаты своей деятельности |
| Необходимые знания | Виды программного обеспечения |
|  | Виды технических носителей информации |
|  | Главная схема электрических соединений ГЭС/ГАЭС |
|  | Действующие стандарты, системы счислений, шифров и кодов |
|  | Методы классификации и кодирования информации |
|  | Общая структура автоматизированной системы управления технологическим процессом и ее задачи |
|  | Основные принципы структурного программирования |
|  | Основы математического обеспечения микропроцессорных устройств, базовое программное обеспечение, поставляемое совместно с ПК, операционные системы |
|  | Порядок оформления технической документации |
|  | Правила по охране труда |
|  | Правила конфигурирования микропроцессоров для обеспечения функционирования программно-технических комплексов |
|  | Технико-эксплуатационные характеристики, конструктивные особенности, назначение и режимы работы ЭВМ, правила ее технической эксплуатации |
|  | Технология автоматической обработки информации |
|  | Формализованные языки программирования, системы счислений |
| Другие характеристики | - |
| 3.1.2. Трудовая функция |
| Наименование | Сопровождение работы программного обеспечения оборудования автоматизированных систем управления технологическим процессом | Код | A/02.6 | Уровень (подуровень) квалификации | 6 |
| Происхождение трудовой функции | Оригинал | Х | Заимствовано из оригинала |  |  |
|  |  | Код оригинала | Регистрационный номер профессионального стандарта |
| Трудовые действия | Сопровождение внедренных программ и программных средств |
|  | Разработка и внедрение систем автоматической проверки правильности программ, типовых и стандартных программных средств |
|  | Администрирование, резервное копирование баз данных, заполнение баз данных комплексов в рамках своей зоны ответственности |
|  | Унификация и типизация вычислительных процессов |
| Необходимые умения | Вести техническую документацию в рамках сопровождения работы программного обеспечения АСУ ТП |
|  | Владеть навыками по тестированию и отладке программ |
|  | Владеть основами работы с текстовыми редакторами, электронными таблицами, электронной почтой и браузерами |
|  | Владеть основами работы со специализированными программами |
|  | Применять справочные материалы |
|  | Работать в бригаде |
|  | Выполнять требования промышленной, пожарной, экологической безопасности и охраны труда в процессе работы |
|  | Самостоятельно оценивать результаты своей деятельности |
| Необходимые знания | Виды программного обеспечения |
|  | Виды технических носителей информации |
|  | Главная схема электрических соединений ГЭС/ГАЭС |
|  | Действующие стандарты, системы счислений, шифров и кодов |
|  | Методы классификации и кодирования информации |
|  | Общая структура АСУ ТП и ее задачи |
|  | Основные принципы структурного программирования |
|  | Основы математического обеспечения микропроцессорных устройств, базовое программное обеспечение, поставляемое совместно с ПК, операционные системы |
|  | Порядок оформления технической документации |
|  | Правила по охране труда |
|  | Правила конфигурирования микропроцессоров для обеспечения функционирования программно-технических комплексов |
|  | Технико-эксплуатационные характеристики, конструктивные особенности, назначение и режимы работы ЭВМ, правила ее технической эксплуатации |
|  | Технология автоматической обработки информации |
|  | Формализованные языки программирования, системы счислений |
| Другие характеристики |  |

| 3.2. Обобщенная трудовая функция |
| --- |
| Наименование | Эксплуатация технических средств автоматизированных систем управления технологическим процессом | Код | B | Уровень квалификации | 6 |
| Происхождение обобщенной трудовой функции | Оригинал | Х | Заимствовано из оригинала |  |  |
|  |  | Код оригинала | Регистрационный номер профессионального стандарта |
| Возможные наименования должностей | Инженер Инженер 2 категории Инженер 1 категории |
| Требования к образованию и обучению | Высшее образование – бакалавриат |
| Требования к опыту практической работы | Для оборудования 1-й категории сложности – не требуется Для оборудования 2-й категории сложности– не менее 1 года по профилю работы участка АСУ ТП в должности инженера-электроника и не менее 1 года в энергетике Для оборудования 3-й категории сложности– не менее 2 лет по профилю работы участка АСУ ТП в должности инженера-электроника 1-й категории и не менее 1 года в энергетике |
| Особые условия допуска к работе | Допуск к работе осуществляется в соответствии с требованиями по охране труда при наличии удостоверения, подтверждающего допуск не ниже 3-й группы по электробезопасности Прохождение обязательных предварительных (при поступлении на работу) и периодических медицинских осмотров (обследований), а также внеочередных медицинских осмотров (обследований) в установленном законодательством порядке Допуск к самостоятельной работе производится на основании локального акта организации после проведения инструктажа, стажировки и проверки знаний |
| Дополнительные характеристики |
| Наименование документа | Код | Наименование базовой группы, должности (профессии) или специальности |
| ОКЗ | 2143 | Инженеры-электрики и инженеры-энергетики |
| ЕКС | - | Инженер |
|  | - | Инженер-электроник |
| ОКСО | 210100 | Электроника и микроэлектроника |
|  | 220200 | Автоматизация и управление |
|  | 220300 | Автоматизированные технологии производства |
|  | 230101 | Вычислительные машины, комплексы, системы и сети |
| 3.2.1. Трудовая функция |
| Наименование | Сопровождение эксплуатации технических средств автоматизированных систем управления технологическим процессом | Код | B/01.6 | Уровень (подуровень) квалификации | 6 |
| Происхождение трудовой функции | Оригинал | Х | Заимствовано из оригинала |  |  |
|  |  | Код оригинала | Регистрационный номер профессионального стандарта |
| Трудовые действия | Обходы и осмотры оборудования |
|  | Контроль технического состояния оборудования в соответствии с заданным режимом работы |
|  | Контроль и учет неисправностей в оборудовании в процессе эксплуатации |
|  | Оформление в специализированной программе случаев неправильной работы оборудования |
|  | Сбор данных о дефектах, выявленных в процессе эксплуатации оборудования |
|  | Сбор информации о работе оборудования при авариях и нарушениях нормального режима работы |
| Необходимые умения | Выявлять дефекты, определять причины неисправности; определять пригодность аппаратуры к дальнейшей эксплуатации |
|  | Пользоваться поверочной и измерительной аппаратурой |
|  | Анализировать статистику отказов оборудования |
|  | Применять в работе требования нормативной документации |
|  | Оформлять техническую документацию в рамках эксплуатации АСУ ТП |
|  | Владеть основами работы со специализированными программами в своей предметной области |
|  | Оперативно принимать и реализовать решения по эксплуатации закрепленного оборудования |
|  | Осваивать по мере внедрения новое оборудование |
|  | Соблюдать требования безопасности при производстве работ |
|  | Использовать средства индивидуальной защиты |
|  | Планировать и организовывать свою работу |
|  | Владеть основами работы с текстовыми редакторами, электронными таблицами, электронной почтой и браузерами |
|  | Выполнять требования промышленной, пожарной, экологической безопасности и охраны труда в процессе работы |
|  | Самостоятельно оценивать результаты своей деятельности |
| Необходимые знания | Действующие системы счислений, шифров и кодов, стандартные программы и команды |
|  | Диагностическая аппаратура, методы и способы отыскания неисправностей |
|  | Способы организации и практического ремонтного обслуживания средств вычислительной техники |
|  | Основы математического обеспечения и программирования |
|  | Порядок оформления технической документации |
|  | Правила по охране труда |
|  | Схема питания АСУ ТП |
|  | Территориальное размещение основного и вспомогательного оборудования ГЭС/ГАЭС |
|  | Технико-эксплуатационные характеристики, конструктивные особенности, режимы работы обслуживаемого оборудования |
|  | Технология автоматической обработки информации |
|  | Устройство, работа модулей, блоков, узлов обслуживаемого оборудования |
|  | Языки программирования |
| Другие характеристики | - |
| 3.2.2. Трудовая функция |
| Наименование | Техническое обслуживание технических средств автоматизированных систем управления технологическим процессом | Код | В/02.6 | Уровень (подуровень) квалификации | 6 |
| Происхождение трудовой функции | Оригинал | Х | Заимствовано из оригинала |  |  |
|  |  | Код оригинала | Регистрационный номер профессионального стандарта |
| Трудовые действия | Подготовка предложений при разработке нормативных документов, регламентирующих периодичность и объемы технического обслуживания оборудования |
|  | Подготовка предложений при формировании графика отключений |
|  | Подготовка предложений по формированию аварийного запаса оборудования и материалов |
|  | Подготовка предложений при разработке типовых бланков переключений |
|  | Составление рабочих программ вывода для технического обслуживания и ввода в работу оборудования |
|  | Подготовка оперативных заявок для получения разрешения на ввод/вывод оборудования |
|  | Вывод оборудования и допуск персонала к производству работ |
|  | Принятие мер против ошибочного включения/отключения работающего оборудования и устройств |
|  | Ввод в работу и проверка работы под напряжением/ нагрузкой |
|  | Предварительная проверка заданных уставок и характеристик оборудования |
|  | Техническое обслуживание оборудования в соответствии с требованиями завода-изготовителя, действующими нормами и правилами |
|  | Контроль выполнения работ сторонними организациями, применяемых технологий производства работ и соблюдения правил безопасности |
|  | Приемка состава и объема выполненных работ в рамках выделенной зоны ответственности |
|  | Устранение дефектов и повреждений, осуществление ликвидации аварийного состояния оборудования |
|  | Ведение технической документации в процессе обслуживания оборудования |
| Необходимые умения | Планировать работу по техническому обслуживанию закрепленного оборудования |
|  | Применять в работе требования нормативной документации |
|  | Вести техническую документацию в рамках эксплуатации АСУ ТП |
|  | Пользоваться поверочной и измерительной аппаратурой |
|  | Выбирать методы восстановления работоспособности оборудования |
|  | Выполнять работы по восстановлению работоспособности оборудования |
|  | Осваивать новое оборудования (по мере внедрения) |
|  | Соблюдать требования безопасности при производстве работ |
|  | Использовать средства индивидуальной защиты |
|  | Осуществлять надзор за применяемыми технологиями производства работ и соблюдением правил безопасности |
|  | Контролировать соблюдение исполнителем работ требований промышленной, пожарной, экологической безопасности и охраны труда |
|  | Выполнять требования промышленной, пожарной, экологической безопасности и охраны труда в процессе работы |
|  | Оценивать качество выполненных работ |
| Необходимые знания | Действующие системы счислений, шифров и кодов, стандартные программы и команды |
|  | Диагностическая аппаратура, методы и способы отыскания неисправностей |
|  | Способы организации и практического ремонтного обслуживания средств вычислительной техники |
|  | Основы математического обеспечения и программирования |
|  | Порядок оформления технической документации |
|  | Правила по охране труда |
|  | Схема питания АСУ ТП |
|  | Территориальное размещение основного и вспомогательного оборудования ГЭС/ГАЭС |
|  | Технико-эксплуатационные характеристики, конструктивные особенности, режимы работы обслуживаемого оборудования |
|  | Технология автоматической обработки информации |
|  | Устройство, работа модулей, блоков, узлов обслуживаемого оборудования |
|  | Языки программирования |
| Другие характеристики | - |

| 3.3. Обобщенная трудовая функция |
| --- |
| Наименование | Решение производственно-технических задач по сопровождению эксплуатации, техническому обслуживанию и техническому перевооружению и реконструкции технических средств автоматизированных систем управления технологическим процессом | Код | C | Уровень квалификации | 6 |
| Происхождение обобщенной трудовой функции | Оригинал | Х | Заимствовано из оригинала |  |  |
|  |  | Код оригинала | Регистрационный номер профессионального стандарта |
| Возможные наименования должностей | Инженер Инженер 2 категории Инженер 1 категории Ведущий инженер |
| Требования к образованию и обучению | Высшее образование – бакалавриат или магистратура |
| Требования к опыту практической работы | Для оборудования 1-й категории сложности – не требуется Для оборудования 2-й категории сложности – не менее 1 года по профилю работы участка АСУ ТП в должности инженера-электроника и не менее 1 года в энергетике Для оборудования 3-й категории сложности – не менее 2 лет по профилю работы участка АСУ ТП в должности инженера-электроника 1-й категории и не менее 1 года в энергетике Для оборудования 4-й категории сложности– не менее 3 лет на инженерно-технических должностях в должности инженера 1-й категории в организациях электроэнергетики или отраслях, связанных с профилем работы участка АСУ ТП, и не менее 3 лет в энергетике |
| Особые условия допуска к работе | Допуск к работе осуществляется в соответствии с требованиями охраны труда, при наличии удостоверения, подтверждающего допуск не ниже 5-й группы по электробезопасности Прохождение обязательных предварительных (при поступлении на работу) и периодических медицинских осмотров (обследований), а также внеочередных медицинских осмотров (обследований) в установленном законодательством порядке Допуск к самостоятельной работе производится на основании локального акта организации после проведения инструктажа, стажировки и проверки знаний |
| Дополнительные характеристики |
| Наименование документа | Код | Наименование базовой группы, должности (профессии) или специальности |
| ОКЗ | 2143 | Инженеры-электрики и инженеры-энергетики |
| ЕКС | - | Ведущий инженер |
| ОКСО | 140200 | Электроэнергетика |
| 3.3.1. Трудовая функция |
| Наименование | Решение производственно-технических задач по сопровождению эксплуатации технических средств автоматизированных систем управления технологическим процессом | Код | C/01.6 | Уровень (подуровень) квалификации | 6 |
| Происхождение трудовой функции | Оригинал | Х | Заимствовано из оригинала |  |  |
|  |  | Код оригинала | Регистрационный номер профессионального стандарта |
| Трудовые действия | Пересмотр технологических схем и эксплуатационных инструкций |
|  | Контроль и учет неисправностей оборудования в процессе эксплуатации |
|  | Сбор и систематизация данных о дефектах, выявленных в процессе эксплуатации оборудования АСУ ТП |
|  | Сбор и систематизация информации о работе оборудования АСУ ТП при авариях и нарушениях нормального режима работы |
|  | Анализ дефектов, выявленных в процессе эксплуатации оборудования АСУ ТП |
|  | Анализ работы оборудования АСУ ТП при авариях и нарушениях нормального режима работы |
|  | Фиксация результатов анализа в специализированных информационных программах и (или) формах отчетности (журналах) |
|  | Разработка технических решений по исключению случаев неисправности оборудования АСУ ТП и повышению надежности его работы при дальнейшей эксплуатации |
|  | Устранение замечаний по результатам проверок инспектирующих и надзорных организаций, обследований, заключений проектных институтов, независимых экспертов |
| Необходимые умения | Анализировать статистику отказов оборудования |
|  | Применять в работе требования нормативной документации |
|  | Вести техническую документацию в рамках эксплуатации АСУ ТП |
|  | Владеть основами работы со специализированными программами в своей предметной области |
|  | Оперативно принимать и реализовать решения в части эксплуатации закрепленного оборудования |
|  | Планировать и организовывать свою работу |
|  | Самостоятельно оценивать результаты своей деятельности |
|  | Выполнять требования промышленной, пожарной, экологической безопасности и охраны труда в процессе работы |
|  | Владеть основами работы с текстовыми редакторами, электронными таблицами, электронной почтой и браузерами |
| Необходимые знания | Инструкция по применению и испытанию средств защиты, используемых в электроустановках |
|  | Правила по охране труда при эксплуатации электроустановок |
|  | Объем и нормы испытаний электрооборудования |
|  | Подходы по организации ремонтных работ и технического обслуживания, методы их планирования для оборудования АСУ ТП |
|  | Положения, должностные и производственные инструкции работников, обслуживающих оборудование АСУ ТП |
|  | Правила безопасности при работе с инструментами и приспособлениями |
|  | Правила по оказанию первой помощи до прибытия врача |
|  | Нормативные документы, регламентирующие правила работы с персоналом в организациях электроэнергетики Российской Федерации |
|  | Правила технической эксплуатации электростанций и сетей Российской Федерации |
|  | Правила устройства электроустановок |
|  | Стандарт автоматизированных систем управления технологическими процессами ГЭС и ГАЭС |
|  | Принцип работы оборудования АСУ ТП |
|  | Инструкции по эксплуатации, схемы и заводская документация оборудования АСУ ТП |
|  | Объемы, регламенты и методика проведения технического обслуживания оборудования АСУ ТП |
|  | Инструменты и технические средства, применяемые при проведении технического обслуживания оборудования АСУ ТП |
|  | Правила оформления документации при проведении технического обслуживания оборудования АСУ ТП |
|  | Современные и перспективные технические решения в части оборудования АСУ ТП (принцип работы, достоинства и недостатки технического решения) |
|  | Технология проведения монтажных работ, измерений и испытаний оборудования АСУ ТП |
| Другие характеристики | - |

| 3.3.2. Трудовая функция |
| --- |
| Наименование | Решение производственно-технических задач по техническому обслуживанию технических средств автоматизированных систем управления технологическим процессом | Код | C/02.6 | Уровень (подуровень) квалификации | 6 |
| Происхождение трудовой функции | Оригинал | Х | Заимствовано из оригинала |  |  |
|  |  | Код оригинала | Регистрационный номер профессионального стандарта |
| Трудовые действия | Разработка программ и графиков технического обслуживания оборудования АСУ ТП |
|  | Подготовка предложений при формировании производственных программ ГЭС/ГАЭС по оборудованию АСУ ТП при выполнении работ сторонними организациями |
|  | Согласование графиков и программ ремонтов основного оборудования ГЭС/ГАЭС в части своих компетенций |
|  | Внесение предложений при разработке нормативных документов, регламентирующих периодичность и объемы технического обслуживания оборудования АСУ ТП |
|  | Внесение предложений по формированию аварийного запаса оборудования и материалов |
|  | Внесение предложений при разработке типовых бланков переключений |
|  | Составление типовых программ вывода для технического обслуживания и ввода в работу оборудования АСУ ТП |
|  | Внесение предложений при составлении графиков ремонтов единиц основного оборудования |
|  | Выдача заключений по результатам технического обслуживания, разработка рекомендаций по дальнейшей эксплуатации оборудования АСУ ТП и предложений по техническим воздействиям на него |
| Необходимые умения | Вести техническую и отчетную документацию в рамках эксплуатации АСУ ТП |
|  | Владеть основами работы с текстовыми редакторами, электронными таблицами, электронной почтой и браузерами |
|  | Владеть основами работы со специализированными программами в своей предметной области |
|  | Оперативно принимать и реализовать решения в части технического обслуживания закрепленного оборудования |
|  | Планировать и организовывать свою работу |
|  | Выполнять требования промышленной, пожарной, экологической безопасности и охраны труда в процессе работы |
|  | Применять справочные материалы, анализировать научно-техническую информацию по своей предметной области |
| Необходимые знания | Инструкция по применению и испытанию средств защиты, используемых в электроустановках |
|  | Правила по охране труда при эксплуатации электроустановок |
|  | Объем и нормы испытаний электрооборудования |
|  | Подходы по организации ремонтных работ и технического обслуживания, методы их планирования для оборудования АСУ ТП |
|  | Положения, должностные и производственные инструкции работников, обслуживающих оборудование АСУ ТП |
|  | Правила безопасности при работе с инструментами и приспособлениями |
|  | Правила по оказанию первой помощи до прибытия врача |
|  | Нормативные документы, регламентирующие правила работы с персоналом в организациях электроэнергетики Российской Федерации |
|  | Правила технической эксплуатации электростанций и сетей Российской Федерации |
|  | Правила устройства электроустановок |
|  | Стандарт автоматизированных систем управления технологическими процессами ГЭС и ГАЭС |
|  | Принцип работы оборудования АСУ ТП |
|  | Инструкции по эксплуатации, схемы и заводская документация оборудования АСУ ТП |
|  | Объемы, регламенты и методика проведения технического обслуживания оборудования АСУ ТП |
|  | Инструменты и технические средства, применяемые при проведении технического обслуживания оборудования АСУ ТП |
|  | Правила оформления документации при проведении технического обслуживания оборудования АСУ ТП |
|  | Современные и перспективные технические решения оборудования АСУ ТП (принцип работы, достоинства и недостатки технического решения) |
|  | Технология проведения монтажных работ, измерений и испытаний оборудования АСУ ТП |
| Другие характеристики | - |
| 3.3.3. Трудовая функция |
| Наименование | Решение производственно-технических задач по техническому перевооружению и реконструкции технических средств автоматизированных систем управления технологическим процессом | Код | C/03.6 | Уровень (подуровень) квалификации | 6 |
| Происхождение трудовой функции | Оригинал | Х | Заимствовано из оригинала |  |  |
|  |  | Код оригинала | Регистрационный номер профессионального стандарта |
| Трудовые действия | Подготовка предложений по объемам технического перевооружения и реконструкции на основе оценки технического состояния оборудования АСУ ТП |
|  | Формирование технических требований для реализации технических воздействий на оборудование АСУ ТП |
|  | Согласование технических требований на разработку проектно-сметной документации, поставку комплексных услуг, закупку оборудования и строительно-монтажных работы в части своих компетенций |
|  | Контроль выполнения работ |
|  | Приемка состава и объема выполненных работ в рамках определенной зоны ответственности |
|  | Контроль ввода в работу оборудования АСУ ТП |
| Необходимые умения | Вести техническую и отчетную документацию по АСУ ТП |
|  | Владеть основами работы с текстовыми редакторами, электронными таблицами, электронной почтой и браузерами |
|  | Владеть основами работы со специализированными программами в своей предметной области |
|  | Оперативно принимать и реализовать решения по техническому перевооружению и реконструкции АСУ ТП |
|  | Планировать и организовывать свою работу |
|  | Применять нормативную документацию, анализировать научно-техническую информацию в своей предметной области |
|  | Выполнять требования промышленной, пожарной, экологической безопасности и охраны труда в процессе работы |
|  | Организовывать работу по внедрению нового программного обеспечения |
| Необходимые знания | Инструкция по применению и испытанию средств защиты, используемых в электроустановках |
|  | Правила по охране труда при эксплуатации электроустановок |
|  | Объем и нормы испытаний электрооборудования |
|  | Подходы по организации ремонтных работ и технического обслуживания, методы их планирования для оборудования АСУ ТП |
|  | Положения, должностные и производственные инструкции работников, обсуживающих оборудование АСУ ТП |
|  | Правила безопасности при работе с инструментами и приспособлениями |
|  | Правила по оказанию экстренной помощи до прибытия врача |
|  | Нормативные документы, регламентирующие правила работы с персоналом в организациях электроэнергетики Российской Федерации |
|  | Правила технической эксплуатации электростанций и сетей Российской Федерации |
|  | Правила устройства электроустановок |
|  | Стандарт автоматизированных систем управления технологическими процессами ГЭС и ГАЭС |
|  | Принцип работы оборудования АСУ ТП |
|  | Инструкции по эксплуатации, схемы и заводская документация оборудования АСУ ТП |
|  | Объемы, регламенты и методика проведения технического обслуживания оборудования АСУ ТП |
|  | Инструменты и технические средства, применяемые при проведении технического обслуживания оборудования АСУ ТП |
|  | Правила оформления документации при проведении технического обслуживания оборудования АСУ ТП |
|  | Современные и перспективные технические решения в части оборудования АСУ ТП (принцип работы, достоинства и недостатки технического решения) |
|  | Технология проведения монтажных работ, измерений и испытаний оборудования АСУ ТП |
| Другие характеристики | - |
| 3.4. Обобщенная трудовая функция |
| Наименование | Организация и выполнение работ по эксплуатации технических средств автоматизированных систем управления технологическим процессом | Код | D | Уровень квалификации | 7 |
| Происхождение обобщенной трудовой функции | Оригинал | Х | Заимствовано из оригинала |  |  |
|  |  | Код оригинала | Регистрационный номер профессионального стандарта |
| Возможные наименования должностей | Ведущий инженер Ведущий инженер -электроник |
| Требования к образованию и обучению | Высшее образование – магистратура, специалитет |
| Требования к опыту практической работы | Не менее 3 лет по профилю работы участка АСУ ТП в должности инженера-электроника 1-й категории и не менее 1 года в энергетике |
| Особые условия допуска к работе | Допуск к работе осуществляется в соответствии с требованиями охраны труда, при наличии удостоверения, подтверждающего допуск не ниже 3-й группы по электробезопасности Прохождение обязательных предварительных (при поступлении на работу) и периодических медицинских осмотров (обследований), а также внеочередных медицинских осмотров (обследований) в установленном законодательством порядке Допуск к самостоятельной работе производится на основании локального акта организации после проведения инструктажа, стажировки и проверки знаний |
| Дополнительные характеристики: |
| Наименование документа | Код | Наименование базовой группы, должности (профессии) или специальности |
| ОКЗ | 2143 | Инженеры-электрики и инженеры-энергетики |
| ЕКС | - | Ведущий инженер |
|  | - | Ведущий инженер-электроник |
| ОКСО | 210100 | Электроника и микроэлектроника |
|  | 220200 | Автоматизация и управление |
|  | 220300 | Автоматизированные технологии производства |
|  | 230101 | Вычислительные машины, комплексы, системы и сети |

| 3.4.1. Трудовая функция |
| --- |
| Наименование | Организация и выполнение работ по сопровождению эксплуатации технических средств автоматизированных систем управления технологическим процессом | Код | D/01.7 | Уровень (подуровень) квалификации | 7 |
| Происхождение трудовой функции | Оригинал | Х | Заимствовано из оригинала |  |  |
|  |  | Код оригинала | Регистрационный номер профессионального стандарта |
| Трудовые действия | Осуществление трудовых действий, предусмотренных трудовой функцией по коду B/01.6 настоящего профессионального стандарта, применительно к оборудованию АСУ ТП 4-й категории сложности |
|  | Обучение подчиненного персонала безопасным приемам и методам труда в процессе производства работ |
| Необходимые умения | Владеть умениями, предусмотренными трудовой функцией по коду B/01.6 настоящего профессионального стандарта, применительно к оборудованию АСУ ТП 4-й категории сложности |
|  | Организовывать работу подчиненных работников |
| Необходимые знания | Знания, предусмотренные трудовой функцией по коду B/01.6 настоящего профессионального стандарта, применительно к оборудованию АСУ ТП 4-й категории сложности |
| Другие характеристики | - |
| 3.4.2. Трудовая функция |
| Наименование | Организация и выполнение работ по техническому обслуживанию технических средств автоматизированных систем управления технологическим процессом | Код | D/02.7 | Уровень (подуровень) квалификации | 7 |
| Происхождение трудовой функции | Оригинал | Х | Заимствовано из оригинала |  |  |
|  |  | Код оригинала | Регистрационный номер профессионального стандарта |
| Трудовые действия | Осуществление трудовых действий, предусмотренных трудовой функцией по коду B/02.6 настоящего профессионального стандарта, применительно к оборудованию АСУ ТП 4-й категории сложности |
|  | Обучение подчиненного персонала безопасным приемам и методам труда в процессе производства работ |
| Необходимые умения | Владеть умениями, предусмотренными трудовой функцией по коду B/02.6 настоящего профессионального стандарта, применительно к оборудованию АСУ ТП 4-й категории сложности |
|  | Организовывать работу подчиненных работников |
| Необходимые знания | Знания, предусмотренные трудовой функцией по коду B/02.6 настоящего профессионального стандарта, применительно к оборудованию АСУ ТП 4-й категории сложности |
| Другие характеристики | - |

| 3.5. Обобщенная трудовая функция |
| --- |
| Наименование | Управление деятельностью по эксплуатации технических средств автоматизированных систем управления технологическим процессом | Код | E | Уровень квалификации | 7 |
| Происхождение обобщенной трудовой функции | Оригинал | Х | Заимствовано из оригинала |  |  |
|  |  | Код оригинала | Регистрационный номер профессионального стандарта |
| Возможные наименования должностей | Начальник участка |
| Требования к образованию и обучению | Высшее образование – специалитет, магистратура |
| Требования к опыту практической работы | Не менее 3 лет на инженерно-технических и руководящих должностях в организациях электроэнергетики или отраслях, связанных с профилем работы участка АСУ ТП, и не менее 3 лет в энергетике |
| Особые условия допуска к работе | Допуск к работе осуществляется в соответствии с требованиями по охране труда, при наличии удостоверения, подтверждающего допуск не ниже 4-й группы по электробезопасности Прохождение обязательных предварительных (при поступлении на работу) и периодических медицинских осмотров (обследований), а также внеочередных медицинских осмотров (обследований) в установленном законодательством порядке Допуск к самостоятельной работе производится на основании локального акта организации после проведения инструктажа, стажировки и проверки знаний |
| Дополнительные характеристики |
| Наименование документа | Код | Наименование базовой группы, должности (профессии) или специальности |
| ОКЗ | 2143 | Инженеры-электрики и инженеры-энергетики |
| ЕКС | - | Мастер участка |
| ОКСО | 210100 | Электроника и микроэлектроника |
|  | 220200 | Автоматизация и управление |
|  | 220300 | Автоматизированные технологии производства |
|  | 230101 | Вычислительные машины, комплексы, системы и сети |
| 3.5.1. Трудовая функция |
| Наименование | Управление деятельностью по сопровождению эксплуатации технических средств автоматизированных систем управления технологическим процессом | Код | E/01.7 | Уровень (подуровень) квалификации | 7 |
| Происхождение трудовой функции | Оригинал | Х | Заимствовано из оригинала |  |  |
|  |  | Код оригинала | Регистрационный номер профессионального стандарта |

| Трудовые действия | Планирование деятельности по сопровождению эксплуатации технических средств |
| --- | --- |
|  | Обходы и осмотры оборудования |
|  | Контроль выполнения оперативных указаний по эксплуатации оборудования |
|  | Пересмотр технологических схем и эксплуатационных инструкций |
|  | Организация контроля и учета неисправностей в оборудовании в процессе эксплуатации |
|  | Организация сбора информации о работе оборудования при авариях и нарушениях нормального режима работы |
|  | Анализ дефектов, выявленных в процессе эксплуатации оборудования |
|  | Оценка и анализ работы оборудования, в том числе при авариях и нарушениях нормального режима работы |
|  | Работа в комиссиях по расследованию аварий и отказов обслуживаемого оборудования |
|  | Организация разработки технических решений по исключению случаев неисправности оборудования и повышению надежности его работы при дальнейшей эксплуатации |
|  | Организация устранения замечаний по результатам проверок инспектирующих и надзорных организаций, обследований, заключений проектных институтов, независимых экспертов |
| Необходимые умения | Вести техническую и отчетную документацию в рамках эксплуатации АСУ ТП |
|  | Систематизировать данные с целью организации работ по улучшению качества работы АСУ ТП |
|  | Владеть основами работы с текстовыми редакторами, электронными таблицами, электронной почтой и браузерами |
|  | Владеть основами работы со специализированными программами в своей предметной области |
|  | Оперативно принимать и реализовать управленческие решения в части сопровождения эксплуатации АСУ ТП |
|  | Планировать и организовывать свою работу и работу подчиненных работников |
|  | Применять нормативную документацию, анализировать научно-техническую информацию в своей предметной области |
|  | Организовывать работу по внедрению нового программного обеспечения |
|  | Оценивать результаты своей деятельности и деятельности подчиненных |
|  | Выполнять требования промышленной, пожарной, экологической безопасности и охраны труда в процессе работы |

| Необходимые знания | Главная схема электрических соединений ГЭС/ГАЭС, схема собственных нужд, технологические схемы |
| --- | --- |
|  | Диагностическая аппаратура, методы и способы проверки и настройки устройств |
|  | Должностные и производственные инструкции работников, обсуживающих оборудование АСУ ТП |
|  | Нормы аварийного запаса оборудования, деталей, узлов и материалов |
|  | Общая структура АСУ ТП и ее задачи |
|  | Способы организации и практического ремонтного обслуживания средств вычислительной техники |
|  | Положения и инструкции о расследовании и учете аварий и других технологических нарушений, несчастных случаев на производстве |
|  | Порядок оформления нарядов-допусков |
|  | Порядок планирования работ по техническому обслуживанию, модернизации и реконструкции обслуживаемого оборудования |
|  | Правила безопасности при работе с инструментом и приспособлениями, используемыми при ремонте и монтаже энергетического оборудования |
|  | Правила по охране труда, пожарной безопасности и взрывобезопасности |
|  | Правила приемки оборудования АСУ ТП после монтажа и наладки |
|  | Правила промышленной безопасности |
|  | Нормативные документы, регламентирующие правила работы с персоналом в организациях электроэнергетики |
|  | Правила технической эксплуатации электрических станций и сетей |
|  | Правила, инструкции и методические указания по техническому обслуживанию оборудования АСУ ТП |
|  | Руководящие материалы по разработке и оформлению технической документации |
|  | Схема питания АСУ ТП |
|  | Территориальное расположение основного и вспомогательного оборудования ГЭС/ГАЭС |
|  | Технико-эксплуатационные характеристики, конструктивные особенности, режимы работы обслуживаемого оборудования |
|  | Устройство, работа модулей, блоков, узлов обслуживаемого оборудования |
|  | Характерные признаки повреждений обслуживаемого оборудования |
| Другие характеристики | - |
| 3.5.2. Трудовая функция |
| Наименование | Управление деятельностью по техническому обслуживанию технических средств автоматизированных систем управления технологическим процессом | Код | E/02.7 | Уровень (подуровень) квалификации | 7 |
| Происхождение трудовой функции | Оригинал | Х | Заимствовано из оригинала |  |  |
|  |  | Код оригинала | Регистрационный номер профессионального стандарта |
| Трудовые действия | Определение состава работ, перечня оборудования, материалов и запасных частей, необходимых для реализации планируемых технических воздействий на оборудование |
|  | Разработка программ и графиков технического обслуживания |
|  | Подготовка предложений при формировании производственных программ ГЭС/ГАЭС по оборудованию при выполнении работ сторонними организациями |
|  | Согласование графиков и программ ремонтов основного оборудования ГЭС/ГАЭС в части своих компетенций |
|  | Внесение предложений при разработке нормативных документов, регламентирующих периодичность и объемы технического обслуживания оборудования |
|  | Внесение предложений по формированию аварийного запаса оборудования и материалов |
|  | Внесение предложений при разработке типовых бланков переключений |
|  | Составление типовых программ вывода для технического обслуживания и ввода в работу оборудования |
|  | Внесение предложений при составлении графиков ремонтов единиц основного оборудования |
|  | Надзор за применяемыми технологиями производства работ и соблюдением правил безопасности |
|  | Приемка состава и объема выполненных работ в рамках выделенной зоны ответственности |
|  | Контроль выполнения работ подчиненными работниками и сторонними организациями |
|  | Руководство работами при комплексном опробовании оборудования работниками участка |
|  | Выдача заключений по результатам технического обслуживания, разработка рекомендаций по дальнейшей эксплуатации оборудования и предложений по техническим воздействиям на него |
| Необходимые умения | Систематизировать данные с целью организации работ по улучшению качества работы оборудования |
|  | Оперативно принимать и реализовать управленческие решения в части технического обслуживания АСУ ТП |
|  | Планировать и организовывать свою работу и работу подчиненных работников |
|  | Применять нормативную документацию, анализировать научно-техническую информацию в своей предметной области |
|  | Организовывать работу при внедрении нового программного обеспечения (по мере внедрения) |
|  | Оценивать результаты своей деятельности и деятельности подчиненных |
|  | Выполнять требования промышленной, пожарной, экологической безопасности и охраны труда в процессе работы |
| Необходимые знания | Главная схема электрических соединений ГЭС/ГАЭС, схема собственных нужд, технологические схемы |
|  | Диагностическая аппаратура, методы и способы проверки и настройки устройств |
|  | Должностные и производственные инструкции работников, обслуживающих оборудование АСУ ТП |
|  | Нормы аварийного запаса оборудования, деталей, узлов и материалов |
|  | Общая структура АСУ ТП и ее задачи |
|  | Организация и практическое ремонтное обслуживание средств вычислительной техники |
|  | Положения и инструкции о расследовании и учете аварий и других технологических нарушений, несчастных случаев на производстве |
|  | Порядок оформления нарядов-допусков |
|  | Порядок планирования работ по техническому обслуживанию, модернизации и реконструкции обслуживаемого оборудования |
|  | Правила безопасности при работе с инструментом и приспособлениями, используемыми при ремонте и монтаже энергетического оборудования |
|  | Правила по охране труда, пожарной безопасности и взрывобезопасности |
|  | Правила приемки оборудования АСУ ТП после монтажа и наладки |
|  | Правила промышленной безопасности |
|  | Нормативные документы, регламентирующие правила работы с персоналом в организациях электроэнергетики |
|  | Правила технической эксплуатации электрических станций и сетей |
|  | Правила, инструкции и методические указания по техническому обслуживанию оборудования АСУ ТП |
|  | Руководящие материалы по разработке и оформлению технической документации |
|  | Схема питания АСУ ТП |
|  | Территориальное расположение основного и вспомогательного оборудования ГЭС/ГАЭС |
|  | Технико-эксплуатационные характеристики, конструктивные особенности, режимы работы обслуживаемого оборудования |
|  | Устройство, работа модулей, блоков, узлов обслуживаемого оборудования |
|  | Характерные признаки повреждений обслуживаемого оборудования |
| Другие характеристики | - |

| 3.5.3. Трудовая функция |
| --- |
| Наименование | Организация и выполнение работ по техническому перевооружению и реконструкции технических средств автоматизированных систем управления технологическим процессом | Код | E/03.7 | Уровень (подуровень) квалификации | 7 |
| Происхождение трудовой функции | Оригинал | Х | Заимствовано из оригинала |  |  |
|  |  | Код оригинала | Регистрационный номер профессионального стандарта |
| Трудовые действия | Определение объемов технического перевооружения и реконструкции на основе оценки технического состояния оборудования |
|  | Подготовка предложений при составлении графиков реконструкции единиц основного оборудования |
|  | Формирование технических требований для реализации технических воздействий на оборудование |
|  | Согласование технических требований на разработку проектно-сметной документации, поставку комплексных услуг, закупку оборудования и строительно-монтажных работы в части своих компетенций |
|  | Экспертиза конкурсных предложений участников закупочных процедур на соответствие техническим требованиям |
|  | Согласование технического задания, результатов технико-экономического обоснования инвестиционных проектов в части своих компетенций |
|  | Оформление оперативных заявок для получения разрешения на ввод/вывод оборудования |
|  | Контроль выполнения работ |
|  | Приемка состава и объема выполненных работ в рамках выделенной зоны ответственности |
| Необходимые умения | Проводить анализ документации в рамках работ по техническому перевооружению и реконструкции |
|  | Оперативно принимать и реализовывать управленческие решения в части технического перевооружения и реконструкции устройств и комплексов технических средств АСУ ТП |
|  | Планировать и организовывать свою работу и работу подчиненных работников |
|  | Применять нормативную документацию, анализировать научно-техническую информацию в своей предметной области |
|  | Организовывать работу по внедрению новых устройств и комплексов технических средств АСУ ТП |
|  | Оценивать результаты своей деятельности и деятельности подчиненных |
|  | Выполнять требования промышленной, пожарной, экологической безопасности и охраны труда в процессе работы |
| Необходимые знания | Главная схема электрических соединений ГЭС/ГАЭС, схема собственных нужд, технологические схемы |
|  | Диагностическая аппаратура, методы и способы проверки и настройки устройств |
|  | Должностные и производственные инструкции работников, обсуживающих оборудование АСУ ТП |
|  | Нормы аварийного запаса оборудования, деталей, узлов и материалов |
|  | Общая структура АСУ ТП и ее задачи |
|  | Способы организации и практического ремонтного обслуживания средств вычислительной техники |
|  | Положения и инструкции о расследовании и учете аварий и других технологических нарушений, несчастных случаев на производстве |
|  | Порядок оформления нарядов-допусков |
|  | Порядок планирования работ по техническому обслуживанию, модернизации и реконструкции обслуживаемого оборудования |
|  | Правила безопасности при работе с инструментом и приспособлениями, используемыми при ремонте и монтаже энергетического оборудования |
|  | Правила по охране труда, пожарной безопасности и взрывобезопасности |
|  | Правила приемки оборудования АСУ ТП после монтажа и наладки |
|  | Правила промышленной безопасности |
|  | Нормативные документы, регламентирующие правила работы с персоналом в организациях электроэнергетики |
|  | Правила технической эксплуатации электрических станций и сетей |
|  | Правила, инструкции и методические указания по техническому обслуживанию оборудования АСУ ТП |
|  | Руководящие материалы по разработке и оформлению технической документации |
|  | Схема питания АСУ ТП |
|  | Территориальное расположение основного и вспомогательного оборудования ГЭС/ГАЭС |
|  | Технико-эксплуатационные характеристики, конструктивные особенности, режимы работы обслуживаемого оборудования |
|  | Устройство, работа модулей, блоков, узлов обслуживаемого оборудования |
|  | Характерные признаки повреждений обслуживаемого оборудования |
| Другие характеристики | - |

| 3.5.4. Трудовая функция |
| --- |
| Наименование | Управлению деятельностью подчиненных работников | Код | E/04.7 | Уровень (подуровень) квалификации | 7 |
| Происхождение трудовой функции | Оригинал | Х | Заимствовано из оригинала |  |  |
|  |  | Код оригинала | Регистрационный номер профессионального стандарта |
| Трудовые действия | Выдача нарядов и распоряжений на работу на обслуживаемом оборудовании |
|  | Организация допуска работников к производству отдельных видов работ |
|  | Распределение производственных задач для подчиненных работников |
|  | Контроль сроков, объемов и качества работ подчиненных работников |
|  | Определение должностных лиц, ответственных за организацию безопасного производства работ |
|  | Организация и контроль соблюдения подчиненными работниками требований промышленной, пожарной, экологической безопасности и охраны труда в процессе работы |
|  | Формирование необходимой отчетности по подразделению |
|  | Выявление возможностей совершенствования деятельности подразделения и информирование о них вышестоящего руководства |
|  | Разработка и пересмотр производственных инструкций в рамках своей компетенции |
|  | Обучение и инструктаж оперативного персонала по обслуживанию оборудования с оформлением инструктажа в журнале |
|  | Работа в комиссии по проверке знаний работниками нормативных документов по эксплуатации оборудования, охране труда и пожарной безопасности |
|  | Контроль своевременного прохождения проверки знаний по охране труда подчиненными работниками |
|  | Подготовка предложений по обучению подчиненных работников |
|  | Составление плана обучения подчиненных работников с отрывом от производства |
| Необходимые умения | Владеть основами работы со специализированными программами в своей предметной области |
|  | Оперативно принимать и реализовать управленческие решения |
|  | Организовывать работу подчиненных работников |
|  | Осуществлять наставничество и обучение работников |
|  | Анализировать эффективность деятельности подчиненных работников |
|  | Оценивать состояние рабочих мест подчиненных работников |
|  | Проводить оперативно-технические и производственные совещания |
|  | Оценивать качество и эффективность профессиональной подготовки работников |
|  | Осуществлять разбор действий работников в случаях нарушений |
|  | Обеспечивать дисциплину труда подчиненных работников, формировать культуру безопасного производства работ |
|  | Выполнять требования промышленной, пожарной, экологической безопасности и охраны труда в процессе работы |
|  | Организовывать передачу производственного опыта работникам и сохранение профессиональных знаний |
| Необходимые знания | Знания, предусмотренные трудовой функцией по коду E/01.7 настоящего профессионального стандарта |
|  | Главная схема электрических соединений ГЭС/ГАЭС, схема собственных нужд, технологические схемы |
|  | Диагностическая аппаратура, методы и способы проверки и настройки устройств |
|  | Должностные и производственные инструкции работников, обсуживающих оборудование АСУ ТП |
|  | Нормы аварийного запаса оборудования, деталей, узлов и материалов |
|  | Общая структура АСУ ТП и ее задачи |
|  | Способы организации и практического ремонтного обслуживания средств вычислительной техники |
|  | Положения и инструкции о расследовании и учете аварий и других технологических нарушений, несчастных случаев на производстве |
|  | Порядок оформления нарядов-допусков |
|  | Порядок планирования работ по техническому обслуживанию, модернизации и реконструкции обслуживаемого оборудования |
|  | Правила безопасности при работе с инструментом и приспособлениями, используемыми при ремонте и монтаже энергетического оборудования |
|  | Правила по охране труда, пожарной безопасности и взрывобезопасности |
|  | Правила приемки оборудования АСУ ТП после монтажа и наладки |
|  | Правила промышленной безопасности |
|  | Нормативные документы, регламентирующие правила работы с персоналом в организациях электроэнергетики |
|  | Правила технической эксплуатации электрических станций и сетей |
|  | Правила, инструкции и методические указания по техническому обслуживанию оборудования АСУ ТП |
|  | Руководящие материалы по разработке и оформлению технической документации |
|  | Схема питания АСУ ТП |
|  | Территориальное расположение основного и вспомогательного оборудования ГЭС/ГАЭС |
|  | Технико-эксплуатационные характеристики, конструктивные особенности, режимы работы обслуживаемого оборудования |
|  | Устройство, работа модулей, блоков, узлов обслуживаемого оборудования |
|  | Характерные признаки повреждений обслуживаемого оборудования |
| Другие характеристики | - |

| IV. Сведения об организациях-разработчиках профессионального стандарта |
| --- |
| 4.1. Ответственная организация – разработчик |
| Общероссийское объединение работодателей «Российский союз промышленников и предпринимателей», город Москва |
|  | Исполнительный вице-президент Кузьмин Дмитрий Владимирович |  |  |
| 4.2. Наименования организаций-разработчиков |
| 1 | Международная ассоциация корпоративного образования (МАКО), город Москва |
| 2 | Общероссийское отраслевое объединение работодателей электроэнергетики», (Объединение РаЭл), город Москва |
| 3 | Открытое акционерное общество «Федеральная гидрогенерирующая компания - РусГидро», город Москва |

# Endnotes

Общероссийский классификатор занятий.

Общероссийский классификатор видов экономической деятельности.

# Приказ Минтруда России от 24 июля 2013 года № 328н «Об утверждении Правил по охране труда при эксплуатации электроустановок» (зарегистрирован Минюстом России 12 декабря 2013 г., регистрационный № 30593).

Приказ Минздравсоцразвития России от 12 апреля 2011 г. № 302н «Об утверждении перечней вредных и (или) опасных производственных факторов и работ, при выполнении которых проводятся обязательные предварительные и периодические медицинские осмотры (обследования), и Порядка проведения обязательных предварительных и периодических медицинских осмотров (обследований) работников, занятых на тяжелых работах и на работах с вредными и (или) опасными условиями труда» (зарегистрирован Минюстом России 21 октября 2011 г., регистрационный № 22111), с изменением, внесенным приказом Минздрава России от 15 мая 2013 г. № 296н (зарегистрирован Минюстом России 3 июля 2013 г., регистрационный № 28970).

Единый квалификационный справочник должностей руководителей, специалистов и служащих.

Общероссийский классификатор специальностей по образованию.