Утвержден

приказом Министерства труда

и социальной защиты

Российской Федерации

от «10» октября 2014 г. №688н

ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЙ СТАНДАРТ

Кабельщик-спайщик

206

Регистрационный номер

Содержание

I. Общие сведения	1

II. Описание трудовых функций, входящих в профессиональный стандарт (функциональная карта вида профессиональной деятельности)	3

III. Характеристика обобщенных трудовых функций	6

3.1. Обобщенная трудовая функция «Эксплуатационно-техническое обслуживание линейно-кабельных сооружений (ЛКС) емкостью до 100 пар»…...……………………………………….6

3.2. Обобщенная трудовая функция «Эксплуатационно-техническое обслуживание ЛКС емкостью до 300 пар»	………………………………………...…………………………………...10

3.3. Обобщенная трудовая функция «Эксплуатационно-техническое обслуживание ЛКС емкостью до 600 пар»	………………………………………………………...……………...........16

3.4. Обобщенная трудовая функция «Эксплуатационно-техническое обслуживание ЛКС емкостью свыше 600 пар»	………………………………………..………………..…………...23

3.5. Обобщенная трудовая функция «Монтаж и обслуживание местных волоконно-оптических линий связи»	………………………………………...…………………...……… 28

3.6. Обобщенная трудовая функция «Монтаж и обслуживание магистральных волоконно-оптических линий связи»	………………………………………………..…………………….32

IV. Сведения об организациях – разработчиках профессионального стандарта………………….....36

4.1. Ответственная организация-разработчик	……………………………………………...36

4.2. Наименования организаций-разработчиков…………………………………………….…..37

I. Общие сведения

| Эксплуатационно-техническое обслуживание линейно-кабельных сооружений связи |  | 06.020 |
| --- | --- | --- |
| (наименование вида профессиональной деятельности) |  | Код |

Основная цель вида профессиональной деятельности:

Обеспечение работы линейно-кабельных сооружений связи

Группа занятий:

| 7422 | Монтажники и ремонтники по обслуживанию ИКТ и устройств связи | - | - |
| --- | --- | --- | --- |
| (код ОКЗ | (наименование) | (код ОКЗ) | (наименование) |

Отнесение к видам экономической деятельности:

| 61.1 | Деятельность в области связи на базе проводных технологий |
| --- | --- |
| (код ОКВЭД) | (наименование вида экономической деятельности) |

II. Описание трудовых функций, входящих в профессиональный стандарт (функциональная карта вида профессиональной деятельности)

| Обобщенные трудовые функции | Трудовые функции |
| --- | --- |
| код | наименование | уровень квалификации | наименование | код | уровень (подуровень) квалификации |
| A | Эксплуатационно-техническое обслуживание линейно-кабельных сооружений (ЛКС) емкостью до 100 пар | 2 | Надзор и текущие обслуживание линейно-кабельных сооружений (ЛКС) | A/01.2 | 2 |
|  |  |  | Выполнение подготовительных работ при эксплуатационно-техническом обслуживании кабеля | A/02.2 | 2 |
|  |  |  | Монтаж кабелей емкостью до 100 пар | A/03.2 | 2 |
|  |  |  | Установка и монтаж боксов | A/04.2 | 2 |
| B | Эксплуатационно-техническое обслуживание ЛКС емкостью до 300 пар | 2 | Проведение осмотров и профилактического обслуживания всех типов междугородных кабелей и кабелей городской и сельской телефонной сети емкостью до 300 пар и их оконечных устройств | B/01.2 | 2 |
|  |  |  | Выполнение подготовительных работ при эксплуатационно-техническом обслуживании кабелей | B/02.2 | 2 |
|  |  |  | Монтаж кабелей емкостью до 300 пар | B/03.2 | 2 |
|  |  |  | Установка кабелей под постоянное воздушное давление, устранение негерметичности оболочек кабелей | B/04.2 | 2 |
|  |  |  | Установка и монтаж боксов | B/05.2 | 2 |
| C | Эксплуатационно-техническое обслуживание ЛКС емкостью до 600 пар | 2 | Проведение осмотров и профилактического обслуживания всех типов междугородных кабелей и кабелей городской и сельской телефонной сети емкостью до 600 пар и их оконечных устройств | C/01.2 | 2 |
|  |  |  | Монтаж кабелей емкостью до 600 пар | C/02.2 | 2 |
|  |  |  | Установка кабеля под постоянное избыточное воздушное давление с подключением к оборудованию | C/03.2 | 2 |
|  |  |  | Устранение всех видов кабельных повреждений | C/04.2 | 2 |
|  |  |  | Монтаж распределительных шкафов, боксов и других оконечных кабельных устройств | C/05.2 | 2 |
|  |  |  | Обслуживание оборудования для содержания кабеля под постоянным избыточным воздушным давлением, отыскание мест негерметичности оболочки кабеля | C/06.2 | 2 |
| D | Эксплуатационно-техническое обслуживание ЛКС емкостью свыше 600 пар | 3 | Монтаж городских телефонных кабелей емкостью более 600 пар, междугородних кабелей и кабелей, уплотненных системами передачи | D/01.3 | 3 |
|  |  |  | Руководство работами по текущему содержанию, текущему и капитальному ремонту междугородних и городских кабелей | D/02.3 | 3 |
|  |  |  | Симметрирование кабелей связи | D/03.3 | 3 |
|  |  |  | Монтаж оборудования необслуживаемых усилительных пунктов (НУП) | D/04.3 | 3 |
|  |  |  | Измерения электрических параметров кабеля | D/05.3 | 3 |
| E | Монтаж и обслуживание местных волоконно-оптических линий связи | 3 | Входной контроль волоконно-оптического кабеля на кабельной площадке | E/01.3 | 3 |
|  |  |  | Монтаж соединительных муфт для волоконно-оптического кабеля | E/02.3 | 3 |
|  |  |  | Измерение параметров и испытание волоконно-оптических кабелей местных линий связи | E/03.3 | 3 |
| F | Монтаж и обслуживание магистральных волоконно-оптических линий связи | 3 | Монтаж волоконно-оптических линий связи | F/01.3 | 3 |
|  |  |  | Техническое обслуживание волоконно-оптических линий связи | F/02.3 | 3 |
|  |  |  | Измерения параметров волоконно-оптических линий связи | F/03.3 | 3 |

III. Характеристика обобщенных трудовых функций

3.1. Обобщенная трудовая функция

| Наименование | Монтаж, эксплуатационно-техническое обслуживание кабелей связи емкостью до 100 пар | Код | A | Уровень квалификации | 2 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

| Происхождение обобщенной трудовой функции | Оригинал | X | Заимствовано из оригинала |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Код оригинала | Регистрационный номер профессионального стандарта |

| Возможные наименования должностей | Кабельщик-спайщик 3-го разряда |
| --- | --- |
| Требования к образованию и обучению | Профессиональное обучение - программы профессиональной подготовки по профессиям рабочих, должностям служащих, программы переподготовки рабочих, служащих |
| Требования к опыту практической работы | - |
| Особые условия допуска к работе | Прохождение обязательных предварительных (при поступлении на работу) и периодических медицинских осмотров (обследований), а также внеочередных медицинских осмотров (обследований) в установленном законодательством Российской Федерации порядке |
|  | Наличие группы по электробезопасности |

Дополнительные характеристики

| Наименование документа | Код | Наименование базовой группы, должности (профессии) или специальности |
| --- | --- | --- |
| ОКЗ | 7422 | Монтажники и ремонтники по обслуживанию ИКТ и устройств связи |
| ЕТКС | § 5 | Кабельщик-спайщик 3-го разряда |

3.1.1. Трудовая функция

| Наименование | Надзор и текущее обслуживание линейно-кабельных сооружений (ЛКС) | Код | A/01.2 | Уровень (подуровень) квалификации | 2 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

| Происхождение трудовой функции | Оригинал | X | Заимствовано из оригинала |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Код оригинала | Регистрационный номер профессионального стандарта |

| Трудовые действия | Ведение надзора за сохранностью линейно-кабельных сооружений |
| --- | --- |
|  | Протирка и выправление кабелей и муфт в кабельных колодцах |
|  | Выправление положения подвесных и настенных кабелей |
|  | Очистка от загрязнений и влаги кабелей и деталей оконечных кабельных устройств |
|  | Проверка исправности устройств молниезащиты (грозозащиты) |
|  | Проверка состояния и приведение в порядок кроссировки в распределительных шкафах и кабельных ящиках |
|  | Выполнение работ по откопке кабелей и рытью котлованов при эксплуатации кабелей |
| Необходимые умения | Определять место расположения междугородных кабелей на местности с помощью технической документации и шурфованием |
|  | Выполнять работы по откопке кабелей и рытью котлованов |
|  | Проверять смотровые устройства (колодцы и шахты) на загазованность |
|  | Выполнять вспомогательные операции и подготовительные работы при осуществлении ремонта ЛКС |
|  | Пользоваться приспособлениями для обеспечения безопасного выполнения работ |
|  | Пользоваться средствами индивидуальной защиты |
| Необходимые знания | Основы электротехники и основы телефонии |
|  | Положения правил, руководств и инструкций в части эксплуатации кабельных сооружений |
|  | Способы определения трасс междугородных кабелей на местности с помощью технической документации и шурфованием |
|  | Правила пользования газоанализатором |
|  | Нумерация смотровых устройств и каналов телефонной канализации кабелей, распределительных телефонных шкафов, защитных полос, распределительных коробок (кабельных ящиков) и боксов |
|  | Правила и инструкции по охране труда |
| Другие характеристики | - |

3.1.2. Трудовая функция

| Наименование | Выполнение подготовительных работ при эксплуатационно-техническом обслуживании кабеля | Код | A/02.2 | Уровень (подуровень) квалификации | 2 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

| Происхождение трудовой функции | Оригинал | X | Заимствовано из оригинала |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Код оригинала | Регистрационный номер профессионального стандарта |

| Трудовые действия | Проверка смотровых устройств (колодцев и шахт) на загазованность |
| --- | --- |
|  | Вентилирование смотровых устройств |
|  | Выполнение работ по откопке кабелей и рытью котлованов для проведения мероприятий по эксплуатационно-техническому обслуживанию кабелей |
|  | Очистка кабелей от загрязнений и влаги |
|  | Разогрев рабочей зоны кабеля паяльной лампой и газовой горелкой |
| Необходимые умения | Выполнять вспомогательные операции при монтаже кабеля |
|  | Выполнять работы по откопке кабелей и рытью котлованов |
|  | Пользоваться паяльной лампой и газовой горелкой |
|  | Пользоваться приспособлениями для обеспечения безопасного выполнения работ |
|  | Пользоваться средствами индивидуальной защиты |
| Необходимые знания | Основы электротехники и основы телефонии |
|  | Отдельные положения правил, руководств и инструкций по эксплуатации кабельных сооружений |
|  | Правила работы газоанализатором |
|  | Правила выполнения подготовительных и вспомогательных работ при монтаже кабеля |
|  | Способы монтажа различных кабелей емкостью |
|  | Правила работы с газовой горелкой и паяльной лампой |
|  | Правила и инструкции по охране труда |
| Другие характеристики | - |

3.1.3. Трудовая функция

| Наименование | Монтаж кабелей емкостью до 100 пар | Код | A/03.2 | Уровень (подуровень) квалификации | 2 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

| Происхождение трудовой функции | Оригинал | X | Заимствовано из оригинала |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Код оригинала | Регистрационный номер профессионального стандарта |

| Трудовые действия | Разделка кабеля емкостью до 100 пар |
| --- | --- |
|  | Соединение жил кабеля |
|  | Герметизация оболочек кабеля и муфт |
|  | Контрольная диагностика из оконечных устройств |
| Необходимые умения | Прокладывать кабели в телефонной канализации и по стенам зданий |
|  | Производить разделку различных видов кабелей емкостью до 100 пар |
|  | Монтировать кабели емкостью до 100 пар |
|  | Герметизировать оболочки кабеля и муфты различными способами |
|  | Пользоваться приспособлениями для обеспечения безопасного выполнения работ при эксплутационно-техническом обслуживании ЛКС |
|  | Пользоваться средствами индивидуальной защиты |
| Необходимые знания | Основы электротехники и основы телефонии |
|  | Отдельные положения правил, руководств и инструкций по эксплуатации кабельных сооружений |
|  | Марки кабелей |
|  | Способы монтажа различных видов кабелей |
|  | Правила работы с газовой горелкой и паяльной лампой |
|  | Способы герметизации оболочек кабеля и муфт |
|  | Правила и инструкции по охране труда |
| Другие характеристики | - |

3.1.4. Трудовая функция

| Наименование | Установка и монтаж боксов | Код | A/04.2 | Уровень (подуровень) квалификации | 2 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

| Происхождение трудовой функции | Оригинал | X | Заимствовано из оригинала |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Код оригинала | Регистрационный номер профессионального стандарта |

| Трудовые действия | Выполнение механического монтажа распределительных коробок и кабельных боксов |
| --- | --- |
|  | Выполнение кроссировки в распределительных шкафах и кабельных боксах |
| Необходимые умения | Пользоваться механизированным инструментом |
|  | Выполнять кроссировку в распределительных шкафах и кабельных боксах |
|  | Пользоваться приспособлениями для обеспечения безопасного выполнения работ |
|  | Пользоваться средствами индивидуальной защиты |
| Необходимые знания | Основы электротехники и основы телефонии |
|  | Отдельные положения правил, руководств и инструкций по эксплуатации кабельных сооружений |
|  | Правила работы слесарно-монтажным инструментом |
|  | Правила работы механизированным инструментом |
|  | Правила и инструкции по охране труда |
| Другие характеристики | - |

3.2. Обобщенная трудовая функция

| Наименование | Монтаж, эксплуатационно-техническое обслуживание кабелей связи емкостью до 300 пар | Код | B | Уровень квалификации | 2 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

| Происхождение обобщенной трудовой функции | Оригинал | X | Заимствовано из оригинала |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Код оригинала | Регистрационный номер профессионального стандарта |

| Возможные наименования должностей | Кабельщик-спайщик 4-го разряда |
| --- | --- |
| Требования к образованию и обучению | Профессиональное обучение – программы профессиональной подготовки по профессиям рабочих, должностям служащих, программы переподготовки рабочих, служащих |
| Требования к опыту практической работы | Не менее одного года по профессии кабельщик-спайщик 3-го разряда |
| Особые условия допуска к работе | Прохождение обязательных предварительных (при поступлении на работу) и периодических медицинских осмотров (обследований), а также внеочередных медицинских осмотров (обследований) в установленном законодательством Российской Федерации порядке. Наличие группы по электробезопасности. |

Дополнительные характеристики

| Наименование документа | Код | Наименование базовой группы, должности (профессии) или специальности |
| --- | --- | --- |
| ОКЗ | 7422 | Монтажники и ремонтники по обслуживанию ИКТ и устройств связи |
| ЕТКС | § 6 | Кабельщик-спайщик 4-го разряда |

3.2.1. Трудовая функция

| Наименование | Проведение осмотров и профилактического обслуживания всех типов междугородных кабелей и кабелей городской и сельской телефонной сети емкостью до 300 пар и их оконечных устройств | Код | B/01.2 | Уровень (подуровень) квалификации | 2 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

| Происхождение трудовой функции | Оригинал | X | Заимствовано из оригинала |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Код оригинала | Регистрационный номер профессионального стандарта |

| Трудовые действия | Осмотр трасс кабельных линий |
| --- | --- |
|  | Определение трассы кабелей с помощью кабелеискателя |
|  | Протирка и выправление кабелей и муфт в кабельных колодцах |
|  | Выправление положения подвесных и настенных кабелей |
|  | Очистка от загрязнений и влаги кабелей и деталей оконечных кабельных устройств |
|  | Проверка исправности устройств молниезащиты (грозозащиты) |
|  | Проверка состояния и приведение в порядок кроссировки в распределительных шкафах и кабельных ящиках |
|  | Выполнение работ по откопке кабелей и рытью котлованов, связанных с эксплуатацией кабелей |
|  | Устранение повреждений в оконечных кабельных устройствах |
| Необходимые умения | Осуществлять осмотр и профилактическое обслуживание кабелей емкостью до 300 пар и их оконечных устройств |
|  | Выполнять поиск мест повреждений кабелей |
|  | Выполнять подготовительные работы при устранении повреждений кабелей, проложенных в грунте, кабельной канализации, по стенам и в каналах стен зданий, подвесных кабелей |
|  | Устранять повреждения кабеля емкостью до 300 пар |
|  | Пользоваться приспособлениями для обеспечения безопасного выполнения работ |
|  | Пользоваться средствами индивидуальной защиты |
| Необходимые знания | Основы электротехники и основы телефонии |
|  | Отдельные положения правил, руководств и инструкций по эксплуатации кабельных сооружений |
|  | Назначение и принцип действия простейших измерительных приборов, применяемых при эксплуатации кабелей |
|  | Правила проверки исправности жил и оболочек кабеля |
|  | Правила учета кабельных повреждений |
|  | Методы измерения кабелей постоянным током и определения мест повреждения в них |
|  | Правила монтажа различных видов кабелей емкостью до 300 пар |
|  | Правила пользования паяльной лампой и газовой горелкой |
|  | Технологии прокладки кабелей |
|  | Методы устранения повреждений в оконечных кабельных устройствах |
|  | Правила и инструкции по охране труда |
| Другие характеристики | - |

3.2.2. Трудовая функция

| Наименование | Выполнение подготовительных работ при эксплуатационно-техническом обслуживании кабелей | Код | B/02.2 | Уровень (подуровень) квалификации | 2 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

| Происхождение трудовой функции | Оригинал | X | Заимствовано из оригинала |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Код оригинала | Регистрационный номер профессионального стандарта |

| Трудовые действия | Удаление воды из кабельной канализации |
| --- | --- |
|  | Вентилирование кабельной канализации |
|  | Проверка смотровых устройств и шахт на загазованность |
|  | Выполнение работ по откопке кабелей и рытью котлованов, связанных с эксплуатацией кабелей. |
|  | Очистка кабелей от загрязнений и влаги |
|  | Разогрев рабочей зоны кабеля паяльной лампой и газовой горелкой |
| Необходимые умения | Выполнять профилактическое обслуживание всех типов кабелей |
|  | Проверять исправность жил и оболочек кабеля |
|  | Выполнять вспомогательные операции при монтаже кабеля |
|  | Выполнять работы по откопке кабелей и рытью котлованов |
|  | Пользоваться паяльной лампой и газовой горелкой |
|  | Пользоваться газоанализатором |
|  | Пользоваться механизмами для удаления воды из кабельной канализации |
|  | Пользоваться приспособлениями для обеспечения безопасного выполнения работ |
|  | Пользоваться средствами индивидуальной защиты |
| Необходимые знания | Основы электротехники и основы телефонии |
|  | Отдельные положения правил, руководств и инструкций по эксплуатации кабельных сооружений |
|  | Правила монтажа различных видов кабелей |
|  | Технологии определения мест повреждения кабелей |
|  | Способы выполнения вспомогательных операций при монтаже кабеля |
|  | Правила проверки исправности жил и оболочек кабеля |
|  | Правила работы с газовой горелкой и паяльной лампой |
|  | Правила работы газоанализатором |
|  | Правила и инструкции по охране труда |
| Другие характеристики | - |

3.2.3. Трудовая функция

| Наименование | Монтаж кабелей емкостью до 300 пар | Код | B/03.2 | Уровень (подуровень) квалификации | 2 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

| Происхождение трудовой функции | Оригинал | X | Заимствовано из оригинала |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Код оригинала | Регистрационный номер профессионального стандарта |

| Трудовые действия | Разделка кабеля емкостью до 300 пар |
| --- | --- |
|  | Соединение жил кабеля в соответствии с принятой технологией монтажа кабеля емкостью до 300 пар |
|  | Герметизация оболочек кабеля и муфт |
|  | Контрольная диагностика из оконечных устройств |
| Необходимые умения | Прокладывать кабели в грунте, телефонной канализации и по стенам зданий |
|  | Разделывать кабели емкостью до 300 пар с полиэтиленовой оболочкой, со свинцовой оболочкой, с металлической оболочкой |
|  | Монтировать кабели емкостью до 300 пар различными способами |
|  | Герметизировать оболочки кабеля и муфты ("холодным способом" и с применением термоусаживаемых материалов) |
|  | Пользоваться приспособлениями для обеспечения безопасного выполнения работ |
|  | Пользоваться средствами индивидуальной защиты |
| Необходимые знания | Основы электротехники и основы телефонии |
|  | Отдельные положения правил, руководств и инструкций по эксплуатации кабельных сооружений |
|  | Правила монтажа различных видов кабелей емкостью до 300 пар |
|  | Технологии прокладки кабелей |
|  | Правила работы с газовой горелкой и паяльной лампой |
|  | Правила работы с кабельными массами и припоями |
|  | Правила и инструкции по охране труда |
| Другие характеристики | - |

3.2.4. Трудовая функция

| Наименование | Установка кабелей под постоянное воздушное давление, устранение негерметичности оболочек кабелей | Код | B/04.2 | Уровень (подуровень) квалификации | 2 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

| Происхождение трудовой функции | Оригинал | X | Заимствовано из оригинала |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Код оригинала | Регистрационный номер профессионального стандарта |

| Трудовые действия | Проверка на герметичность строительных длин кабелей на барабанах перед прокладкой и после прокладки |
| --- | --- |
|  | Проверка на герметичность строительных длин кабелей перед монтажом муфты |
|  | Восстановление герметичности оболочек кабеля |
| Необходимые умения | Выполнять вспомогательные операции при постановке кабелей под постоянное воздушное давление |
|  | Проверять кабели на герметичность |
|  | Находить места повреждения кабеля |
|  | Восстанавливать герметичность оболочки кабеля |
|  | Восстанавливать герметичность оболочки кабеля с помощью термоусаживаемых материалов |
|  | Пользоваться приспособлениями для обеспечения безопасного выполнения работ |
|  | Пользоваться средствами индивидуальной защиты |
| Необходимые знания | Основы электротехники и основы телефонии |
|  | Отдельные положения правил, руководств и инструкций по эксплуатации кабельных сооружений |
|  | Правила выполнения операций по постановке кабеля под постоянное воздушное давление |
|  | Нормы оценки герметичности кабелей |
|  | Способы нахождения мест утечки воздуха |
|  | Способы восстановления герметичности оболочек кабеля и муфт |
|  | Правила и инструкции по охране труда |
| Другие характеристики | - |

3.2.5. Трудовая функция

| Наименование | Установка и монтаж боксов | Код | B/05.2 | Уровень (подуровень) квалификации | 2 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

| Происхождение трудовой функции | Оригинал | X | Заимствовано из оригинала |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Код оригинала | Регистрационный номер профессионального стандарта |

| Трудовые действия | Выполнение механического монтажа распределительных коробок и кабельных боксов |
| --- | --- |
|  | Выполнение кроссировки в распределительных шкафах и кабельных боксах |
| Необходимые умения | Пользоваться слесарно-монтажным инструментом |
|  | Пользоваться механизированным инструментом |
|  | Выполнять кроссировку в распределительных шкафах и кабельных боксах |
|  | Пользоваться приспособлениями для обеспечения безопасного выполнения работ |
|  | Пользоваться средствами индивидуальной защиты |
| Необходимые знания | Основы электротехники и основы телефонии |
|  | Отдельные положения правил, руководств и инструкций по эксплуатации кабельных сооружений |
|  | Технология установки распределительной коробки и боксов |
|  | Правила работы слесарно-монтажным инструментом |
|  | Правила работы механизированным инструментом |
|  | Правила и инструкции по охране труда |
| Другие характеристики | - |

3.3. Обобщенная трудовая функция

| Наименование | Монтаж, эксплуатационно-техническое обслуживание кабелей связи емкостью до 600 пар | Код | C | Уровень квалификации | 2 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

| Происхождение обобщенной трудовой функции | Оригинал | X | Заимствовано из оригинала |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Код оригинала | Регистрационный номер профессионального стандарта |

| Возможные наименования должностей | Кабельщик-спайщик 5-го разряда |
| --- | --- |
| Требования к образованию и обучению | Профессиональное обучение – программы профессиональной подготовки по профессиям рабочих, должностям служащих, программы переподготовки рабочих, служащих, программы повышения квалификации рабочих, служащих |
| Требования к опыту практической работы | Не менее одного года по профессии кабельщик-спайщик 4-го разряда |
| Особые условия допуска к работе | Прохождение обязательных предварительных (при поступлении на работу) и периодических медицинских осмотров (обследований), а также внеочередных медицинских осмотров (обследований) в установленном законодательством Российской Федерации порядке Наличие группы по электробезопасности |

Дополнительные характеристики

| Наименование документа | Код | Наименование базовой группы, должности (профессии) или специальности |
| --- | --- | --- |
| ОКЗ | 7422 | Монтажники и ремонтники по обслуживанию ИКТ и устройств связи |
| ЕТКС | § 7 | Кабельщик-спайщик 5-го разряда |

3.3.1. Трудовая функция

| Наименование | Эксплуатационно-техническое обслуживание всех типов кабелей емкостью до 600 пар и их оконечных устройств | Код | C/01.2 | Уровень (подуровень) квалификации | 2 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

| Происхождение трудовой функции | Оригинал | X | Заимствовано из оригинала |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Код оригинала | Регистрационный номер профессионального стандарта |

| Трудовые действия | Осмотр трасс кабельных линий |
| --- | --- |
|  | Определение трассы кабелей с помощью кабелеискателя |
|  | Проведение осмотров и профилактического обслуживания всех типов кабелей емкостью до 600 пар и их оконечных устройств |
|  | Определение места повреждения кабеля емкостью до 600 пар |
|  | Устранение повреждений кабелей емкостью до 600 пар |
|  | Устранение повреждений в оконечных кабельных устройствах |
| Необходимые умения | Осуществлять осмотр и профилактическое обслуживание кабелей емкостью до 600 пар и их оконечных устройств |
|  | Выполнять поиск места повреждений кабелей |
|  | Устранять повреждения кабелей, проложенных в грунте, кабельной канализации, по стенам и в каналах стен зданий, подвесных кабелей |
|  | Пользоваться приспособлениями для обеспечения безопасного выполнения работ |
|  | Пользоваться средствами индивидуальной защиты |
| Необходимые знания | Основы электротехники и основы телефонии |
|  | Отдельные положения правил, руководств и инструкций по эксплуатации кабельных сооружений |
|  | Технология определения места повреждения кабеля |
|  | Технология устранения повреждений или замены кабеля |
|  | Правила и инструкции по охране труда |
| Другие характеристики | - |

3.3.2. Трудовая функция

| Наименование | Монтаж кабелей емкостью до 600 пар | Код | C/02.2 | Уровень (подуровень) квалификации | 2 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

| Происхождение трудовой функции | Оригинал | X | Заимствовано из оригинала |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Код оригинала | Регистрационный номер профессионального стандарта |

| Трудовые действия | Разделка кабеля емкостью от 300 до 600 пар |
| --- | --- |
|  | Монтаж симметричных и коаксиальных кабелей в полиэтиленовых, стальных и алюминиевых оболочках ручным и механизированным способом |
|  | Герметизация оболочек кабеля и муфт |
|  | Контрольная диагностика из оконечных устройств |
| Необходимые умения | Прокладывать кабели в грунте, телефонной канализации и по стенам зданий |
|  | Разделывать кабели емкостью до 600 пар с полиэтиленовой оболочкой, в стальной и алюминиевой оболочках |
|  | Монтировать кабели емкостью до 600 пар различными способами |
|  | Герметизировать оболочки кабеля и муфты |
|  | Пользоваться приспособлениями для обеспечения безопасного выполнения работ |
|  | Пользоваться средствами индивидуальной защиты |
| Необходимые знания | Основы электротехники и основы телефонии |
|  | Отдельные положения правил, руководств и инструкций по эксплуатации кабельных сооружений |
|  | Правила монтажа кабелей различных видов |
|  | Технология сращивания жил |
|  | Технология прокладки кабеля |
|  | Технология герметизации оболочек кабеля |
|  | Правила и инструкции по охране труда |
| Другие характеристики | - |

3.3.3. Трудовая функция

| Наименование | Установка кабеля под постоянное избыточное воздушное давление с подключением к оборудованию | Код | C/03.2 | Уровень (подуровень) квалификации | 2 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

| Происхождение трудовой функции | Оригинал | X | Заимствовано из оригинала |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Код оригинала | Регистрационный номер профессионального стандарта |

| Трудовые действия | Впаивание вентилей в кабель |
| --- | --- |
|  | Подключение кабелей к оборудованию для содержания под постоянным избыточным воздушным давлением |
|  | Проверка давления в кабеле манометром в контрольные сроки |
| Необходимые умения | Подключать кабель к оборудованию для содержания под постоянным воздушным давлением |
|  | Проводить проверку оболочек кабеля на герметичность визуально, с помощью силикагеля |
|  | Пользоваться приспособлениями для обеспечения безопасного выполнения работ |
|  | Пользоваться средствами индивидуальной защиты |
| Необходимые знания | Основы электротехники и основы телефонии |
|  | Отдельные положения правил, руководств и инструкций по эксплуатации кабельных сооружений |
|  | Технология установки кабеля под постоянное воздушное давление с подключением к оборудованию |
|  | Методы оценки герметичности кабеля |
|  | Нормы оценки герметичности кабеля |
|  | Правила и инструкции по охране труда |
| Другие характеристики | - |

3.3.4. Трудовая функция

| Наименование | Устранение всех видов кабельных повреждений | Код | C/04.2 | Уровень (подуровень) квалификации | 2 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

| Происхождение трудовой функции | Оригинал | X | Заимствовано из оригинала |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Код оригинала | Регистрационный номер профессионального стандарта |

| Трудовые действия | Определение мест повреждения кабеля |
| --- | --- |
|  | Устранение повреждений в подземных, подвесных, настенных, подводных кабелях |
|  | Устранение повреждений в оконечных кабельных устройствах (боксах, кабельных ящиках, устройствах кабельных связи, устройствах кабельных переходных, распределительных коробках) |
| Необходимые умения | Находить место повреждения кабеля |
|  | Находить повреждения в оконечных кабельных устройствах |
|  | Проводить замену или ремонт кабеля |
|  | Проводить ремонт оконечных кабельных устройств |
|  | Пользоваться приспособлениями для обеспечения безопасного выполнения работ |
|  | Пользоваться средствами индивидуальной защиты |
| Необходимые знания | Основы электротехники и основы телефонии |
|  | Отдельные положения правил, руководств и инструкций по эксплуатации кабельных сооружений |
|  | Способы отыскания мест повреждения кабеля |
|  | Технология выполнения ремонтных работ |
|  | Правила и инструкции по охране труда |
| Другие характеристики | - |

3.3.5. Трудовая функция

| Наименование | Монтаж распределительных шкафов, боксов и других оконечных кабельных устройств | Код | C/05.2 | Уровень (подуровень) квалификации | 2 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

| Происхождение трудовой функции | Оригинал | X | Заимствовано из оригинала |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Код оригинала | Регистрационный номер профессионального стандарта |

| Трудовые действия | Выполнение механического монтажа распределительных шкафов и кабельных боксов |
| --- | --- |
|  | Выполнение кроссировки в распределительных шкафах и кабельных боксах |
| Необходимые умения | Пользоваться механизированным инструментом |
|  | Пользоваться слесарно-монтажным инструментом |
|  | Выполнять кроссировку в распределительных шкафах и кабельных боксах |
|  | Пользоваться приспособлениями для обеспечения безопасного выполнения работ |
|  | Пользоваться средствами индивидуальной защиты |
| Необходимые знания | Основы электротехники и основы телефонии |
|  | Отдельные положения правил, руководств и инструкций по эксплуатации кабельных сооружений |
|  | Технология установки распределительных шкафов, распределительных коробок, боксов |
|  | Правила работы механизированным инструментом |
|  | Правила работы слесарно-монтажным инструментом |
|  | Правила и инструкции по охране труда |
| Другие характеристики | - |

3.3.6. Трудовая функция

| Наименование | Обслуживание оборудования для содержания кабеля под постоянным избыточным воздушным давлением, отыскание мест негерметичности оболочки кабеля | Код | C/06.2 | Уровень (подуровень) квалификации | 2 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

| Происхождение трудовой функции | Оригинал | X | Заимствовано из оригинала |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Код оригинала | Регистрационный номер профессионального стандарта |

| Трудовые действия | Обслуживание оборудования для содержания кабеля под постоянным избыточным воздушным давлением |
| --- | --- |
|  | Определение места негерметичности кабеля визуально |
|  | Определение мест негерметичности кабеля с помощью силикагеля |
| Необходимые умения | Находить места негерметичности кабеля |
|  | Пользоваться приспособлениями для обеспечения безопасного выполнения работ |
|  | Пользоваться средствами индивидуальной защиты |
| Необходимые знания | Основы электротехники и основы телефонии |
|  | Отдельные положения правил, руководств и инструкций по эксплуатации кабельных сооружений |
|  | Технология отыскания мест повреждения |
|  | Методы контроля исправности оболочки кабеля |
|  | Нормы оценки герметичности кабеля |
|  | Правила и инструкции по охране труда |
| Другие характеристики | - |

3.4. Обобщенная трудовая функция

| Наименование | Монтаж, эксплуатационно-техническое обслуживание кабелей связи емкостью более 600 пар | Код | D | Уровень квалификации | 3 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

| Происхождение обобщенной трудовой функции | Оригинал | X | Заимствовано из оригинала |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Код оригинала | Регистрационный номер профессионального стандарта |

| Возможные наименования должностей | Кабельщик-спайщик 6-го разряда |
| --- | --- |
| Требования к образованию и обучению | Профессиональное обучение – программы профессиональной подготовки по профессиям рабочих, должностям служащих, программы переподготовки рабочих, служащих, программы повышения квалификации рабочих, служащих |
| Требования к опыту практической работы | Не менее одного года по профессии кабельщик-спайщик 5-го разряда |
| Особые условия допуска к работе | Прохождение обязательных предварительных (при поступлении на работу) и периодических медицинских осмотров (обследований), а также внеочередных медицинских осмотров (обследований) в установленном законодательством Российской Федерации порядке Наличие группы по электробезопасности |

Дополнительные характеристики

| Наименование документа | Код | Наименование базовой группы, должности (профессии) или специальности |
| --- | --- | --- |
| ОКЗ | 7422 | Монтажники и ремонтники по обслуживанию ИКТ и устройств связи |
| ЕТКС | § 8 | Кабельщик-спайщик 6-го разряда |

3.4.1. Трудовая функция

| Наименование | Монтаж городских телефонных кабелей емкостью более 600 пар, междугородних кабелей и кабелей, уплотненных системами передачи | Код | D/01.3 | Уровень (подуровень) квалификации | 3 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

| Происхождение трудовой функции | Оригинал | X | Заимствовано из оригинала |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Код оригинала | Регистрационный номер профессионального стандарта |

| Трудовые действия | Разделка кабеля емкостью более 600 пар |
| --- | --- |
|  | Монтаж телефонных кабелей емкостью выше 600 пар |
|  | Монтаж междугородных кабелей и кабелей, уплотненных системами передачи |
|  | Герметизация оболочек кабеля и муфт |
| Необходимые умения | Прокладывать кабели в грунте, телефонной канализации и по стенам зданий |
|  | Разделывать кабели различных типов |
|  | Монтировать кабели различных типов |
|  | Герметизировать оболочки кабеля и муфты |
|  | Пользоваться приспособлениями для обеспечения безопасного выполнения работ |
|  | Пользоваться средствами индивидуальной защиты |
| Необходимые знания | Основы электротехники и основы телефонии |
|  | Отдельные положения правил, руководств и инструкций по эксплуатации кабельных сооружений |
|  | Марки и конструкция всех прокладываемых кабелей связи |
|  | Технология прокладки кабеля |
|  | Технология монтажа кабелей различных видов |
|  | Технология сращивания жил |
|  | Технология герметизации оболочек кабеля |
|  | Правила и инструкции по охране труда |
| Другие характеристики | - |

3.4.2. Трудовая функция

| Наименование | Руководство работами по текущему содержанию, текущему и капитальному ремонту междугородних и городских кабелей | Код | D/02.3 | Уровень (подуровень) квалификации | 3 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

| Происхождение трудовой функции | Оригинал | X | Заимствовано из оригинала |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Код оригинала | Регистрационный номер профессионального стандарта |

| Трудовые действия | Распределение заданий между членами бригады кабельщиков-спайщиков |
| --- | --- |
|  | Разъяснение порядка производства работ |
|  | Контроль выполнения правил охраны труда членами бригады |
|  | Контроль качества выполняемых работ |
|  | Контроль трудовой дисциплины в бригаде |
| Необходимые умения | Распределять функции между членами бригады в соответствии с их квалификацией |
|  | Осуществлять контроль выполнения технологии производства работ по текущему содержанию, текущему и капитальному ремонту междугородных и городских кабелей |
|  | Пользоваться приспособлениями для обеспечения безопасного выполнения работ |
|  | Пользоваться средствами индивидуальной защиты |
| Необходимые знания | Основы электротехники и основы телефонии |
|  | Отдельные положения правил, руководств и инструкций по эксплуатации кабельных сооружений |
|  | Технологии выполнения работ по текущему содержанию, текущему и капитальному ремонту междугородных и городских кабелей |
|  | Правила и инструкции по охране труда |
| Другие характеристики | - |

3.4.3. Трудовая функция

| Наименование | Симметрирование кабелей | Код | D/03.3 | Уровень (подуровень) квалификации | 3 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

| Происхождение трудовой функции | Оригинал | X | Заимствовано из оригинала |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Код оригинала | Регистрационный номер профессионального стандарта |

| Трудовые действия | Внутришаговое симметрирование низкочастотных кабелей |
| --- | --- |
|  | Симметрирование низкочастотных кабелей при наращивании шагов |
|  | Симметрирование экранированных пар |
|  | Симметрирование высокочастотных кабелей |
| Необходимые умения | Выполнять работы по симметрированию кабелей различных типов |
|  | Пользоваться измерительными приборами |
|  | Пользоваться приспособлениями для обеспечения безопасного выполнения работ |
|  | Пользоваться средствами индивидуальной защиты |
| Необходимые знания | Основы электротехники и основы телефонии |
|  | Отдельные положения правил, руководств и инструкций по эксплуатации кабельных сооружений |
|  | Основные методы симметрирования |
|  | Технология симметрирования кабелей различных типов |
|  | Правила и инструкции по охране труда |
| Другие характеристики | - |

3.4.4. Трудовая функция

| Наименование | Монтаж оборудования необслуживаемых усилительных пунктов (НУП) | Код | D/04.3 | Уровень (подуровень) квалификации | 3 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

| Происхождение трудовой функции | Оригинал | X | Заимствовано из оригинала |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Код оригинала | Регистрационный номер профессионального стандарта |

| Трудовые действия | Ввод кабелей в НУП |
| --- | --- |
|  | Монтаж соединительной муфты (газонепроницаемой, разветвительной) на стыке линейного кабеля со стабкабелем |
|  | Монтаж устройства оконечного кабельного |
|  | Монтаж линейных устройств автоматического регулирования усиления |
| Необходимые умения | Осуществлять монтаж различных видов кабелей |
|  | Осуществлять монтаж соединительной муфты |
|  | Осуществлять монтаж линейных устройств автоматического регулирования усиления |
|  | Пользоваться приспособлениями для обеспечения безопасного выполнения работ |
|  | Пользоваться средствами индивидуальной защиты |
| Необходимые знания | Основы электротехники и основы телефонии |
|  | Отдельные положения правил, руководств и инструкций по эксплуатации кабельных сооружений |
|  | Технология монтажа оборудования необслуживаемых усилительных пунктов |
|  | Правила и инструкции по охране труда |
| Другие характеристики | - |

3.4.5. Трудовая функция

| Наименование | Измерения электрических параметров кабеля | Код | D/05.3 | Уровень (подуровень) квалификации | 3 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

| Происхождение трудовой функции | Оригинал | X | Заимствовано из оригинала |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Код оригинала | Регистрационный номер профессионального стандарта |

| Трудовые действия | Плановые измерения электрических параметров кабеля |
| --- | --- |
|  | Измерения для определения мест повреждения кабелей |
|  | Проведение контрольных измерений после выполнения ремонтных и восстановительных работ |
|  | Измерения по уточнению трассы кабельной линии и глубины залегания кабеля |
|  | Проведение измерений для проверки качества изделий |
| Необходимые умения | Проводить измерения электрических параметров кабеля |
|  | Пользоваться измерительными приборами |
|  | Анализировать результаты полученных измерений |
|  | Пользоваться приспособлениями для обеспечения безопасного выполнения работ |
|  | Пользоваться средствами индивидуальной защиты |
| Необходимые знания | Основы электротехники и основы телефонии |
|  | Отдельные положения правил, руководств и инструкций по эксплуатации кабельных сооружений |
|  | Технология проведения измерений электрических параметров кабеля |
|  | Правила пользования измерительными приборами |
|  | Правила и инструкции по охране труда |
| Другие характеристики | - |

3.5. Обобщенная трудовая функция

| Наименование | Монтаж и обслуживание местных волоконно-оптических линий связи | Код | E | Уровень квалификации | 3 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

| Происхождение обобщенной трудовой функции | Оригинал | X | Заимствовано из оригинала |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Код оригинала | Регистрационный номер профессионального стандарта |

| Возможные наименования должностей | Кабельщик-спайщик 7-го разряда |
| --- | --- |
| Требования к образованию и обучению | Профессиональное обучение – программы профессиональной подготовки по профессиям рабочих, должностям служащих, программы переподготовки рабочих, служащих, программы повышения квалификации рабочих, служащих |
| Требования к опыту практической работы | Не менее одного года по профессии кабельщик-спайщик 3-го разряда |
| Особые условия допуска к работе | Прохождение обязательных предварительных (при поступлении на работу) и периодических медицинских осмотров (обследований), а также внеочередных медицинских осмотров (обследований) в установленном законодательством Российской Федерации порядке Наличие группы по электробезопасности |

Дополнительные характеристики

| Наименование документа | Код | Наименование базовой группы, должности (профессии) или специальности |
| --- | --- | --- |
| ОКЗ | 7422 | Монтажники и ремонтники по обслуживанию ИКТ и устройств связи |
| ЕТКС | § 8а | Кабельщик-спайщик 7-го разряда |

3.5.1. Трудовая функция

| Наименование | Входной контроль волоконно-оптического кабеля на кабельной площадке | Код | E/01.3 | Уровень (подуровень) квалификации | 3 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

| Происхождение трудовой функции | Оригинал | X | Заимствовано из оригинала |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Код оригинала | Регистрационный номер профессионального стандарта |

| Трудовые действия | Внешний осмотр волоконно-оптического кабеля (ВОК) |
| --- | --- |
|  | Измерения оптических характеристик ВОК |
| Необходимые умения | Проверять целостность кабельного барабана |
|  | Проверять отсутствие внешних повреждений ВОК |
|  | Проводить измерения погонного затухания ВОК |
|  | Пользоваться измерительными приборами |
|  | Проводить анализ полученных результатов на соответствие паспортным характеристикам |
|  | Пользоваться приспособлениями для обеспечения безопасного выполнения работ |
|  | Пользоваться средствами индивидуальной защиты |
| Необходимые знания | Основы электротехники и основы телефонии |
|  | Отдельные положения правил, руководств и инструкций по эксплуатации кабельных сооружений |
|  | Технология входного контроля ВОК на кабельной площадке |
|  | Конструкции и характеристики ВОК |
|  | Правила пользования измерительными приборами |
|  | Правила и инструкции по охране труда |
|  | Конструкции и характеристики ВОК и ОВ |
|  | Правила пользования измерительными приборами |
|  | Правила и инструкции по охране труда |
| Другие характеристики | - |

3.5.2. Трудовая функция

| Наименование | Монтаж соединительных муфт для волоконно-оптического кабеля | Код | E/02.3 | Уровень (подуровень) квалификации | 3 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

| Происхождение трудовой функции | Оригинал | X | Заимствовано из оригинала |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Код оригинала | Регистрационный номер профессионального стандарта |

| Трудовые действия | Подготовка муфты перед монтажом |
| --- | --- |
|  | Ввод и крепление ВОК в муфте |
|  | Сращивание и укладка оптического волокна в муфте |
|  | Герметизация муфты горячим или холодным способом |
|  | Измерения оптических параметров кабеля |
| Необходимые умения | Разделывать ВОК |
|  | Выполнять монтаж ВОК |
|  | Герметизировать муфту |
|  | Выполнять измерения параметров кабеля |
|  | Анализировать результаты измерений |
|  | Пользоваться приспособлениями для обеспечения безопасного выполнения работ |
|  | Пользоваться средствами индивидуальной защиты |
| Необходимые знания | Основы электротехники и основы телефонии |
|  | Основы распространения света в направленной среде |
|  | Отдельные положения правил, руководств и инструкций по эксплуатации кабельных сооружений |
|  | Конструкции и характеристики оптических муфт |
|  | Правила разделки волоконно-оптического кабеля (ВОК) и подготовки оптического волокна (ОВ) к сварке |
|  | Технология монтажа соединительных муфт для ВОК |
|  | Особенности монтажа муфт конкретного типа |
|  | Правила пользования измерительными приборами |
|  | Правила и инструкции по охране труда |
| Другие характеристики | - |

3.5.3. Трудовая функция

| Наименование | Измерение параметров и испытание ВОК местных линий связи | Код | E/03.3 | Уровень (подуровень) квалификации | 3 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

| Происхождение трудовой функции | Оригинал | X | Заимствовано из оригинала |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Код оригинала | Регистрационный номер профессионального стандарта |

| Трудовые действия | Измерения параметров оптических кабелей местных линий связи |
| --- | --- |
|  | Анализ результатов измерений на соответствие нормативным значениям |
| Необходимые умения | Осуществлять измерение параметров и испытание оптических кабелей местных сетей связи |
|  | Пользоваться измерительными приборами (рефлектометрами, оптическими мультиметрами) |
|  | Проводить измерения во всех муфтах волоконно-оптических линий связи (ВОЛС) различными способами |
|  | Анализировать результаты проведенных измерений |
|  | Пользоваться приспособлениями для обеспечения безопасного выполнения работ |
|  | Пользоваться средствами индивидуальной защиты |
| Необходимые знания | Основы электротехники и основы телефонии |
|  | Основы распространения света в направленной среде |
|  | Отдельные положения правил, руководств и инструкций по эксплуатации кабельных сооружений |
|  | Технология измерений параметров и испытаний оптических кабелей местных сетей связи |
|  | Правила пользования измерительными приборами |
|  | Методика обработки рефлектограмм с использованием программного обеспечения |
|  | Правила и инструкции по охране труда |
| Другие характеристики | - |

3.6. Обобщенная трудовая функция

| Наименование | Монтаж и обслуживание волоконно-оптических линий связи | Код | F | Уровень квалификации | 3 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

| Происхождение обобщенной трудовой функции | Оригинал | X | Заимствовано из оригинала |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Код оригинала | Регистрационный номер профессионального стандарта |

| Возможные наименования должностей | Кабельщик-спайщик 8-го разряда |
| --- | --- |
| Требования к образованию и обучению | Профессиональное обучение – программы профессиональной подготовки по профессиям рабочих, должностям служащих, программы переподготовки рабочих, служащих, программы повышения квалификации рабочих, служащих |
| Требования к опыту практической работы | Не менее одного года по профессии кабельщик-спайщик 7-го разряда |
| Особые условия допуска к работе | Прохождение обязательных предварительных (при поступлении на работу) и периодических медицинских осмотров (обследований), а также внеочередных медицинских осмотров (обследований) в установленном законодательством Российской Федерации порядке Наличие группы по электробезопасности |

Дополнительные характеристики

| Наименование документа | Код | Наименование базовой группы, должности (профессии) или специальности |
| --- | --- | --- |
| ОКЗ | 7422 | Монтажники и ремонтники по обслуживанию ИКТ и устройств связи |
| ЕТКС | § 8б | Кабельщик-спайщик 8-го разряда |

3.6.1. Трудовая функция

| Наименование | Монтаж волоконно-оптических линий связи | Код | F/01.3 | Уровень (подуровень) квалификации | 3 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

| Происхождение трудовой функции | Оригинал | X | Заимствовано из оригинала |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Код оригинала | Регистрационный номер профессионального стандарта |

| Трудовые действия | Разделка ВОК и подготовка к монтажу муфт и кроссов |
| --- | --- |
|  | Монтаж соединительных и разветвленных муфт |
|  | Монтаж оптических кроссов настенного и стоечного типов |
|  | Монтаж механических соединителей |
|  | Монтаж коннекторов |
| Необходимые умения | Осуществлять монтаж муфт различных типов |
|  | Осуществлять монтаж механических соединителей различных типов |
|  | Осуществлять монтаж кроссов различных типов |
|  | Устанавливать кабели под постоянное избыточное давление |
|  | Пользоваться приспособлениями для обеспечения безопасного выполнения работ |
|  | Пользоваться средствами индивидуальной защиты |
| Необходимые знания | Основы электротехники и основы телефонии |
|  | Основы распространения света в направленной среде |
|  | Отдельные положения правил, руководств и инструкций по эксплуатации кабельных сооружений |
|  | Конструкции и характеристики оптических кабелей, оптических волокон |
|  | Правила прокладки, крепления и заземления ВОК |
|  | Правила разделки ВОК и подготовки ОВ к сварке |
|  | Технология монтажа оптоволоконных муфт различных типов |
|  | Технология герметизации муфт горячим или холодным способом |
|  | Технология монтажа кроссов различных типов |
|  | Нормы расходов материалов |
|  | Правила и инструкции по охране труда |
| Другие характеристики | - |

3.6.2. Трудовая функция

| Наименование | Техническое обслуживание волоконно-оптических линий связи | Код | F/02.3 | Уровень (подуровень) квалификации | 3 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

| Происхождение трудовой функции | Оригинал | X | Заимствовано из оригинала |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Код оригинала | Регистрационный номер профессионального стандарта |

| Трудовые действия | Осмотр трасс волоконно-оптических линий связи в соответствии с графиком |
| --- | --- |
|  | Выполнение плановых работ по обслуживанию ВОЛС |
|  | Определение мест повреждения и устранение повреждений ВОК |
|  | Устранение повреждений в оконечных устройствах |
|  | Проведение профилактических измерений параметров ВОК |
|  | Обеспечение содержания распределительных шкафов, кабельных ящиков, распределительных коробок, смотровых устройств, шахт, необслуживаемых регенерационных пунктов и контрольно-измерительных приборов в надлежащем виде |
| Необходимые умения | Определять места повреждений ВОК различными способами |
|  | Выполнять текущий ремонт волоконно-оптических линий связи |
|  | Работать с приборами и инструментами, используемыми при обслуживании волоконно-оптических линий связи |
|  | Пользоваться приспособлениями для обеспечения безопасного выполнения работ |
|  | Пользоваться средствами индивидуальной защиты |
| Необходимые знания | Основы электротехники и основы телефонии |
|  | Отдельные положения правил, руководств и инструкций по эксплуатации кабельных сооружений |
|  | Выполнение работ по организации обслуживания волоконно-оптических линий связи |
|  | Основы распространения света в направленной среде |
|  | Конструкции и характеристики оптических кабелей, оптических волокон |
|  | Правила прокладки, крепления и заземления ВОК |
|  | Правила зачистки ВОК и подготовки волокна к сварке |
|  | Правила выполнения профилактических и контрольных измерений |
|  | Методы отыскания мест повреждения волоконно-оптических линий связи |
|  | Методы устранения повреждений ВОЛС |
|  | Методы устранения негерметичности ВОК |
|  | Правила работы с измерительными приборами |
|  | Нормы расходов материалов |
|  | Правила и инструкции по охране труда |
| Другие характеристики | - |

3.6.3. Трудовая функция

| Наименование | Измерения параметров волоконно-оптических линий связи | Код | F/03.3 | Уровень (подуровень) квалификации | 3 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

| Происхождение трудовой функции | Оригинал | X | Заимствовано из оригинала |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Код оригинала | Регистрационный номер профессионального стандарта |

| Трудовые действия | Профилактические измерения волоконно-оптических линий связи |
| --- | --- |
|  | Измерения в процессе монтажа ВОК |
|  | Контрольные измерения после окончания монтажа, ремонтных и восстановительных работ |
|  | Проведение измерений с целью определения характера и места повреждения ВОК |
|  | Расчеты и анализ по результатам проведенных измерений |
| Необходимые умения | Работать с измерительными приборами, применяемыми при измерении параметров волоконно-оптических линий связи |
|  | Проводить измерения затухания в оптическом кабеле методами обрыва и обратного рассеяния |
|  | Анализировать полученные результаты измерений на соответствие нормативным значениям |
|  | Подготавливать исполнительную документацию |
|  | Пользоваться приспособлениями для обеспечения безопасного выполнения работ |
|  | Пользоваться средствами индивидуальной защиты |
| Необходимые знания | Основы электротехники и основы телефонии |
|  | Отдельные положения правил, руководств и инструкций по эксплуатации кабельных сооружений |
|  | Основы распространения света в направленной среде |
|  | Назначение и принцип действия измерительных приборов, применяемых при эксплуатации волоконно-оптических линий связи |
|  | Правила работы с измерительными приборами |
|  | Методы измерения параметров ВОК |
|  | Методы определения мест повреждения ВОК |
|  | Нормы приемо-сдаточных измерений элементарных кабельных участков |
|  | Правила безопасности при работе с измерительными приборами |
|  | Правила и инструкции по охране труда |
| Другие характеристики | - |

IV. Сведения об организациях – разработчиках профессионального стандарта

4.1. Ответственная организация-разработчик

Совет по профессиональным квалификациям в области телекоммуникаций, почтовой связи и радиотехники, город Москва

Председатель Оситис Анастасия Петровна

4.2. Наименования организаций-разработчиков

| 1 | Федеральное государственное бюджетное учреждение «Всероссийский научно-исследовательский руда» Министерства труда и социальной защиты Российской Федерации, город Москва |
| --- | --- |
| 2 | ПАО "Ростелеком", город Москва |
| 3 | Федеральное государственное унитарное предприятие «Российская телевизионная и радиовещательная сеть», город Москва |
| 4 | ОАО «КОМКОР», город Москва |

# Endnotes

Общероссийский классификатор занятий.

Общероссийский классификатор видов экономической деятельности.

Приказ Минздравсоцразвития России от 12 апреля 2011 г. N 302н "Об утверждении перечней вредных и (или) опасных производственных факторов и работ, при выполнении которых проводятся обязательные предварительные и периодические медицинские осмотры (обследования), и Порядка проведения обязательных предварительных и периодических медицинских осмотров (обследований) работников, занятых на тяжелых работах и на работах с вредными и (или) опасными условиями труда"

Приказ Минэнерго России от 13 января 2003 г. N 6 "Об утверждении Правил технической эксплуатации электроустановок потребителей".

Единый тарифно-квалификационный справочник работ и профессий рабочих.