УТВЕРЖДЕН

приказом Министерства

труда и социальной защиты Российской Федерации

от «05» июня 2017 г. № 475н

ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЙ СТАНДАРТ

Специалист по контролю качества информационно-коммуникационных систем

1055

Регистрационный номер

Содержание

I. Общие сведения	2

II. Описание трудовых функций, входящих	3

в профессиональный стандарт (функциональная карта вида профессиональной деятельности)	3

III. Характеристика обобщенных трудовых функций	5

3.1. Обобщенная трудовая функция «Контроль качества функционирования информационно-коммуникационных систем»	5

3.2. Обобщенная трудовая функция « Анализ результатов контроля качества функционирования информационно-коммуникационных систем и сервисов»	16

3.3. Обобщенная трудовая функция « Разработка методик и систем автоматизированного контроля и мониторинга функционирования информационно-коммуникационных систем»	27

IV. Сведения об организациях – разработчиках профессионального стандарта	39

4.1. Ответственная организация-разработчик	39

4.2. Наименования организаций-разработчиков	39

## I. Общие сведения

| Контроль качества функционирования информационно-коммуникационных систем |  | 06.040 |
| --- | --- | --- |
| (наименование вида профессиональной деятельности) |  | Код |

Основная цель вида профессиональной деятельности:

Обеспечение целостности, устойчивости и безопасности информационно-коммуникационных систем (инфокоммуникационных систем)

Группа занятий:

| 2149 | Специалисты в области техники, не входящие в другие группы | 2153 | Инженеры по телекоммуникациям |
| --- | --- | --- | --- |
| 2519 | Разработчики и аналитики программного обеспечения и приложений, не входящие в другие группы | 3511 | Специалисты-техники по эксплуатации ИКТ |
| 3521 | Специалисты-техники по радио- и телевещанию | 3522 | Специалисты-техники по телекоммуникационному оборудованию |
| (код ОКЗ) | (наименование) | (код ОКЗ) | (наименование) |

Отнесение к видам экономической деятельности:

| 61.10.1 | Деятельность по предоставлению услуг телефонной связи |
| --- | --- |
| 61.10.4 | Деятельность в области документальной электросвязи |
| 61.90 | Деятельность в области телекоммуникаций прочая |
| (код ОКВЭД) | (наименование вида экономической деятельности) |

## II. Описание трудовых функций, входящих в профессиональный стандарт (функциональная карта вида

профессиональной деятельности)

| Обобщенные трудовые функции | Трудовые функции |
| --- | --- |
| код | наименование | уровень квалификации | наименование | код | уровень (подуровень) квалификации |
| A | Контроль качества функционирования информационно-коммуникационных систем | 5 | Мониторинг штатного функционирования инфокоммуникационных систем | A/01.5 | 5 |
|  |  |  | Тестирование прикладного программного обеспечения, применяемого для предоставления услуг с использованием инфокоммуникационных систем | A/02.5 | 5 |
|  |  |  | Мониторинг услуг связи, предоставляемых с использованием инфокоммуникационных систем | A/03.5 | 5 |
| B | Анализ результатов контроля качества функционирования информационно-коммуникационных систем и сервисов | 6 | Организация мониторинга и контроля функционирования инфокоммуникационных систем и сервисов | B/01.6 | 6 |
|  |  |  | Анализ результатов мониторинга и контроля функционирования инфокоммуникационных систем и сервисов | B/02.6 | 6 |
|  |  |  | Организация тестирования прикладного программного обеспечения, применяемого для предоставления услуг с использованием инфокоммуникационных систем | B/03.6 | 6 |
| C | Разработка средств автоматизированного контроля и мониторинга функционирования информационно-коммуникационных систем и сервисов | 7 | Разработка методик контроля и мониторинга функционирования информационно-коммуникационных систем и требований к их автоматизации | C/01.7 | 7 |
|  |  |  | Разработка систем мониторинга и контроля функционирования инфокоммуникационных систем и сервисов на базе отдельных проектных решений разных производителей | C/02.7 | 7 |
|  |  |  | Организация бизнес-процессов по мониторингу и контролю функционирования инфокоммуникационных систем и сервисов | C/03.7 | 7 |

## III. Характеристика обобщенных трудовых функций

### 3.1. Обобщенная трудовая функция

| Наименование | Контроль качества функционирования информационно-коммуникационных систем | Код | A | Уровень квалификации | 5 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

| Происхождение обобщенной трудовой функции | Оригинал | X | Заимствовано из оригинала |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | Код оригинала | Регистрационный номер профессионального стандарта |

| Возможные наименования должностей, профессий | Техник по контролю качества информационно-коммуникационных систем Техник по эксплуатации информационно-коммуникационных систем Специалист дежурной смены управления информационно-коммуникационными системами |
| --- | --- |

| Требования к образованию и обучению | Среднее профессиональное образование - программы подготовки специалистов среднего звена |
| --- | --- |
| Требования к опыту практической работы | - |
| Особые условия допуска к работе | - |
| Другие характеристики | Рекомендуется дополнительное профессиональное образование - программы повышения квалификации, программы профессиональной переподготовки в области технологий мониторинга и контроля качества функционирования информационно-коммуникационных систем |

#### Дополнительные характеристики

| Наименование документа | Код | Наименование базовой группы, должности (профессии) или специальности |
| --- | --- | --- |
| ОКЗ | 3511 | Специалисты-техники по эксплуатации ИКТ |
|  | 3521 | Специалисты-техники по радио- и телевещанию |
|  | 3522 | Специалисты-техники по телекоммуникационному оборудованию |
| ОКПДТР | 26541 | Специалист |
|  | 27041 | Техник по наладке и испытаниям |
| ОКСО | 2.11.02.09 | Многоканальные телекоммуникационные системы |
|  | 2.11.02.11 | Сети связи и системы коммутации |

#### 3.1.1. Трудовая функция

| Наименование | Мониторинг штатного функционирования инфокоммуникационных систем | Код | A/01.5 | Уровень (подуровень) квалификации | 5 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

| Происхождение трудовой функции | Оригинал | X | Заимствовано из оригинала |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | Код оригинала | Регистрационный номер профессионального стандарта |

| Трудовые действия | Сбор первичных данных мониторинга функционирования инфокоммуникационных систем в соответствии с требованиями эксплуатационной документации, инструкциями или контрольными картами |
| --- | --- |
|  | Выявление отклонений от штатного режима работы инфокоммуникационной системы и (или) ее составляющих по результатам мониторинга |
|  | Проведение контроля (оценки) параметров качества услуг связи, функционирования инфокоммуникационной системы или ее составляющих в соответствии с требованиями эксплуатационной документации, инструкциями или контрольными картами |
|  | Информирование в установленном порядке о возникновении аварийных сообщений по функционированию инфокоммуникационных систем |
|  | Перевод оборудования и/или каналов подачи инфокоммуникационных систем на резервные в соответствии со схемами резервирования |
|  | Перевод телекоммуникационного оборудования из нештатного в рабочий режим согласно инструкции при возникновении типовых причин выхода в нештатный режим при предоставлении услуг связи |
|  | Подготовка контрольно-измерительного оборудования для проведения контроля параметров качества услуг и (или) функционирования инфокоммуникационной системы |
|  | Документирование результатов мониторинга или контроля, включая подготовку протоколов или ввод данных в автоматизированные информационные системы |
| Необходимые умения | Определять нештатный режим работы оборудования информационно-телекоммуникационных систем по результатам мониторинга |
|  | Использовать программно-аппаратные средства мониторинга функционирования инфокоммуникационных систем |
|  | Применять специализированные контрольно-измерительные средства, приборы и инструменты для оценки параметров функционирования инфокоммуникационной системы согласно требованиям эксплуатационной документации |
|  | Информировать в установленном порядке при возникновении аварийных сообщений о функционировании инфокоммуникационных систем |
|  | Выполнять контрольные измерения параметров функционирования инфокоммуникационных систем или входящего в их состав оборудования согласно методикам выполнения измерений, инструкциям и контрольным картам |
|  | Выполнять контрольные измерения параметров качества услуг связи согласно методикам выполнения измерений, инструкциям и контрольным картам |
|  | Применять нормативно-техническую документацию в области мониторинга инфокоммуникационных систем |
|  | Выполнять требования технической документации при мониторинге штатного функционирования инфокоммуникационной системы или входящего в ее состав оборудования |
|  | Формировать оперативный отчет по данным мониторинга качества работы инфокоммуникационной системы за произвольный период времени |
|  | Выполнять требования охраны труда, пожарной, промышленной и экологической безопасности при мониторинге штатного функционирования инфокоммуникационных систем |
| Необходимые знания | Типовые причины отказов и деградации качества функционирования инфокоммуникационных систем, признаки их проявления и методы исключения |
|  | Объект контроля, состав контролируемых параметров, требования эксплуатационной документации к проведению мониторинга и контроля |
|  | Состав и содержание аварийных сообщений, а также необходимых действий при их возникновении, системы отслеживания инцидентов и ошибок |
|  | Нормы на показатели функционирования контролируемых инфокоммуникационных систем и входящего в его состав оборудования |
|  | Порядок подключения контрольно-измерительного оборудования к объекту контроля |
|  | Характеристики контролируемых услуг связи и установленные нормы на их показатели и параметры качества в соответствии с требованиями нормативных документов |
|  | Порядок проведения проверок соответствия показателей функционирования инфокоммуникационных систем и (или) качества услуг связи установленным требованиям |
|  | Методики мониторинга и контроля показателей функционирования инфокоммуникационных систем и (или) качества услуг связи, требования инструкций и технологических карт, регламентирующих их выполнение |
|  | Порядок подготовки к работе и применения аппаратных устройств или программных приложений, выполняющих функции мониторинга или контроля показателей функционирования инфокоммуникационных систем или качества услуг связи |
|  | Методы оценки соответствия показателей качества предоставляемых услуг связи установленным требованиям |
|  | Порядок проведения процедур по сбору статистики, измерениям параметров и расчетам показателей качества функционирования инфокоммуникационных систем |
|  | Общие принципы функционирования аппаратных, программных и программно-аппаратных средств инфокоммуникационной системы |
|  | Правила и последовательность проведения проверки работоспособности телекоммуникационного оборудования |
|  | Нормы затрат времени на восстановление штатной работы различных типов телекоммуникационного оборудования |
|  | Схемы аварийного резервирования оборудования, схемы основных/резервных каналов подачи |
|  | Наименование, маркировка, правила подготовки к работе и использования контрольно-измерительных приборов и инструментов при измерениях параметров телекоммуникационного оборудования |
| Другие характеристики | - |

#### 3.1.2. Трудовая функция

| Наименование | Тестирование прикладного программного обеспечения, применяемого для предоставления услуг с использованием инфокоммуникационных систем | Код | A/02.5 | Уровень (подуровень) квалификации | 5 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

| Происхождение трудовой функции | Оригинал | X | Заимствовано из оригинала |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | Код оригинала | Регистрационный номер профессионального стандарта |

| Трудовые действия | Выполнение тестирования функциональности и безопасности прикладного программного обеспечения инфокоммуникационных систем с использованием контрольных карт |
| --- | --- |
|  | Выполнение тестирования функциональности и безопасности прикладного программного обеспечения инфокоммуникационных систем в соответствии со сценарием его использования потребителем |
|  | Тестирование функциональности пользовательского интерфейса, эргономичности и удобства использования прикладного программного обеспечения инфокоммуникационных систем по сценарию или согласно контрольным картам |
|  | Наблюдение за работой прикладного программного обеспечения инфокоммуникационных систем в процессе тестирования |
|  | Фиксация несоответствий работы прикладного программного обеспечения инфокоммуникационных систем в процессе тестирования и соответствующих им событий и сообщений |
|  | Формирование комментариев по значимым событиям при выполнении теста прикладного программного обеспечения инфокоммуникационных систем |
|  | Составление отчета по результатам выполнения тестов прикладного программного обеспечения инфокоммуникационных систем |
|  | Занесение выявленных несоответствий в информационные системы, используемые при разработке прикладного программного обеспечения инфокоммуникационных систем |
| Необходимые умения | Применять специализированные программные средства и среды, необходимые для выполнения тестирования прикладного программного обеспечения, применяемого для предоставления услуг с использованием инфокоммуникационных систем |
|  | Строго выполнять предусмотренные операции, не допуская их интерпретации, при проведении тестирования вручную |
|  | Производить непрерывный контроль результатов выполнения каждого теста и (или) операции тестируемым прикладным программным обеспечением, применяемым для предоставления услуг с использованием инфокоммуникационных систем |
|  | Обеспечивать мониторинг загрузки канала связи на основе проходящего пользовательского трафика в процессе тестирования |
|  | Выявлять несоответствия в работе прикладного программного обеспечения, возникающие при этом события и сообщения |
|  | Фиксировать в контрольных картах или протоколе несоответствия в работе прикладного программного обеспечения, возникающие при этом события и сообщения |
|  | Комментировать наблюдения и составлять отчет по результатам выполнения тестов прикладного программного обеспечения инфокоммуникационных систем |
|  | Пользоваться необходимой для выполнения тестов нормативно-технической документацией, контрольными картами и сценариями тестирования |
|  | Использовать приборы и программные средства, необходимые для тестирования прикладного программного обеспечения, применяемого для предоставления услуг с использованием инфокоммуникационных систем |
|  | Выполнять требования охраны труда, пожарной, промышленной и экологической безопасности при тестировании прикладного программного обеспечения, применяемого для предоставления услуг с использованием инфокоммуникационных систем |
| Необходимые знания | Типовые ошибки, возникающие при тестировании прикладного программного обеспечения инфокоммуникационных систем |
|  | Признаки проявления ошибок при тестировании прикладного программного обеспечения инфокоммуникационных систем |
|  | Методы выявления ошибок в функциональности и безопасности прикладного программного обеспечения инфокоммуникационных систем при проведении его тестирования |
|  | Требования к прикладному программному обеспечению инфокоммуникационных систем, проверяемые при выполнении тестирования в целом и в отдельных тестах (при каждой операции) |
|  | Интерфейс прикладного программного обеспечения инфокоммуникационных систем, а также поставляемая с ним пользовательская документация |
|  | Порядок проверки соответствия тестируемого прикладного программного обеспечения установленным требованиям |
|  | Методики проверки соответствия прикладного программного обеспечения, применяемого для предоставления услуг с использованием инфокоммуникационных систем, установленным требованиям |
|  | Аппаратные устройства или программные приложения для оценки параметров и (или) показателей качества прикладного программного обеспечения, применяемого для предоставления услуг с использованием инфокоммуникационных систем |
|  | Показатели, характеризующие качество прикладного программного обеспечения, применяемого для предоставления услуг с использованием инфокоммуникационных систем, и установленные к ним требования |
|  | Порядок проведения процедур по сбору статистики, оценке параметров и расчетам показателей качества прикладного программного обеспечения, применяемого для предоставления услуг с использованием инфокоммуникационных систем |
|  | Общие принципы функционирования аппаратных, программных и программно-аппаратных средств инфокоммуникационной системы, на которой производится тестирование прикладного программного обеспечения |
|  | Правила и последовательность действий при проверке работоспособности телекоммуникационного оборудования, используемого при выполнении тестирования прикладного программного обеспечения |
|  | Принципы установки и настройки тестируемого прикладного программного обеспечения инфокоммуникационных систем |
|  | Наименование, маркировка контрольно-измерительных приборов и инструментов, правила их использования при измерениях параметров телекоммуникационного оборудования |
| Другие характеристики | - |

#### 3.1.3. Трудовая функция

| Наименование | Мониторинг услуг связи, предоставляемых с использованием инфокоммуникационных систем | Код | A/03.5 | Уровень (подуровень) квалификации | 5 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

| Происхождение трудовой функции | Оригинал | X | Заимствовано из оригинала |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | Код оригинала | Регистрационный номер профессионального стандарта |

| Трудовые действия | Сбор первичных данных мониторинга услуг связи, предоставляемых с использованием инфокоммуникационных систем, в соответствии с требованиями эксплуатационной документации, инструкциями или контрольными картами |
| --- | --- |
|  | Сбор первичных данных мониторинга параметров качества услуг связи, предоставляемых с использованием инфокоммуникационных систем, в соответствии с утвержденными методами, выбранными или разработанными методиками |
|  | Выявление отклонений параметров качества услуг связи, предоставляемых с использованием инфокоммуникационных систем, от установленных требований |
|  | Анализ влияния на работоспособность услуг связи информации о возникновении аварийных сообщений по функционированию оборудования инфокоммуникационных систем |
|  | Информирование в установленном порядке о возникновении аварийных сообщений по работе услуг связи или снижению их качества |
|  | Взаимодействие с дежурными сменами присоединенных сетей при отсутствии услуг связи или снижении их качества для локализации зоны ответственности |
|  | Проведение оценки параметров (показателей), характеризующих работоспособность и (или) качество услуг связи |
|  | Подготовка протоколов контроля параметров качества, формируемых автоматизированным и неавтоматизированным способом |
|  | Подготовка акта контроля качества услуг связи |
| Необходимые умения | Выполнять проверку работоспособности и оценку качества услуг связи по плану и по заявкам потребителей, в том числе выездную, в точках доступа потребителей к инфокоммуникационной сети (сети связи) |
|  | Оценивать согласно контрольным картам и типовым алгоритмам влияние на работоспособность услуг связи аварийных сообщений о функционировании оборудования инфокоммуникационных систем |
|  | Осуществлять непрерывный контроль работоспособности и качества услуг связи с помощью систем операционного мониторинга качества работы сети и сервисов |
|  | Производить измерения параметров и (или) показателей качества услуг связи с помощью тестового оборудования и средств измерений согласно методикам или контрольным картам с использованием методов пассивного мониторинга и активного тестирования |
|  | Производить контроль сессий с помощью аппаратно-программного комплекса контроля качества услуг связи |
|  | Выполнять постобработку первичных данных по утвержденным алгоритмам и скриптам с целью расчета показателей качества услуг, предоставляемых с использованием инфокоммуникационных систем |
|  | Производить локализацию сегмента инфокоммуникационной сети, вызвавшего деградацию сервисов, для обеспечения определения зоны ответственности |
|  | Обеспечивать мониторинг текущей нагрузки инфокоммуникационной сети пользовательским трафиком и производить оценку его соответствия текущей среднемесячной нагрузке |
|  | Производить информирование в установленном порядке о проблемах с доступностью сети, об отсутствии или деградации услуг, предоставляемых с использованием инфокоммуникационных систем |
|  | Обеспечивать выполнение мониторинга услуг связи, предоставляемых в инфокоммуникационной сети, без прекращения предоставления услуг связи (без прерывания пользовательского трафика) |
|  | Формировать отчет по данным мониторинга и оценке качества услуги связи за произвольный период наблюдения |
|  | Производить централизованное управление проведением контрольных измерений как по расписанию, так и в ручном режиме |
|  | Подключать средства измерений и тестирования к интерфейсам инфокоммуникационной сети в соответствии с требованиями эксплуатационной документации на оборудование инфокоммуникационной системы |
|  | Устанавливать измерительные зонды в соответствии с требованиями эксплуатационной документации на оборудование инфокоммуникационной системы |
|  | Производить подготовку к работе специализированного тестового оборудования и средств измерений и применять специализированное тестовое оборудование и средства измерений, используемые для мониторинга и (или) оценки качества услуг связи, в соответствии с требованиями методик, технологических карт и эксплуатационной документации |
|  | Пользоваться нормативно-технической документацией в области инфокоммуникационных технологий |
|  | Взаимодействовать с дежурными сменами присоединенных сетей при отсутствии услуг связи или снижении их качества для локализации зоны ответственности |
|  | Выполнять требования охраны труда, пожарной, промышленной и экологической безопасности при предоставлении услуг связи по передаче голосовой информации |
| Необходимые знания | Типовые причины отсутствия или деградации качества услуг, предоставляемых с использованием инфокоммуникационной системы |
|  | Признаки проявления в результатах мониторинга отсутствия или снижения качества услуг, предоставляемых с использованием инфокоммуникационных систем |
|  | Состав и содержание аварийных сообщений об отсутствии услуг, предоставляемых с использованием инфокоммуникационной системы, порядок действий при их возникновении |
|  | Состав показателей качества услуг, предоставляемых с использованием инфокоммуникационной системы, и требования (нормы) контроля качества услуг |
|  | Порядок проведения проверок соответствия показателей качества предоставляемой услуги связи установленным требованиям |
|  | Методики контроля работоспособности и оценки показателей качества услуг, предоставляемых с использованием инфокоммуникационной системы |
|  | Порядок оценки в соответствии с контрольными картами и типовыми алгоритмами влияния на работоспособность услуг связи аварий на оборудовании инфокоммуникационных систем |
|  | Порядок применения аппаратных средств и (или) программных приложений для оценки показателей качества услуг, предоставляемых с использованием инфокоммуникационных систем |
|  | Факторы, оказывающие влияние на результаты оценки качества услуг, предоставляемых с использованием инфокоммуникационной системы, и методы их устранения |
|  | Влияние оборудования, установленного на дальнем конце канала связи, на результаты оценки качества услуг, способы его снижения или исключения |
|  | Порядок сбора исходных статистических данных, оценки параметров и проведения расчетов показателей качества предоставляемой услуги связи, обеспечивающий репрезентативность и необходимую достоверность результатов |
|  | Общие принципы функционирования аппаратных, программных и программно-аппаратных средств инфокоммуникационной системы |
|  | Правила и порядок проверки работоспособности услуг, предоставляемых с использованием инфокоммуникационной системы |
|  | Модели услуг, предоставляемых с использованием инфокоммуникационной системы, аппаратные, программные средства и оборудование инфокоммуникационной системы |
|  | Требования к установке, настройке программного обеспечения и тестового оборудования, применяемых для оценки работоспособности услуг, предоставляемых с использованием инфокоммуникационной системы |
|  | Наименование, маркировка контрольно-измерительных приборов и инструментов, правила их использования при измерениях параметров телекоммуникационного оборудования |
| Другие характеристики | - |

### 3.2. Обобщенная трудовая функция

| Наименование | Анализ результатов контроля качества функционирования информационно-коммуникационных систем и сервисов | Код | B | Уровень квалификации | 6 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

| Происхождение обобщенной трудовой функции | Оригинал | X | Заимствовано из оригинала |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | Код оригинала | Регистрационный номер профессионального стандарта |

| Возможные наименования должностей, профессий | Инженер по контролю качества информационно-коммуникационных систем Инженер по эксплуатации информационно-коммуникационных систем Старший специалист дежурной смены управления информационно-коммуникационными системами Инженер по управлению качеством информационно-коммуникационных систем |
| --- | --- |

| Требования к образованию и обучению | Высшее образование - бакалавриат или Среднее профессиональное образование - программы подготовки специалистов среднего звена и дополнительное профессиональное образование - программы повышения квалификации, программы профессиональной переподготовки в области технологий мониторинга и контроля качества функционирования информационно-коммуникационных систем и сервисов |
| --- | --- |
| Требования к опыту практической работы | Не менее одного года в области мониторинга и контроля качества функционирования информационно-коммуникационных систем при наличии среднего профессионального образования |
| Особые условия допуска к работе | - |
| Другие характеристики | Рекомендуется дополнительное профессиональное образование - программы повышения квалификации, программы профессиональной переподготовки в области технологий мониторинга и контроля качества функционирования информационно-коммуникационных систем |

#### Дополнительные характеристики

| Наименование документа | Код | Наименование базовой группы, должности (профессии) или специальности |
| --- | --- | --- |
| ОКЗ | 2149 | Специалисты в области техники, не входящие в другие группы |
|  | 2153 | Инженеры по телекоммуникациям |
| ЕКС | - | Инженер по качеству |
| ОКПДТР | 22583 | Инженер по качеству |
|  | 26541 | Специалист |
| ОКСО | 2.11.02.09 | Многоканальные телекоммуникационные системы |
|  | 2.11.02.11 | Сети связи и системы коммутации |
|  | 2.11.03.02 | Инфокоммуникационные технологии и системы связи |

#### 3.2.1. Трудовая функция

| Наименование | Организация мониторинга и контроля функционирования инфокоммуникационных систем и сервисов | Код | B/01.6 | Уровень (подуровень) квалификации | 6 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

| Происхождение трудовой функции | Оригинал | X | Заимствовано из оригинала |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | Код оригинала | Регистрационный номер профессионального стандарта |

| Трудовые действия | Организация сбора первичных данных мониторинга функционирования инфокоммуникационных систем и сервисов в соответствии с утвержденными методами, выбранными или разработанными методиками |
| --- | --- |
|  | Разработка алгоритмов и скриптов для проведения постобработки первичных данных мониторинга функционирования инфокоммуникационных систем и оценки качества услуг с учетом используемых технологий и особенностей их реализации |
|  | Организация проведения постобработки первичных данных мониторинга функционирования инфокоммуникационных систем |
|  | Оценка качества услуг в соответствии с применяемыми к ним алгоритмами и скриптами |
|  | Разработка программ мониторинга функционирования инфокоммуникационных систем и оценки качества услуг |
|  | Управление ресурсами, используемыми для мониторинга функционирования инфокоммуникационных систем и сервисов |
|  | Анализ соответствия результатов мониторинга функционирования инфокоммуникационных систем и оценки качества услуг требованиям нормативных документов и эксплуатационной документации |
|  | Планирование проведения регламентных работ на технических средствах мониторинга функционирования инфокоммуникационных систем и сервисов |
|  | Обоснование необходимых объемов финансирования мониторинга функционирования инфокоммуникационных систем и оценки качества услуг |
|  | Организация материально-технического обеспечения мониторинга функционирования инфокоммуникационных систем и оценки качества услуг |
|  | Анализ деятельности по мониторингу функционирования инфокоммуникационных систем и сервисов за отчетный период и подготовка рекомендаций по ее совершенствованию |
| Необходимые умения | Работать с заявками потребителей на проверку качества услуг, предоставляемых с использованием инфокоммуникационных систем |
|  | Организовывать внеплановую оценку качества услуг, предоставляемых с использованием инфокоммуникационных систем |
|  | Применять программы и методики контроля качества функционирования инфокоммуникационных систем |
|  | Разрабатывать контрольные карты и инструкции для персонала, выполняющего мониторинг функционирования инфокоммуникационных систем и оценку качества услуг |
|  | Применять нормативно-правовые и законодательные акты, регулирующие контроль качества услуг связи |
|  | Применять отраслевые и международные стандарты и рекомендации по контролю качества услуг связи |
|  | Разрабатывать алгоритмы и скрипты для проведения постобработки первичных данных мониторинга функционирования инфокоммуникационных систем и оценки качества услуг с учетом используемых технологий и особенностей их реализации |
|  | Управлять ресурсами, используемыми для мониторинга функционирования инфокоммуникационных систем и сервисов |
|  | Планировать проведение регламентных работ по мониторингу функционирования инфокоммуникационных систем и оценке качества услуг |
|  | Формировать технические требования (техническое задание) на закупку или модернизацию систем операционного управления и средств измерений, используемых для проведения мониторинга функционирования инфокоммуникационных систем и оценки качества услуг |
|  | Организовывать взаимодействие с дежурными сменами присоединенных сетей при отсутствии услуг связи или снижении их качества для выявления причин и их локализации в соответствии с зонами разграничения ответственности |
|  | Использовать эксплуатационно-техническую документацию на инфокоммуникационные системы и сервисы, системы операционного управления и средства измерений |
|  | Применять локальную нормативную документацию по контролю качества услуг связи, регламенты взаимодействия с присоединенными сетями |
| Необходимые знания | Принципы функционирования и технологические особенности инфокоммуникационных систем, на которых осуществляется мониторинг |
|  | Состав и особенности построения услуг, предоставляемых с использованием инфокоммуникационных систем, на которых осуществляется мониторинг |
|  | Протоколы канального, сетевого, транспортного и прикладного уровней модели взаимодействия открытых систем |
|  | Технические характеристики и возможности систем операционного управления и средств измерений, используемых для проведения мониторинга функционирования инфокоммуникационных систем и оценки качества услуг |
|  | Нормы на эксплуатационные показатели функционирования инфокоммуникационных систем |
|  | Инструкции по эксплуатации инфокоммуникационных систем, на которых осуществляется мониторинг |
|  | Требования государственного и отраслевого регулирования к области мониторинга функционирования инфокоммуникационных систем и оценке качества услуг, локальные нормативные акты |
|  | Основы алгоритмизации и особенности работы в используемых для мониторинга инфокоммуникационных систем и сервисов программных средах и базах данных, состав и назначение программной документации |
|  | Методы организации управляемого и пассивного эксперимента, обеспечения репрезентативности и достоверности результатов, получаемых на основе экспериментальной статистики |
|  | Основы делопроизводства |
|  | Требования международных стандартов к системе менеджмента качества организаций |
|  | Рекомендации международных организаций, устанавливающие методы мониторинга функционирования инфокоммуникационных систем, оценки качества услуг связи, а также требования по качеству |
| Другие характеристики | - |

#### 3.2.2. Трудовая функция

| Наименование | Анализ результатов мониторинга и контроля функционирования инфокоммуникационных систем и сервисов | Код | B/02.6 | Уровень (подуровень) квалификации | 6 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

| Происхождение трудовой функции | Оригинал | X | Заимствовано из оригинала |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | Код оригинала | Регистрационный номер профессионального стандарта |

| Трудовые действия | Адаптация типовых методик мониторинга функционирования инфокоммуникационных систем и оценки качества услуг с учетом особенностей оцениваемых систем и сервисов |
| --- | --- |
|  | Организация постобработки первичных данных в соответствии с утвержденными методами, выбранными или разработанными методиками |
|  | Анализ отказов в работе инфокоммуникационных систем и (или) предоставлении услуг |
|  | Разработка предложений по обеспечению устойчивости и надежности работы инфокоммуникационных систем и (или) предоставляемых услуг |
|  | Анализ причин деградации качества функционирования инфокоммуникационных систем и (или) предоставляемых услуг |
|  | Анализ результатов оценки качества услуг, предоставляемых с использованием инфокоммуникационных систем, по заявкам или жалобам потребителей |
|  | Проведение сравнительного анализа качества услуг, предоставляемых с использованием инфокоммуникационных систем |
|  | Оценка соответствия установленным нормативным требованиям фактического уровня качества услуг, предоставляемых с использованием инфокоммуникационных систем |
|  | Подготовка аналитических отчетов по результатам мониторинга функционирования инфокоммуникационных систем и оценки качества услуг |
|  | Подготовка актов по результатам мониторинга функционирования инфокоммуникационных систем и оценки качества услуг |
|  | Разработка рекомендаций по определению порядка организации контроля качества услуг связи в инфокоммуникационной системе |
|  | Разработка перечня параметров, подлежащих контролю при мониторинге функционирования инфокоммуникационных систем и сервисов |
|  | Составление перечня средств контроля и измерений для использования при мониторинге инфокоммуникационных систем и оценки качества услуг |
|  | Разработка локальных нормативно-технических и методических документов по мониторингу функционирования инфокоммуникационных систем и (или) оценке качества услуг, включая контрольные карты и инструкции |
| Необходимые умения | Организовывать расчет показателей качества услуг, предоставляемых с использованием инфокоммуникационных систем, на основе собираемых первичных данных |
|  | Адаптировать типовые программы и методики мониторинга и оценки качества для использования при мониторинге контролируемых инфокоммуникационных систем и сервисов |
|  | Разрабатывать технологические карты и типовые алгоритмы для оценки влияния аварий на оборудовании инфокоммуникационных систем на работоспособность услуг |
|  | Оценивать влияние отказов оборудования и узлов инфокоммуникационных систем на работоспособность и качество предоставляемых с их использованием услуг |
|  | Использовать специализированное программное обеспечение, предназначенное для анализа результатов мониторинга инфокоммуникационных систем и оценки качества услуг |
|  | Обеспечивать репрезентативность, требуемые точность и достоверность результатов мониторинга и оценки качества услуг |
|  | Разрабатывать рекомендации по методам локализации сегмента инфокоммуникационной сети, вызвавшего деградацию сервисов, для обеспечения определения зоны ответственности |
|  | Производить анализ результатов объективного контроля работоспособности и качества услуг по заявкам и жалобам абонентов с выявлением причин |
|  | Разрабатывать предложения на проведение корректирующих действий по заявкам и жалобам абонентов |
|  | Выполнять сравнительный анализ качества услуг, предоставляемых с использованием инфокоммуникационных систем |
|  | Производить анализ отказов в работе инфокоммуникационных систем и деградации качества услуг |
|  | Разрабатывать предложения по проведению корректирующих действий по устранению отказов в работе инфокоммуникационных систем и деградации качества услуг |
|  | Формировать отчеты по результатам анализа данных мониторинга и оценки качества услуги связи за произвольный период наблюдения |
|  | Формировать акты по результатам анализа данных мониторинга и оценки качества услуги связи за произвольный период наблюдения |
|  | Взаимодействовать при проведении анализа с техническими службами присоединенных сетей для выявления причин отсутствия услуг связи или снижения их качества |
|  | Использовать нормативно-техническую документацию в области инфокоммуникационных технологий, связи, мониторинга функционирования систем и контроля качества предоставляемых услуг |
| Необходимые знания | Типовые причины отказов и деградации качества функционирования инфокоммуникационных систем, их влияние на деградацию качества предоставляемых услуг, системы отслеживания инцидентов и ошибок |
|  | Особенности построения, принципы работы инфокоммуникационных систем и сервисов, используемые технологии и их особенности, оказывающие влияние на целостность и устойчивость их функционирования и качество услуг |
|  | Состав аварийных сообщений и параметров, собираемых средствами операционного мониторинга и контроля на оборудовании и интерфейсах инфокоммуникационных систем |
|  | Потребительские свойства услуг, предоставляемых с использованием инфокоммуникационных систем, и связанные с ними параметры и показатели качества |
|  | Методы мониторинга функционирования инфокоммуникационных систем и оценки качества услуг, способы обеспечения репрезентативности, точности и достоверности результатов |
|  | Модели услуг, предоставляемых с использованием инфокоммуникационной системы, используемые для их предоставления программно-аппаратные средства, каналы связи и пользовательское оборудование |
|  | Методы контроля соответствия требованиям и обеспечения достоверности заключения по результатам контроля |
|  | Влияние на результаты мониторинга и оценки качества производительности оборудования, пропускной способности каналов связи, протоколов и технологий, используемых в инфокоммуникационных системах |
|  | Технические характеристики и возможности систем операционного управления и средств измерений, используемых для проведения мониторинга функционирования инфокоммуникационных систем и оценки качества услуг |
|  | Основы алгоритмизации, особенности работы в используемых для мониторинга инфокоммуникационных систем и сервисов программных средах и базах данных, состав и назначение программной документации |
|  | Методы организации управляемого и пассивного эксперимента, обеспечения репрезентативности и достоверности результатов, получаемых на основе экспериментальной статистики |
|  | Требования нормативно-технического и отраслевого регулирования к работоспособности инфокоммуникационных систем, качеству услуг и методам их мониторинга и контроля, составу контролируемых параметров, методики их оценки |
|  | Основы делопроизводства |
|  | Требования международных стандартов к системе менеджмента качества организаций |
|  | Рекомендации международных организаций, устанавливающие методы мониторинга функционирования инфокоммуникационных систем, оценки качества услуг связи, а также требования по качеству |
|  | Нормативные, правовые и законодательные акты, определяющие правила оказания услуг связи |
| Другие характеристики | - |

#### 3.2.3. Трудовая функция

| Наименование | Организация тестирования прикладного программного обеспечения, применяемого для предоставления услуг с использованием инфокоммуникационных систем | Код | B/03.6 | Уровень (подуровень) квалификации | 6 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

| Происхождение трудовой функции | Оригинал | X | Заимствовано из оригинала |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | Код оригинала | Регистрационный номер профессионального стандарта |

| Трудовые действия | Разработка стратегии тестирования прикладного программного обеспечения, реализующего предоставление услуг с использованием инфокоммуникационных систем |
| --- | --- |
|  | Планирование процедур контроля качества прикладного программного обеспечения, реализующего предоставление услуг с использованием инфокоммуникационных систем |
|  | Анализ требований к прикладному программному обеспечению, реализующему предоставление услуг с использованием инфокоммуникационных систем, и возможных сценариев его использования потребителями |
|  | Разработка тестовых планов, сценариев тестирования и контрольных карт в соответствии с поставленными целями |
|  | Анализ выявленных ошибок и дефектов, последовательностей действий, приведших к некорректной работе объекта тестирования, возможных причин и ожидаемых результатов |
|  | Анализ соответствия прикладного программного обеспечения инфокоммуникационных систем требованиям спецификаций (задания на разработку) |
|  | Анализ соответствия прикладного программного обеспечения инфокоммуникационных систем ожиданиям и потребностям пользователя согласно сценариям предоставления услуг |
|  | Формирование отчетности по результатам тестирования прикладного программного обеспечения, применяемого для предоставления услуг с использованием инфокоммуникационных систем |
| Необходимые умения | Выбирать стратегию, методологию и методики тестирования прикладного программного обеспечения с учетом целей, требований заказчика, возможных сценариев использования потребителями и выбранной стратегии тестирования |
|  | Организовывать процесс тестирования прикладного программного обеспечения: планирование, распределение ролей в рамках команды тестирования и управление ее работой |
|  | Разрабатывать и своевременно актуализировать тестовую документацию: тестовые планы, сценарии тестирования, контрольные карты |
|  | Проводить и организовывать различные виды тестирования: функциональное, нагрузочное (стрессовое), безопасности и устойчивости, удобства использования, инсталляционное |
|  | Работать с типовыми тестовыми инструментами: тестовым программным обеспечением и средствами автоматизации процесса тестирования, с системами отслеживания инцидентов и ошибок, контрольными картами |
|  | Оценивать влияние среды на функциональность и удобство использования прикладного программного обеспечения, включая версию операционной системы, ограничений пропускной способности и качества передачи данных, производительности и характеристик серверного и клиентского (пользовательского) оборудования |
|  | Создавать развернутые отчеты по результатам тестирования |
|  | Производить анализ качества приложения |
|  | Подготавливать рекомендации по повышению качества тестируемого приложения |
|  | Применять государственные, отраслевые и международные стандарты в области тестирования программного обеспечения |
|  | Работать с компьютерным и офисным оборудованием, необходимыми информационными технологиями |
| Необходимые знания | Жизненный цикл разработки программного обеспечения, место и роль в нем процесса тестирования |
|  | Основные этапы процесса тестирования программного обеспечения и их связь с проектными ролями участников |
|  | Виды тестирования (ручное, автоматическое функциональное, нагрузочное (стрессовое), безопасности и устойчивости, удобства использования, инсталляционное), тестовое покрытие, уровни тестирования, место тестирования в процессе разработки программного обеспечения |
|  | Распределение ролей в рамках команды тестирования и принципы управления командой тестирования |
|  | Основные подходы и принципы работы с требованиями заказчика, с задокументированными требованиями |
|  | Принципы работы в условиях, когда требования не документированы или отсутствуют |
|  | Основные виды тестовой документации и особенности их использования |
|  | Общие принципы автоматизации тестирования: необходимость, особенности, лучшие практики и подходы |
|  | Основы программирования, базовые знания основных языков программирования и их особенностей |
|  | Системы управления базами данных (СУБД) и инструменты работы с ними |
|  | Основы администрирования операционных систем, прикладного программного обеспечения и аппаратной части |
|  | Принципы работы компьютерных сетей |
|  | Интернет-технологии (протоколы, основы организации) |
|  | Принципы функционирования и архитектура инфокоммуникационных систем, на которых проводится тестирование прикладного программного обеспечения |
|  | Влияние элементов инфокоммуникационной системы и связанных с ними ограничений на работу программного обеспечения |
|  | Протоколы канального, сетевого, транспортного и прикладного уровней модели взаимодействия открытых систем, протоколы управления |
|  | Влияние протоколов на пропускную способность каналов связи |
|  | Отраслевые нормативные правовые акты |
|  | Основы делопроизводства |
|  | Требования международных стандартов к системе менеджмента качества организаций |
| Другие характеристики | - |

### 3.3. Обобщенная трудовая функция

| Наименование | Разработка методик и систем автоматизированного контроля и мониторинга функционирования информационно-коммуникационных систем | Код | C | Уровень квалификации | 7 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

| Происхождение обобщенной трудовой функции | Оригинал | X | Заимствовано из оригинала |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | Код оригинала | Регистрационный номер профессионального стандарта |

| Возможные наименования должностей, профессий | Ведущий инженер по контролю качества информационно-коммуникационных систем Ведущий инженер по эксплуатации информационно-коммуникационных систем Ведущий специалист дежурной смены управления информационно-коммуникационными системами Ведущий инженер по управлению качеством |
| --- | --- |

| Требования к образованию и обучению | Высшее образование – магистратура или специалитет или Высшее образование бакалавриат и дополнительное профессиональное образование - программы повышения квалификации, программы профессиональной переподготовки в области разработки средств мониторинга и контроля функционирования информационно-коммуникационных систем |
| --- | --- |
| Требования к опыту практической работы | Не менее двух лет в области мониторинга и контроля качества функционирования информационно-коммуникационных систем при наличии высшего образования - бакалавриата |
| Особые условия допуска к работе | - |
| Другие характеристики |  |

#### Дополнительные характеристики

| Наименование документа | Код | Наименование базовой группы, должности (профессии) или специальности |
| --- | --- | --- |
| ОКЗ | 2149 | Специалисты в области техники, не входящие в другие группы |
|  | 2153 | Инженеры по телекоммуникациям |
|  | 2519 | Разработчики и аналитики программного обеспечения и приложений, не входящие в другие группы |
| ЕКС | - | Инженер по качеству |
| ОКПДТР | 22583 | Инженер по качеству |
|  | 26541 | Специалист |
| ОКСО4 | 2.11.04.02 | Инфокоммуникационные технологии и системы связи |
|  | 2.11.05.04 | Инфокоммуникационные технологии системы специальной связи |

#### 3.3.1. Трудовая функция

| Наименование | Разработка методик контроля и мониторинга функционирования информационно-коммуникационных систем и требований к их автоматизации | Код | C/01.7 | Уровень (подуровень) квалификации | 7 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

| Происхождение трудовой функции | Оригинал | X | Заимствовано из оригинала |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | Код оригинала | Регистрационный номер профессионального стандарта |

| Трудовые действия | Определение состава объекта, подлежащего мониторингу, и зон разграничения ответственности с учетом точек присоединения и доступа к сети мониторинга функционирования инфокоммуникационных систем |
| --- | --- |
|  | Формулирование целей и задач мониторинга инфокоммуникационных систем с обоснованием необходимости их мониторинга |
|  | Формулирование целей и задач контроля качества услуг, предоставляемых с использованием инфокоммуникационных систем |
|  | Определение состава потребительских свойств услуг, предоставляемых пользователю инфокоммуникационной системой |
|  | Определение перечня параметров и показателей, характеризующих потребительские свойства услуг, предоставляемых пользователю инфокоммуникационной системой |
|  | Выбор методов мониторинга и оценки значений параметров и показателей качества, контрольных событий и таймаутов |
|  | Анализ влияния на результаты мониторинга или оценки значений показателей ограничений и внешних условий (влияющих факторов) |
|  | Анализ влияния на результаты мониторинга или оценки значений показателей архитектуры инфокоммуникационной системы, используемых технологий и протоколов |
|  | Выбор места установки тестовых зондов и подключения тестового или измерительного оборудования (узлы сети, интерфейсы, порты) с учетом содержания услуг, функций оборудования инфокоммуникационной системы и разграничения зон ответственности |
|  | Определение метода постобработки первичных данных и агрегации результатов в различных разрезах |
|  | Обоснованный выбор методов оценки погрешностей, обеспечения репрезентативности, точности и достоверности оценок и заключений о соответствии требованиям |
|  | Обоснование требований к квалификации персонала, необходимой для выполнения методики |
|  | Разработка и согласование нормативно-технических документов с типовыми или частными методиками мониторинга функционирования инфокоммуникационных систем и контроля качества предоставляемых с их использованием услуг |
|  | Разработка требований к средствам автоматизированного мониторинга и контроля функционирования инфокоммуникационных систем и сервисов |
| Необходимые умения | Производить анализ инфокоммуникационных систем и предоставляемых с их использованием услуг с целью формирования целей и задач мониторинга и контроля, выявления подлежащего контролю объекта |
|  | Формировать набор показателей качества, характеризующих потребительские свойства услуг, предоставляемых с использованием инфокоммуникационных систем |
|  | Формировать требования к показателям в соответствии с ожиданиями потребителей и (или) отраслевыми нормами пригодности инфокоммуникационных систем и сервисов |
|  | Формулировать критерии пригодности инфокоммуникационных систем и сервисов |
|  | Формулировать определения показателей, формулы их расчета на основании первичных данных, устанавливать контрольные события, обосновывать значения таймаутов и тип контента (для активных тестов) |
|  | Обоснованно выбирать методы мониторинга и (или) оценки значений показателей и параметров и способы агрегации |
|  | Выполнять анализ влияния на результаты мониторинга и оценки внешних факторов и ограничений, архитектуры инфокоммуникационной системы и сервисов, используемых технологий и протоколов, ограничений тестового и контрольного оборудования, а также используемого для предоставления услуг программного обеспечения, пользовательского и серверного оборудования и средств связи |
|  | Обоснованно выбирать методы постобработки первичных данных, оценки погрешностей, обеспечения репрезентативности, точности и достоверности результатов мониторинга, а также оценок и заключений о соответствии требованиям |
|  | Формировать требования к составу и характеристикам тестового и контрольного оборудования, необходимого для реализации разрабатываемых методик |
|  | Обоснованно формировать требования к квалификации персонала, необходимой для выполнения методики |
|  | Разрабатывать нормативно-технические документы, устанавливающие типовые или частные методики мониторинга функционирования инфокоммуникационных систем и контроля качества предоставляемых с их использованием услуг |
|  | Выполнять поиск информации с помощью инновационных методов инновационным методам мониторинга инфокоммуникационных систем, новым средствам мониторинга и контроля функционирования инфокоммуникационных систем и сервисов, методам анализа и постобработки |
|  | Выполнять анализ информации с помощью инновационных методов инновационным методам мониторинга инфокоммуникационных систем, новым средствам мониторинга и контроля функционирования инфокоммуникационных систем и сервисов, методам анализа и постобработки |
|  | Применять требования законодательного, отраслевого и нормативно-технического регулирования по мониторингу функционирования инфокоммуникационных систем и контролю качества предоставляемых услуг, а также международные стандарты и рекомендации |
|  | Работать с компьютерным и офисным оборудованием |
|  | Использовать эксплуатационно-техническую документацию на тестовое и контрольно-измерительное оборудование и системы, а также на оборудование инфокоммуникационной системы |
| Необходимые знания | Архитектура подлежащих мониторингу инфокоммуникационных систем и сервисов, особенности используемых технологий |
|  | Организация обмена данными при предоставлении услуг с использованием инфокоммуникационной системы, используемые технологии передачи сообщений и протоколы |
|  | Математическая теория планирования эксперимента, теория вероятностей и математическая статистика, числовые методы обработки данных, методы обеспечения требуемой точности и достоверности при контроле параметров |
|  | Технические характеристики и функциональность средств тестирования и контроля, применяемых для мониторинга инфокоммуникационных систем и сервисов |
|  | Состав и содержание сетевой статистики, собираемой тестовыми зондами и на оборудовании инфокоммуникационных систем |
|  | Технические характеристики и функциональность систем операционного мониторинга и поддержки бизнес-процессов, используемых для организации мониторинга инфокоммуникационных систем и контроля качества услуг |
|  | Возможности и ограничения средств постобработки первичных данных и визуализации результатов |
|  | Основные методы и приемы автоматизированной обработки информации, типы баз данных и СУБД |
|  | Лучшие практики и международный опыт успешного внедрения систем автоматизированного мониторинга и контроля функционирования инфокоммуникационных систем и сервисов |
|  | Основные технические характеристики, преимущества и недостатки отечественных и зарубежных систем автоматизированного мониторинга и контроля функционирования инфокоммуникационных систем и сервисов, а также лучшие практики их применения |
|  | Правила и порядок составления аналитических отчетов в соответствии с действующими правилами организации |
|  | Протоколы канального, сетевого, транспортного и прикладного уровней модели взаимодействия открытых систем |
|  | Протоколы управления сетевых систем |
|  | Требования нормативно-технического и отраслевого регулирования к работоспособности инфокоммуникационных систем, качеству услуг и методам их мониторинга и контроля, составу контролируемых параметров и методикам их оценки, требования к содержанию методик выполнения измерений |
|  | Назначение, порядок работы и особенности компьютерных программ и баз данных, используемых для реализации методов и методик мониторинга функционирования инфокоммуникационных систем и сервисов |
|  | Отраслевые и локальные нормативно-правовые акты, действующие в организации |
|  | Основы делопроизводства |
|  | Требования международных стандартов к системе менеджмента качества организаций |
|  | Стандарты и рекомендации международных организаций, устанавливающие методы мониторинга функционирования инфокоммуникационных систем, методики оценки качества услуг связи, а также требования по качеству |
|  | Нормативные, правовые и законодательные акты, определяющие правила оказания услуг связи |
| Другие характеристики | - |

#### 3.3.2. Трудовая функция

| Наименование | Разработка систем мониторинга и контроля функционирования инфокоммуникационных систем и сервисов на базе отдельных проектных решений разных производителей | Код | C/02.7 | Уровень (подуровень) квалификации | 7 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

| Происхождение трудовой функции | Оригинал | X | Заимствовано из оригинала |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | Код оригинала | Регистрационный номер профессионального стандарта |

| Трудовые действия | Анализ лучших практик создания систем автоматизированного мониторинга и контроля функционирования инфокоммуникационных систем и сервисов |
| --- | --- |
|  | Поиск информации по инновационным и конкурентным системам автоматизированного мониторинга и контроля функционирования инфокоммуникационных систем и сервисов |
|  | Составление аналитических отчетов по состоянию и развитию мирового рынка систем автоматизированного мониторинга и контроля функционирования инфокоммуникационных систем и сервисов |
|  | Систематизация отдельных проектных решений разных производителей при их интеграции в систему мониторинга и контроля |
|  | Согласование отдельных проектных решений разных производителей при их интеграции в систему мониторинга и контроля |
|  | Разработка целевой архитектуры системы автоматизированного мониторинга и контроля функционирования инфокоммуникационных систем и сервисов и плана по ее достижению |
|  | Обоснование целевой архитектуры системы автоматизированного мониторинга и контроля функционирования инфокоммуникационных систем и сервисов и плана по ее достижению |
|  | Формирование технических требований к системам и средствам автоматизированного мониторинга и контроля функционирования инфокоммуникационных систем и сервисов |
|  | Формирование планов развития и модернизации систем автоматизированного мониторинга и контроля функционирования инфокоммуникационных систем и сервисов |
|  | Защита и ведение проектов по развитию и модернизации систем автоматизированного мониторинга и контроля функционирования инфокоммуникационных систем и сервисов |
|  | Организация и обеспечение эксплуатации систем автоматизированного мониторинга и контроля функционирования инфокоммуникационных систем и сервисов |
| Необходимые умения | Изучать состояние рынка решений по автоматизированному мониторингу и контролю функционирования инфокоммуникационных систем и сервисов, выявлять лучшие практики по их использованию |
|  | Выполнять поиск информации по инновационным и конкурентным системам автоматизированного мониторинга и контроля функционирования инфокоммуникационных систем и сервисов |
|  | Систематизировать полученную информацию, готовить аналитические отчеты по состоянию и развитию мирового рынка систем автоматизированного мониторинга и контроля функционирования инфокоммуникационных систем и сервисов |
|  | Разрабатывать целевую архитектуру систем автоматизированного мониторинга и контроля функционирования инфокоммуникационных систем и сервисов и стратегию ее реализации |
|  | Формировать технические требования, планы развития и модернизации систем автоматизированного мониторинга и контроля функционирования инфокоммуникационных систем и сервисов |
|  | Управлять проектной командой, распределять задачи и ресурсы между исполнителями проекта |
|  | Управлять процессами эксплуатации систем автоматизированного мониторинга и контроля функционирования инфокоммуникационных систем и сервисов |
|  | Оформлять научно-техническую документацию |
|  | Выполнять требования законодательного, отраслевого и нормативно-технического регулирования, применимые к мониторингу функционирования инфокоммуникационных систем и контролю качества предоставляемых услуг, а также международных стандартов и рекомендаций |
|  | Работать с компьютерным и офисным оборудованием |
| Необходимые знания | Программы мониторинга инфокоммуникационных систем и контроля качества услуг |
|  | Методики мониторинга инфокоммуникационных систем и контроля качества услуг |
|  | Архитектура и принципы функционирования инфокоммуникационных систем и сервисов, на которых проводится мониторинг и контроль |
|  | Протоколы канального, сетевого, транспортного и прикладного уровней модели взаимодействия открытых систем, протоколы управления сетевых систем |
|  | Принципы построения систем операционного управления инфокоммуникационными системами и сервисами, систем управления поддержкой бизнес-процессов |
|  | Состояние рынка систем операционного управления инфокоммуникационными системами и сервисами, преимущества и недостатки существующих решений |
|  | Бизнес-процессы организации, для автоматизации которых предназначены системы операционного управления инфокоммуникационными системами и сервисами |
|  | Стратегия развития контролируемых инфокоммуникационных систем и сервисов |
|  | Принципы управления проектами и проектными командами |
|  | Отраслевые и локальные нормативно-правовые акты, действующие в организации |
|  | Требования международных стандартов к системе менеджмента качества организаций |
|  | Стандарты и рекомендации международных организаций, устанавливающие методы мониторинга и управления функционированием инфокоммуникационных систем, требования по качеству |
|  | Назначение, порядок работы и особенности компьютерных программ и баз данных, используемых для мониторинга функционирования инфокоммуникационных систем и сервисов |
|  | Основы делопроизводства |
|  | Нормативные, правовые и законодательные акты, определяющие правила оказания услуг связи |
| Другие характеристики | - |

#### 3.3.3. Трудовая функция

| Наименование | Организация бизнес-процессов по мониторингу и контролю функционирования инфокоммуникационных систем и сервисов | Код | C/03.7 | Уровень (подуровень) квалификации | 7 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

| Происхождение трудовой функции | Оригинал | X | Заимствовано из оригинала |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | Код оригинала | Регистрационный номер профессионального стандарта |

| Трудовые действия | Создание карты бизнес-процессов управления организации на основе ее стратегии |
| --- | --- |
|  | Определение места в карте бизнес-процессов, процессов мониторинга и контроля инфокоммуникационных систем и сервисов |
|  | Анализ документов организации по управлению процессами мониторинга инфокоммуникационных систем и сервисов |
|  | Проведение интервью с участниками процессов мониторинга инфокоммуникационных систем и сервисов с целью выявления фактического его состояния |
|  | Анализ процессов мониторинга и контроля функционирования инфокоммуникационных систем и сервисов |
|  | Анализ подпроцессов, находящихся под управлением третьей стороны (смежные организации или аутсорсинг): организация, распределение ответственности, показатели качества |
|  | Разработка модели процессов мониторинга инфокоммуникационных систем и сервисов организации для текущего состояния |
|  | Разработка модели процессов мониторинга инфокоммуникационных систем и сервисов организации для идеального состояния |
|  | Разработка модели процессов мониторинга инфокоммуникационных систем и сервисов организации для целевого состояния |
|  | Описание процессов мониторинга инфокоммуникационных систем и сервисов организации |
|  | Регламентация процессов мониторинга инфокоммуникационных систем и сервисов организации |
|  | Разработка нормативных и распорядительных документов по проведению процессов мониторинга инфокоммуникационных систем и сервисов организации |
|  | Проведение аудита процессов мониторинга инфокоммуникационных систем и сервисов организации |
|  | Оптимизация процессов мониторинга инфокоммуникационных систем и сервисов организации |
|  | Организация и проведение сертификации системы менеджмента качества организации |
| Необходимые умения | Применять типовые методы и методики оценки качества предоставляемых услуг связи |
|  | Выполнять анализ содержания процессов мониторинга и контроля: с чего начинается процесс и каковы результаты, участники и потребители результатов процесса, подпроцессы и операции, от чего зависит выполнение процесса, показатели качества процесса |
|  | Выполнять анализ документов организации по управлению процессами мониторинга инфокоммуникационных систем и сервисов |
|  | Проводить интервью с участниками процессов мониторинга инфокоммуникационных систем и сервисов с целью выявления фактического его состояния |
|  | Анализировать полученную в процессе интервью с участниками процессов мониторинга инфокоммуникационных систем и сервисов информацию с целью выявления соответствия их регламентирующим документам |
|  | Разрабатывать модели и описания процессов мониторинга инфокоммуникационных систем и сервисов организации для текущего состояния |
|  | Разрабатывать модели и описания процессов мониторинга инфокоммуникационных систем и сервисов организации для идеального состояния |
|  | Разрабатывать модели и описания процессов мониторинга инфокоммуникационных систем и сервисов организации для целевого состояния |
|  | Использовать специализированное программное обеспечение для описания бизнес-процессов |
|  | Разрабатывать и согласовывать нормативные и распорядительные документы для регламентации процессов мониторинга инфокоммуникационных систем и сервисов организации |
|  | Разрабатывать меры для предупреждения несоответствий и их причин |
|  | Проводить аудит процессов мониторинга инфокоммуникационных систем и сервисов |
|  | Оценивать эффективность процессов мониторинга инфокоммуникационных систем и сервисов |
|  | Разрабатывать предложения по совершенствованию в организации процессов мониторинга инфокоммуникационных систем и сервисов |
|  | Актуализировать регламентирующие документы по проведению процессов мониторинга инфокоммуникационных систем и сервисов |
|  | Готовить аналитические отчеты по состоянию процессов мониторинга инфокоммуникационных систем и сервисов организации и их соответствию требованиям регламентирующих документов |
|  | Вовлекать персонал в деятельность по управлению качеством процессов мониторинга инфокоммуникационных систем и сервисов организации |
|  | Работать с компьютерным и офисным оборудованием |
| Необходимые знания | Принципы менеджмента качества |
|  | Теория общего менеджмента |
|  | Процессный и функциональный подходы к управлению бизнес-процессами, отличия, достоинства и недостатки |
|  | Теоретические основы, методы, концепции и системы управления качеством |
|  | Международные и национальные стандарты в области управления качеством |
|  | Методы анализа информации и выявления проблем в управлении качеством |
|  | Методы анализа нечисловой информации |
|  | Статистические методы обработки данных: описательная статистика, проверка гипотез, регрессионный анализ, планирование статистического эксперимента |
|  | Методы анализа возможностей бизнес-процесса и его надежности |
|  | Возможности и ограничения специализированного программного обеспечения для описания бизнес-процессов |
|  | Содержание процессов мониторинга инфокоммуникационных систем и сервисов организации, используемое оборудование и средства автоматизации |
|  | Принципы функционирования инфокоммуникационных систем |
|  | Архитектура контролируемых инфокоммуникационных систем |
|  | Отраслевые нормативные-правовые акты |
|  | Нормативные, правовые и законодательные акты в области оценки качества услуг в инфокоммуникационных системах |
|  | Основные приемы и методы автоматизированной обработки информации |
|  | Основы делопроизводства |
| Другие характеристики | - |

## IV. Сведения об организациях – разработчиках профессионального стандарта

### 4.1. Ответственная организация-разработчик

| Совет по профессиональным квалификациям в области телекоммуникаций, почтовой связи и радиотехники, город Москва |
| --- |
| Председатель | Оситис Анастасия Петровна |

### 4.2. Наименования организаций-разработчиков

| 1 | Федеральное государственное бюджетное учреждение «Всероссийский научно-исследовательский институт труда» Министерства труда и социальной защиты Российской Федерации, город Москва |
| --- | --- |
| 2 | Федеральное государственное унитарное предприятие «Российская телевизионная и радиовещательная сеть», город Москва |
| 3 | ОАО «АСВТ», город Москва |

# Endnotes

Общероссийский классификатор занятий.

Общероссийский классификатор видов экономической деятельности.

Общероссийский классификатор профессий рабочих, должностей служащих и тарифных разрядов.

Общероссийский классификатор специальностей по образованию.

Единый квалификационный справочник должностей руководителей, специалистов и других служащих