Утвержден

приказом Министерства труда

и социальной защиты

Российской Федерации

от «10» октября 2014 г. №687н

ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЙ СТАНДАРТ

Антенщик-мачтовик

207

Регистрационный номер

Содержание

I. Общие сведения	2

II. Описание трудовых функций, входящих в профессиональный стандарт (функциональная карта вида профессиональной деятельности)	4

III. Характеристика обобщенных трудовых функций	7

3.1. Обобщенная трудовая функция «Эксплуатационные работы на АМС высотой до 25м»	7

3.2. Обобщенная трудовая функция «Эксплуатационные работы на АМС высотой  свыше 25м»	24

3.3. Обобщенная трудовая функция «Организация эксплуатационных работ на антенно-мачтовых сооружениях»	42

3.4. Обобщенная трудовая функция «Строительно-монтажные и пуско-наладочные работы по возведению АМС высотой до 25м»	53

3.5. Обобщенная трудовая функция «Строительно-монтажные и пуско-наладочные работы по возведению АМС высотой свыше 25м»	62

3.6. Обобщенная трудовая функция «Руководство и участие в строительно-монтажных,  пуско- наладочных и эксплуатационных работах на АМС»	71

IV. Сведения об организациях – разработчиках профессионального стандарта	81

4.1. Ответственная организация-разработчик	81

4.2. Наименования организаций-разработчиков	81

# I. Общие сведения

| Монтаж и эксплуатация антенно-мачтовых сооружений (АМС) |  | 06.021 |
| --- | --- | --- |
| (наименование вида профессиональной деятельности) |  | Код |

Основная цель вида профессиональной деятельности:

Обеспечение высокого качества строительно-монтажных и пуско–наладочных работ при возведении АМС, обеспечение их устойчивого функционирования в условиях эксплуатации с исползованием современных цифровых технологий

Группа занятий:

| 2152 | Инженеры-электроники | 2153 | Инженеры по телекоммуникациям |
| --- | --- | --- | --- |
| 2512 | Разработчики программного обеспечения | 2519 | Разработчики и аналитики программного обеспечения и приложений, не входящие в другие группы |
| 2523 | Специалисты по компьютерным сетям | 3114 | Техники-электроники |
| 3513 | Специалисты-техники по компьютерным сетям и системам | 3521 | Специалисты-техники по радио- и телевещанию |
| 3522 | Специалисты-техники по телекоммуникационному оборудованию | 7421 | Механики по ремонту и обслуживанию электронного оборудования |
| 7422 | Монтажники и ремонтники по обслуживанию ИКТ и устройств связи | 8290 | Операторы, аппаратчики, машинисты и слесари-сборщики стационарного оборудования, не вошедшие в другие группы |
| (код ОКЗ(1) | (наименование) | (код ОКЗ) | (наименование) |

Отнесение к видам экономической деятельности:

| 42.22 | Строительство коммунальных объектов для обеспечения электроэнергией и телекоммуникациями |
| --- | --- |
| 43.21 | Производство электромонтажных работ |
| 43.29 | Производство прочих строительно-монтажных работ |
| 61.10 | Деятельность в области связи на базе проводных технологий |
| 61.20 | Деятельность в области тсвязи на базе беспроводных технологий |
| 61.90 | Деятельность в области телекоммуникаций прочая |
| 62.01 | Разработка компьютерного программного обеспечения |
| 62.03 | Деятельность по управлению компьютерным оборудованием |
| 62.09 | Деятельность, связанная с использованием вычислительной техники и информационных технологий прочая |
| (код ОКВЭД(2)) | (наименование вида экономической деятельности) |

# II. Описание трудовых функций, входящих в профессиональный стандарт (функциональная карта вида профессиональной деятельности)

| Код ОТФ | ОТФ | Уровень квалифи-кации по ОТФ | Код ТФ | Наименование ТФ | Рекомендуемые названия должностей |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| А | Эксплуатационные работы на антенно-мачтовых сооружениях высотой до 25м | 4 | А/01.4 | Регламентные работы на электро-механическом оборудовании АМС высотой до 25 м | Антенщик–мачтовик 4 уровня квалификации Монтажник связи-антенщик Техник по эксплуатации АМС 4-го уровня квалификации |
|  |  |  | А/02.4 | Аварийно-восстановительные работы на электро-механическом оборудовании АМС высотой до 25 м |  |
|  |  |  | A/03.4 | Регламентные работы на радиоэлектронном (оптоэлектронном) оборудовании АМС высотой до 25 м |  |
|  |  |  | A/04.4 | Аварийно-восстановительные работы на радиоэлектронном (оптоэлектронном) оборудовании АМС высотой до 25 м |  |
| В | Эксплуатационные работы на антенно-мачтовых сооружениях высотой свыше 25м | 5 | В/01.5 | Регламентные работы на электро-механическом оборудовании АМС высотой свыше 25 м | Антенщик–мачтовик 5 уровня квалификации Монтажник связи-антенщик Техник по эксплуатации АМС 5-го уровня квалификации |
|  |  |  | В/02.5 | Аварийно-восстановительные работы на электро-механическом оборудовании АМС высотой свыше 25 м |  |
|  |  |  | B/03.5 | Регламентные работы на радиоэлектронном (оптоэлектронном) оборудовании АМС высотой свыше 25 м |  |
|  |  |  | B/04.5 | Аварийно-восстановительные работы на радиоэлектронном (оптоэлектронном) оборудовании АМС высотой свыше 25 м |  |
| С | Организация эксплуатационных работ на антенно-мачтовых сооружениях | 6 | С/01.6 | Организация регламентных работ на антенно-мачтовых сооружениях | Руководитель работами по эксплуатации антенно-мачтовых сооружений Антенщик–мачтовик 6 уровня квалификации |
|  |  |  | С/02.6 | Организация аварийно-восстановительных работ на антенно-мачтовых сооружениях |  |
| D | Строительно-монтажные и пуско-наладочные работы по возведению антенно-мачтовых сооружений высотой до 25 м | 4 | D/01.4 | Строительно-монтажные работы по возведению АМС высотой до 25 м | Антенщик–мачтовик 4 уровня квалификации Монтажник связи-антенщик Техник по эксплуатации АМС 4-го уровня квалификации |
|  |  |  | D/02.4 | Пуско-наладочные работы по вводу в эксплуатацию АМС высотой до 25 м |  |
| Е | Строительно-монтажные и пуско-наладочные работы по возведению антенно-мачтовых сооружений высотой свыше 25 м | 5 | Е/01.5 | Строительно-монтажные работы по возведению АМС высотой свыше 25м | Антенщик–мачтовик 5 уровня квалификации Монтажник связи-антенщик Техник по эксплуатации АМС 5-го уровня квалификации |
|  |  |  | E/02.5 | Пуско-наладочные работы по вводу в эксплуатацию АМС высотой свыше 25 м |  |
| F | Организация строительно-монтажных и пуско-наладочных работ по возведению антенно-мачтовых сооружений | 6 | F/01.6 | Организация строительно-монтажных работ по возведению АМС | Антенщик–мачтовик 6 уровня квалификации Руководитель работами на АМС Руководитель строительно-монтажными работами на АМС Руководитель пуско-наладочными работами на АМС |
|  |  |  | F/02.6 | Организация пуско-наладочных работы по вводу в эксплуатацию АМС |  |

# III. Характеристика обобщенных трудовых функций

## 3.1. Обобщенная трудовая функция «Эксплуатационные работы на АМС высотой до 25м»

| Наименование | Эксплуатационные работы на АМС высотой до 25м | Код | A | Уровень квалификации | 4 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

| Происхождение обобщенной трудовой функции | Оригинал | X | Заимствовано из оригинала |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Код оригинала | Регистрационный номер профессионального стандарта |

| Возможные наименования должностей | Антенщик-мачтовик 4-го уровня квалификации |
| --- | --- |
|  | Монтажник связи-антенщик Техник по эксплуатации АМС 4-го уровня квалификации |
| Требования к образованию и обучению | Образовательные программы среднего профессионального образования - программы подготовки квалифицированных рабочих (служащих). Основные программы профессионального обучения – программы профессиональной подготовки по профессиям рабочих, должностям служащих, программы переподготовки рабочих, служащих, программы повышения квалификации рабочих, служащих. |
| Требования к опыту практической работы | Не менее одного месяца работы или работы стажером в области, связанной с эксплуатацией АМС |
| Особые условия допуска к работе | Возраст не моложе 18 лет <3> |
|  | Прохождение обязательных предварительных (при поступлении на работу) и периодических медицинских осмотров (обследований), а также внеочередных медицинских осмотров (обследований) в установленном законодательством Российской Федерации порядке <4> |
|  | Наличие не ниже II группы по электробезопасности <5> |
|  | Прохождение обучения (инструктажа) по охране труда |
| Другие характеристики | Рекомендуется периодическое (не реже одного раза в пять лет) получение дополнительного профессионального образования по программам повышения квалификации или программам профессиональной переподготовки в области, связанной с эксплуатацией АМС |

Дополнительные характеристики

| Наименование документа | Код | Наименование базовой группы, должности (профессии) или специальности |
| --- | --- | --- |
| ОКЗ | 3114 | Техники-электроники |
|  | 3521 | Специалисты-техники по радио- и телевещанию |
|  | 3522 | Специалисты-техники по телекоммуникационному оборудованию |
|  | 7422 | Монтажники и ремонтники по обслуживанию ИКТ и устройств связи |
| ЕКС | - | Техник |
|  | - | Мастер участка |
|  | - | Механик |
|  | - | Техник по наладке и испытаниям |
| ОКВЭД | 61.10 | Деятельность в области связи на базе проводных технологий |
|  | 61.20 | Деятельность в области тсвязи на базе беспроводных технологий |
| ОКСО | 2.08.02.02 | Строительство и эксплуатация инженерных сооружений |
|  | 2.11.04.02 | Инфокоммуникационные технологии и системы связи |

3.1.1. Трудовая функция

| Наименование | Регламентные работы на электро-механическом оборудовании АМС высотой до 25 м | Код | A/01.4 | Уровень (подуровень) квалификации | 4 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

| Происхождение трудовой функции | Оригинал | X | Заимствовано из оригинала |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Код оригинала | Регистрационный номер профессионального стандарта |

| Трудовые действия | Получение заказа-наряда на проведение регламентных работ (далее РР) на АМС |
| --- | --- |
|  | Ознакомление с задачами и методикой проведения РР в соответствии с компетенцией, назначенной руководителем работ. Составление плана проведения РР в соответствии с назначенной компетенцией. Согласование выполняемых функций с членам рабочей группы (бригады), если таковая сформирована для проведения РР |
|  | Подготовка рабочего места (рабочих мест) для проведения РР. Подбор и проверка исправности измерительных приборов, инструментов, страховочных средств для работы не высоте до 25 м, подбор необходимых комплектующих и расходных материалов согласно регламенту проведения РР |
|  | Проведение временных защитных мероприятий перед проведением РР согласно инструкциям по охране труда и обеспечению электробезопасности (в том числе: ограждение места проведения работ, выставление наблюдателей, вывешивание предупреждающих плакатов) |
|  | Сообщение о готовности проведения РР согласно принятому регламенту |
|  | Получение разрешения на проведение РР |
|  | Проведение РР согласно принятому регламенту и инструкции по эксплуатации в части электро-механического оборудования (далее ЭМО) АМС |
|  | Устранение возможных нарушений в работе оборудования электропитания, электрических и осветительных приборов, повреждений механических элементов АМС, выявленных в процессе РР |
|  | Завершение РР на АМС |
|  | Восстановление работоспособности АМС, если таковая была нарушена в процессе проведения РР. Освобождение рабочего места (рабочих мест) от оборудования и материалов, использованных в процессе РР |
|  | Снятие (предложение по снятию) наблюдения за проведением работ, временных ограждений и предупреждающих плакатов, использованных во время проведения РР |
|  | Выдача сообщения о завершении РР на АМС согласно принятому регламенту |
|  | Документирование результатов проведенных работ, подготовка протоколов, ввод соответствующих данных в автоматизированные информационные системы |
|  | Закрытие заказа-наряда на проведение РР, составление отчета о проведенных РР, отчет об использованных в процессе РР материалов. Сдача в места хранения технических средств, примененных в процессе РР и неиспользованных расходных материалов |
| Необходимые умения | Пользоваться конструкторской , эксплуатационной и нормативно-технической документацией, относящейся к области обслуживания АМС в части ЭМО |
|  | Пользоваться документацией и инструктивными материалами, касающимися регламентных работ на АМС в части ЭМО. Работать с базой данных регламентных работ |
|  | Производить анализ нештатных ситуаций, возникающих при обслуживании АМС в части ЭМО. Прогнозировать влияние возможных повреждений ЭМО на устойчивость функционирования АМС |
|  | Обоснованно выбирать методы контроля и мониторинга наиболее значимых элементов АМС в части ЭМО. Выполнять анализ получаемой информации по результатам контроля и мониторинга |
|  | Участвовать в распределении функции между членами бригады, назначенной для проведения работ (если таковая была сформирована), в соответствии с их опытом и квалификацией |
|  | Рассчитывать объемы комплектующих и материалов, необходимых для проведения работ |
|  | Организовывать подготовку (поверку) контрольно– измерительного оборудования и инструмента |
|  | Подготавливать и, в последующем, убирать рабочее место для проведения работ |
|  | Работать на высотах до 25 м с использованием необходимой страховки |
|  | Пользоваться слесарным, слесарно-монтажным и электро-монтажным инструментом, в том числе механизированным, механическими и электронными измерительными приборами согласно инструкции по эксплуатации |
|  | Работать на подъемно-транспортных механизмах. Управлять подъемно-транспортными механизмами |
|  | Производить разделку, монтирование и оконцовку различных видов кабелей |
|  | Выявлять дефекты тросов и крепежных деталей. Разделывать и заделывать стальные тросы. Фиксировать заплетения тросов. Пользоваться натяжными приспособлениями для тросов и накладными динамометрами |
|  | Пользоваться дефектоскопом для определения внутренних дефектов сварных швов и болтовых соединений. Визуально определять внешние дефекты швов и болтовых соединений |
|  | Производить очистку, грунтовку и покраску элементов конструкции АМС |
|  | Пользоваться схемами электрического силового оборудования АМС Устранять неисправности на элементах силового оборудования, в сигнальных и осветительных устройствах АМС |
|  | Осуществлять в установленном порядке информирование о проблемах с функционированием АМС. Давать предложения о предотвращению нештатных ситуаций на АМС в части ЭМО |
|  | Работать с профессиональным компьютерным и офисным оборудованием |
|  | Формировать отчёт по проводимым работам на АМС в части ЭМО. Вводить в системы электронного учета сведения об обнаруженных дефектах, о выполненных работах |
|  | Выполнять требования охраны труда, пожарной, промышленной и экологической безопасности при проведении работ на АМС высотой до 25 м в части ЭМО |
| Необходимые знания | Структура, технические характеристики, схемотехника обслуживаемых АМС |
|  | Общие принципы функционирования аппаратных, программных и программно-аппаратных средств АМС |
|  | Конструкторская и проектная документация на элементы АМС, на АМС в целом, инструкция по эксплуатации, документация, касающаяся РР в части ЭМО |
|  | Информационные базы данных, касающиеся РР в части ЭМО |
|  | Состав и содержание аварийных сообщений, необходимые действия при их возникновении. Системы отслеживания инцидентов и ошибок |
|  | Нормы на показатели функционирования контролируемого оборудования, входящего в состав АМС в части ЭМО |
|  | Порядок подключения контрольно-измерительного и диагностического оборудования к элементам АМС в части ЭМО |
|  | Методы оценки соответствия контролируемых показателей оборудования АМС установленным требованиям в части ЭМО |
|  | Схемы аварийного резервирования оборудования АМС. Правила перехода с основного на резервное оборудование и наоборот |
|  | Правила использования эксплуатационной документации на АМС, перечень и состав РР на АМС |
|  | Регламенты проведения технического обслуживания, настроечных работ, ремонтно-восстановительных работ и планово-профилактических работ на АМС |
|  | Правила подготовки оборудования АМС к проведению РР в части ЭМО |
|  | Правила перевода оборудования АМС в режим и из режима проведения РР |
|  | Наименование, маркировка, правила использования контрольно-измерительных приборов и инструментов при проведении РР на АМС |
|  | Правила проведения контроля ЭМО при РР |
|  | Принципы функционирования антенно-фидерных устройств (далее АФУ). Правила работы с АФУ |
|  | Устройство и характеристики антенных сигнальных фонарей, особенности их обслуживания |
|  | Принципы электропитания элементов АМС и вспомогательного антенного оборудования, включая антенную световую сигнализацию |
|  | Приемы и техника обслуживания металлоконструкций АМС. Способы устранения повреждений болтовых соединений, сварных швов |
|  | Приемы разделки и заплетения кабелей и тросов, приемы скрутки и пайки проводов. Нормы усилий натяжения фидеров и оттяжек. Нормы прочности леерных тросов |
|  | Правила устройства и безопасной эксплуатации подъемных устройств. Грузоподъемность и возможности подъемно-транспортных механизмов. Правила работы на подъемно-транспортном оборудовании. Меры безопасности при работе с подъемными устройствами |
|  | Типы и характеристики применяемых грунтовок и красок. Свойства лакокрасочных покрытий. Правила нанесения защитных и декоративных покрытий. Типы и характеристики смазочных материалов, применяемых при обслуживании АМС |
|  | Способы измерения сопротивления изоляции, заземления |
|  | Отраслевые и локальные нормативно-правовые акты, касающиеся обслуживания АМС, действующие в организации |
|  | Требования нормативно-технического и отраслевого регулирования предъявляемые к методам мониторинга и контроля АМС в части ЭМО, составу контролируемых параметров и методикам их оценки. Требования к содержанию методик выполнения проверок |
|  | Основы теории связи, радиотехники, распространение радиоволн, оптической связи |
|  | Основы теоретической механики, теории сопротивления материалов, электротехники, оптикоэлектроники |
|  | Правила и порядок составления аналитических отчетов в соответствии с действующими правилами в организации |
|  | Требования охраны труда, пожарной, промышленной и экологической безопасности при проведении работ на АМС высотой до 25 м. Правила работы на высоте до 25 м |
| Другие характеристики |  |

3.1.2. Трудовая функция

| Наименование | Аварийно-восстановительные работы на электро-механическом оборудовании АМС высотой до 25 м | Код | A/02.4 | Уровень (подуровень) квалификации | 4 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

| Происхождение трудовой функции | Оригинал | X | Заимствовано из оригинала |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Код оригинала | Регистрационный номер профессионального стандарта |

| Трудовые действия | Обнаружение или получение сведений от сторонних источников о возникновении аварийной (нештатной) ситуации (далее АС) на оборудовании АМС |
| --- | --- |
|  | Немедленное сообщение об обнаружении АС согласно принятому регламенту, принятие мер для предотвращения безопасности людей и дальнейшего возможного вреда от возникшей АС при ее развитии |
|  | Получение задания (разрешения) на проведение аварийно-восстановительных работ (далее АВР) с целью устранения АС согласно принятому регламенту и инструкции по эксплуатации в части электро-механического оборудования АМС на высоте до 25 м |
|  | Ознакомление с инструктивными материалами в части методов и технологий устранения подобных АС согласно принятому регламенту и инструкции по эксплуатации в части электро-механического оборудования АМС на высоте до 25 м |
|  | Составление плана устранения АС в соответствии с имеющейся компетенцией. Согласование выполняемых функций с членам рабочей группы (бригады), если таковая сформирована для устранения АС |
|  | Подготовка рабочего места (рабочих мест) для проведения АВР. Подбор и проверка исправности измерительных приборов, инструментов, страховочных средств для работы на высоте до 25 м, подбор необходимых комплектующих и расходных материалов согласно регламенту проведения АВР |
|  | Проведение временных защитных мероприятий перед проведением АВР согласно инструкциям по охране труда и обеспечению электробезопасности (в том числе: ограждение места проведения работ, выставление наблюдателей, вывешивание предупреждающих плакатов) |
|  | Сообщение о готовности проведения АВР согласно принятому регламенту и инструкции по эксплуатации в части электро-механического оборудования АМС на высоте до 25 м |
|  | Получение разрешения на проведение работ по устранению АС в рамках имеющейся компетенции |
|  | Проведение работ по устранению возникшей АС согласно принятому регламенту и инструкции по эксплуатации в части электро-механического оборудования АМС на высоте до 25 м |
|  | Проверка работоспособности элементов АМС в части электро-механического оборудования после проведения работ по устранению АС (оборудования электропитания, электрических приборов, механических элементов АМС) |
|  | Завершение АВР на АМС |
|  | Сообщение (отчет) о завершении работ по устранению АС, о возникших проблемах и предложениях (при необходимости) по дальнейшим работам по устранению последствий АС |
|  | Освобождение рабочего места (рабочих мест) от оборудования и материалов, использованных в процессе АВР. Очистка рабочего места |
|  | Получение разрешения на отмену временных мероприятий по обеспечению охраны труда и электробезопасности |
|  | Отмена временных мер по обеспечению безопасности проведения работ по устранению АС. Снятие (предложение по снятию) наблюдения за проведением работ, ограждений и предупреждающих плакатов, использованных во время устранению АС |
|  | Возврат на место хранения инструментов и приборов собранных для проведения работ по устранению АС, а также неиспользованных материалов |
|  | Документирование результатов проведенных работ, подготовка протоколов, ввод соответствующих данных в автоматизированные информационные системы |
|  | Закрытие наряда на выполнение работ (если таковой был выписан) по устранению АС |
| Необходимые умения | Оповещать (срочно оповещать) о возникшей АС на оборудовании АМС согласно принятому регламенту |
|  | Принимать (срочно принимать) меры по обеспечению безопасности людей и предотвращению возможных дальнейших нарушений в работе АМС при развитии (усугублении) аварийной ситуации |
|  | Действовать по устранению (локализации) АС согласно имеющимся инструктивным материалам, инструкции по эксплуатации и действующему регламенту |
|  | Пользоваться конструкторской и нормативно-технической документацией, относящейся к области обслуживания АМС в части ЭМО |
|  | Пользоваться документацией и инструктивными материалами, касающимися аварийно - восстановительных работ (АВР) на АМС в части ЭМО. Работать с базой данных АВР |
|  | Производить анализ нештатных ситуаций, возникающих при обслуживании АМС в части ЭМО. Прогнозировать влияние возможных повреждений ЭМО на устойчивость функционирования АМС |
|  | Обоснованно выбирать методы контроля и мониторинга наиболее значимых элементов АМС в части ЭМО. Выполнять анализ получаемой информации по результатам контроля и мониторинга |
|  | Участвовать в распределении функции между членами бригады, назначенной для проведения АВР (если таковая сформирована), в соответствии с их опытом и квалификацией |
|  | Рассчитывать объемы материалов, необходимых для проведения работ |
|  | Организовывать подготовку (поверку) контрольно– измерительного оборудования и инструмента |
|  | Подготавливать и, в последующем, убирать рабочее место для проведения работ |
|  | Работать на высотах до 25 м с использованием необходимой страховки |
|  | Пользоваться слесарным, слесарно-монтажным и электро-монтажным инструментом, в том числе механизированным, механическими и электронными измерительными приборами согласно инструкции по эксплуатации |
|  | Работать на подъемно-транспортных механизмах. Управлять подъемно-транспортными механизмами |
|  | Производить разделку, монтирование и оконцовку различных видов кабелей |
|  | Выявлять дефекты тросов и крепежных деталей. Разделывать и заделывать стальные тросы. Фиксировать заплетения тросов. Пользоваться натяжными приспособлениями для тросов и накладными динамометрами |
|  | Пользоваться дефектоскопом для определения внутренних дефектов сварных швов и болтовых соединений. Визуально определять внешние дефекты швов и болтовых соединений |
|  | Производить очистку, грунтовку и покраску элементов конструкции АМС |
|  | Пользоваться схемами электрического силового оборудования АМС Устранять неисправности на элементах силового оборудования, в сигнальных и осветительных устройствах АМС |
|  | Осуществлять в установленном порядке информирование о проблемах с функционированием АМС. Давать предложения о предотвращению нештатных ситуаций на АМС в части ЭМО |
|  | Работать с профессиональным компьютерным и офисным оборудованием |
|  | Формировать отчёт по проводимым АВР на АМС в части ЭМО. Вводить в системы электронного учета сведения об обнаруженных дефектах, о выполненных работах |
|  | Выполнять требования охраны труда, пожарной, промышленной и экологической безопасности при проведении аварийно - восстановительных работ на АМС высотой до 25 м в части ЭМО |
| Необходимые знания | Правила (экстренных) действий при возникновении АС. Меры по предотвращению несчастных случаев при возникновении АС. Меры по недопущению усугубления технико - экономического ущерба при возможном развитии АС |
|  | Структура, технические характеристики, схемотехника обслуживаемых АМС |
|  | Общие принципы функционирования аппаратных, программных и программно-аппаратных средств АМС |
|  | Конструкторская и проектная документация на элементы АМС, на АМС в целом, инструкция по эксплуатации, документация, касающаяся АВР в части ЭМО |
|  | Информационные базы данных, касающиеся АВР в части ЭМО |
|  | Состав и содержание аварийных сообщений, необходимые действия при их возникновении. Системы отслеживания инцидентов и ошибок |
|  | Нормы на показатели функционирования контролируемого оборудования, входящего в состав АМС в части ЭМО |
|  | Порядок подключения контрольно-измерительного и диагностического оборудования к элементам АМС в части ЭМО |
|  | Методы оценки соответствия контролируемых показателей оборудования АМС установленным требованиям в части ЭМО |
|  | Схемы аварийного резервирования оборудования АМС. Правила перехода с основного на резервное оборудование и наоборот |
|  | Правила использования эксплуатационной документации на АМС при АС, перечень и состав действий при АС |
|  | Правила подготовки оборудования АМС к проведению АВР в части ЭМО |
|  | Правила перевода оборудования АМС в режим и из режима проведения АВР |
|  | Наименование, маркировка, правила использования контрольно-измерительных приборов и инструментов при проведении АВР на АМС |
|  | Правила проведения контроля ЭМО при АВР |
|  | Принципы электропитания элементов АМС и вспомогательного антенного оборудования, включая антенную световую сигнализацию |
|  | Принципы функционирования АФУ. Правила работы с АФУ |
|  | Правила устройства и безопасной эксплуатации подъемных устройств. Грузоподъемность и возможности подъемно-транспортных механизмов. Правила работы на подъемно-транспортном оборудовании. Меры безопасности при работе с подъемными устройствами |
|  | Приемы разделки и заплетения кабелей и тросов, приемы скрутки и пайки проводов. Нормы усилий натяжения фидеров и оттяжек. Нормы прочности леерных тросов |
|  | Устройство и характеристики антенных сигнальных фонарей, особенности их обслуживания |
|  | Типы и характеристики применяемых грунтовок и красок. Свойства лакокрасочных покрытий. Правила нанесения защитных и декоративных покрытий. Типы и характеристики смазочных материалов, применяемых при обслуживании АМС |
|  | Приемы и техника обслуживания металлоконструкций АМС. Способы устранения повреждений болтовых соединений, сварных швов |
|  | Способы измерения сопротивления изоляции, заземления |
|  | Отраслевые и локальные нормативно-правовые акты, касающиеся обслуживания АМС, действующие в организации |
|  | Требования нормативно-технического и отраслевого регулирования предъявляемые к методам мониторинга и контроля АМС в части ЭМО, составу контролируемых параметров и методикам их оценки. Требования к содержанию методик выполнения проверок |
|  | Нормы затрат времени на восстановление штатной работы различных элементов АМС при возникновении АС |
|  | Основы теории связи, радиотехники, распространение радиоволн, оптической связи |
|  | Основы теоретической механики, теории сопротивления материалов, электротехники, оптикоэлектроники |
|  | Правила и порядок составления аналитических отчетов в соответствии с действующими правилами в организации |
|  | Требования охраны труда, пожарной, промышленной и экологической безопасности при проведении работ на АМС высотой до 25 м. Правила работы на высоте до 25 м |
| Другие характеристики |  |

3.1.3. Трудовая функция

| Наименование | Регламентные работы на радиоэлектронном (оптоэлектронном) оборудовании АМС высотой до 25 м | Код | A/03.4 | Уровень (подуровень) квалификации | 4 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

| Происхождение трудовой функции | Оригинал | X | Заимствовано из оригинала |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Код оригинала | Регистрационный номер профессионального стандарта |

| Трудовые действия | Получение заказа-наряда на проведение регламентных работ на АМС |
| --- | --- |
|  | Ознакомление с задачами и методикой проведения РР в соответствии с компетенцией, назначенной руководителем работ. Составление плана проведения РР. Согласование выполняемых функций с членам рабочей группы (бригады), если таковая сформирована для проведения РР |
|  | Подготовка рабочего места (рабочих мест) для проведения РР. Подбор и проверка исправности измерительных приборов, инструментов, страховочных средств для работы на высоте до 25 м, подбор необходимых расходных материалов согласно регламенту проведения РР |
|  | Проведение временных защитных мероприятий перед проведением РР согласно инструкциям по охране труда и обеспечению электробезопасности (в том числе: ограждение места проведения работ, выставление наблюдателей, вывешивание предупреждающих плакатов) |
|  | Сообщение о готовности проведения РР согласно принятому регламенту |
|  | Получение разрешения на проведение РР |
|  | Проведение РР согласно принятому регламенту и инструкции по эксплуатации в части радиоэлектронного (оптоэлектронного) оборудования (далее РЭО) АМС |
|  | Устранение нарушений в функционировании РЭО АМС, выявленных в процессе РР |
|  | Завершение РР на АМС |
|  | Восстановление работоспособности АМС, если таковая была нарушена в процессе проведения РР. Освобождение рабочего места (рабочих мест) от технических средств, использованных в процессе РР |
|  | Организация снятия наблюдения за проведением работ, временных ограждений и предупреждающих плакатов, использованных во время проведения РР |
|  | Выдача сообщения о завершении РР на АМС согласно принятому регламенту |
|  | Документирование результатов проведенных работ, подготовка протоколов, ввод соответствующих данных в автоматизированные информационные системы |
|  | Закрытие заказа-наряда на проведение РР, составление отчета о проведенных РР, отчет об использованных в процессе РР материалов. Сдача в места хранения технических средств, примененных в процессе РР и неиспользованных расходных материалов |
| Необходимые умения | Пользоваться конструкторской, нормативно-технической и ремонтной документацией, относящейся к области обслуживания АМС в части РЭО |
|  | Пользоваться документацией и инструктивными материалами, касающимися РР на АМС в части РЭО. Работать с базой данных РР |
|  | Производить анализ и устранение нештатных ситуаций, возникающих при обслуживании АМС в части РЭО. Прогнозировать влияние возможных нарушений в работе РЭО на устойчивость функционирования АМС |
|  | Обоснованно выбирать методы контроля и мониторинга наиболее значимых элементов АМС в части РЭО. Выполнять анализ получаемой информации по результатам контроля и мониторинга |
|  | Участвовать в распределении функции между членами бригады, назначенной для проведения работ (если таковая сформирована), в соответствии с их опытом и квалификацией |
|  | Рассчитывать объемы материалов, необходимых для проведения работ |
|  | Организовывать подготовку (поверку) контрольно– измерительного оборудования и инструмента для проведения работ |
|  | Подготавливать и, в последующем,убирать рабочее место для проведения работ |
|  | Работать на высотах до 25 м с использованием необходимой страховки |
|  | Обеспечивать работоспособность АФУ, в том числе, применительно к обслуживаемой АМС: оптоволоконные линии, линии бегущей волны, волноводы, коаксиальные линии, эфирные оптические и радиолинии |
|  | Обеспечивать работоспособность антенных приемников, излучателей и усилителей (далее АПИ) |
|  | Проводить контрольно-диагностические измерения на АФУ и АПИ |
|  | Загружать и и проверять работоспособность программных продуктов АФУ и АПИ |
|  | Осуществлять в установленном порядке информирование о проблемах с функционированием АМС. Давать предложения о предотвращению нештатных ситуаций на АМС в части РЭО |
|  | Работать с профессиональным компьютерным и офисным оборудованием |
|  | Формировать отчёт по проводимым работам на АМС в части РЭО. Вводить в системы электронного учета сведения об обнаруженных дефектах, о выполненных работах |
|  | Выполнять требования охраны труда, пожарной, промышленной и экологической безопасности при проведении работ на АМС высотой до 25 м в части РЭО |
| Необходимые знания | Структура, технические характеристики, схемотехника обслуживаемых АМС |
|  | Общие принципы функционирования аппаратных, программных и программно-аппаратных средств АМС |
|  | Конструкторская и проектная документация на элементы АМС, на АМС в целом, инструкция по эксплуатации, документация, касающаяся РР |
|  | Информационные базы данных, касающиеся РР в части РЭО |
|  | Типовые причины возникновения нештатных ситуаций при функционировании АМС, признаки их проявления и методы устранения |
|  | Состав и содержание аварийных сообщений, необходимые действия при их возникновении. Системы отслеживания инцидентов и ошибок |
|  | Нормы на показатели функционирования контролируемого оборудования, входящего в состав АМС в части РЭО |
|  | Порядок подготовки к работе аппаратных средств, программных приложений, выполняющих функции мониторинга, контроля показателей функционирования оборудования АМС в части РЭО |
|  | Порядок подключения контрольно-измерительного и диагностического оборудования к элементам АМС |
|  | Методика мониторинга и контроля показателей функционирования АМС, требования инструкций и технологических карт, регламентирующих их выполнение |
|  | Методы оценки соответствия контролируемых показателей оборудования АМС установленным требованиям |
|  | Схемы аварийного резервирования оборудования АМС. Правила перехода с основного на резервное оборудование и наоборот |
|  | Правила использования эксплуатационной документации на АМС, перечень и состав РР на АМС в части РЭО |
|  | Регламенты проведения технического обслуживания, ремонтно-настроечных работ, ремонтно-восстановительных работ и планово-профилактических работ на АМС в части РЭО |
|  | Правила и последовательность проведения проверок работоспособности АМС при проведении РР в части РЭО |
|  | Правила подготовки оборудования АМС к проведению РР в части РЭО |
|  | Правила перевода оборудования АМС в режим и из режима проведения РР |
|  | Наименование, маркировка, правила использования контрольно-измерительных приборов и инструментов при проведении РР на АМС |
|  | Правила проведения измерений на РЭО при РР |
|  | Принципы электропитания элементов АМС и вспомогательного антенного оборудования, включая антенную световую сигнализацию |
|  | Правила работы с АФУ. Знание принципов функционирования АФУ |
|  | Отраслевые и локальные нормативно-правовые акты, касающиеся обслуживания АМС, действующие в организации |
|  | Требования нормативно-технического и отраслевого регулирования предъявляемые к функционированию АМС, к методам мониторинга и контроля АМС, составу контролируемых параметров и методикам их оценки. Требования к содержанию методик выполнения измерений |
|  | Основы теории связи, радиотехники, распространение радиоволн, оптической связи |
|  | Основы теоретической механики, теории сопротивления материалов, электротехники, оптикоэлектроники |
|  | Правила и порядок составления аналитических отчетов в соответствии с действующими правилами в организации |
|  | Основы автоматизированной обработки информации при работах на АМС |
|  | Требования охраны труда, пожарной, промышленной и экологической безопасности при проведении работ на АМС высотой до 25 м. Правила работы на высоте до 25 м |
| Другие характеристики |  |

3.1.4. Трудовая функция

| Наименования | Аварийно-восстановительные работы на радиоэлектронном (оптоэлектронном) оборудовании АМС высотой до 25 м | Код | A/04.4 | Уровень (подуровень) квалификации | 4 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

| Происхождение трудовой функции | Оригинал | X | Заимствовано из оригинала |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Код оригинала | Регистрационный номер профессионального стандарта |

| Трудовые действия | Обнаружение или получение сведений от сторонних источников о возникновении АС на оборудовании АМС |
| --- | --- |
|  | Немедленное сообщение об обнаружении АС согласно принятому регламенту, принятие мер для предотвращения безопасности людей и дальнейшего возможного вреда от возникшей АС при ее развитии |
|  | Получение задания (разрешения) на проведение АВР с целью устранения АС согласно принятому регламенту и инструкции по эксплуатации в части РЭО АМС на высоте до 25 м |
|  | Ознакомление с инструктивными материалами в части методов и технологий устранения подобных АС согласно принятому регламенту и инструкции по эксплуатации в части РЭО АМС на высоте до 25 м |
|  | Составление плана устранения АС в соответствии с имеющейся компетенцией. Согласование выполняемых функций с членам рабочей группы (бригады), если таковая сформирована для устранения АС |
|  | Подготовка рабочего места (рабочих мест) для проведения АВР. Подбор и проверка исправности измерительных приборов, инструментов, страховочных средств для работы на высоте до 25 м, подбор необходимых комплектующих и расходных материалов согласно регламенту проведения АВР |
|  | Проведение защитных мероприятий перед проведением АВР согласно инструкциям по охране труда и обеспечению электробезопасности (в том числе: ограждение места проведения работ, выставление наблюдателей, вывешивание предупреждающих плакатов) |
|  | Сообщение о готовности проведения АВР согласно принятому регламенту и инструкции по эксплуатации в части РЭО АМС на высоте до 25 м |
|  | Получение разрешения на проведение работ по устранению АС в рамках имеющейся компетенции |
|  | Проведение работ по устранению возникшей АС согласно принятому регламенту и инструкции по эксплуатации в части РЭО АМС на высоте до 25 м |
|  | Проверка работоспособности элементов АМС в части РЭО после проведения работ по устранению АС (оборудования приемо-передающего тракта, АФУ, АПИ, электронных устройств позирования антенн, диагностических и контрольных электронных устройств) |
|  | Завершение АВР на АМС |
|  | Сообщение (отчет) о завершении работ по устранению АС, о возникших проблемах и предложениях (при необходимости) по дальнейшим работам по устранению последствий АС |
|  | Освобождение рабочего места (рабочих мест) от оборудования и материалов, использованных в процессе АВР. Очистка рабочего места |
|  | Получение разрешения на отмену временных мероприятий по обеспечению охраны труда и электробезопасности |
|  | Отмена временных мер по обеспечению безопасности проведения работ по устранению АС. Снятие (предложение по снятию) наблюдения за проведением работ, ограждений и предупреждающих плакатов, использованных во время устранению АС |
|  | Возврат на место хранения инструментов и приборов собранных для проведения работ по устранению АС, а также неиспользованных материалов |
|  | Документирование результатов проведенных работ, подготовка протоколов, ввод соответствующих данных в автоматизированные информационные системы |
|  | Закрытие наряда на выполнение работ (если таковой был выписан) по устранению АС |
| Необходимые умения | Оповещать (срочно оповещать) о возникшей аварийной ситуации (АС) на оборудовании АМС согласно принятому регламенту |
|  | Принимать (срочно принимать) меры по обеспечению безопасности людей и предотвращению возможных дальнейших нарушений в работе АМС при развитии (усугублении) аварийной ситуации |
|  | Действовать по устранению (локализации) АС согласно имеющимся инструктивным материалам, инструкции по эксплуатации и действующему регламенту |
|  | Пользоваться конструкторской, нормативно-технической и ремонтной документацией, относящейся к области обслуживания АМС в части РЭО |
|  | Пользоваться документацией и инструктивными материалами, касающимися АВР на АМС в части РЭО. Работать с базой данных АВР |
|  | Производить анализ и устранение нештатных ситуаций, возникающих при обслуживании АМС в части РЭО. Прогнозировать влияние возможных нарушений в работе РЭО на устойчивость функционирования АМС |
|  | Обоснованно выбирать методы контроля и мониторинга наиболее значимых элементов АМС в части РЭО. Выполнять анализ получаемой информации по результатам контроля и мониторинга |
|  | Участвовать в распределении функции между членами бригады, назначенной для проведения АВР (если таковая сформирована), в соответствии с их опытом и квалификацией |
|  | Рассчитывать объемы материалов, необходимых для проведения работ |
|  | Организовывать подготовку (поверку) контрольно– измерительного оборудования и инструмента для проведения работ |
|  | Подготавливать и, в последующем,убирать рабочее место для проведения работ |
|  | Работать на высотах до 25 м с использованием необходимой страховки |
|  | Обеспечивать работоспособность АФУ, в том числе, применительно к обслуживаемой АМС: оптоволоконные линии, линии бегущей волны, волноводы, коаксиальные линии, эфирные оптические и радиолинии |
|  | Обеспечивать работоспособность АПИ |
|  | Проводить контрольно-диагностические измерения на АФУ и АПИ |
|  | Загружать и и проверять работоспособность программных продуктов АФУ и АПИ |
|  | Осуществлять в установленном порядке информирование о проблемах с функционированием АМС. Давать предложения о предотвращению нештатных ситуаций на АМС в части РЭО |
|  | Работать с профессиональным компьютерным и офисным оборудованием |
|  | Формировать отчёт по проводимым АВР на АМС в части РЭО. Вводить в системы электронного учета сведения об обнаруженных дефектах, о выполненных работах |
|  | Выполнять требования охраны труда, пожарной, промышленной и экологической безопасности при проведении работ на АМС высотой до 25 м в части РЭО |
| Необходимые знания | Правила (экстренных) действий при возникновении АС. Меры по предотвращению несчастных случаев при возникновении АС. Меры по недопущению усугубления технико - экономического ущерба при возможном развитии АС |
|  | Структура, технические характеристики, схемотехника обслуживаемых АМС |
|  | Общие принципы функционирования аппаратных, программных и программно-аппаратных средств АМС |
|  | Конструкторская и проектная документация на элементы АМС, на АМС в целом, инструкция по эксплуатации, документация, касающаяся АВР |
|  | Информационные базы данных, касающиеся АВР в части РЭО |
|  | Типовые причины возникновения нештатных ситуаций при функционировании АМС, признаки их проявления и методы устранения |
|  | Состав и содержание аварийных сообщений, необходимые действия при их возникновении. Системы отслеживания инцидентов и ошибок |
|  | Нормы на показатели функционирования контролируемого оборудования, входящего в состав АМС в части РЭО |
|  | Порядок подготовки к работе аппаратных средств, программных приложений, выполняющих функции мониторинга, контроля показателей функционирования оборудования АМС в части РЭО |
|  | Порядок подключения контрольно-измерительного и диагностического оборудования к элементам АМС |
|  | Методика мониторинга и контроля показателей функционирования АМС, требования инструкций и технологических карт, регламентирующих их выполнение |
|  | Методы оценки соответствия контролируемых показателей оборудования АМС установленным требованиям |
|  | Схемы аварийного резервирования оборудования АМС. Правила перехода с основного на резервное оборудование и наоборот |
|  | Правила использования эксплуатационной документации на АМС при АС, перечень и состав АВР на АМС в части РЭО |
|  | Правила и последовательность проведения проверок работоспособности АМС при проведении АВР в части РЭО |
|  | Правила подготовки оборудования АМС к проведению АВР в части РЭО |
|  | Правила перевода оборудования АМС в режим и из режима проведения АВР |
|  | Наименование, маркировка, правила использования контрольно-измерительных приборов и инструментов при проведении АВР на АМС |
|  | Правила проведения измерений на РЭО при АВР |
|  | Принципы электропитания элементов АМС и вспомогательного антенного оборудования, включая антенную световую сигнализацию |
|  | Правила работы с АФУ. Знание принципов функционирования АФУ |
|  | Отраслевые и локальные нормативно-правовые акты, касающиеся обслуживания АМС, действующие в организации |
|  | Требования нормативно-технического и отраслевого регулирования предъявляемые к функционированию АМС, к методам мониторинга и контроля АМС, составу контролируемых параметров и методикам их оценки. Требования к содержанию методик выполнения измерений |
|  | Нормы затрат времени на восстановление штатной работы различных элементов АМС при возникновении АС |
|  | Основы теории связи, радиотехники, распространение радиоволн, оптической связи |
|  | Основы теоретической механики, теории сопротивления материалов, электротехники, оптикоэлектроники |
|  | Правила и порядок составления аналитических отчетов в соответствии с действующими правилами в организации |
|  | Основы автоматизированной обработки информации при работах на АМС |
|  | Требования охраны труда, пожарной, промышленной и экологической безопасности при проведении работ на АМС высотой до 25 м. Правила работы на высоте до 25 м |
| Другие характеристики |  |

## 3.2. Обобщенная трудовая функция «Эксплуатационные работы на антенно-мачтовых сооружениях высотой  свыше 25м»

| Наименование | Эксплуатационные работы на антенно-мачтовых сооружениях высотой свыше 25м | Код | B | Уровень квалификации | 5 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

| Происхождение обобщенной трудовой функции | Оригинал | X | Заимствовано из оригинала |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Код оригинала | Регистрационный номер профессионального стандарта |

| Возможные наименования должностей | Антенщик-мачтовик 5-го уровня квалификации |
| --- | --- |
|  | Монтажник связи-антенщик Техник по эксплуатации АМС 5-го уровня квалификации |
| Требования к образованию и обучению | Образовательные программы среднего профессионального образования - программы подготовки специалистов среднего звена, программы подготовки квалифицированных рабочих (служащих). Основные программы профессионального обучения – программы профессиональной подготовки по профессиям рабочих, должностям служащих, программы переподготовки рабочих, служащих, программы повышения квалификации рабочих, служащих. Дополнительные профессиональные программы |
| Требования к опыту практической работы | Не менее одного месяца работы или работы стажером в области эксплуатации АМС |
| Особые условия допуска к работе | Возраст не менее 18 лет <3> |
|  | Прохождение обязательных предварительных (при поступлении на работу) и периодических медицинских осмотров (обследований), а также внеочередных медицинских осмотров (обследований) в установленном законодательством Российской Федерации порядке <4> |
|  | Наличие не ниже II группы по электробезопасности <5> |
|  | Прохождение обучения (инструктажа) по охране труда |
| Другие характеристики | Рекомендуется периодическое (не реже одного раза в пять лет) получение дополнительного профессионального образования по программам повышения квалификации или программам профессиональной переподготовки в области, связанной с эксплуатацией АМС свыше 25 м |

Дополнительные характеристики

| Наименование документа | Код | Наименование базовой группы, должности (профессии) или специальности |
| --- | --- | --- |
| ОКЗ | 3114 | Техники-электроники |
|  | 3521 | Специалисты-техники по радио- и телевещанию |
|  | 3522 | Специалисты-техники по телекоммуникационному оборудованию |
|  | 7421 | Механики по ремонту и обслуживанию электронного оборудования |
|  | 7422 | Монтажники и ремонтники по обслуживанию ИКТ и устройств связи |
| ЕКС | - | Техник |
|  | - | Мастер участка |
|  | - | Механик |
|  | - | Техник по наладке и испытаниям |
| ОКВЭД | 61.10 | Деятельность в области связи на базе проводных технологий |
|  | 61.20 | Деятельность в области тсвязи на базе беспроводных технологий |
| ОКСО | 2.08.02.02 | Строительство и эксплуатация инженерных сооружений |
|  | 2.11.05.01 | Радиоэлектронные системы и комплексы |

3.2.1. Трудовая функция

| Наименование | Регламентные работы на электро-механическом оборудовании АМС высотой свыше 25 м | Код | B/01.5 | Уровень (подуровень) квалификации | 5 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

| Происхождение трудовой функции | Оригинал | X | Заимствовано из оригинала |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Код оригинала | Регистрационный номер профессионального стандарта |

| Трудовые действия | Получение заказа-наряда на проведение регламентных работ на АМС |
| --- | --- |
|  | Ознакомление с задачами и методикой проведения РР в соответствии с компетенцией, назначенной руководителем работ. Составление плана проведения РР в соответствии с назначенной компетенцией. Согласование выполняемых функций с членам рабочей группы (бригады), если таковая сформирована для проведения РР |
|  | Подготовка рабочего места (рабочих мест) для проведения РР. Подбор и проверка исправности измерительных приборов, инструментов, страховочных средств для работы не высоте свыше 25 м, подбор необходимых комплектующих и расходных материалов согласно регламенту проведения РР |
|  | Проведение временных защитных мероприятий перед проведением РР согласно инструкциям по охране труда и обеспечению электробезопасности (в том числе: ограждение места проведения работ, выставление наблюдателей, вывешивание предупреждающих плакатов) |
|  | Сообщение о готовности проведения РР согласно принятому регламенту |
|  | Получение разрешения на проведение РР |
|  | Проведение РР согласно принятому регламенту и инструкции по эксплуатации в части электро-механического оборудования АМС |
|  | Устранение нарушений в работе оборудования электропитания, электрических приборов и повреждений механических элементов АМС, выявленных в процессе РР |
|  | Завершение РР на АМС |
|  | Восстановление работоспособности АМС, если таковая была нарушена в процессе проведения РР. Освобождение рабочего места (рабочих мест) от оборудования и материалов, использованных в процессе РР |
|  | Снятие (предложение по снятию) наблюдения за проведением работ, временных ограждений и предупреждающих плакатов, использованных во время проведения РР |
|  | Выдача сообщения о завершении РР на АМС согласно принятому регламенту |
|  | Документирование результатов проведенных работ, подготовка протоколов, ввод соответствующих данных в автоматизированные информационные системы |
|  | Закрытие заказа-наряда на проведение РР, составление отчета о проведенных РР, отчет об использованных в процессе РР материалов. Сдача в места хранения технических средств, примененных в процессе РР и неиспользованных расходных материалов |
| Необходимые умения | Пользоваться конструкторской и нормативно-технической документацией, относящейся к области обслуживания АМС в части ЭМО |
|  | Пользоваться документацией и инструктивными материалами, касающимися регламентных работ на АМС в части ЭМО. Работать с базой данных регламентных работ |
|  | Производить анализ нештатных ситуаций, возникающих при обслуживании АМС в части ЭМО. Прогнозировать влияние возможных повреждений ЭМО на устойчивость функционирования АМС |
|  | Обоснованно выбирать методы контроля и мониторинга наиболее значимых элементов АМС в части ЭМО. Выполнять анализ получаемой информации по результатам контроля и мониторинга |
|  | Участвовать в распределении функции между членами бригады, назначенной для проведения работ (если таковая сформирована), в соответствии с их опытом и квалификацией |
|  | Рассчитывать объемы материалов, необходимых для проведения работ |
|  | Организовывать подготовку (поверку) контрольно– измерительного оборудования и инструмента |
|  | Подготавливать и, в последующем,убирать рабочее место для проведения работ |
|  | Работать на высотах свыше 25 м с использованием необходимой оснастки и страховки |
|  | Пользоваться слесарным, слесарно-монтажным и электро-монтажным инструментом, в том числе механизированным, механическими и электронными измерительными приборами согласно инструкции по эксплуатации |
|  | Работать на подъемно-транспортных механизмах. Управлять подъемно-транспортными механизмами |
|  | Производить разделку, монтирование и оконцовку различных видов кабелей |
|  | Выявлять дефекты тросов и крепежных деталей. Разделывать и заделывать стальные тросы. Фиксировать заплетения тросов. Пользоваться натяжными приспособлениями для тросов и накладными динамометрами |
|  | Пользоваться дефектоскопом для определения внутренних дефектов сварных швов и болтовых соединений. Визуально определять внешние дефекты швов и болтовых соединений |
|  | Производить очистку, грунтовку и покраску элементов конструкции АМС |
|  | Пользоваться схемами электрического силового оборудования АМС Устранять неисправности на элементах силового оборудования, в сигнальных и осветительных устройствах АМС |
|  | Осуществлять в установленном порядке информирование о проблемах с функционированием АМС. Давать предложения о предотвращению нештатных ситуаций на АМС в части ЭМО |
|  | Работать с профессиональным компьютерным и офисным оборудованием |
|  | Формировать отчёт по проводимым работам на АМС в части ЭМО. Вводить в системы электронного учета сведения об обнаруженных дефектах, о выполненных работах |
|  | Выполнять требования охраны труда, пожарной, промышленной и экологической безопасности при проведении работ на АМС высотой свыше 25 м в части ЭМО |
| Необходимые знания | Структура, технические характеристики, схемотехника обслуживаемых АМС |
|  | Общие принципы функционирования аппаратных, программных и программно-аппаратных средств АМС |
|  | Конструкторская и проектная документация на элементы АМС, на АМС в целом, инструкция по эксплуатации, документация, касающаяся РР в части ЭМО |
|  | Информационные базы данных, касающиеся РР в части ЭМО |
|  | Состав и содержание аварийных сообщений, необходимые действия при их возникновении. Системы отслеживания инцидентов и ошибок |
|  | Нормы на показатели функционирования контролируемого оборудования, входящего в состав АМС в части ЭМО |
|  | Порядок подключения контрольно-измерительного и диагностического оборудования к элементам АМС в части ЭМО |
|  | Методы оценки соответствия контролируемых показателей оборудования АМС установленным требованиям в части ЭМО |
|  | Схемы аварийного резервирования оборудования АМС. Правила перехода с основного на резервное оборудование и наоборот |
|  | Правила использования эксплуатационной документации на АМС, перечень и состав РР на АМС |
|  | Регламенты проведения технического обслуживания, ремонтно-настроечных работ, ремонтно-восстановительных работ и планово-профилактических работ на АМС |
|  | Правила подготовки оборудования АМС к проведению РР в части ЭМО |
|  | Правила перевода оборудования АМС в режим и из режима проведения РР |
|  | Наименование, маркировка, правила использования контрольно-измерительных приборов и инструментов при проведении РР на АМС |
|  | Правила проведения контроля ЭМО при РР |
|  | Принципы электропитания элементов АМС и вспомогательного антенного оборудования, включая антенную световую сигнализацию |
|  | Принципы функционирования АФУ. Правила работы с АФУ |
|  | Правила устройства и безопасной эксплуатации подъемных устройств. Грузоподъемность и возможности подъемно-транспортных механизмов. Правила работы на подъемно-транспортном оборудовании. Меры безопасности при работе с подъемными устройствами |
|  | Приемы разделки и заплетения кабелей и тросов, приемы скрутки и пайки проводов. Нормы усилий натяжения фидеров и оттяжек. Нормы прочности леерных тросов |
|  | Устройство и характеристики антенных сигнальных фонарей, особенности их обслуживания |
|  | Типы и характеристики применяемых грунтовок и красок. Свойства лакокрасочных покрытий. Правила нанесения защитных и декоративных покрытий. Типы и характеристики смазочных материалов, применяемых при обслуживании АМС |
|  | Приемы и техника обслуживания металлоконструкций АМС. Способы устранения повреждений болтовых соединений,сварных швов |
|  | Способы измерения сопротивления изоляции, заземления |
|  | Отраслевые и локальные нормативно-правовые акты, касающиеся обслуживания АМС, действующие в организации |
|  | Требования нормативно-технического и отраслевого регулирования предъявляемые к методам мониторинга и контроля АМС в части ЭМО, составу контролируемых параметров и методикам их оценки. Требования к содержанию методик выполнения проверок |
|  | Основы теории связи, радиотехники, распространение радиоволн, оптической связи |
|  | Основы теоретической механики, теории сопротивления материалов, электротехники, оптикоэлектроники |
|  | Правила и порядок составления аналитических отчетов в соответствии с действующими правилами в организации |
|  | Требования охраны труда, пожарной, промышленной и экологической безопасности при проведении работ на АМС высотой свыше 25 м. Правила работы на высоте свыше 25 м |
| Другие характеристики |  |

3.2.2. Трудовая функция

| Наименование | Аварийно-восстановительные работы на электро-механическом оборудовании АМС высотой свыше 25 м | Код | B/02.5 | Уровень (подуровень) квалификации | 5 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

| Происхождение трудовой функции | Оригинал | X | Заимствовано из оригинала |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Код оригинала | Регистрационный номер профессионального стандарта |

| Трудовые действия | Обнаружение или получение сведений от сторонних источников о возникновении аварийной (нештатной) ситуации на оборудовании АМС |
| --- | --- |
|  | Немедленное сообщение об обнаружении АС согласно принятому регламенту, принятие мер для предотвращения безопасности людей и дальнейшего возможного вреда от возникшей АС при ее развитии |
|  | Получение задания (разрешения) на проведение АВР с целью устранения АС согласно принятому регламенту и инструкции по эксплуатации в части электро-механического оборудования АМС на высоте свыше 25 м |
|  | Ознакомление с инструктивными материалами в части методов и технологий устранения подобных АС согласно принятому регламенту и инструкции по эксплуатации в части ЭМО АМС на высоте свыше 25 м |
|  | Составление плана устранения АС в соответствии с имеющейся компетенцией. Согласование выполняемых функций с членам рабочей группы (бригады), если таковая сформирована для устранения АС |
|  | Подготовка рабочего места (рабочих мест) для проведения АВР. Подбор и проверка исправности измерительных приборов, инструментов, страховочных средств для работы на высоте свыше 25 м, подбор необходимых комплектующих и расходных материалов согласно регламенту проведения АВР |
|  | Проведение временных защитных мероприятий перед проведением АВР согласно инструкциям по охране труда и обеспечению электробезопасности (в том числе: ограждение места проведения работ, выставление наблюдателей, вывешивание предупреждающих плакатов) |
|  | Сообщение о готовности проведения АВР согласно принятому регламенту и инструкции по эксплуатации в части электро-механического оборудования АМС на высоте свыше 25 м |
|  | Получение разрешения на проведение работ по устранению АС в рамках имеющейся компетенции |
|  | Проведение работ по устранению возникшей АС согласно принятому регламенту и инструкции по эксплуатации в части электро-механического оборудования АМС на высоте свыше 25 м |
|  | Проверка работоспособности элементов АМС в части электро-механического оборудования после проведения работ по устранению АС (оборудования электропитания, электрических приборов,механических элементов АМС) |
|  | Завершение АВР на АМС |
|  | Сообщение (отчет) о завершении работ по устранению АС, о возникших проблемах и предложениях (при необходимости) по дальнейшим работам по устранению последствий АС |
|  | Освобождение рабочего места (рабочих мест) от оборудования и материалов, использованных в процессе АВР. Очистка рабочего места |
|  | Получение разрешения на отмену временных мероприятий по обеспечению охраны труда и электробезопасности |
|  | Отмена временных мер по обеспечению безопасности проведения работ по устранению АС. Снятие (предложение по снятию) наблюдения за проведением работ, ограждений и предупреждающих плакатов, использованных во время устранению АС |
|  | Возврат на место хранения инструментов и приборов собранных для проведения работ по устранению АС, а также неиспользованных материалов |
|  | Документирование результатов проведенных работ, подготовка протоколов, ввод соответствующих данных в автоматизированные информационные системы |
|  | Закрытие наряда на выполнение работ (если таковой был выписан) по устранению АС |
| Необходимые умения | Оповещать (срочно оповещать) о возникшей АС на оборудовании АМС согласно принятому регламенту |
|  | Принимать (срочно принимать) меры по обеспечению безопасности людей и предотвращению возможных дальнейших нарушений в работе АМС при развитии (усугублении) аварийной ситуации |
|  | Действовать по устранению (локализации) АС согласно имеющимся инструктивным материалам, инструкции по эксплуатации и действующему регламенту |
|  | Пользоваться конструкторской и нормативно-технической документацией, относящейся к области обслуживания АМС в части ЭМО |
|  | Пользоваться документацией и инструктивными материалами, касающимися аварийно - восстановительных работ (АВР) на АМС в части ЭМО. Работать с базой данных АВР |
|  | Производить анализ нештатных ситуаций, возникающих при обслуживании АМС в части ЭМО. Прогнозировать влияние возможных повреждений ЭМО на устойчивость функционирования АМС |
|  | Обоснованно выбирать методы контроля и мониторинга наиболее значимых элементов АМС в части ЭМО. Выполнять анализ получаемой информации по результатам контроля и мониторинга |
|  | Участвовать в распределении функции между членами бригады, назначенной для проведения аварийно - восстановительных работ (если таковая сформирована), в соответствии с их опытом и квалификацией |
|  | Рассчитывать объемы материалов, необходимых для проведения работ |
|  | Организовывать подготовку (поверку) контрольно– измерительного оборудования и инструмента |
|  | Подготавливать и, в последующем, убирать рабочее место для проведения работ |
|  | Работать на высотах свыше 25 м с использованием необходимой страховки |
|  | Пользоваться слесарным, слесарно-монтажным и электро-монтажным инструментом, в том числе механизированным, механическими и электронными измерительными приборами согласно инструкции по эксплуатации |
|  | Работать на подъемно-транспортных механизмах. Управлять подъемно-транспортными механизмами |
|  | Производить разделку,монтирование и оконцовку различных видов кабелей |
|  | Выявлять дефекты тросов и крепежных деталей. Разделывать и заделывать стальные тросы. Фиксировать заплетения тросов. Пользоваться натяжными приспособлениями для тросов и накладными динамометрами |
|  | Пользоваться дефектоскопом для определения внутренних дефектов сварных швов и болтовых соединений. Визуально определять внешние дефекты швов и болтовых соединений |
|  | Производить очистку, грунтовку и покраску элементов конструкции АМС |
|  | Пользоваться схемами электрического силового оборудования АМС Устранять неисправности на элементах силового оборудования, в сигнальных и осветительных устройствах АМС |
|  | Осуществлять в установленном порядке информирование о проблемах с функционированием АМС. Давать предложения о предотвращению нештатных ситуаций на АМС в части ЭМО |
|  | Работать с профессиональным компьютерным и офисным оборудованием |
|  | Формировать отчёт по проводимым аварийно – восстановительным работам на АМС в части ЭМО. Вводить в системы электронного учета сведения об обнаруженных дефектах, о выполненных работах |
|  | Выполнять требования охраны труда, пожарной, промышленной и экологической безопасности при проведении аварийно - восстановительных работ на АМС высотой свыше 25 м в части ЭМО |
| Необходимые знания | Правила (экстренных) действий при возникновении АС. Меры по предотвращению несчастных случаев при возникновении АС. Меры по недопущению усугубления технико - экономического ущерба при возможном развитии АС |
|  | Структура, технические характеристики, схемотехника обслуживаемых АМС |
|  | Общие принципы функционирования аппаратных, программных и программно-аппаратных средств АМС |
|  | Конструкторская и проектная документация на элементы АМС, на АМС в целом, инструкция по эксплуатации, документация, касающаяся АВР в части ЭМО |
|  | Информационные базы данных, касающиеся АВР в части ЭМО |
|  | Состав и содержание аварийных сообщений, необходимые действия при их возникновении. Системы отслеживания инцидентов и ошибок |
|  | Нормы на показатели функционирования контролируемого оборудования, входящего в состав АМС в части ЭМО |
|  | Порядок подключения контрольно-измерительного и диагностического оборудования к элементам АМС в части ЭМО |
|  | Методы оценки соответствия контролируемых показателей оборудования АМС установленным требованиям в части ЭМО |
|  | Схемы аварийного резервирования оборудования АМС. Правила перехода с основного на резервное оборудование и наоборот |
|  | Правила использования эксплуатационной документации на АМС при АС, перечень и состав действий при АС |
|  | Правила подготовки оборудования АМС к проведению АВР в части ЭМО |
|  | Правила перевода оборудования АМС в режим и из режима проведения АВР |
|  | Наименование, маркировка, правила использования контрольно-измерительных приборов и инструментов при проведении АВР на АМС |
|  | Правила проведения контроля ЭМО при АВР |
|  | Принципы электропитания элементов АМС и вспомогательного антенного оборудования, включая антенную световую сигнализацию |
|  | Принципы функционирования АФУ. Правила работы с АФУ |
|  | Правила устройства и безопасной эксплуатации подъемных устройств. Грузоподъемность и возможности подъемно-транспортных механизмов. Правила работы на подъемно-транспортном оборудовании. Меры безопасности при работе с подъемными устройствами |
|  | Приемы разделки и заплетения кабелей и тросов, приемы скрутки и пайки проводов. Нормы усилий натяжения фидеров и оттяжек. Нормы прочности леерных тросов |
|  | Устройство и характеристики антенных сигнальных фонарей, особенности их обслуживания |
|  | Типы и характеристики применяемых грунтовок и красок. Свойства лакокрасочных покрытий. Правила нанесения защитных и декоративных покрытий. Типы и характеристики смазочных материалов, применяемых при обслуживании АМС |
|  | Приемы и техника обслуживания металлоконструкций АМС. Способы устранения повреждений болтовых соединений, сварных швов |
|  | Способы измерения сопротивления изоляции, заземления |
|  | Отраслевые и локальные нормативно-правовые акты, касающиеся обслуживания АМС, действующие в организации |
|  | Требования нормативно-технического и отраслевого регулирования предъявляемые к методам мониторинга и контроля АМС в части ЭМО, составу контролируемых параметров и методикам их оценки. Требования к содержанию методик выполнения проверок |
|  | Нормы затрат времени на восстановление штатной работы различных элементов АМС при возникновении АС |
|  | Основы теории связи, радиотехники, распространение радиоволн, оптической связи |
|  | Основы теоретической механики, теории сопротивления материалов, электротехники, оптикоэлектроники |
|  | Правила и порядок составления аналитических отчетов в соответствии с действующими правилами в организации |
|  | Требования охраны труда, пожарной, промышленной и экологической безопасности при проведении работ на АМС высотой свыше 25 м. Правила работы на высоте свыше 25 м |
| Другие характеристики |  |

3.2.3. Трудовая функция

| Наименование | Регламентные работы на радиоэлектронном (оптоэлектронном) оборудовании АМС высотой свыше 25 м | Код | B/03.5 | Уровень (подуровень) квалификации | 5 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

| Происхождение трудовой функции | Оригинал | X | Заимствовано из оригинала |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Код оригинала | Регистрационный номер профессионального стандарта |

| Трудовые действия | Получение заказа-наряда на проведение регламентных работ на АМС в части РЭО. |
| --- | --- |
|  | Ознакомление с задачами и методикой проведения РР в соответствии с компетенцией, назначенной руководителем работ. Составление плана проведения РР. Согласование выполняемых функций с членам рабочей группы (бригады), если таковая сформирована для проведения РР |
|  | Подготовка рабочего места (рабочих мест) для проведения РР. Подбор и проверка исправности измерительных приборов, инструментов, страховочных средств для работы на высоте свыше 25 м, подбор необходимых расходных материалов согласно регламенту проведения РР |
|  | Проведение временных защитных мероприятий перед проведением РР согласно инструкциям по охране труда и обеспечению электробезопасности (в том числе: ограждение места проведения работ, выставление наблюдателей, вывешивание предупреждающих плакатов) |
|  | Сообщение о готовности проведения РР согласно принятому регламенту |
|  | Получение разрешения на проведение РР |
|  | Проведение РР согласно принятому регламенту и инструкции по эксплуатации в части РЭО АМС |
|  | Устранение нарушений в функционировании РЭО АМС, выявленных в процессе РР |
|  | Завершение РР на АМС |
|  | Восстановление работоспособности АМС, если таковая была нарушена в процессе проведения РР. Освобождение рабочего места (рабочих мест) от технических средств, использованных в процессе РР |
|  | Организация снятия наблюдения за проведением работ, временных ограждений и предупреждающих плакатов, использованных во время проведения РР |
|  | Выдача сообщения о завершении РР на АМС согласно принятому регламенту |
|  | Документирование результатов проведенных работ, подготовка протоколов, ввод соответствующих данных в автоматизированные информационные системы |
|  | Закрытие заказа-наряда на проведение РР, составление отчета о проведенных РР, отчет об использованных в процессе РР материалов. Сдача в места хранения технических средств, примененных в процессе РР и неиспользованных расходных материалов |
| Необходимые умения | Пользоваться конструкторской, нормативно-технической и ремонтной документацией, относящейся к области обслуживания АМС в части РЭО |
|  | Пользоваться документацией и инструктивными материалами, касающимися РР на АМС в части РЭО. Работать с базой данных РР |
|  | Производить анализ и устранение нештатных ситуаций, возникающих при обслуживании АМС в части РЭО. Прогнозировать влияние возможных нарушений в работе РЭО на устойчивость функционирования АМС |
|  | Обоснованно выбирать методы контроля и мониторинга наиболее значимых элементов АМС в части РЭО. Выполнять анализ получаемой информации по результатам контроля и мониторинга |
|  | Участвовать в распределении функции между членами бригады, назначенной для проведения работ (если таковая сформирована), в соответствии с их опытом и квалификацией |
|  | Рассчитывать объемы материалов, необходимых для проведения работ |
|  | Организовывать подготовку (поверку) контрольно– измерительного оборудования и инструмента для проведения работ |
|  | Подготавливать и, в последующем, убирать рабочее место для проведения работ |
|  | Работать на высотах свыше 25 м с использованием необходимой страховки |
|  | Обеспечивать работоспособность АФУ, в том числе, применительно к обслуживаемой АМС: оптоволоконные линии, линии бегущей волны, волноводы, коаксиальные линии, эфирные оптические и радиолинии |
|  | Обеспечивать работоспособность АПИ |
|  | Проводить контрольно-диагностические измерения на АФУ и АПИ |
|  | Загружать и и проверять работоспособность программных продуктов АФУ и АПИ. |
|  | Осуществлять в установленном порядке информирование о проблемах с функционированием АМС. Давать предложения о предотвращению нештатных ситуаций на АМС в части РЭО. |
|  | Работать с профессиональным компьютерным и офисным оборудованием. |
|  | Формировать отчёт по проводимым работам на АМС в части РЭО. Вводить в системы электронного учета сведения об обнаруженных дефектах , о выполненных работах. |
|  | Выполнять требования охраны труда, пожарной, промышленной и экологической безопасности при проведении работ на АМС высотой свыше 25 м. в части РЭО. |
| Необходимые знания | Структура, технические характеристики, схемотехника обслуживаемых АМС |
|  | Общие принципы функционирования аппаратных, программных и программно-аппаратных средств АМС |
|  | Конструкторская и проектная документация на элементы АМС, на АМС в целом, инструкция по эксплуатации, документация, касающаяся РР |
|  | Информационные базы данных, касающиеся РР в части РЭО |
|  | Типовые причины возникновения нештатных ситуаций при функционировании АМС, признаки их проявления и методы устранения |
|  | Состав и содержание аварийных сообщений, необходимые действия при их возникновении. Системы отслеживания инцидентов и ошибок |
|  | Нормы на показатели функционирования контролируемого оборудования, входящего в состав АМС в части РЭО |
|  | Порядок подготовки к работе аппаратных средств, программных приложений, выполняющих функции мониторинга, контроля показателей функционирования оборудования АМС в части РЭО |
|  | Порядок подключения контрольно-измерительного и диагностического оборудования к элементам АМС |
|  | Методика мониторинга и контроля показателей функционирования АМС, требования инструкций и технологических карт, регламентирующих их выполнение |
|  | Методы оценки соответствия контролируемых показателей оборудования АМС установленным требованиям |
|  | Схемы аварийного резервирования оборудования АМС. Правила перехода с основного на резервное оборудование и наоборот |
|  | Правила использования эксплуатационной документации на АМС, перечень и состав РР на АМС в части РЭО |
|  | Регламенты проведения технического обслуживания, ремонтно-настроечных работ, ремонтно-восстановительных работ и планово-профилактических работ на АМС в части РЭО |
|  | Правила и последовательность проведения проверок работоспособности АМС при проведении РР в части РЭО |
|  | Правила подготовки оборудования АМС к проведению РР в части РЭО |
|  | Правила перевода оборудования АМС в режим и из режима проведения РР |
|  | Наименование, маркировка, правила использования контрольно-измерительных приборов и инструментов при проведении РР на АМС |
|  | Правила проведения измерений на РЭО при РР |
|  | Принципы электропитания элементов АМС и вспомогательного антенного оборудования, включая антенную световую сигнализацию |
|  | Правила работы с АФУ. Знание принципов функционирования АФУ |
|  | Отраслевые и локальные нормативно-правовые акты, касающиеся обслуживания АМС, действующие в организации |
|  | Требования нормативно-технического и отраслевого регулирования предъявляемые к функционированию АМС, к методам мониторинга и контроля АМС, составу контролируемых параметров и методикам их оценки. Требования к содержанию методик выполнения измерений |
|  | Основы теории связи, радиотехники, распространение радиоволн, оптической связи |
|  | Основы теоретической механики, теории сопротивления материалов, электротехники, оптикоэлектроники |
|  | Правила и порядок составления аналитических отчетов в соответствии с действующими правилами в организации |
|  | Основы автоматизированной обработки информации при работах на АМС |
|  | Требования охраны труда, пожарной, промышленной и экологической безопасности при проведении работ на АМС высотой свыше 25 м. Правила работы на высоте свыше 25 м |
| Другие характеристики |  |

3.2.4. Трудовая функция

| Наименования | Аварийно-восстановительные работы на радиоэлектронном (оптоэлектронном) оборудовании АМС высотой свыше 25 м | Код | B/04.5 | Уровень (подуровень) квалификации | 5 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

| Происхождение трудовой функции | Оригинал | X | Заимствовано из оригинала |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Код оригинала | Регистрационный номер профессионального стандарта |

| Трудовые действия | Обнаружение или получение сведений от сторонних источников о возникновении АС на оборудовании АМС |
| --- | --- |
|  | Немедленное сообщение об обнаружении АС согласно принятому регламенту, принятие мер для предотвращения безопасности людей и дальнейшего возможного вреда от возникшей АС при ее развитии |
|  | Получение задания (разрешения) на проведение аварийно-восстановительных работ с целью устранения АС согласно принятому регламенту и инструкции по эксплуатации в части РЭО АМС на высоте свыше 25 м |
|  | Ознакомление с инструктивными материалами в части методов и технологий устранения подобных АС согласно принятому регламенту и инструкции по эксплуатации в части РЭО АМС на высоте свыше 25 м |
|  | Составление плана устранения АС в соответствии с имеющейся компетенцией. Согласование выполняемых функций с членам рабочей группы (бригады), если таковая сформирована для устранения АС |
|  | Подготовка рабочего места (рабочих мест) для проведения АВР. Подбор и проверка исправности измерительных приборов, инструментов, страховочных средств для работы на высоте свыше 25 м, подбор необходимых комплектующих и расходных материалов согласно регламенту проведения АВР |
|  | Проведение защитных мероприятий перед проведением АВР согласно инструкциям по охране труда и обеспечению электробезопасности (в том числе: ограждение места проведения работ, выставление наблюдателей, вывешивание предупреждающих плакатов) |
|  | Сообщение о готовности проведения АВР согласно принятому регламенту и инструкции по эксплуатации в части РЭО АМС на высоте свыше 25 м |
|  | Получение разрешения на проведение работ по устранению АС в рамках имеющейся компетенции |
|  | Проведение работ по устранению возникшей АС согласно принятому регламенту и инструкции по эксплуатации в части радиоэлектронного РЭО АМС на высоте свыше 25 м |
|  | Проверка работоспособности элементов АМС в части РЭО после проведения работ по устранению АС (оборудования приемо-передающего тракта, АФУ, антенных излучателей и приемников, электронных устройств позицирования антенн, диагностических и контрольных электронных устройств) |
|  | Завершение АВР на АМС |
|  | Сообщение (отчет) о завершении работ по устранению АС, о возникших проблемах и предложениях (при необходимости) по дальнейшим работам по устранению последствий АС |
|  | Освобождение рабочего места (рабочих мест) от оборудования и материалов, использованных в процессе АВР. Очистка рабочего места |
|  | Получение разрешения на отмену временных мероприятий по обеспечению охраны труда и электробезопасности |
|  | Отмена временных мер по обеспечению безопасности проведения работ по устранению АС. Снятие (предложение по снятию) наблюдения за проведением работ, ограждений и предупреждающих плакатов, использованных во время устранению АС |
|  | Возврат на место хранения инструментов и приборов собранных для проведения работ по устранению АС, а также неиспользованных материалов |
|  | Документирование результатов проведенных работ, подготовка протоколов, ввод соответствующих данных в автоматизированные информационные системы |
|  | Закрытие наряда на выполнение работ (если таковой был выписан) по устранению АС |
| Необходимые умения | Оповещать (срочно оповещать) о возникшей аварийной ситуации (АС) на оборудовании АМС согласно принятому регламенту |
|  | Принимать (срочно принимать) меры по обеспечению безопасности людей и предотвращению возможных дальнейших нарушений в работе АМС при развитии (усугублении) аварийной ситуации |
|  | Действовать по устранению (локализации) АС согласно имеющимся инструктивным материалам, инструкции по эксплуатации и действующему регламенту |
|  | Пользоваться конструкторской, нормативно-технической и ремонтной документацией, относящейся к области обслуживания АМС в части РЭО |
|  | Пользоваться документацией и инструктивными материалами, касающимися АВР на АМС в части РЭО. Работать с базой данных АВР |
|  | Производить анализ и устранение нештатных ситуаций, возникающих при обслуживании АМС в части РЭО. Прогнозировать влияние возможных нарушений в работе РЭО на устойчивость функционирования АМС |
|  | Обоснованно выбирать методы контроля и мониторинга наиболее значимых элементов АМС в части РЭО. Выполнять анализ получаемой информации по результатам контроля и мониторинга |
|  | Участвовать в распределении функции между членами бригады, назначенной для проведения АВР (если таковая сформирована), в соответствии с их опытом и квалификацией |
|  | Рассчитывать объемы материалов, необходимых для проведения работ |
|  | Организовывать подготовку (поверку) контрольно– измерительного оборудования и инструмента для проведения работ |
|  | Подготавливать и, в последующем,убирать рабочее место для проведения работ |
|  | Работать на высотах свыше 25 м с использованием необходимой страховки |
|  | Обеспечивать работоспособность АФУ, в том числе, применительно к обслуживаемой АМС: оптоволоконные линии, линии бегущей волны, волноводы, коаксиальные линии, эфирные оптические и радиолинии |
|  | Обеспечивать работоспособность АПИ |
|  | Проводить контрольно-диагностические измерения на АФУ и АПИ |
|  | Загружать и и проверять работоспособность программных продуктов АФУ и АПИ |
|  | Осуществлять в установленном порядке информирование о проблемах с функционированием АМС. Давать предложения о предотвращению нештатных ситуаций на АМС в части РЭО |
|  | Работать с профессиональным компьютерным и офисным оборудованием |
|  | Формировать отчёт по проводимым АВР на АМС в части РЭО. Вводить в системы электронного учета сведения об обнаруженных дефектах, о выполненных работах |
|  | Выполнять требования охраны труда, пожарной, промышленной и экологической безопасности при проведении работ на АМС высотой свыше 25 м в части РЭО |
| Необходимые знания | Правила (экстренных) действий при возникновении АС. Меры по предотвращению несчастных случаев при возникновении АС. Меры по недопущению усугубления технико - экономического ущерба при возможном развитии АС |
|  | Структура, технические характеристики, схемотехника обслуживаемых АМС |
|  | Общие принципы функционирования аппаратных, программных и программно-аппаратных средств АМС |
|  | Конструкторская и проектная документация на элементы АМС, на АМС в целом, инструкция по эксплуатации, документация, касающаяся АВР |
|  | Информационные базы данных, касающиеся АВР в части РЭО |
|  | Типовые причины возникновения нештатных ситуаций при функционировании АМС, признаки их проявления и методы устранения |
|  | Состав и содержание аварийных сообщений, необходимые действия при их возникновении. Системы отслеживания инцидентов и ошибок |
|  | Нормы на показатели функционирования контролируемого оборудования, входящего в состав АМС в части РЭО |
|  | Порядок подготовки к работе аппаратных средств, программных приложений, выполняющих функции мониторинга, контроля показателей функционирования оборудования АМС в части РЭО |
|  | Порядок подключения контрольно-измерительного и диагностического оборудования к элементам АМС |
|  | Методика мониторинга и контроля показателей функционирования АМС, требования инструкций и технологических карт, регламентирующих их выполнение |
|  | Методы оценки соответствия контролируемых показателей оборудования АМС установленным требованиям |
|  | Схемы аварийного резервирования оборудования АМС. Правила перехода с основного на резервное оборудование и наоборот |
|  | Правила использования эксплуатационной документации на АМС при АС, перечень и состав АВР на АМС в части РЭО |
|  | Правила и последовательность проведения проверок работоспособности АМС при проведении АВР в части РЭО |
|  | Правила подготовки оборудования АМС к проведению АВР в части РЭО |
|  | Правила перевода оборудования АМС в режим и из режима проведения АВР |
|  | Наименование, маркировка, правила использования контрольно-измерительных приборов и инструментов при проведении АВР на АМС |
|  | Правила проведения измерений на РЭО при АВР |
|  | Принципы электропитания элементов АМС и вспомогательного антенного оборудования, включая антенную световую сигнализацию |
|  | Правила работы с АФУ. Знание принципов функционирования АФУ |
|  | Отраслевые и локальные нормативно-правовые акты, касающиеся обслуживания АМС, действующие в организации |
|  | Требования нормативно-технического и отраслевого регулирования предъявляемые к функционированию АМС, к методам мониторинга и контроля АМС, составу контролируемых параметров и методикам их оценки. Требования к содержанию методик выполнения измерений |
|  | Нормы затрат времени на восстановление штатной работы различных элементов АМС при возникновении АС |
|  | Основы теории связи, радиотехники, распространение радиоволн, оптической связи |
|  | Основы теоретической механики, теории сопротивления материалов, электротехники, оптикоэлектроники |
|  | Правила и порядок составления аналитических отчетов в соответствии с действующими правилами в организации |
|  | Основы автоматизированной обработки информации при работах на АМС |
|  | Требования охраны труда, пожарной, промышленной и экологической безопасности при проведении работ на АМС высотой свыше 25 м. Правила работы на высоте свыше 25 м |
| Другие характеристики |  |

## 3.3. Обобщенная трудовая функция «Организация эксплуатационных работ на антенно-мачтовых сооружениях»

| Наименование | Организация эксплуатационных работ на антенно-мачтовых сооружениях | Код | C | Уровень квалификации | 6 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

| Происхождение обобщенной трудовой функции | Оригинал | X | Заимствовано из оригинала |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Код оригинала | Регистрационный номер профессионального стандарта |

| Возможные наименования должностей | Антенщик-мачтовик 6-го уровня квалификации |
| --- | --- |
|  | Руководитель работами на АМС |
|  | Руководитель работами по эксплуатации АМС |
| Руководитель работ на АМС | Образовательные программы высшего образования - программы бакалавриата. Образовательные программы среднего профессионального образования – программы подготовки специалистов среднего звена. Дополнительные профессиональные программы |
| Руководитель работ по эксплуатации АМС | Не менее трех месяцев работы или работы стажером в области монтажа и эксплуатации АМС |
| Руководитель строительно-монтажных и пуско-наладочных работ на АМС | Возраст не менее 18 лет <3> |
|  | Прохождение обязательных предварительных (при поступлении на работу) и периодических медицинских осмотров (обследований), а также внеочередных медицинских осмотров (обследований) в установленном законодательством Российской Федерации порядке <4> |
|  | Наличие не ниже II группы по электробезопасности <5> |
|  | Прохождение обучения (инструктажа) по охране труда |
| Другие характеристики | Рекомендуется периодическое (не реже одного раза в пять лет) получение дополнительного профессионального образования по программам повышения квалификации или программам профессиональной переподготовки в области, связанной с монтажем и эксплуатацией АМС |

Дополнительные характеристики

| Наименование документа | Код | Наименование базовой группы, должности (профессии) или специальности |
| --- | --- | --- |
| ОКЗ | 2152 | Инженеры-электроники |
|  | 2153 | Инженеры по телекоммуникациям |
|  | 2523 | Специалисты по компьютерным сетям |
|  | 7421 | Механики по ремонту и обслуживанию электронного оборудования |
|  | 7422 | Монтажники и ремонтники по обслуживанию ИКТ и устройств связи |
|  | 8290 | Операторы, аппаратчики, машинисты и слесари-сборщики стационарного оборудования, не вошедшие в другие группы |
| ЕКС | - | Инженер |
|  | - | Инженер электросвязи |
|  | - | Мастер участка |
|  | - | Инженер по автоматизации и механизации производственных процессов |
|  | - | Инженер по надзору за строительством |
|  | - | Инженер по наладке и испытаниям |
|  | - | Инженер по ремонту |
| ОКВЭД | 42.22 | Строительство коммунальных объектов для обеспечения электроэнергией и телекоммуникациями |
|  | 61.10 | Деятельность в области связи на базе проводных технологий |
|  | 61.20 | Деятельность в области тсвязи на базе беспроводных технологий |
| ОКСО | 2.08.02.02 | Строительство и эксплуатация инженерных сооружений |
|  | 2.09.00.00 | Информатика и вычислительная техника |
|  | 2.11.06.01 | Электроника, радиотехника и системы связи |

3.3.1. Трудовая функция

| Наименование | Организация регламентных работ на антенно-мачтовых сооружениях | Код | C/01.6 | Уровень (подуровень) квалификации | 6 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

| Происхождение трудовой функции | Оригинал | X | Заимствовано из оригинала |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Код оригинала | Регистрационный номер профессионального стандарта |

| Трудовые действия | Ознакомление с графиком проведения РР, с задачами и методикой проведения предстоящих РР |
| --- | --- |
|  | Формирование и выдача заказа-наряда на проведение РР на АМС |
|  | Формирование (при необходимости) рабочей группы (бригады) для проведения работ |
|  | Составление плана проведения РР. Согласование выполняемых функций с членам рабочей группы (бригады), если таковая сформирована для проведения РР |
|  | Организация подготовки рабочего места (рабочих мест) для проведения РР. Организация подбора и проверки исправности измерительных приборов, инструментов, страховочных средств для работы на высоте, подбора необходимых комплектующих и расходных материалов согласно регламенту проведения РР |
|  | Организация временных защитных мероприятий перед проведением РР согласно инструкциям по охране труда, обеспечению пожарной, экологической и электробезопасности. При необходимости организация ограждения места проведения работ, выставление наблюдателей, вывешивание предупреждающих плакатов |
|  | Сообщение о готовности проведения РР согласно принятому регламенту |
|  | Получение разрешения на проведение РР согласно принятому регламенту |
|  | Организация проведения РР согласно принятому регламенту и инструкции по эксплуатации |
|  | Участие, при необходимости, в проведении РР |
|  | Организация устранения возможных нарушений в работе электроэнергетического, электронного и иного оборудования АМС, повреждений конструктивных механических элементов АМС, выявленных в процессе проведения РР |
|  | Контроль за устранением выявленных в процессе РР нарушений в работе электронного, электроэнергетического или иного оборудования АМС, повреждений механических элементов конструкции АМС |
|  | Констатация завершения РР |
|  | Организация восстановление работоспособности АМС, если таковая была нарушена в процессе проведения РР, освобождения рабочего места (рабочих мест) от оборудования и материалов, использованных в процессе РР |
|  | Организация снятия наблюдения за проведением работ, временных ограждений и предупреждающих плакатов, использованных во время проведения РР |
|  | Выдача сообщения о завершении РР согласно принятому регламенту |
|  | Документирование результатов проведенных работ, подготовка протоколов, ввод соответствующих данных в автоматизированные информационные системы |
|  | Составление отчета о проведенных РР. Контроль за составлением отчета об использованных в процессе РР расходных материалов и комплектующих, сдачей в места хранения технических средств, примененных в процессе РР и неиспользованных расходных материалов и комплектующих |
|  | Закрытие заказа-наряда на проведение РР |
| Необходимые умения | Организовывать проведение РР на АМС |
|  | Пользоваться конструкторской, нормативно-технической и ремонтной документацией, относящейся к области обслуживания АМС |
|  | Пользоваться документацией и инструктивными материалами, касающимися РР на АМС. Работать с базами данных РР в части ЭМО и РЭО |
|  | Производить анализ и организовывать устранение нештатных ситуаций, возникающих при обслуживании АМС. Прогнозировать влияние возможных нарушений в работе оборудования АМС на устойчивость их функционирования |
|  | Обоснованно выбирать методы контроля и мониторинга наиболее значимых элементов АМС. Выполнять анализ получаемой информации по результатам контроля и мониторинга |
|  | Организовывать (при необходимости) рабочую группу (бригаду) для проведения работ |
|  | Организовывать распределение работ между членами бригады в соответствии с их опытом и квалификацией |
|  | Рассчитывать объемы материалов, необходимых для проведения работ |
|  | Организовывать подготовку (поверку) контрольно– измерительного оборудования и инструмента для проведения работ |
|  | Организовывать подготовку и, в последующем,уборку рабочего места проведения работ |
|  | Работать (при необходимости) на высотах с использованием необходимой страховки |
|  | Обеспечивать работоспособность АФУ, в том числе, применительно к обслуживаемой АМС: оптоволоконные линии, линии бегущей волны, волноводы, коаксиальные линии, эфирные оптические и радиолинии |
|  | Обеспечивать работоспособность АПИ |
|  | Организовывать проведение контрольно-диагностических измерении на АФУ и АПИ |
|  | Организовывать загрузку и проверку работоспособность программных продуктов АФУ и АПИ. |
|  | Осуществлять в установленном порядке информирование о проблемах с функционированием АМС. Давать предложения о предотвращению нештатных ситуаций на АМС |
|  | Организовывать РР и профилактические работы на АМС в части ЭМО |
|  | Организовывать работы по профилактике и обеспечению работоспособности электро-энергетического и сигнального оборудования АМС |
|  | Работать в совершенстве с профессиональным компьютерным и офисным оборудованием |
|  | Формировать отчёт по проводимым работам на АМС . Вводить в системы электронного учета сведения об обнаруженных дефектах, их устранении, о выполненных работах |
|  | Выполнять и контролировать выполнение требования охраны труда, пожарной, промышленной и экологической безопасности при проведении работ, в том числе, при работе на высоте |
| Необходимые знания | В совершенстве - организация проведения РР на АМС |
|  | В совершенстве - инструктивные материалы по проведению РР |
|  | Правила подготовки оборудования АМС к проведению РР |
|  | Правила формирования временных рабочих групп (бригад) для проведения РР |
|  | В совершенстве - структура, технические характеристики, схемотехника обслуживаемых АМС |
|  | В совершенстве - принципы функционирования аппаратных, программных и программно-аппаратных средств АМС |
|  | Конструкторская и проектная документация на элементы АМС, на АМС в целом, инструкция по эксплуатации, документация, касающаяся РР |
|  | Информационные базы данных, касающиеся РР |
|  | Типовые причины возникновения нештатных ситуаций при функционировании АМС, признаки их проявления и методы устранения |
|  | Состав и содержание аварийных сообщений, необходимые действия при их возникновении. Системы отслеживания инцидентов и ошибок |
|  | Нормы на показатели функционирования контролируемого оборудования, входящего в состав АМС |
|  | Порядок подготовки к работе аппаратных средств, программных приложений, выполняющих функции мониторинга, контроля показателей функционирования оборудования АМС |
|  | Работа аппаратных средств, программных приложений, выполняющих функции мониторинга, контроля показателей функционирования оборудования АМС |
|  | Порядок подключения контрольно-измерительного и диагностического оборудования к элементам АМС |
|  | Методика мониторинга и контроля показателей функционирования АМС, требования инструкций и технологических карт, регламентирующих их выполнение |
|  | Методы оценки соответствия контролируемых показателей оборудования АМС установленным требованиям |
|  | Схемы аварийного резервирования оборудования АМС. Правила перехода с основного на резервное оборудование и наоборот |
|  | Правила использования эксплуатационной документации на АМС, перечень и состав РР на АМС |
|  | В совершенстве - регламенты проведения технического обслуживания, ремонтно-настроечных работ, ремонтно-восстановительных работ и планово-профилактических работ на АМС |
|  | Правила и последовательность проведения проверок работоспособности АМС при проведении РР |
|  | Правила подготовки оборудования АМС к проведению РР |
|  | Правила перевода оборудования АМС в режим и из режима проведения РР |
|  | Наименование, маркировка, правила использования контрольно-измерительных приборов и инструментов при проведении РР на АМС |
|  | Правила проведения измерений при РР |
|  | Принципы электропитания элементов АМС и вспомогательного антенного оборудования, включая антенную световую сигнализацию |
|  | Принципы функционирования АФУ |
|  | В совершенстве - отраслевые и локальные нормативно-правовые акты, касающиеся обслуживания АМС, действующие в организации |
|  | В совершенстве - требования нормативно-технического и отраслевого регулирования предъявляемые к методам мониторинга и контроля АМС в части ЭМО, составу контролируемых параметров и методикам их оценки. Требования к содержанию методик выполнения проверок |
|  | В совершенстве - теории: связи, радиотехники, распространения радиоволн, оптической связи |
|  | В совершенстве - теоретическую механику, сопротивление материалов, электротехнику, оптоэлектронику |
|  | Основы автоматизированной обработки информации при работах на АМС |
|  | В совершенстве - правила и порядок составления аналитических отчетов в соответствии с действующими правилами в организации |
|  | В совершенстве - требования охраны труда, пожарной, промышленной и экологической безопасности при проведении работ на АМС. Правила работы на высоте |
| Другие характеристики |  |

3.3.2. Трудовая функция

| Наименование | Организация аварийно-восстановительных работ на антенно-мачтовых сооружениях | Код | C/02.6 | Уровень (подуровень) квалификации | 6 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

| Происхождение трудовой функции | Оригинал | X | Заимствовано из оригинала |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Код оригинала | Регистрационный номер профессионального стандарта |

| Трудовые действия | Обнаружение или получение сведений от сторонних источников о возникновении аварийной (нештатной) ситуации (АС) на оборудовании АМС |
| --- | --- |
|  | Немедленное сообщение об обнаружении АС согласно принятому регламенту, принятие мер для предотвращения безопасности людей и дальнейшего возможного вреда от возникшей АС при ее развитии |
|  | Ознакомление с инструктивными материалами в части методов и технологий устранения подобных АС согласно принятому регламенту и инструкции по эксплуатации на АМС |
|  | Организация проведения АВР с целью устранения АС согласно принятому регламенту и инструкции по эксплуатации |
|  | Формирование (при необходимости) рабочей группы (бригады) для проведения работ |
|  | Составление плана устранения АС. Согласование выполняемых функций с членам сформированной рабочей группы (бригады) |
|  | Подготовка рабочего места (рабочих мест) для проведения АВР. Подбор и проверка исправности измерительных приборов, инструментов, страховочных средств для работы на высоте., подбор необходимых комплектующих и расходных материалов согласно регламенту проведения АВР |
|  | Организация проведения временных защитных мероприятий перед проведением АВР согласно инструкциям по охране труда, обеспечению пожарной, экологической и электробезопасности. При необходимости, организация ограждение места проведения работ, выставление наблюдателей, вывешивание предупреждающих плакатов |
|  | Сообщение о готовности проведения АВР согласно принятому регламенту и инструкции по эксплуатации на АМС |
|  | Получение разрешения на проведение работ по устранению АС в рамках установленного регламента |
|  | Организация проведения работ по устранению возникшей АС согласно принятому регламенту и инструкции по эксплуатации на АМС |
|  | Организация устранения возможных нарушений в работе электроэнергетического, электронного и иного оборудования АМС, повреждений конструктивных механических элементов АМС, возникших в процессе проведения АВР |
|  | Участие, при необходимости, в проведении АВР |
|  | Контроль за устранением нарушений в работе электроэнергетического, электронного и иного оборудования АМС, повреждений конструктивных механических элементов АМС, выявленных в процессе проведения АВР |
|  | Констатация завершения АВР |
|  | Сообщение (отчет) о завершении работ по устранению АС, о возникших проблемах и предложениях (при необходимости) по дальнейшим работам по устранению последствий АС |
|  | Организация освобождения рабочего места (рабочих мест) от оборудования и материалов, использованных в процессе АВР |
|  | Получение разрешения на отмену временных мероприятий по обеспечению безопасности работ во время проведения АВР |
|  | Выдача указания на отмену временных мероприятий по обеспечению безопасности проведения работ по устранению АС, снятие наблюдения за проведением работ, ограждений и предупреждающих плакатов, использованных во время устранению АС |
|  | Организация возврата на место хранения инструментов и приборов, использованных при проведении работ по устранению АС, неиспользованных материалов |
|  | Документирование результатов проведенных работ, подготовка протоколов, ввод соответствующих данных в автоматизированные информационные системы |
|  | Закрытие наряда на выполнение работ (если таковой был выписан) по устранению АС |
| Необходимые умения | Оповещать (срочно оповещать) о возникшей аварийной ситуации (АС) на оборудовании АМС согласно принятому регламенту |
|  | Принимать (срочно принимать) меры по обеспечению безопасности людей и предотвращению возможных дальнейших нарушений в работе АМС при развитии (усугублении) аварийной ситуации |
|  | Организовывать действия по устранению (локализации) АС согласно имеющимся инструктивным материалам, инструкции по эксплуатации и существующему регламенту |
|  | Организовывать (при необходимости) рабочую группу (бригаду) для проведения работ по устранению АС |
|  | Организовывать распределение работ между членами бригады в соответствии с их опытом и квалификацией |
|  | Пользоваться конструкторской, нормативно-технической и ремонтной документацией, относящейся к области обслуживания АМС |
|  | Пользоваться документацией и инструктивными материалами, касающимися аварийно-восстановительных работ (АВР) на АМС. Работать с базами данных АВР |
|  | Производить анализ и организовывать устранение нештатных ситуаций, возникающих при обслуживании АМС. Прогнозировать влияние возможных нарушений в работе оборудования АМС на устойчивость их функционирования |
|  | Обоснованно выбирать методы контроля и мониторинга наиболее значимых элементов АМС. Выполнять анализ получаемой информации по результатам контроля и мониторинга |
|  | Рассчитывать объемы материалов, необходимых для проведения работ |
|  | Организовывать подготовку (поверку) контрольно– измерительного оборудования и инструмента для проведения работ |
|  | Организовывать подготовку и, в последующем,уборку рабочего места проведения работ |
|  | Работать (при необходимости) на высотах с использованием необходимой страховки |
|  | Организовывать АВР на АМС в части РЭО |
|  | Организовывать восстановление работоспособности АФУ, в том числе, применительно к обслуживаемой АМС: оптоволоконные линии, линии бегущей волны, волноводы, коаксиальные линии, эфирные оптические и радиолинии |
|  | Организовывать восстановление работоспособность АПИ |
|  | Организовывать проведение контрольно-диагностических измерении и восстановление аппаратных средств АФУ и АПИ |
|  | Организовывать загрузку, проверку и восстановление работоспособности программных продуктов АФУ и АПИ |
|  | Организовывать АВР на АМС в части ЭМО |
|  | Организовывать ремонтные работы по устранению нарушений в конструкционных элементах АМС |
|  | Организовывать работы по восстановлению работоспособности электро-энергетического и сигнального оборудования АМС |
|  | Осуществлять в установленном порядке информирование о текущих проблемах с функционированием АМС. Давать предложения о предотвращению нештатных ситуаций на АМС |
|  | Работать в совершенстве с профессиональным компьютерным и офисным оборудованием |
|  | Формировать отчёт по проводимым работам на АМС. Вводить в системы электронного учета сведения об обнаруженных дефектах, их устранении, о выполненных работах |
|  | Выполнять и контролировать выполнение требования охраны труда, пожарной, промышленной и экологической безопасности при проведении работ, в том числе, при работе на высоте |
| Необходимые знания | Правила (экстренных) действий при возникновении АС. Меры по предотвращению несчастных случаев при возникновении АС. Меры по недопущению усугубления технико - экономического ущерба при возможном развитии АС |
|  | Структура, технические характеристики, схемотехника обслуживаемых АМС |
|  | Общие принципы функционирования аппаратных, программных и программно-аппаратных средств АМС |
|  | Конструкторская и проектная документация на элементы АМС, на АМС в целом, инструкция по эксплуатации, документация, касающаяся АВР |
|  | Информационные базы данных, касающиеся АВР |
|  | Типовые причины возникновения нештатных ситуаций при функционировании АМС, признаки их проявления и методы устранения |
|  | Состав и содержание аварийных сообщений, необходимые действия при их возникновении. Системы отслеживания инцидентов и ошибок |
|  | Нормы на показатели функционирования контролируемого оборудования, входящего в состав АМС |
|  | Порядок подготовки к работе аппаратных средств, программных приложений, выполняющих функции мониторинга, контроля показателей функционирования оборудования АМС |
|  | Порядок подключения контрольно-измерительного и диагностического оборудования к элементам АМС |
|  | Методика мониторинга и контроля показателей функционирования АМС, требования инструкций и технологических карт, регламентирующих их выполнение |
|  | Методы оценки соответствия контролируемых показателей оборудования АМС установленным требованиям |
|  | Общие правила проведения АВР на АМС |
|  | Схемы аварийного резервирования оборудования АМС. Правила перехода с основного на резервное оборудование и наоборот |
|  | Правила использования эксплуатационной документации на АМС при АС |
|  | Правила и последовательность проведения проверок работоспособности АМС при проведении АВР |
|  | Правила подготовки оборудования АМС к проведению АВР |
|  | Правила перевода оборудования АМС в режим и из режима проведения АВР |
|  | Наименование, маркировка, правила использования контрольно-измерительных приборов и инструментов при проведении АВР на АМС |
|  | Правила проведения измерений при АВР |
|  | Принципы и правила обслуживания устройств электропитания элементов АМС и вспомогательного антенного оборудования, включая антенную световую сигнализацию |
|  | Принципы функционирования и правила обслуживания антенных излучателей и приемных устройств |
|  | Принципы функционирования АФУ. Правила обслуживания АФУ |
|  | Конструктивные механические элементы АМС, правила обслуживания |
|  | Отраслевые и локальные нормативно-правовые акты, касающиеся обслуживания АМС, действующие в организации |
|  | Требования нормативно-технического и отраслевого регулирования предъявляемые к функционированию АМС, к методам мониторинга и контроля АМС, составу контролируемых параметров и методикам их оценки. Требования к содержанию методик выполнения измерений |
|  | Нормы затрат времени на восстановление штатной работы различных элементов АМС при возникновении АС |
|  | В совершенстве – теории: связи, радиотехники, распространения радиоволн, оптической связи |
|  | В совершенстве – теоретическую механику, теорию : сопротивления материалов, электротехники, оптикоэлектроники |
|  | Правила и порядок составления аналитических отчетов в соответствии с действующими правилами в организации |
|  | Практика автоматизированной обработки информации при работах на АМС |
|  | В совершенстве – требования охраны труда, пожарной, промышленной и экологической безопасности при проведении работ на АМС. Правила работы на высоте |
| Другие характеристики |  |

## 3.4. Обобщенная трудовая функция «Строительно-монтажные и пуско-наладочные работы по возведению антенно- мачтовых сооружений высотой до 25м»

| Наименование | Строительно-монтажные и пуско-наладочные работы по возведению антенно- мачтовых сооружений высотой до 25м | Код | D | Уровень квалификации | 4 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

| Происхождение обобщенной трудовой функции | Оригинал | X | Заимствовано из оригинала |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Код оригинала | Регистрационный номер профессионального стандарта |

| Возможные наименования должностей | Антенщик-мачтовик 4-го уровня квалификации |
| --- | --- |
|  | Монтажник связи-антенщик Техник по эксплуатации АМС 4-го уровня квалификации |
| Требования к образованию и обучению | Образовательные программы среднего профессионального образования - программы подготовки квалифицированных рабочих (служащих). Основные программы профессионального обучения – программы профессиональной подготовки по профессиям рабочих, должностям служащих, программы переподготовки рабочих, служащих, программы повышения квалификации рабочих, служащих. |
| Требования к опыту практической работы | Не менее одного месяца работы или работы стажером в области строительно-монтажных и пуско-наладочных работ на АМС |
| Особые условия допуска к работе | Возраст не менее 18 лет <3> |
|  | Прохождение обязательных предварительных (при поступлении на работу) и периодических медицинских осмотров (обследований), а также внеочередных медицинских осмотров (обследований) в установленном законодательством Российской Федерации порядке <4> |
|  | Наличие не ниже II группы по электробезопасности <5> |
|  | Прохождение обучения (инструктажа) по охране труда |
| Другие характеристики | Рекомендуется периодическое (не реже одного раза в пять лет) получение дополнительного профессионального образования по программам повышения квалификации или программам профессиональной переподготовки в области, связанной со строительно-монтажными и пуско-наладочными работами на АМС |

Дополнительные характеристики

| Наименование документа | Код | Наименование базовой группы, должности (профессии) или специальности |
| --- | --- | --- |
| ОКЗ | 3114 | Техники-электроники |
|  | 3521 | Специалисты-техники по радио- и телевещанию |
|  | 3522 | Специалисты-техники по телекоммуникационному оборудованию |
|  | 7422 | Монтажники и ремонтники по обслуживанию ИКТ и устройств связи |
|  | 8290 | Операторы, аппаратчики, машинисты и слесари-сборщики стационарного оборудования, не вошедшие в другие группы |
| ЕКС | - | Техник |
|  | - | Мастер участка |
|  | - | Инженер по ремонту |
|  | - | Механик |
|  | - | Техник по наладке и испытаниям |
| ОКВЭД | 42.22 | Строительство коммунальных объектов для обеспечения электроэнергией и телекоммуникациями |
|  | 61.10 | Деятельность в области связи на базе проводных технологий |
|  | 61.20 | Деятельность в области тсвязи на базе беспроводных технологий |
| ОКСО | 2.08.02.02 | Строительство и эксплуатация инженерных сооружений |
|  | 2.11.04.02 | Инфокоммуникационные технологии и системы связи |

3.4.1. Трудовая функция

| Наименование | Строительно-монтажные работы по возведению АМС высотой до 25 м | Код | D/01.4 | Уровень (подуровень) квалификации | 4 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

| Происхождение трудовой функции | Оригинал | X | Заимствовано из оригинала |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Код оригинала | Регистрационный номер профессионального стандарта |

| Трудовые действия | Получение заказа-наряда на проведение строительно-монтажных работ (СМР) по возведению АМС на высотах до 25 м |
| --- | --- |
|  | Ознакомление с задачами и методикой проведения заданных СМР в соответствии с компетенцией, назначенной руководителем работ |
|  | Ознакомление рабочей конструкторской документацией в плане порученной работы, инструктивными и нормативными материалами |
|  | Составление плана проведения СМР в соответствии с назначенной компетенцией. Согласование выполняемых функций с членам рабочей группы (бригады), если таковая сформирована для проведения СМР |
|  | Подготовка рабочего места (рабочих мест) для проведения СМР. Подбор и проверка исправности измерительных приборов, инструментов, страховочных средств для работы на высоте до 25 м. Подбор требуемой документации, необходимых комплектующих и расходных материалов согласно регламенту проведения СМР |
|  | Проведение временных защитных мероприятий перед проведением СМР согласно инструкциям по охране труда и обеспечению электробезопасности (в том числе: ограждение места проведения работ, выставление наблюдателей, вывешивание предупреждающих плакатов) |
|  | Сообщение о готовности проведения СМР в рамках полученного заказа-наряда согласно принятому регламенту |
|  | Получение разрешения на проведение СМР |
|  | Проведение СМР согласно выданному заказу-наряду |
|  | Собственная проверка качеств выполненных работ и участие в соответствующей проверке, выполняемой согласно принятому регламенту при проведении СМР |
|  | Завершение СМР на АМС согласно выданному заказу-наряду |
|  | Сообщение о завершении СМР согласно принятому регламенту и готовности соответствующего оборудования (функциональных элементов) АМС к пуско-наладочным работам |
|  | Освобождение рабочего места (рабочих мест) от оборудования и материалов, использованных в процессе СМР |
|  | Снятие (предложение по снятию) наблюдения за проведением работ, временных ограждений и предупреждающих плакатов, использованных во время проведения СМР |
|  | Документирование результатов проведенных работ, подготовка протоколов, ввод соответствующих данных в автоматизированные информационные системы |
|  | Участие в составлении Акта завершения работ (закрытии заказа-наряда) на проведение СМР в рамках выданного заказа-наряда, составление отчета о проведенных СМР. Составление отчета об использованных в процессе СМР комплектующих и расходных материалов |
|  | Сдача в места хранения неиспользованных в процессе СМР комплектующих и расходных материалов |
| Необходимые умения | Обеспечивать СМР согласно выписанному заказу-наряду |
|  | Пользоваться рабочей конструкторской и нормативно-технической документацией, относящейся к СМР на АМС, согласно выписанному заказу-наряду |
|  | Работать с электронной базой данных, касающихся СМР на АМС |
|  | Участвовать в распределении функции между членами бригады, если таковая сформирована для проведения СМР, в соответствии с их опытом и квалификацией |
|  | Работать на высотах до 25 м с использованием необходимой оснастки и страховки |
|  | Подготавливать и, в последующем, убирать рабочее место проведения работ согласно выписанному заказу-наряду |
|  | Рассчитывать объемы материалов и комплектующих, необходимых для проведения работ согласно выписанному заказу-наряду |
|  | Организовывать подготовку (поверку) контрольно – измерительного оборудования и инструмента, относящегося к СМР на АМС, согласно выписанному заказу-наряду |
|  | Обоснованно выбирать и реализовывать методы контроля качества проводимых СМР. Выполнять анализ получаемой информации и учитывать ее в процессе СМР |
|  | Проводить СМР в части конструктивов мачтовых сооружений |
|  | Проводить СМР в части конструктивов АПИ |
|  | Проводить СМР в части АФУ |
|  | Проводить СМР в части элементов силового оборудования, сигнальных и осветительных устройств АМС |
|  | Пользоваться слесарным, слесарно-монтажным, сварочным и электро-монтажным инструментом, в том числе механизированным |
|  | Работать на подъемно-транспортных механизмах. Управлять подъемно-транспортными механизмами |
|  | Производить разделку,монтирование,оконцовывание и прокладку различных видов медных и оптоволоконных кабелей |
|  | Разделывать и заделывать стальные тросы. Фиксировать заплетения тросов и их оконцовывание. Пользоваться натяжными приспособлениями для тросов и накладными динамометрами |
|  | Пользоваться дефектоскопом для определения внутренних дефектов сварных швов и болтовых соединений. Визуально определять внешние дефекты швов и болтовых соединений |
|  | Производить очистку, грунтовку и покраску элементов конструкции АМС |
|  | Выдавать сообщения о завершении СМР согласно выписанному заказу-наряду и о возможности перехода к ПНР |
|  | Осуществлять в установленном порядке информирование о проблемах с проведенными СМР на АМС. Давать предложения о предотвращению нештатных ситуаций при СМР на АМС |
|  | Работать с профессиональным компьютерным и офисным оборудованием |
|  | Формировать отчёт по проведенным СМР. Вводить в системы электронного учета сведения о выполненных работах |
|  | Выполнять требования охраны труда, пожарной, промышленной и экологической безопасности при проведении СМР на АМС высотой до 25 м |
| Необходимые знания | Правила проведения СМР по заказу-наряду. Открытие и закрытие заказа наряда |
|  | Структура, технические характеристики, схемотехника элементов возводимых АМС |
|  | Общие принципы функционирования аппаратных средств АМС |
|  | Рабочая конструкторская и проектная документация на элементы АМС и на АМС в целом |
|  | Информационные базы данных, касающиеся СМР на АМС |
|  | Правила подготовки монтируемого оборудования АМС к проведению СМР |
|  | Наименование, маркировка, правила использования контрольно-измерительных приборов и инструментов при проведении СМР на АМС |
|  | Правила проведения СМР в части несущего конструктива АМС. Назначение и характеристики несущего конструктива АМС. Способы создания болтовых соединений,сварных швов, установки растяжек |
|  | Правила проведения СМР в части приемо-передающих антенных элементов АМС. Принципы функционирования приемо-передающих антенных элементов АМС |
|  | Правила проведения СМР в части элементов электропитания АМС и вспомогательного антенного оборудования. Принципы электропитания элементов АМС и вспомогательного антенного оборудования, включая антенную световую сигнализацию |
|  | Правила проведения СМР в части АФУ. Знание принципов функционирования АФУ их виды и особенности |
|  | Устройство и правила безопасной эксплуатации подъемных механизмов для работы на АМС. Грузоподъемность и возможности подъемно-транспортных механизмов. Правила работы на подъемно-транспортном оборудовании. Меры безопасности при работе с подъемными устройствами |
|  | Приемы разделки и заплетения кабелей и тросов, приемы скрутки, пайки, сварки проводов и жил. Нормы усилий натяжения фидеров и оттяжек. Нормы прочности леерных оттяжек и тросов |
|  | Отраслевые и локальные нормативно-правовые акты, касающиеся СМР на АМС, действующие в организации |
|  | Нормы затрат времени на СМР для различных элементов АМС |
|  | Типовые причины возникновения нештатных ситуаций при СМР на АМС, признаки их проявления и методы устранения |
|  | Основы теории связи, радиотехники, распространение радиоволн, оптической связи |
|  | Основы теоретической механики, теории сопротивления материалов, электротехники, оптикоэлектроники |
|  | Нормы и порядок составления аналитических отчетов о проводимых СМР в соответствии с действующими правилами в организации |
|  | Основы автоматизированной обработки информации при работах на АМС |
|  | Требования охраны труда, пожарной, промышленной и экологической безопасности при проведении работ СМР на АМС высотой до 25 м. Правила работы на высотах до 25 м |
| Другие характеристики |  |

3.4.2. Трудовая функция

| Наименование | Пуско-наладочные работы по вводу в эксплуатацию АМС высотой до 25 м | Код | D/02.4 | Уровень (подуровень) квалификации | 4 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

| Происхождение трудовой функции | Оригинал | X | Заимствовано из оригинала |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Код оригинала | Регистрационный номер профессионального стандарта |

| Трудовые действия | Получение заказа-наряда на проведение пуско-наладочных работ (ПНР) при возведении АМС на высотах до 25 м |
| --- | --- |
|  | Ознакомление с задачами и методикой проведения заданных ПНР в соответствии с компетенцией, назначенной руководителем работ |
|  | Ознакомление с рабочей конструкторской документацией в плане порученной работы, инструктивными и нормативными материалами |
|  | Составление плана проведения ПНР в соответствии с назначенной компетенцией. Согласование выполняемых функций с членам рабочей группы (бригады), если таковая сформирована для проведения ПНР |
|  | Подготовка рабочего места (рабочих мест) для проведения ПНР. Подбор и проверка исправности измерительных приборов, инструментов, страховочных средств для работы на высоте до 25 м. Подбор требуемой документации, необходимых комплектующих и расходных материалов согласно регламенту проведения ПНР |
|  | Проведение временных защитных мероприятий перед проведением ПНР согласно инструкциям по охране труда и обеспечению электробезопасности (в том числе: ограждение места проведения работ, выставление наблюдателей, вывешивание предупреждающих плакатов) |
|  | Сообщение о готовности проведения ПНР в рамках полученного заказа-наряда согласно принятому регламенту |
|  | Получение разрешения на проведение ПНР |
|  | Проведение ПНР согласно выданному заказу-наряду |
|  | Собственная проверка качеств выполненных работ и участие в соответствующей проверке, выполняемой согласно принятому регламенту при проведении ПНР |
|  | Завершение ПНР на АМС согласно выданному заказу-наряду |
|  | Сообщение о завершении ПНР согласно принятому регламенту и готовности соответствующего оборудования (функциональных элементов) АМС к пуско-наладочным работам |
|  | Освобождение рабочего места (рабочих мест) от оборудования и материалов, использованных в процессе ПНР |
|  | Снятие (предложение по снятию) наблюдения за проведением работ, временных ограждений и предупреждающих плакатов, использованных во время проведения ПНР |
|  | Документирование результатов проведенных работ, подготовка протоколов, ввод соответствующих данных в автоматизированные информационные системы |
|  | Участие в составлении Акта завершения работ (закрытии заказа-наряда) на проведение ПНР в рамках выданного заказа-наряда, составление отчета о проведенных ПНР. Составление отчета об использованных в процессе ПНР комплектующих и расходных материалах |
|  | Сдача в места хранения технических средств, примененных в процессе ПНР, неиспользованных комплектующих и расходных материалов |
| Необходимые умения | Обеспечивать ПНР согласно выписанному заказу-наряду на АМС до 25 м |
|  | Пользоваться рабочей конструкторской и нормативно-технической документацией, относящейся к ПНР на АМС, согласно выписанному заказу-наряду |
|  | Работать с электронной базой данных, касающихся ПНР на АМС |
|  | Участвовать в распределении функции между членами бригады, если таковая сформирована для проведения ПНР, в соответствии с их опытом и квалификацией |
|  | Работать на высотах до 25 м с использованием необходимой оснастки и страховки |
|  | Подготавливать и, в последующем, убирать рабочее место проведения работ согласно выписанному заказу-наряду |
|  | Рассчитывать объемы материалов и комплектующих, необходимых для проведения работ согласно выписанному заказу-наряду |
|  | Организовывать подготовку (поверку) контрольно– измерительного оборудования и инструмента, относящегося к ПНР на АМС, согласно выписанному заказу-наряду |
|  | Обоснованно выбирать и реализовывать методы контроля качества проводимых СМР. Выполнять анализ получаемой информации и учитывать ее в процессе ПНР |
|  | Проводить ПНР в части конструктивов АПИ |
|  | Проводить ПНР в части АФУ |
|  | Проводить ПНР в части элементов силового оборудования, сигнальных и осветительных устройств АМС |
|  | Пользоваться специализированным инструментом, применяемым при ПНР в части РЭО |
|  | Работать на подъемно-транспортных механизмах. Управлять подъемно-транспортными механизмами |
|  | Выдавать сообщения о завершении ПНР согласно выписанному заказу-наряду |
|  | Осуществлять в установленном порядке информирование о проблемах с проведенными ПНР на АМС. Давать предложения о предотвращению нештатных ситуаций при ПНР на АМС |
|  | Работать с профессиональным компьютерным и офисным оборудованием |
|  | Формировать отчёт по проведенным ПНР. Вводить в системы электронного учета сведения о выполненных работах |
|  | Выполнять требования охраны труда, пожарной, промышленной и экологической безопасности при проведении на АМС высотой до 25 м |
| Необходимые знания | Правила проведения ПНР по заказу-наряду. Открытие и закрытие заказа наряда |
|  | Рабочая конструкторская и проектная документация на элементы АМС и на АМС в целом |
|  | Структура, технические характеристики, схемотехника элементов возводимых АМС |
|  | Общие принципы функционирования аппаратных, программных, аппаратно- программных средств АМС |
|  | Информационные базы данных, касающиеся ПНР на АМС |
|  | Правила подготовки оборудования АМС к проведению ПНР |
|  | Наименование, маркировка, правила использования контрольно-измерительных приборов и инструментов при проведении ПНР на АМС |
|  | Правила проведения ПНР в части несущего конструктива АМС. Назначение и характеристики несущего конструктива АМС. Способы проверки болтовых соединений,сварных швов, установки растяжек |
|  | Порядок подключения контрольно-измерительного и диагностического оборудования к элементам АМС для проведения ПНР |
|  | Схемы аварийного резервирования оборудования АМС. Правила перехода с основного на резервное оборудование и наоборот |
|  | Правила проведения ПНР в части приемо-передающих антенных элементов АМС. Принципы функционирования приемо-передающих антенных элементов АМС |
|  | Правила проведения ПНР в части элементов электропитания АМС и вспомогательного антенного оборудования. . Принципы электропитания элементов АМС и вспомогательного антенного оборудования, включая антенную световую сигнализацию |
|  | Правила проведения ПНР в части АФУ. Знание принципов функционирования АФУ их виды и особенности |
|  | Нормы на показатели функционирования РЭО, входящего в состав АМС |
|  | Состав и содержание аварийных сообщений, необходимые действия при их возникновении. Системы отслеживания инцидентов и ошибок |
|  | Правила работы на подъемно-транспортном оборудовании. Меры безопасности при работе с подъемными устройствами |
|  | Контроль качества разделки и заплетения кабелей и тросов, скрутки, пайки, сварки проводов и жил. Нормы усилий натяжения фидеров и оттяжек. Нормы прочности леерных оттяжек и тросов |
|  | Отраслевые и локальные нормативно-правовые акты, касающиеся ПНР на АМС, действующие в организации |
|  | Нормы затрат времени на ПНР для различных элементов АМС и АМС в целом |
|  | Типовые причины возникновения нештатных ситуаций при ПНР на АМС, признаки их проявления и методы устранения |
|  | Основы теории связи, радиотехники, распространение радиоволн, оптической связи |
|  | Основы теоретической механики, теории сопротивления материалов, электротехники, оптикоэлектроники |
|  | Нормы и порядок составления аналитических отчетов о проводимых ПНР в соответствии с правилами, действующими в организации |
|  | Основы автоматизированной обработки информации при работах на АМС |
|  | Требования охраны труда, пожарной, промышленной и экологической безопасности при проведении работ ПНР на АМС высотой до 25 м. Правила работы на высотах до 25 м |
| Другие характеристики |  |

## 3.5. Обобщенная трудовая функция «Строительно-монтажные и пуско-наладочные работы по возведению антенно- мачтовых сооружений высотой свыше 25м»

| Наименование | Строительно-монтажные и пуско-наладочные работы по возведению антенно- мачтовых сооружений высотой свыше 25м | Код | E | Уровень квалификации | 5 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

| Происхождение обобщенной трудовой функции | Оригинал | X | Заимствовано из оригинала |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Код оригинала | Регистрационный номер профессионального стандарта |

| Возможные наименования должностей | Антенщик-мачтовик 5-го уровня квалификации |
| --- | --- |
|  | Монтажник связи-антенщик Техник по строительно-монтажным работам на высоте свыше 25м |
| Требования к образованию и обучению | Образовательные программы среднего профессионального образования - программы подготовки специалистов среднего звена, программы подготовки квалифицированных рабочих (служащих). Основные программы профессионального обучения – программы профессиональной подготовки по профессиям рабочих, должностям служащих, программы переподготовки рабочих, служащих, программы повышения квалификации рабочих, служащих. Дополнительные профессиональные программы |
| Требования к опыту практической работы | Не менее одного месяца работы или работы стажером в области строительно-монтажных и пуско-наладочных работ на АМС |
| Особые условия допуска к работе | Возраст не менее 18 лет <3> |
|  | Прохождение обязательных предварительных (при поступлении на работу) и периодических медицинских осмотров (обследований), а также внеочередных медицинских осмотров (обследований) в установленном законодательством Российской Федерации порядке <4> |
|  | Наличие не ниже II группы по электробезопасности <5> |
|  | Прохождение обучения (инструктажа) по охране труда |
| Другие характеристики | Рекомендуется периодическое (не реже одного раза в пять лет) получение дополнительного профессионального образования по программам повышения квалификации или программам профессиональной переподготовки в области, связанной со строительно-монтажными и пуско-наладочными работами на АМС высотой свыше 25м |

Дополнительные характеристики

| Наименование документа | Код | Наименование базовой группы, должности (профессии) или специальности |
| --- | --- | --- |
| ОКЗ | 3114 | Техники-электроники |
|  | 3521 | Специалисты-техники по радио- и телевещанию |
|  | 3522 | Специалисты-техники по телекоммуникационному оборудованию |
|  | 7422 | Монтажники и ремонтники по обслуживанию ИКТ и устройств связи |
|  | 8290 | Операторы, аппаратчики, машинисты и слесари-сборщики стационарного оборудования, не вошедшие в другие группы |
| ЕКС | - | Техник |
|  | - | Мастер участка |
|  | - | Инженер по ремонту |
|  | - | Механик |
|  | - | Техник по наладке и испытаниям |
| ОКВЭД | 42.22 | Строительство коммунальных объектов для обеспечения электроэнергией и телекоммуникациями |
|  | 61.10 | Деятельность в области связи на базе проводных технологий |
|  | 61.20 | Деятельность в области тсвязи на базе беспроводных технологий |
| ОКСО | 2.08.02.02 | Строительство и эксплуатация инженерных сооружений |
|  | 2.11.05.01 | Радиоэлектронные системы и комплексы |

3.5.1. Трудовая функция

| Наименование | Строительно-монтажные работы по возведению АМС высотой свыше 25 м | Код | E/01.5 | Уровень (подуровень) квалификации | 5 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

| Происхождение трудовой функции | Оригинал | X | Заимствовано из оригинала |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Код оригинала | Регистрационный номер профессионального стандарта |

| Трудовые действия | Получение заказа-наряда на проведение СМР по возведению АМС на высотах свыше 25 м |
| --- | --- |
|  | Ознакомление с задачами и методикой проведения заданных СМР в соответствии с компетенцией, назначенной руководителем работ |
|  | Ознакомление рабочей конструкторской документацией в плане порученной работы, инструктивными и нормативными материалами |
|  | Составление плана проведения СМР в соответствии с назначенной компетенцией. Согласование выполняемых функций с членам рабочей группы (бригады), если таковая сформирована для проведения СМР |
|  | Подготовка рабочего места (рабочих мест) для проведения СМР. Подбор и проверка исправности измерительных приборов, инструментов, страховочных средств для работы на высоте свыше 25 м. Подбор требуемой документации, необходимых комплектующих и расходных материалов согласно регламенту проведения СМР |
|  | Проведение временных защитных мероприятий перед проведением СМР согласно инструкциям по охране труда и обеспечению электробезопасности (в том числе: ограждение места проведения работ, выставление наблюдателей, вывешивание предупреждающих плакатов) |
|  | Сообщение о готовности проведения СМР в рамках полученного заказа-наряда согласно принятому регламенту |
|  | Получение разрешения на проведение СМР |
|  | Проведение СМР согласно выданному заказу-наряду |
|  | Собственная проверка качеств выполненных работ и участие в соответствующей проверке, выполняемой согласно принятому регламенту при проведении СМР |
|  | Завершение СМР на АМС согласно выданному заказу-наряду |
|  | Сообщение о завершении СМР согласно принятому регламенту и готовности соответствующего оборудования (функциональных элементов) АМС к пуско-наладочным работам |
|  | Освобождение рабочего места (рабочих мест) от оборудования и материалов, использованных в процессе СМР |
|  | Снятие (предложение по снятию) наблюдения за проведением работ, временных ограждений и предупреждающих плакатов, использованных во время проведения СМР |
|  | Документирование результатов проведенных работ, подготовка протоколов, ввод соответствующих данных в автоматизированные информационные системы |
|  | Участие в составлении Акта завершения работ (закрытии заказа-наряда) на проведение СМР в рамках выданного заказа-наряда, составление отчета о проведенных СМР. Составление отчета об использованных в процессе СМР комплектующих и расходных материалов |
|  | Сдача в места хранения неиспользованных в процессе СМР комплектующих и расходных материалов |
| Необходимые умения | Обеспечивать СМР согласно выписанному заказу-наряду |
|  | Пользоваться рабочей конструкторской и нормативно-технической документацией, относящейся к СМР на АМС, согласно выписанному заказу-наряду |
|  | Работать с электронной базой данных, касающихся СМР на АМС |
|  | Участвовать в распределении функции между членами бригады, если таковая сформирована для проведения СМР, в соответствии с их опытом и квалификацией |
|  | Работать на высотах свыше 25 м с использованием необходимой оснастки и страховки |
|  | Подготавливать и, в последующем, убирать рабочее место проведения работ согласно выписанному заказу-наряду |
|  | Рассчитывать объемы материалов и комплектующих, необходимых для проведения работ согласно выписанному заказу-наряду |
|  | Организовывать подготовку (поверку) контрольно– измерительного оборудования и инструмента, относящегося к СМР на АМС, согласно выписанному заказу-наряду |
|  | Обоснованно выбирать и реализовывать методы контроля качества проводимых СМР. Выполнять анализ получаемой информации и учитывать ее в процессе СМР |
|  | Проводить СМР в части конструктивов мачтовых сооружений |
|  | Проводить СМР в части конструктивов АПИ |
|  | Проводить СМР в части АФУ |
|  | Проводить СМР в части элементов силового оборудования, сигнальных и осветительных устройств АМС |
|  | Пользоваться слесарным, слесарно-монтажным, сварочным и электро-монтажным инструментом, в том числе механизированным |
|  | Работать на подъемно-транспортных механизмах. Управлять подъемно-транспортными механизмами |
|  | Производить разделку, монтирование,оконцовывание и прокладку различных видов медных и оптоволоконных кабелей |
|  | Разделывать и заделывать стальные тросы. Фиксировать заплетения тросов и их оконцовывание. Пользоваться натяжными приспособлениями для тросов и накладными динамометрами |
|  | Пользоваться дефектоскопом для определения внутренних дефектов сварных швов и болтовых соединений. Визуально определять внешние дефекты швов и болтовых соединений |
|  | Производить очистку, грунтовку и покраску элементов конструкции АМС |
|  | Выдавать сообщения о завершении СМР согласно выписанному заказу-наряду и о возможности перехода к ПНР |
|  | Осуществлять в установленном порядке информирование о проблемах с проведенными СМР на АМС. Давать предложения о предотвращению нештатных ситуаций при СМР на АМС |
|  | Работать с профессиональным компьютерным и офисным оборудованием |
|  | Формировать отчёт по проведенным СМР. Вводить в системы электронного учета сведения о выполненных работах |
|  | Выполнять требования охраны труда, пожарной, промышленной и экологической безопасности при проведении СМР на АМС высотой свыше 25 м |
| Необходимые знания | Правила проведения СМР по заказу-наряду. Открытие и закрытие заказа наряда |
|  | Структура, технические характеристики, схемотехника элементов возводимых АМС |
|  | Общие принципы функционирования аппаратных средств АМС |
|  | Рабочая конструкторская и проектная документация на элементы АМС и на АМС в целом |
|  | Информационные базы данных, касающиеся СМР на АМС |
|  | Правила подготовки монтируемого оборудования АМС к проведению СМР |
|  | Наименование, маркировка, правила использования контрольно-измерительных приборов и инструментов при проведении СМР на АМС |
|  | Правила проведения СМР в части несущего конструктива АМС. Назначение и характеристики несущего конструктива АМС. Способы создания болтовых соединений,сварных швов, установки растяжек |
|  | Правила проведения СМР в части приемо-передающих антенных элементов АМС. Принципы функционирования приемо-передающих антенных элементов АМС |
|  | Правила проведения СМР в части элементов электропитания АМС и вспомогательного антенного оборудования. Принципы электропитания элементов АМС и вспомогательного антенного оборудования, включая антенную световую сигнализацию |
|  | Правила проведения СМР в части АФУ. Знание принципов функционирования АФУ их виды и особенности |
|  | Устройство и правила безопасной эксплуатации подъемных механизмов для работы на АМС. Грузоподъемность и возможности подъемно-транспортных механизмов. Правила работы на подъемно-транспортном оборудовании. Меры безопасности при работе с подъемными устройствами |
|  | Приемы разделки и заплетения кабелей и тросов, приемы скрутки, пайки, сварки проводов и жил. Нормы усилий натяжения фидеров и оттяжек. Нормы прочности леерных оттяжек и тросов |
|  | Отраслевые и локальные нормативно-правовые акты, касающиеся СМР на АМС, действующие в организации |
|  | Нормы затрат времени на СМР для различных элементов АМС |
|  | Типовые причины возникновения нештатных ситуаций при СМР на АМС, признаки их проявления и методы устранения |
|  | Основы теории связи, радиотехники, распространение радиоволн, оптической связи |
|  | Основы теоретической механики, теории сопротивления материалов, электротехники, оптикоэлектроники |
|  | Нормы и порядок составления аналитических отчетов о проводимых СМР в соответствии с действующими правилами в организации |
|  | Основы автоматизированной обработки информации при работах на АМС |
|  | Требования охраны труда, пожарной, промышленной и экологической безопасности при проведении работ СМР на АМС высотой свыше 25 м. Правила работы на высотах свыше 25 м |
| Другие характеристики |  |

3.5.2. Трудовая функция

| Наименование | Пуско-наладочные работы по вводу в эксплуатацию АМС высотой свыше 25 м | Код | E/02.5 | Уровень (подуровень) квалификации | 5 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

| Происхождение трудовой функции | Оригинал | X | Заимствовано из оригинала |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Код оригинала | Регистрационный номер профессионального стандарта |

| Трудовые действия | Получение заказа-наряда на проведение ПНР при возведении АМС на высотах свыше 25 м |
| --- | --- |
|  | Ознакомление с задачами и методикой проведения заданных ПНР в соответствии с компетенцией, назначенной руководителем работ |
|  | Ознакомление с рабочей конструкторской документацией в плане порученной работы, инструктивными и нормативными материалами |
|  | Составление плана проведения ПНР в соответствии с назначенной компетенцией. Согласование выполняемых функций с членам рабочей группы (бригады), если таковая сформирована для проведения ПНР |
|  | Подготовка рабочего места (рабочих мест) для проведения ПНР. Подбор и проверка исправности измерительных приборов, инструментов, страховочных средств для работы на высоте свыше 25 м. Подбор требуемой документации, необходимых комплектующих и расходных материалов согласно регламенту проведения ПНР |
|  | Проведение временных защитных мероприятий перед проведением ПНР согласно инструкциям по охране труда и обеспечению электробезопасности (в том числе: ограждение места проведения работ, выставление наблюдателей, вывешивание предупреждающих плакатов) |
|  | Сообщение о готовности проведения ПНР в рамках полученного заказа-наряда согласно принятому регламенту |
|  | Получение разрешения на проведение ПНР |
|  | Проведение ПНР согласно выданному заказу-наряду |
|  | Собственная проверка качеств выполненных работ и участие в соответствующей проверке, выполняемой согласно принятому регламенту при проведении ПНР |
|  | Завершение ПНР на АМС согласно выданному заказу-наряду |
|  | Сообщение о завершении ПНР согласно принятому регламенту и готовности соответствующего оборудования (функциональных элементов) АМС к пуско-наладочным работам |
|  | Освобождение рабочего места (рабочих мест) от оборудования и материалов, использованных в процессе ПНР |
|  | Снятие (предложение по снятию) наблюдения за проведением работ, временных ограждений и предупреждающих плакатов, использованных во время проведения ПНР |
|  | Документирование результатов проведенных работ, подготовка протоколов, ввод соответствующих данных в автоматизированные информационные системы |
|  | Участие в составлении Акта завершения работ (закрытии заказа-наряда) на проведение ПНР в рамках выданного заказа-наряда, составление отчета о проведенных ПНР. Составление отчета об использованных в процессе ПНР комплектующих и расходных материалах |
|  | Сдача в места хранения технических средств, примененных в процессе ПНР, неиспользованных комплектующих и расходных материалов |
| Необходимые умения | Обеспечивать ПНР согласно выписанному заказу-наряду на АМС высотой свыше 25 м |
|  | Пользоваться рабочей конструкторской и нормативно-технической документацией, относящейся к ПНР на АМС, согласно выписанному заказу-наряду |
|  | Работать с электронной базой данных, касающихся ПНР на АМС |
|  | Участвовать в распределении функции между членами бригады, если таковая сформирована для проведения ПНР, в соответствии с их опытом и квалификацией |
|  | Работать на высотах свыше 25 м с использованием необходимой оснастки и страховки |
|  | Подготавливать и, в последующем, убирать рабочее место проведения работ согласно выписанному заказу-наряду |
|  | Рассчитывать объемы материалов и комплектующих, необходимых для проведения работ согласно выписанному заказу-наряду |
|  | Организовывать подготовку (поверку) контрольно– измерительного оборудования и инструмента, относящегося к ПНР на АМС, согласно выписанному заказу-наряду |
|  | Обоснованно выбирать и реализовывать методы контроля качества проводимых СМР. Выполнять анализ получаемой информации и учитывать ее в процессе ПНР |
|  | Проводить ПНР в части конструктивов АПИ |
|  | Проводить ПНР в части АФУ |
|  | Проводить ПНР в части элементов силового оборудования, сигнальных и осветительных устройств АМС |
|  | Пользоваться специализированным инструментом, применяемым при ПНР в части РЭО |
|  | Работать на подъемно-транспортных механизмах. Управлять подъемно-транспортными механизмами |
|  | Выдавать сообщения о завершении ПНР согласно выписанному заказу-наряду |
|  | Осуществлять в установленном порядке информирование о проблемах с проведенными ПНР на АМС. Давать предложения о предотвращению нештатных ситуаций при ПНР на АМС |
|  | Работать с профессиональным компьютерным и офисным оборудованием |
|  | Формировать отчёт по проведенным ПНР. Вводить в системы электронного учета сведения о выполненных работах |
|  | Выполнять требования охраны труда, пожарной, промышленной и экологической безопасности при проведении на АМС высотой свыше 25 м |
| Необходимые знания | Правила проведения ПНР по заказу-наряду. Открытие и закрытие заказа наряда |
|  | Рабочая конструкторская и проектная документация на элементы АМС и на АМС в целом |
|  | Структура, технические характеристики, схемотехника элементов возводимых АМС |
|  | Общие принципы функционирования аппаратных, программных, аппаратно- программных средств АМС |
|  | Информационные базы данных, касающиеся ПНР на АМС |
|  | Правила подготовки оборудования АМС к проведению ПНР |
|  | Наименование, маркировка, правила использования контрольно-измерительных приборов и инструментов при проведении ПНР на АМС |
|  | Правила проведения ПНР в части несущего конструктива АМС. Назначение и характеристики несущего конструктива АМС. Способы проверки болтовых соединений,сварных швов, установки растяжек |
|  | Порядок подключения контрольно-измерительного и диагностического оборудования к элементам АМС для проведения ПНР |
|  | Схемы аварийного резервирования оборудования АМС. Правила перехода с основного на резервное оборудование и наоборот |
|  | Правила проведения ПНР в части приемо-передающих антенных элементов АМС. Принципы функционирования приемо-передающих антенных элементов АМС |
|  | Правила проведения ПНР в части элементов электропитания АМС и вспомогательного антенного оборудования. Принципы электропитания элементов АМС и вспомогательного антенного оборудования, включая антенную световую сигнализацию |
|  | Правила проведения ПНР в части АФУ. Знание принципов функционирования АФУ их виды и особенности |
|  | Нормы на показатели функционирования РЭО, входящего в состав АМС |
|  | Состав и содержание аварийных сообщений, необходимые действия при их возникновении. Системы отслеживания инцидентов и ошибок |
|  | Правила работы на подъемно-транспортном оборудовании. Меры безопасности при работе с подъемными устройствами |
|  | Контроль качества разделки и заплетения кабелей и тросов, скрутки, пайки, сварки проводов и жил. Нормы усилий натяжения фидеров и оттяжек. Нормы прочности леерных оттяжек и тросов |
|  | Отраслевые и локальные нормативно-правовые акты, касающиеся ПНР на АМС, действующие в организации |
|  | Нормы затрат времени на ПНР для различных элементов АМС и АМС в целом |
|  | Типовые причины возникновения нештатных ситуаций при ПНР на АМС, признаки их проявления и методы устранения |
|  | Основы теории связи, радиотехники, распространение радиоволн, оптической связи |
|  | Основы теоретической механики, теории сопротивления материалов, электротехники, оптикоэлектроники |
|  | Нормы и порядок составления аналитических отчетов о проводимых ПНР в соответствии с правилами, действующими в организации |
|  | Основы автоматизированной обработки информации при работах на АМС |
|  | Требования охраны труда, пожарной, промышленной и экологической безопасности при проведении работ ПНР на АМС высотой свыше 25 м. Правила работы на высотах свыше 25 м |
| Другие характеристики |  |

## 3.6. Обобщенная трудовая функция «Организация строительно-монтажных и пуско- наладочных работ по возведению антенно-мачтовых сооружений»

| Наименование | Организация строительно-монтажных и пуско- наладочных работ по возведению антенно-мачтовых сооружений | Код | F | Уровень квалификации | 6 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

| Происхождение обобщенной трудовой функции | Оригинал | X | Заимствовано из оригинала |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Код оригинала | Регистрационный номер профессионального стандарта |

| Возможные наименования должностей | Антенщик-мачтовик 6-го уровня квалификации |
| --- | --- |
|  | Руководитель работами на АМС |
|  | Руководитель строительно-монтажными работами на АМС |
|  | Руководитель пуско-наладочными работами на АМС |
| Требования к образованию и обучению | Образовательные программы высшего образования - программы бакалавриата. Образовательные программы среднего профессионального образования – программы подготовки специалистов среднего звена. Дополнительные профессиональные программы |
| Требования к опыту практической работы | Не менее трех месяцев работы или работы стажером в области монтажа и эксплуатации АМС |
| Особые условия допуска к работе | Возраст не менее 18 лет <3> |
|  | Прохождение обязательных предварительных (при поступлении на работу) и периодических медицинских осмотров (обследований), а также внеочередных медицинских осмотров (обследований) в установленном законодательством Российской Федерации порядке <4> |
|  | Наличие не ниже II группы по электробезопасности <5> |
|  | Прохождение обучения (инструктажа) по охране труда |
| Другие характеристики | Рекомендуется периодическое (не реже одного раза в пять лет) получение дополнительного профессионального образования по программам повышения квалификации или программам профессиональной переподготовки в области, связанной с монтажем и эксплуатацией АМС |

Дополнительные характеристики

| Наименование документа | Код | Наименование базовой группы, должности (профессии) или специальности |
| --- | --- | --- |
| ОКЗ | 2152 | Инженеры-электроники |
|  | 2153 | Инженеры по телекоммуникациям |
|  | 2523 | Специалисты по компьютерным сетям |
|  | 7421 | Механики по ремонту и обслуживанию электронного оборудования |
|  | 7422 | Монтажники и ремонтники по обслуживанию ИКТ и устройств связи |
|  | 8290 | Операторы, аппаратчики, машинисты и слесари-сборщики стационарного оборудования, не вошедшие в другие группы |
| ЕКС | - | Инженер |
|  | - | Инженер электросвязи |
|  | - | Мастер участка |
|  | - | Инженер по автоматизации и механизации производственных процессов |
|  | - | Инженер по надзору за строительством |
|  | - | Инженер по наладке и испытаниям |
|  | - | Инженер по ремонту |
| ОКВЭД | 42.22 | Строительство коммунальных объектов для обеспечения электроэнергией и телекоммуникациями |
|  | 61.10 | Деятельность в области связи на базе проводных технологий |
|  | 61.20 | Деятельность в области тсвязи на базе беспроводных технологий |
| ОКСО | 2.08.02.02 | Строительство и эксплуатация инженерных сооружений |
|  | 2.09.00.00 | Информатика и вычислительная техника |
|  | 2.11.06.01 | Электроника, радиотехника и системы связи |

3.6.1. Трудовая функция

| Наименование | Организация строительно-монтажных работ по возведению АМС | Код | F/01.6 | Уровень (подуровень) квалификации | 6 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

| Происхождение трудовой функции | Оригинал | X | Заимствовано из оригинала |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Код оригинала | Регистрационный номер профессионального стандарта |

| Трудовые действия | Ознакомление с задачами и методикой проведения СМР на АМС |
| --- | --- |
|  | Выдача заказа-наряда на проведение СМР по возведению АМС |
|  | Ознакомление с рабочей конструкторской и проектной документацией в плане намечаемой работы инструктивными и нормативными материалами |
|  | Организация, при необходимости, рабочей группы (бригады) для проведения намеченных СМР |
|  | Составление плана проведения СМР. Распределение выполняемых функций между членами рабочей группы (бригады), если таковая была сформирована для проведения СМР |
|  | Организация подготовки рабочего места (рабочих мест) для проведения СМР. Выдача указания по подбору и проверки исправности измерительных приборов, инструментов, страховочных средств, подбору требуемой документации, необходимых комплектующих и расходных материалов согласно регламенту проведения СМР |
|  | Организация проведения временных защитных мероприятий перед началом СМР согласно инструкциям по охране труда и обеспечению электробезопасности (в том числе: ограждение места проведения работ, выставление наблюдателей, вывешивание предупреждающих плакатов ) |
|  | Проверка у исполнителей наличия удостоверений о прохождении обучения в части правил охраны труда, пожарной, экологической и электробезопасности, правил работе на высоте |
|  | Сообщение о готовности к проведению СМР в рамках полученного заказа-наряда согласно принятому регламенту |
|  | Получение разрешения на проведение СМР |
|  | Выдача распоряжения о проведении СМР согласно выданному заказу-наряду |
|  | Контроль за проведением СМР |
|  | Проверка качества выполненных работ согласно принятому регламенту при проведении СМР. Организация устранения выявленных недостатков |
|  | Распоряжение о завершении СМР на АМС согласно выданному заказу-наряду |
|  | Сообщение о завершении СМР согласно принятому регламенту и готовности смонтированного оборудования АМС к пуско-наладочным работам |
|  | Организация освобождения рабочего места (рабочих мест) от оборудования и материалов, использованных в процессе СМР |
|  | Организация снятия наблюдения за проведением работ, временных ограждений и предупреждающих плакатов, использованных во время проведения СМР |
|  | Документирование результатов проведенных работ, подготовка протоколов, ввод соответствующих данных в автоматизированные информационные системы |
|  | Составление Акта завершения работ (закрытии заказа-наряда) на проведение СМР в рамках выданного заказа-наряда, составление отчета о проведенных СМР. Организация составления отчета об использованных в процессе СМР комплектующих и расходных материалов |
|  | Организация сдачи в места хранения неиспользованных в процессе СМР инструментов, измерительных приборов, комплектующих и расходных материалов |
| Необходимые умения | Выписывать заказ-наряд на СМР. Обеспечивать СМР согласно выписанному заказу-наряду |
|  | Пользоваться рабочей конструкторской и нормативно-технической документацией, относящейся к СМР на АМС, согласно выписанному заказу-наряду |
|  | Работать с электронной базой данных, касающихся СМР на АМС |
|  | Формировать рабочую группу ( бригаду) для выполнения СМР на АМС |
|  | Распределять функции между членами рабочей группы ( бригады) в соответствии с их опытом и квалификацией |
|  | Работать на высоте с использованием необходимой оснастки и страховки. |
|  | Организовывать подготовку и, в последующем,уборку рабочего место проведения работ согласно выписанному заказу-наряду |
|  | Рассчитывать объемы материалов и комплектующих, необходимых для проведения работ согласно выписанному заказу-наряду |
|  | Организовывать подготовку (поверку) контрольно– измерительного оборудования и инструмента, относящегося к СМР на АМС, согласно выписанному заказу-наряду |
|  | Обоснованно выбирать и реализовывать методы контроля качества проводимых СМР. Выполнять анализ получаемой информации и учитывать ее в процессе СМР |
|  | Организовывать СМР в части конструктивов мачтовых сооружений |
|  | Организовывать СМР в части конструктивов АПИ |
|  | Организовывать СМР в части АФУ |
|  | Организовывать проведение СМР в части элементов силового оборудования, сигнальных и осветительных устройств АМС |
|  | Пользоваться слесарным, слесарно-монтажным, сварочным и электро-монтажным инструментом, в том числе механизированным |
|  | Работать на подъемно-транспортных механизмах. Управлять подъемно-транспортными механизмами |
|  | Организовывать проведение разделки,монтирования,оконцовывания и прокладки различных видов медных и оптоволоконных кабелей |
|  | Организовывать проведение разделки и заделки стальных тросов и их оконцовывания. Пользоваться натяжными приспособлениями для тросов и накладными динамометрами |
|  | Пользоваться дефектоскопом для определения внутренних дефектов сварных швов и болтовых соединений. Визуально определять внешние дефекты швов и болтовых соединений |
|  | Организовывать проведение очистки, грунтовки и покраски элементов конструкции АМС |
|  | Выполнять требования охраны труда, пожарной, промышленной и экологической безопасности при проведении СМР на АМС |
|  | Осуществлять в установленном порядке информирование о проблемах с проведенными СМР на АМС. Давать предложения о предотвращению нештатных ситуаций при СМР на АМС |
|  | Работать с профессиональным компьютерным и офисным оборудованием |
|  | Формировать отчёт по проведенным СМР. Вводить в системы электронного учета сведения о выполненных работах |
| Необходимые знания | В совершенстве - правила проведения СМР на АМС. Открытие и закрытие заказа наряда на проведение СМР |
|  | Структура, технические характеристики, схемотехника элементов и конструктивов возводимых АМС. В совершенстве |
|  | Общие принципы функционирования аппаратных средств АМС. В совершенстве |
|  | Рабочая конструкторская и проектная документация на элементы АМС и на АМС в целом |
|  | Информационные базы данных, касающиеся СМР на АМС |
|  | Правила подготовки монтируемого оборудования АМС к проведению СМР |
|  | Наименование, маркировка, правила использования контрольно-измерительных приборов и инструментов при проведении СМР на АМС |
|  | Правила проведения СМР в части несущего конструктива АМС. Назначение и характеристики несущего конструктива АМС. Способы создания болтовых соединений,сварных швов, установки растяжек |
|  | Приемы разделки и заплетения кабелей и тросов, приемы скрутки, пайки, сварки проводов и жил. Нормы усилий натяжения фидеров и оттяжек. Нормы прочности леерных оттяжек и тросов |
|  | Устройство и правила безопасной эксплуатации подъемных механизмов для работы на АМС. Грузоподъемность и возможности подъемно-транспортных механизмов. Правила работы на подъемно-транспортном оборудовании. Меры безопасности при работе с подъемными устройствами |
|  | Правила проведения СМР в части приемо-передающих антенных элементов АМС. Принципы функционирования приемо-передающих антенных элементов АМС |
|  | Правила проведения СМР в части элементов электропитания АМС и вспомогательного антенного оборудования. Принципы электропитания элементов АМС и вспомогательного антенного оборудования, включая антенную световую сигнализацию |
|  | Правила проведения СМР в части антенно-фидерных устройств (АФУ). Знание принципов функционирования АФУ их виды и особенности |
|  | Отраслевые и локальные нормативно-правовые акты, касающиеся СМР на АМС, действующие в организации |
|  | Нормы затрат времени на СМР для различных элементов АМС |
|  | Типовые причины возникновения нештатных ситуаций при СМР на АМС, признаки их проявления и методы устранения |
|  | В совершенстве - теорию связи, радиотехники, распространение радиоволн, оптической связи |
|  | В совершенстве - теоретическую механику, теорию сопротивления материалов, электротехнику, оптикоэлектронику |
|  | Нормы и порядок составления аналитических отчетов о проводимых СМР в соответствии с действующими правилами в организации |
|  | Основы автоматизированной обработки информации при работах на АМС |
|  | Требования охраны труда, пожарной, промышленной и экологической безопасности при проведении работ на АМС . Правила работы на высоте |
| Другие характеристики |  |

3.6.2. Трудовая функция

| Наименование | Организация пуско-наладочных работ по вводу в эксплуатацию АМС |  | Код | F/02.6 | Уровень (подуровень) квалификации | 6 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

| Происхождение трудовой функции | Оригинал | X | Заимствовано из оригинала |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Код оригинала | Регистрационный номер профессионального стандарта |

| Трудовые действия | Выдача заказа-наряда на проведение ПНР при возведении АМС |
| --- | --- |
|  | Ознакомление с задачами и методикой проведения намеченных ПНР |
|  | Ознакомление с рабочей конструкторской и проектной документацией в плане выполнения намечаемых ПНР, инструктивными и нормативными материалами |
|  | Составление плана проведения ПНР. Согласование выполняемых функций с членам рабочей группы (бригады), если таковая сформирована для проведения ПНР |
|  | Организация, при необходимости, рабочей группы (бригады) для проведения намеченных СМР |
|  | Организация подготовки рабочего места (рабочих мест) для проведения СМР. Выдача указания по подбору и проверки исправности измерительных приборов, инструментов, страховочных средств, подбору требуемой документации, необходимых комплектующих и расходных материалов согласно регламенту проведения СМР |
|  | Организация проведения временных защитных мероприятий перед ПНР согласно инструкциям по охране труда и обеспечению электробезопасности (в том числе: ограждение места проведения работ, выставление наблюдателей, вывешивание предупреждающих плакатов) |
|  | Проверка у исполнителей наличия удостоверений о прохождении обучения в части правил охраны труда, пожарной, экологической и электробезопасности Правил работе на высоте |
|  | Сообщение о готовности проведения ПНР в рамках полученного заказа-наряда согласно принятому регламенту |
|  | Получение разрешения на проведение ПНР |
|  | Проведение ПНР согласно выданному заказу-наряду |
|  | Контроль за проведением СМР |
|  | Проверка качеств выполненных работ согласно принятому регламенту. Организация устранения выявленных недостатков |
|  | Констатация завершения ПНР на АМС согласно выданному заказу-наряду |
|  | Сообщение о завершении ПНР согласно принятому регламенту и о готовности оборудования (функциональных элементов ) АМС к пуско-наладочным работам |
|  | Организация освобождения рабочего места (рабочих мест) от оборудования и материалов, использованных в процессе ПНР |
|  | Организация снятия наблюдения за проведением работ, временных ограждений и предупреждающих плакатов, использованных во время проведения СМР |
|  | Документирование результатов проведенных работ, подготовка протоколов, ввод соответствующих данных в автоматизированные информационные системы |
|  | Составление Акта завершения работ (закрытии заказа-наряда) на проведение СМР в рамках выданного заказа-наряда, составление отчета о проведенных СМР. Организация составления отчета об использованных в процессе СМР комплектующих и расходных материалов |
|  | Организация сдачи в места хранения неиспользованных в процессе СМР инструментов, измерительных приборов,комплектующих и расходных материалов |
| Необходимые умения | Выписывать заказ-наряд на ПНР. Обеспечивать ПНР согласно выписанному заказу-наряду |
|  | Пользоваться рабочей конструкторской и нормативно-технической документацией, относящейся к ПНР на АМС, согласно выписанному заказу-наряду |
|  | Работать с электронной базой данных, касающихся ПНР на АМС |
|  | Формировать рабочую группу (бригаду) для выполнения ПНР на АМС |
|  | Распределять функции между членами рабочей группы ( бригады) в соответствии с их опытом и квалификацией |
|  | Работать на высоте с использованием необходимой оснастки и страховки |
|  | Организовывать подготовку и, в последующем,уборку рабочего место проведения работ согласно выписанному заказу-наряду |
|  | Рассчитывать объемы материалов и комплектующих, необходимых для проведения работ согласно выписанному заказу-наряду |
|  | Организовывать подготовку (поверку) контрольно– измерительного оборудования и инструмента, относящегося к ПНР, согласно выписанному заказу-наряду |
|  | Обоснованно выбирать и реализовывать методы контроля качества проводимых СМР. Выполнять анализ получаемой информации и учитывать ее в процессе ПНР |
|  | Организовывать проведение ПНР в части конструктивов АПИ |
|  | Организовывать проведение ПНР в части АФУ |
|  | Организовывать проведение ПНР в части элементов силового оборудования, сигнальных и осветительных устройств АМС. |
|  | Пользоваться специализированным инструментом, применяемым при ПНР в части РЭО |
|  | Работать на подъемно-транспортных механизмах. Управлять подъемно-транспортными механизмами |
|  | Выдавать сообщения о завершении ПНР согласно выписанному заказу-наряду |
|  | Осуществлять в установленном порядке информирование о проблемах с проведенными ПНР на АМС. Давать предложения о предотвращению нештатных ситуаций при ПНР на АМС |
|  | Работать с профессиональным компьютерным и офисным оборудованием |
|  | Формировать отчёт по проведенным ПНР. Вводить в системы электронного учета сведения о выполненных работах |
|  | Выполнять требования охраны труда, пожарной, промышленной и экологической безопасности при проведении работ на АМС. Работать на высоте |
| Необходимые знания | В совершенстве - правила проведения ПНР на АМС. Правила открытия и закрытия заказа наряда на проведение ПНР |
|  | Рабочая конструкторская и проектная документация на элементы АМС и на АМС в целом. В совершенстве |
|  | Структура, технические характеристики, схемотехника элементов возводимых АМС. В совершенстве |
|  | Принципы функционирования аппаратных, программных, аппаратно- программных средств АМС. В совершенстве |
|  | Информационные базы данных, касающиеся ПНР на АМС |
|  | Правила подготовки оборудования АМС к проведению ПНР |
|  | Наименование, маркировка, правила использования контрольно-измерительных приборов и инструментов при проведении ПНР на АМС |
|  | Правила проведения ПНР в части несущего конструктива АМС. Назначение и характеристики несущего конструктива АМС. Способы проверки болтовых соединений,сварных швов, установки растяжек |
|  | Контроль качества разделки и заплетения кабелей и тросов, скрутки, пайки, сварки проводов и жил. Нормы усилий натяжения фидеров и оттяжек. Нормы прочности леерных оттяжек и тросов |
|  | Порядок подключения контрольно-измерительного и диагностического оборудования к элементам АМС для проведения ПНР |
|  | Схемы аварийного резервирования оборудования АМС. Правила перехода с основного на резервное оборудование и наоборот |
|  | Правила проведения ПНР в части приемо-передающих антенных элементов АМС. Принципы функционирования приемо-передающих антенных элементов АМС |
|  | Правила проведения ПНР в части элементов электропитания АМС и вспомогательного антенного оборудования. . Принципы электропитания элементов АМС и вспомогательного антенного оборудования, включая антенную световую сигнализацию |
|  | Правила проведения ПНР в части АФУ. Знание принципов функционирования АФУ их виды и особенности |
|  | Нормы на показатели функционирования РЭО, входящего в состав АМС. В совершенстве |
|  | Состав и содержание аварийных сообщений, необходимые действия при их возникновении. Системы отслеживания инцидентов и ошибок |
|  | Правила работы на подъемно-транспортном оборудовании. Меры безопасности при работе с подъемными устройствами |
|  | Отраслевые и локальные нормативно-правовые акты, касающиеся ПНР на АМС, действующие в организации |
|  | Нормы затрат времени на ПНР для различных элементов АМС и АМС в целом |
|  | Типовые причины возникновения нештатных ситуаций при ПНР на АМС, признаки их проявления и методы устранения |
|  | В совершенстве - теорию связи, радиотехники, распространения радиоволн, оптической связи |
|  | В совершенстве - теоретическую механику, теорию сопротивления материалов, электротехнику, оптоэлектронику |
|  | Нормы и порядок составления аналитических отчетов о проводимых ПНР в соответствии с правилами, действующими в организации |
|  | Основы автоматизированной обработки информации при работах на АМС |
|  | Требования охраны труда, пожарной, промышленной и экологической безопасности. Правила работы на высоте |
| Другие характеристики |  |

# IV. Сведения об организациях – разработчиках профессионального стандарта

## 4.1. Ответственная организация-разработчик

Совет по профессиональным квалификациям в области телекоммуникаций, почтовой связи и радиотехники, город Москва

Председатель Оситис Анастасия Петровна

## 4.2. Наименования организаций-разработчиков

| 1 | ОАО «Московская телекоммуникационная корпорация », ОАО КОМКОР, город Москва |
| --- | --- |
| 2 | ПАО «Ростелеком», город Москва |
| 3 | Федеральное государственное бюджетное учреждение «Всероссийский научно-исследовательский институт труда» Министерства труда и социальной защиты Российской Федерации, город Москва |
| 4 | Колледж телекоммуникаций ордена Трудового Красного Знамени федерального государственного бюджетного образовательного учреждения высшего образования «Московский технический университет связи и информатики», город Москва |

<1> Общероссийский классификатор занятий.

<2> Общероссийский классификатор видов экономической деятельности.

<3> Постановление Правительства Российской Федерации от 25 февраля 2000 г. N 163 "Об утверждении перечня тяжелых работ и работ с вредными или опасными условиями труда, при выполнении которых запрещается применение труда лиц моложе восемнадцати лет" (Собрание законодательства Российской Федерации, 2000, N 10, ст. 1131; 2001, N 26, ст. 2685; 2011, N 26, ст. 3805).

<4> Приказ Минздравсоцразвития России от 12 апреля 2011 г. N 302н "Об утверждении перечней вредных и (или) опасных производственных факторов и работ, при выполнении которых проводятся обязательные предварительные и периодические медицинские осмотры (обследования), и Порядка проведения обязательных предварительных и периодических медицинских осмотров (обследований) работников, занятых на тяжелых работах и на работах с вредными и (или) опасными условиями труда" (зарегистрирован в Минюсте России 21 октября 2011 г., регистрационный N 22111), с изменением, внесенным приказом Минздрава России от 15 мая 2013 г. N 296н (зарегистрирован в Минюсте России 3 июля 2013 г., регистрационный N 28970); статья 213 Трудового кодекса Российской Федерации (Собрание законодательства Российской Федерации, 2002, N 1, ст. 3; 2004, N 35, ст. 3607; 2006, N 27, ст. 2878; 2008, N 30, ст. 3616; 2011, N 49, ст. 7031; 2013, N 48, ст. 6165, N 52, ст. 6986).

<5> Правила технической эксплуатации электроустановок потребителей (приказ Минэнерго России от 13 января 2003 г. N 6 "Об утверждении Правил технической эксплуатации электроустановок потребителей" (зарегистрирован в Минюсте России 22 января 2003 г., регистрационный N 4145); Приказ Минтруда России от 24 июля 2013 г. N 328н "Об утверждении Правил по охране труда при эксплуатации электроустановок" (зарегистрирован в Минюсте России 12 декабря 2013 г., регистрационный N 30593).

<6> Единый тарифно-квалификационный справочник работ и профессий рабочих отраслей экономики Российской Федерации, выпуск 58, часть 1, Раздел "Работы и профессии рабочих связи".