УТВЕРЖДЕН 
приказом Министерства 
труда и социальной защиты 
Российской Федерации 
от «__» ______20___ г. №___

ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЙ СТАНДАРТ

Специалист в области наногетероструктурных СВЧ-монолитных интегральных схем

|  | Регистрационный номер |
| --- | --- |

# Содержание

| Общие сведения | 1 |
| --- | --- |
| Описание трудовых функций, входящих в профессиональный стандарт (функциональная карта вида профессиональной деятельности) | 2 |
| Характеристика обобщенных трудовых функций | 4 |
| 3.1. Обобщенная трудовая функция «Выполнение технологических операций производственного процесса создания СВЧ-монолитных интегральных схем» | 4 |
| 3.2. Обобщенная трудовая функция «Контроль параметров изготовленных наногетероструктурных СВЧ-монолитных интегральных схем» | 8 |
| 3.3. Обобщенная трудовая функция «Проведение постростовых технологических операций по созданию наногетероструктурных СВЧ-монолитных интегральных схем» | 12 |
| 3.4. Обобщенная трудовая функция «Организация и проведение испытаний наногетероструктурных СВЧ-монолитных интегральных схем» | 15 |
| 3.5. Обобщенная трудовая функция «Подготовка конструкторской документации для запуска в производство и разработка методик испытаний, контроля и отбраковки наногетероструктурных СВЧ-монолитных интегральных схем» | 17 |
| 3.6. Обобщенная трудовая функция «Выполнение опытно-конструкторских работ полного цикла по созданию наногетероструктурных СВЧ-монолитных интегральным схем, руководство их конструированием и испытанием» | 20 |
| Сведения об организациях – разработчиках профессионального стандарта | 25 |

I. Общие сведения

| Производство интегральных схем, микросборок и микромодулей |  |  |
| --- | --- | --- |
| (наименование вида профессиональной деятельности) | Код |
| Основная цель вида профессиональной деятельности: |
| Производство наногетероструктурных сверхвысокочастотных (СВЧ) монолитных интегральных схем (СВЧ-МИС) с использованием нанотехнологий |

Группа занятий:

| 2111 | Физики и астрономы |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| (код ОКЗ) | (наименование) | (код ОКЗ) | (наименование) |
| Отнесение к видам экономической деятельности: |
| 26.11.3 | Производство интегральных электронных схем |
| (код ОКВЭД) | (наименование вида экономической деятельности) |

II. Описание трудовых функций, входящих в профессиональный стандарт (функциональная карта вида профессиональной деятельности) Обобщенные трудовые функции Трудовые функции код наименование уровень квалификации наименование код уровень (подуровень) квалификации A Выполнение технологических операций производственного процесса создания СВЧ-монолитных интегральных схем 6 Выполнение технологических процессов создания наногетероструктурных подложек для СВЧ-монолитных интегральных схем А/01.6 6 Проведение технологических процессов создания наногетероструктурных СВЧ-монолитных интегральных схем A/02.6 Проведение приборно-технологического моделирования компонентов наногетероструктурных СВЧ-монолитных интегральных схем A/03.6 Проведение схемотехнического и электромагнитного моделирования конструкции наногетероструктурных СВЧ-монолитных интегральных схем A/04.6 B Контроль параметров, изготовленных наногетероструктурных СВЧ-монолитных интегральных схем 6 Контроль параметров изготовленных подложек B/01.6 6 Контроль параметров технологических процессов создания наногетероструктурных СВЧ-монолитных интегральных схем B/02.6 Контроль статических параметров наногетероструктурных СВЧ-монолитных интегральных схем B/03.6 Контроль динамических параметров наногетероструктурных СВЧ-монолитных интегральных схем B/04.6 C Проведение постростовых технологических операций по созданию наногетероструктурных СВЧ-монолитных интегральных схем 7 Проведение технологического моделирования и расчетов технологических операций по созданию наногетероструктурных СВЧ-монолитных интегральных схем С/01.7 7 Составление технологических карт по проведению процессов создания наногетероструктурных СВЧ-монолитных интегральных схем С/02.7 Сборка стенда для проведения испытаний и измерений наногетероструктурных СВЧ-монолитных интегральных схем C/03.7 D Организация и проведение испытаний наногетероструктурных СВЧ-монолитных интегральных схем 7 Составление программ и методик испытаний и измерений наногетероструктурных СВЧ-монолитных интегральных схем D/01.7 7 Проведение испытаний наногетероструктурных СВЧ-монолитных интегральных схем на воздействие механических, климатических и специальных факторов D/02.7 E Подготовка конструкторской документации для запуска в производство и разработка методик испытаний, контроля и отбраковки наногетероструктурных СВЧ-монолитных интегральных схем 7 Подготовка исходных данных для изготовления наногетероструктурных СВЧ-МИС E/01.7 7 Обеспечение проведения измерений и испытаний изготовленных наногетероструктурных СВЧ-МИС E/02.7 F Выполнение опытно-конструкторских работ полного цикла по созданию наногетероструктурных СВЧ-монолитных интегральным схем, руководство их конструированием и испытанием 7 Конструирование наногетероструктурных СВЧ-монолитных интегральных схем в соответствии с техническим заданием для выбираемой технологии F/01.7 7 Подготовка конструкторской документации для запуска СВЧ-МИС в производство F/02.7 Руководство и контроль опытно-конструкторских работ по созданию наногетероструктурных СВЧ-монолитных интегральных схем F/03.7

III. Характеристика обобщенных трудовых функций

3.1. Обобщенная трудовая функция

| Наименование | Выполнение технологических операций производственного процесса создания СВЧ-монолитных интегральных схем | Код | А | Уровень квалификации | 6 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Происхождение обобщенной трудовой функции | Оригинал | X | Заимствовано из оригинала |  |  |
|  |  | Код оригинала | Регистрационный номер профессионального стандарта |
| Возможные наименования должностей, профессий | Инженер-физик Инженер-технолог Младший научный сотрудник |
| Требования к образованию и обучению | Высшее образование – бакалавриат |
| Требования к опыту практической работы | - |

| Особые условия допуска к работе | Прохождение обязательных предварительных (при поступлении на работу) и периодических медицинских осмотров (обследований), а также внеочередных медицинских осмотров (обследований) в порядке, установленном законодательством Российской Федерации Прохождение инструктажа по охране труда и технике безопасности |
| --- | --- |
| Другие характеристики | Рекомендуется дополнительное профессиональное образование по программам повышения квалификаций в соответствии с профилем деятельности |
| Дополнительные характеристики: |
| Наименование документа | Код | Наименование базовой группы, должности (профессии) или специальности |
| ОКЗ | 2111 | Физики и астрономы |
| ЕКС | - | Инженер-физик |
|  | - | Инженер-технолог (технолог) |
|  | - | Младший научный сотрудник |
| ОКПДТР | 42858 | Инженер-физик |
|  | 22854 | Инженер-технолог |
|  | 24372 | Научный сотрудник (в области физики и астрономии) |
| ОКСО | 2.11.03.04 | Электроника и наноэлектроника |

| 3.1.1. Трудовая функция |
| --- |
| Наименование | Выполнение технологических процессов создания наногетероструктурных подложек для СВЧ-монолитных интегральных схем | Код | А/01.6 | Уровень (подуровень) квалификации | 6 |
| Происхождение трудовой функции | Оригинал | X | Заимствовано из оригинала |  |  |
|  |  | Код оригинала | Регистрационный номер профессионального стандарта |
| Трудовые действия | Анализ требований КД на наногетероструктурные СВЧ-МИС в части технологии их создания |
|  | Оценка реализуемости технологии наногетероструктур СВЧ-МИС с заданными параметрами |
|  | Выбор и обоснование технологического оборудования для производства наногетероструктур с заданными параметрами |
|  | Проведение технологических процессов создания наногетероструктурных подложек для СВЧ |
| Необходимые умения | Оценивать временные затраты на стандартные и нестандартные подходы при выборе технологии изготовления наногетероструктурных подложек для СВЧ-МИС |
|  | Оценивать технические, экономические и экологические риски при выборе технологических процессов изготовления наногетероструктурных подложек для СВЧ-МИС |
|  | Работать на части технологического оборудования для производства полупроводниковых приборов (травление, литография, термодиффузия, химическая обработка, напыление металлов, эпитаксиальное выращивание, химическое осаждение из газовой фазы, атомно-слоевое осаждение полупроводниковых слоев контроль вольт-амперных характеристик, осаждение диэлектрических, полупроводниковых и металлических слоев, ионное легирование, шлифовка, резка). |
|  | Оказывать первую помощь пострадавшему на производстве |
| Необходимые знания | Свойства материалов, используемых для создания наногетероструктур |
|  | Физика и технология наногетероэпитаксиальных структур и приборов на их основе |
|  | Технология производства СВЧ-МИС |
|  | Основы твердотельной электроники |
|  | Порядок оказания первой помощи пострадавшему на производстве |
|  | Технический английский язык |
| Другие характеристики | - |
| 3.1.2. Трудовая функция |
| Наименование | Проведение технологических процессов создания наногетероструктурных СВЧ-монолитных интегральных схем | Код | A/02.6 | Уровень (подуровень) квалификации | 6 |
| Происхождение трудовой функции | Оригинал | X | Заимствовано из оригинала |  |  |
|  |  | Код оригинала | Регистрационный номер профессионального стандарта |
| Трудовые действия | Анализ ТЗ в части требований к параметрам исходных материалов и выполнения технологических операций изготовления наногетероструктурных подложек |
|  | Разработка последовательности технологических процессов создания наногетероструктурных СВЧ-МИС |
|  | Выбор и обоснование применения технологического оборудования |
|  | Выполнение технологических операций на стандартном и нестандартном технологическом оборудовании |
| Необходимые умения | Оценивать технические и экономические риски при выборе технологических процессов изготовления наногетероструктурных СВЧ-МИС |
|  | Оценивать адекватность математических моделей реальным технологическим процессам |
|  | Работать на части технологического оборудования для производства полупроводниковых приборов (травление, литография, термодиффузия, химическая обработка, напыление металлов, контроль вольт-амперных характеристик, осаждение диэлектрических, полупроводниковых и металлических слоев, ионное легирование, шлифовка, резка). |
|  | Оказывать первую помощь пострадавшему на производстве |
| Необходимые знания | Физика и технология наногетероструктур |
|  | Технология наногетероструктурных СВЧ-МИС, исследования в новых направлениях |
|  | Технологическое оборудование для производства СВЧ-МИС |
|  | Порядок оказания первой помощи пострадавшему на производстве |
|  | Расположение технологического оборудования |
| Другие характеристики | - |

| 3.1.3. Трудовая функция |
| --- |
| Наименование | Проведение приборно-технологического моделирования компонентов наногетероструктурных СВЧ-монолитных интегральных схем | Код | A/03.6 | Уровень (подуровень) квалификации | 6 |
| Происхождение трудовой функции | Оригинал | X | Заимствовано из оригинала |  |  |
|  |  | Код оригинала | Регистрационный номер профессионального стандарта |
| Трудовые действия | Сравнительный анализ современных систем приборно-технологического моделирования |
|  | Разработка проектов приборно-технологического проектирования компонентов наногетероструктурных сверхвысокочастотных (СВЧ) монолитных интегральных схем (СВЧ-МИС) |
|  | Моделирование компонентов наногетероструктурных СВЧ-МИС средствами приборно-технологического проектирования |
|  | Отчет о результатах приборно-технологического моделирования, согласования согласование его с руководством и передача технологу для использования для разработки ТД |
|  | Подготовка поведенческой модели и функциональной схемы устройства |
| Необходимые умения | Оценивать временные затраты на стандартные и нестандартные подходы при выборе технологии изготовления наногетероструктурных СВЧ-МИС |
|  | Оценивать технические и экономические риски при выборе технологических процессов изготовления СВЧ-МИС |
|  | Оказывать первую помощь пострадавшему на производстве |
| Необходимые знания | Технический английский язык |
|  | Основы физики и технологии гетероэпитаксиальных структур |
|  | Основы технологии СВЧ-МИС |
|  | Современные системы приборно-технологического моделирования |
|  | Методы сквозного приборно-технологического моделирования компонентов наногетероструктурных СВЧ-монолитных интегральных |
|  | Порядок оказания первой помощи пострадавшему на производстве |
| Другие характеристики | - |

| 3.1.4. Трудовая функция |
| --- |
| Наименование | Проведение схемотехнического и электромагнитного моделирования конструкции наногетероструктурных СВЧ-монолитных интегральных схем | Код | A/04.6 | Уровень (подуровень) квалификации | 6 |
| Происхождение трудовой функции | Оригинал | X | Заимствовано из оригинала |  |  |
|  |  | Код оригинала | Регистрационный номер профессионального стандарта |
| Трудовые действия | Разработка электрических схем в рамках выбранной среды проектирования |
|  | Моделирование и расчет полосковых линий и паразитных импедансов схемы |
|  | Моделирование и расчет фильтрующих и согласующих элементов схемы |
|  | Моделирование электромагнитного поведения разрабатываемой схемы |
|  | Выбор тестового окружения для моделирования параметров схемы, оценка полноты покрытия тестов |
|  | Проектирование топологии СВЧ-МИС в соответствии с нормами проектирования |
|  | Моделирование тепловых эффектов разрабатываемой схемы |
| Необходимые умения | Выбирать программное обеспечение для построения моделей элементов и конструирования СВЧ-МИС |
|  | Работать с современными САПР по СВЧ-моделированию |
|  | Анализировать результаты измерений и методы электромагнитного и схемотехнического моделирования для разработки математических моделей элементов СВЧ-МИС |
|  | Верифицировать созданные модели на основе численных и натурных экспериментов |
|  | Составлять отчет по результатам моделирования, включающий описание полученных моделей |
|  | Проводить декомпозицию проекта |
|  | Проектировать топологию СВЧ-МИС в соответствии с требованиями, определенными в ходе верификации схемы электрической |
|  | Оказывать первую помощь пострадавшему на производстве |
| Необходимые знания | Основы схемотехники и электроники |
|  | Основы теории фильтров и согласующих цепей |
|  | Физика полупроводниковых приборов |
|  | Основы технологии СВЧ-МИС |
|  | Порядок оказания первой помощи пострадавшему на производстве |
|  | Технический английский язык |
| Другие характеристики | - |

3.2. Обобщенная трудовая функция

| Наименование | Контроль параметров изготовленных наногетероструктурных СВЧ-монолитных интегральных схем | Код | B | Уровень квалификации | 6 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Происхождение обобщенной трудовой функции | Оригинал | X | Заимствовано из оригинала |  |  |
|  |  | Код оригинала | Регистрационный номер профессионального стандарта |
| Возможные наименования должностей, профессий | Инженер-конструктор Младший научный сотрудник |
| Требования к образованию и обучению | Высшее образование – бакалавриат |
| Требования к опыту практической работы | - |
| Особые условия допуска к работе | Прохождение обязательных предварительных (при поступлении на работу) и периодических медицинских осмотров (обследований), а также внеочередных медицинских осмотров (обследований) в порядке, установленном законодательством Российской Федерации Прохождение инструктажа по охране труда и технике безопасности |
| Другие характеристики | Рекомендуется дополнительное профессиональное образование по программам повышения квалификаций в соответствии с профилем деятельности |
| Дополнительные характеристики: |
| Наименование документа | Код | Наименование базовой группы, должности (профессии) или специальности |
| ОКЗ | 2111 | Физики и астрономы |
| ЕКС | - | Инженер-конструктор |
|  | - | Инженер-конструктор-схемотехник |
|  | - | Научный сотрудник |
| ОКПДТР | 22491 | Инженер-конструктор |
|  | 42493 | Инженер-конструктор-схемотехник |
|  | 24372 | Научный сотрудник (в области физики и астрономии) |
| ОКСО | 2.11.03.04 | Электроника и наноэлектроника |

| 3.2.1. Трудовая функция |
| --- |
| Наименование | Контроль параметров изготовленных подложек | Код | B/01.6 | Уровень (подуровень) квалификации | 6 |
| Происхождение трудовой функции | Оригинал | X | Заимствовано из оригинала |  |  |
|  |  | Код оригинала | Регистрационный номер профессионального стандарта |
| Трудовые действия | Анализ технической документации (ТД) в части требований к параметрам исходных материалов и выполнения технологических операций изготовления наногетероструктурных подложек |
|  | Разработка методик, выбор контрольно-измерительного оборудования для входного контроля материалов наногетероструктурных подложек |
|  | Разработка методик, выбор контрольно-измерительного оборудования для межоперационного контроля на тестовых наногетероструктурах |
|  | Разработка методик, выбор контрольно-измерительного оборудования для выходного контроля наногетероструктур |
|  | Статистическая обработка данных контроля параметров наногетероструктурных подложек для СВЧ-монолитных интегральных схем с оформлением протоколов и заключений |
|  | Проведение измерений параметров наногетероструктурных подложек для СВЧ-монолитных интегральных схем |
| Необходимые умения | Работать на оборудовании входного, межоперационного и выходного контроля при производстве наногетероструктур |
|  | Анализировать данные измерений и контроля параметров наногетероструктурных подложек для СВЧ-монолитных интегральных схем, предложения об изменении параметров и режимов технологических процессов (ТП) |
|  | Оказывать первую помощь пострадавшему на производстве |
| Необходимые знания | Физика и технология наногетероструктур |
|  | Методы измерения параметров материалов, используемых в производстве наногетероструктур |
|  | Методы контроля параметров и режимов технологических процессов |
|  | Контрольно-измерительное оборудование в производстве наногетероструктурах |
|  | Математическая статистика |
|  | Порядок оказания первой помощи пострадавшему на производстве |
|  | Технический английский язык |
| Другие характеристики | - |
| 3.2.2. Трудовая функция |
| Наименование | Контроль параметров технологических процессов создания наногетероструктурных СВЧ-монолитных интегральных схем | Код | B/02.6 | Уровень (подуровень) квалификации | 6 |
| Происхождение трудовой функции | Оригинал | X | Заимствовано из оригинала |  |  |
|  |  | Код оригинала | Регистрационный номер профессионального стандарта |
| Трудовые действия | Анализ КД и ТЗ на разработку СВЧ-МИС в части требований к технологии производства |
|  | Сопровождение и контроль выполнения технологических операций в ходе изготовления экспериментальной партии СВЧ-МИС |
|  | Анализ данных контроля параметров тестовых структур СВЧ-МИС, внесение предложений по корректировке режимов в технологическую документацию |
|  | Формирование базы данных измерения и контроля, составление протоколов и актов контроля параметров СВЧ-МИС |
|  | Анализ данных измерения и контроля, предложения об изменении параметров и режимов ТП |
| Необходимые умения | Проводить анализ технологической документации |
|  | Разрабатывать тестовые структуры для эффективного контроля выполнения технологических операций |
|  | Работать на части технологического и контрольно-измерительного оборудования для производства полупроводниковых приборов (травление, литография, термодиффузия, химическая обработка, напыление металлов, контроль вольт-амперных характеристик, осаждение диэлектрических, полупроводниковых и металлических слоев, ионное легирование, шлифовка, резка). |
|  | Оказывать первую помощь пострадавшему на производстве |
| Необходимые знания | Технический английский язык |
|  | Нормативная документация отрасли, организации на технологические процессы |
|  | Основы технологии производства интегральных схем, микросборок и микромодулей |
|  | Методы контроля параметров технологических процессов создания наногетероструктурных СВЧ-монолитных интегральных схем |
|  | Технологическое и контрольно-измерительное оборудование |
|  | Введение в метрологию |
|  | Основы научных исследований и техника эксперимента |
|  | Порядок оказания первой помощи пострадавшему на производстве |
|  | Технические характеристики, конструктивные особенности, режимы работы и правила эксплуатации, используемого измерительного оборудования |
| Другие характеристики | - |

| 3.2.3. Трудовая функция |
| --- |
| Наименование | Контроль статических параметров наногетероструктурных СВЧ-монолитных интегральных схем | Код | B/03.6 | Уровень (подуровень) квалификации | 6 |
| Происхождение трудовой функции | Оригинал | X | Заимствовано из оригинала |  |  |
|  |  | Код оригинала | Регистрационный номер профессионального стандарта |
| Трудовые действия | Разработка методик измерений статических параметров наногетероструктурных СВЧ-монолитных интегральных схем |
|  | Проведение измерений статических параметров наногетероструктурных тестовых элементах и СВЧ-МИС |
|  | Анализ результатов измерений статических параметров наногетероструктурных тестовых элементов и СВЧ-МИС |
|  | Выработка рекомендаций для корректировки конструкции и технологии наногетероструктурных СВЧ-МИС |
| Необходимые умения | Разрабатывать нормативную документацию на методики измерений статических параметров тестовых структур и СВЧ-МИС |
|  | Проводить измерения статических параметров на современном измерительном оборудовании |
|  | Формировать базы данных измерений и проводить их статистическую обработку |
|  | Проводить метрологическую экспертизу измерений статических параметров |
|  | Составлять акты и протоколы о проведении измерений |
|  | Оказывать первую помощь пострадавшему на производстве |
| Необходимые знания | Методы и способы измерений статических параметров СВЧ-МИС |
|  | Современное оборудование для измерения статических параметров |
|  | Статистический анализ результатов измерений |
|  | Введение в метрологию |
|  | Основы научных исследований и техника эксперимента |
|  | Порядок оказания первой помощи пострадавшему на производстве |
|  | Технические характеристики, конструктивные особенности, режимы работы и правила эксплуатации, используемого измерительного оборудования |
| Другие характеристики | - |

| 3.2.4. Трудовая функция |
| --- |
| Наименование | Контроль динамических СВЧ параметров наногетероструктурных монолитных интегральных схем | Код | B/04.6 | Уровень (подуровень) квалификации | 6 |
| Происхождение трудовой функции | Оригинал | X | Заимствовано из оригинала |  |  |
|  |  | Код оригинала | Регистрационный номер профессионального стандарта |
| Трудовые действия | Разработка методик измерений динамических параметров наногетероструктурных СВЧ-монолитных интегральных схем |
|  | Проведение измерений динамических параметров наногетероструктурных тестовых элементах и СВЧ-МИС |
|  | Анализ результатов измерений динамических параметров наногетероструктурных тестовых элементов и СВЧ-МИС |
|  | Выработка рекомендаций для корректировки конструкции и технологии наногетероструктурных СВЧ-МИС |
| Необходимые умения | Формировать базы данных измерений динамических параметров наногетероструктурных СВЧ-МИС |
|  | Проводить метрологическую экспертизу измерений динамических параметров |
|  | Оптимизировать конструктивно-технологические параметры СВЧ-МИС для обеспечения требований ТЗ |
|  | Оказывать первую помощь пострадавшему на производстве |
| Необходимые знания | Технический английский язык |
|  | Методы и способы измерений динамических параметров СВЧ-МИС |
|  | Современное оборудование для измерения динамических параметров |
|  | Статистический анализ результатов измерений |
|  | Введение в метрологию |
|  | Основы научных исследований и техника эксперимента |
|  | Порядок оказания первой помощи пострадавшему на производстве |
| Другие характеристики | - |

| 3.3. Обобщенная трудовая функция |
| --- |
| Наименование | Проведение постростовых технологических операций по созданию наногетероструктурных СВЧ-монолитных интегральных схем | Код | С | Уровень квалификации | 7 |
| Происхождение обобщенной трудовой функции | Оригинал | X | Заимствовано из оригинала |  |  |
|  |  | Код оригинала | Регистрационный номер профессионального стандарта |
| Возможные наименования должностей, профессий | Инженер-электроник Научный сотрудник |
| Требования к образованию и обучению | Высшее образование – специалитет, магистратура |
| Требования к опыту практической работы | Не менее одного года на инженерных должностях в области производства полупроводниковых приборов и наноэлектроники |
| Особые условия допуска к работе | Прохождение обязательных предварительных (при поступлении на работу) и периодических медицинских осмотров (обследований), а также внеочередных медицинских осмотров (обследований) в порядке, установленном законодательством Российской Федерации Прохождение инструктажа по охране труда и технике безопасности |
| Другие характеристики | Рекомендуется дополнительное профессиональное образование – программы повышения квалификации, программы профессиональной переподготовки |
| Дополнительные характеристики: |
| Наименование документа | Код | Наименование базовой группы, должности (профессии) или специальности |
| ОКЗ | 2111 | Физики и астрономы |
| ЕКС | - | Инженер-электроник |
|  | - | Научный сотрудник |
| ОКПДТР | 22864 | Инженер-электроник |
|  | 24372 | Научный сотрудник (в области физики и астрономии) |
| ОКСО | 2.11.04.04 | Электроника и наноэлектроника |
|  | 2.11.05.01 | Радиоэлектронные системы и комплексы |

| 3.3.1. Трудовая функция |
| --- |
| Наименование | Проведение технологического моделирования и расчетов технологических операций по созданию наногетероструктурных СВЧ-монолитных интегральных схем | Код | С/01.7 | Уровень (подуровень) квалификации | 7 |
| Происхождение трудовой функции | Оригинал | X | Заимствовано из оригинала |  |  |
|  |  | Код оригинала | Регистрационный номер профессионального стандарта |
| Трудовые действия | Анализ КД и ТЗ на разработку СВЧ-МИС в части требований к технологии производства |
|  | Разработка математических моделей технологических операций изготовления элементов наногетероструктурных СВЧ-МИС |
|  | Расчет параметров и режимов дискретных технологических операций |
|  | Разработка сквозного моделирования технологических процессов изготовления наногетероструктурных СВЧ-МИС согласно технологической карте |
|  | Сквозное моделирование технологии изготовления наногетероструктурных СВЧ-МИС |
|  | Отчет о результатах моделирования, согласование его с руководством и передача технологу для использования при разработке и корректировке ТП |
| Необходимые умения | Оценивать технические и экономические риски при выборе технологических процессов изготовления наногетероструктурных СВЧ-МИС |
|  | Оценивать адекватность математических моделей реальным технологическим процессам |
|  | Рассчитывать параметры и режимы дискретных технологических операций |
|  | Моделировать технологию изготовления наногетероструктурных СВЧ-МИС |
|  | Оказывать первую помощь пострадавшему на производстве |
| Необходимые знания | Технический английский язык |
|  | Физика и технология наногетероэпитаксиальных структур |
|  | Параметры полупроводниковых материалов, используемых в технологии наногетероструктур |
|  | Моделирование технологических процессов производства интегральных схем, микросборок и микромодулей |
|  | Методы сквозного моделирования технологии наногетероструктурных СВЧ-МИС |
|  | Современные системы моделирования технологии производства СВЧ-МИС |
|  | Порядок оказания первой помощи пострадавшему на производстве |
| Другие характеристики | - |

| 3.3.2. Трудовая функция |
| --- |
| Наименование | Составление технологических карт по проведению процессов создания наногетероструктурных СВЧ-монолитных интегральных схем | Код | С/02.7 | Уровень (подуровень) квалификации | 7 |
| Происхождение трудовой функции | Оригинал | X | Заимствовано из оригинала |  |  |
|  |  | Код оригинала | Регистрационный номер профессионального стандарта |
| Трудовые действия | Анализ КД и ТЗ на разработку СВЧ-МИС в части требований к технологии производства |
|  | Обоснование выбора маршрутной технологии производства СВЧ-МИС на основе разработанной конструкторской документации (КД), документации на отработанные технологические процессы (ТП) и данных моделирования |
|  | Разработка маршрутных карт последовательности технологических процессов изготовления наногетероструктурных СВЧ-МИС |
|  | Расчет параметров и режимов технологических операций (травление, литография, термодиффузия, химическая обработка, напыление, осаждение, ионное легирование, шлифовка) |
|  | Разработка операционных карт ТП |
|  | Оформление технологической документации на ТП, согласование её в соответствии с установленными регламентами |
| Необходимые умения | Работать с нормативной документацией для производства СВЧ-МИС |
|  | Работать в системе автоматизации проектирования (САПР) подготовки ТД для производства СВЧ-МИС |
|  | Оказывать первую помощь пострадавшему на производстве |
| Необходимые знания | Технический английский язык |
|  | Технология производства наногетероструктурных СВЧ-МИС |
|  | Стандарты для подготовки технологической документации |
|  | САПР подготовки ТД |
|  | Основы твердотельной электроники |
|  | Порядок оказания первой помощи пострадавшему на производстве |
| Другие характеристики | - |
| 3.3.3. Трудовая функция |
| Наименование | Сборка стенда для проведения испытаний и измерений наногетероструктурных СВЧ-монолитных интегральных схем | Код | С/03.7 | Уровень (подуровень) квалификации | 7 |
| Происхождение трудовой функции | Оригинал | X | Заимствовано из оригинала |  |  |
|  |  | Код оригинала | Регистрационный номер профессионального стандарта |
| Трудовые действия | Анализ современного состояния оборудования для проведения испытаний и измерений наногетероструктурных СВЧ-монолитных интегральных схем |
|  | Разработка методик проведения испытаний и измерений наногетероструктурных СВЧ-МИС |
|  | Разработка оснастки для проведения испытаний и измерений наногетероструктурных СВЧ-МИС |
|  | Выполнение операций настройки оснастки и контрольно-измерительных приборов для проведения испытаний и измерений наногетероструктурных СВЧ-МИС |
| Необходимые умения | Выполнять операции настройки оснастки и контрольно-измерительных приборов для проведения испытаний и измерений наногетероструктурных СВЧ-МИС |
|  | Проводить испытания и измерения параметров наногетероструктурных СВЧ-МИС |
|  | Оказывать первую помощь пострадавшему на производстве |
| Необходимые знания | Технический английский язык |
|  | Физика приборов на основе наногетероструктур |
|  | Методы проведения испытаний и измерений наногетероструктурных СВЧ-МИС |
|  | Современное оборудование для проведения испытаний и измерений наногетероструктурных СВЧ-МИС |
|  | Введение в метрологию |
|  | Основы научных исследований и техника эксперимента |
|  | Порядок оказания первой помощи пострадавшему на производстве |
| Другие характеристики | - |

| 3.4. Обобщенная трудовая функция |
| --- |
| Наименование | Организация и проведение испытаний наногетероструктурных СВЧ-монолитных интегральных схем | Код | D | Уровень квалификации | 7 |
| Происхождение обобщенной трудовой функции | Оригинал | X | Заимствовано из оригинала |  |  |
|  |  | Код оригинала | Регистрационный номер профессионального стандарта |
| Возможные наименования должностей, профессий | Ведущий инженер-электроник Старший научный сотрудник |
| Требования к образованию и обучению | Высшее образование – специалитет, магистратура |
| Требования к опыту практической работы | Не менее трёх лет на инженерных должностях в области производства полупроводниковых приборов и наноэлектроники |
| Особые условия допуска к работе | Прохождение обязательных предварительных (при поступлении на работу) и периодических медицинских осмотров (обследований), а также внеочередных медицинских осмотров (обследований) в порядке, установленном законодательством Российской Федерации Прохождение инструктажа по охране труда и технике безопасности |
| Другие характеристики | Рекомендуется дополнительное профессиональное образование – программы повышения квалификации, программы профессиональной переподготовки |
| Дополнительные характеристики |
| Наименование документа | Код | Наименование базовой группы, должности (профессии) или специальности |
| ОКЗ | 2111 | Физики и астрономы |
| ЕКС | - | Ведущий инженер |
|  | - | Инженер-электроник |
|  | - | Старший научный сотрудник |
| ОКПДТР | 22864 | Инженер-электроник |
|  | 24372 | Научный сотрудник (в области физики и астрономии) |
| ОКСО | 2.11.04.04 | Электроника и наноэлектроника |
|  | 2.11.05.01 | Радиоэлектронные системы и комплексы |

| 3.4.1. Трудовая функция |
| --- |
| Наименование | Составление программ и методик испытаний и измерений наногетероструктурных СВЧ-монолитных интегральных схем | Код | D/01.7 | Уровень (подуровень) квалификации | 7 |
| Происхождение трудовой функции | Оригинал | X | Заимствовано из оригинала |  |  |
|  |  | Код оригинала | Регистрационный номер профессионального стандарта |
| Трудовые действия | Разработка методик проведения испытаний наногетероструктурных СВЧ-монолитных интегральных схем на воздействие механических, климатических и специальных факторов |
|  | Разработка программ испытаний и измерений наногетероструктурных СВЧ-МИС |
|  | Выбор и обоснование оборудования для проведения испытаний и измерений наногетероструктурных СВЧ-МИС |
| Необходимые умения | Разрабатывать нормативную документацию на методики проведения испытаний и измерений СВЧ-МИС |
|  | Разрабатывать методики испытаний наногетероструктурных СВЧ-МИС |
|  | Составлять программу испытаний и измерений наногетероструктурных СВЧ-МИС |
|  | Оказывать первую помощь пострадавшему на производстве |
| Необходимые знания | Технический английский язык |
|  | Методы и способы проведения испытаний и измерений СВЧ-МИС |
|  | Современное оборудование для проведения испытаний и измерений СВЧ-МИС |
|  | Статистический анализ результатов измерений |
|  | Введение в метрологию |
|  | Основы научных исследований и техника эксперимента |
|  | Порядок оказания первой помощи пострадавшему на производстве |
|  | Технические характеристики, конструктивные особенности, режимы работы и правила эксплуатации, используемого измерительного оборудования |
| Другие характеристики | - |

| 3.4.2. Трудовая функция |
| --- |
| Наименование | Проведение испытаний наногетероструктурных СВЧ-монолитных интегральных схем на воздействие механических, климатических и специальных факторов | Код | D/02.7 | Уровень (подуровень) квалификации | 7 |
| Происхождение трудовой функции | Оригинал | X | Заимствовано из оригинала |  |  |
|  |  | Код оригинала | Регистрационный номер профессионального стандарта |
| Трудовые действия | Проведение испытаний наногетероструктурных СВЧ-МИС на воздействие механических, климатических и специальных факторов Проведение испытаний и измерений наногетероструктурных СВЧ-МИС |
|  | Сбор результатов испытаний наногетероструктурных СВЧ-МИС |
|  | Выработка рекомендаций для корректировки конструкции и технологии наногетероструктурных СВЧ-МИС |
| Необходимые умения | Формировать базы данных результатов испытаний и проводить их статистическую обработку |
|  | Анализировать результаты испытаний и измерений наногетероструктурных СВЧ-МИС |
|  | Выбирать режимы проведения механических, климатических и специальных испытаний наногетероструктурных СВЧ-МИС согласно ТЗ |
|  | Вырабатывать рекомендации для корректировки конструкции и технологии наногетероструктурных СВЧ-МИС по результатам испытаний на воздействие механических, климатических и специальных факторов |
|  | Проводить метрологическую экспертизу измерений |
|  | Составлять акты и протоколы о проведении испытаний наногетероструктурных СВЧ-МИС |
|  | Работать на испытательном оборудовании для СВЧ-МИС на воздействие механических, климатических и специальных факторов |
|  | Оказывать первую помощь пострадавшему на производстве |
| Необходимые знания | Методы и способы проведения испытаний наногетероструктурных СВЧ-МИС на воздействие механических, климатических и специальных факторов |
|  | Современное оборудование для проведения испытаний на воздействие механических, климатических и специальных факторов |
|  | Статистический анализ результатов измерений |
|  | Введение в метрологию |
|  | Основы научных исследований и техника эксперимента |
|  | Порядок оказания первой помощи пострадавшему на производстве |
| Другие характеристики | - |

| 3.5. Обобщенная трудовая функция |
| --- |
| Наименование | Подготовка конструкторской документации для запуска в производство и разработка методик испытаний, контроля и отбраковки наногетероструктурных СВЧ-монолитных интегральных схем | Код | E | Уровень квалификации | 7 |
| Происхождение обобщенной трудовой функции | Оригинал | X | Заимствовано из оригинала |  |  |
|  |  | Код оригинала | Регистрационный номер профессионального стандарта |
| Возможные наименования должностей, профессий | Ведущий инженер-конструктор Ведущий научный сотрудник Начальник производственного участка Начальник производственного отдела |
| Требования к образованию и обучению | Высшее образование – специалитет, магистратура |
| Требования к опыту практической работы | Не менее пяти лет на инженерных должностях в области производства полупроводниковых приборов и наноэлектроники |
| Особые условия допуска к работе | Прохождение обязательных предварительных (при поступлении на работу) и периодических медицинских осмотров (обследований), а также внеочередных медицинских осмотров (обследований) в порядке, установленном законодательством Российской Федерации Прохождение инструктажа по охране труда и технике безопасности |
| Другие характеристики | Рекомендуется дополнительное профессиональное образование – программы повышения квалификации, программы профессиональной переподготовки |
| Дополнительные характеристики |
| Наименование документа | Код | Наименование базовой группы, должности (профессии) или специальности |
| ОКЗ | 2111 | Физики и астрономы |
| ЕКС | - | Ведущий научный сотрудник |
|  | - | Ведущий инженер |
|  | - | Ведущий конструктор |
|  | - | Начальник производственного отдела |
| ОКПДТР | 22491 | Инженер-конструктор |
|  | 42493 | Инженер-конструктор-схемотехник |
|  | 24372 | Научный сотрудник (в области физики и астрономии) |
|  | 24841 | Начальник производства (в промышленности) |
| ОКСО | 2.11.04.04 | Электроника и наноэлектроника |
|  | 2.11.05.01 | Радиоэлектронные системы и комплексы |

| 3.5.1. Трудовая функция |
| --- |
| Наименование | Подготовка исходных данных для изготовления наногетероструктурных СВЧ-МИС | Код | E/01.7 | Уровень (подуровень) квалификации | 7 |
| Происхождение трудовой функции | Оригинал | X | Заимствовано из оригинала |  |  |
|  |  | Код оригинала | Регистрационный номер профессионального стандарта |
| Трудовые действия | Разработка топологии тестовых структур для характеризации параметров элементов монолитных интегральных схем |
|  | Разработка топологии МИС СВЧ, согласование их с технологами, внесение необходимых изменений |
|  | Разработка и подготовка файлов для электронной литографии с предъявлением их для технического контроля, внесение необходимых изменений |
|  | Разработка и подготовка файлов для изготовления фотошаблонов с предъявлением их для технического контроля, внесение необходимых изменений |
| Необходимые умения | Применять метод декомпозиции при анализе тестовых структур и МИС СВЧ |
|  | Оценивать допуски на элементы при межоперационном контроле параметров |
|  | Переходить от схемы принципиальной электрической к топологии МИС СВЧ, используя систему автоматизации проектирования (САПР) |
|  | Планировать и оптимизировать контрольные операции в процессе прохождения пластин по технологическому маршруту |
|  | Осуществлять разработку топологии тестовых структур на пластине для проведения межоперационного контроля совместно с технологами |
|  | Выбирать методики измерения параметров тестовых структур при межоперационном контроле технологического процесса |
|  | Анализировать статистическими методами результаты измерения параметров тестовых структур и делать заключение об их нахождении в пределах заданных допусков, приемлемых для достижения технических требований на МИС |
|  | Рассчитывать параметры МИС с учетом особенностей топологии |
|  | Разрабатывать техническое задание на изменение технологии |
|  | Взаимодействовать с технологическими подразделениями при передаче топологии в производство |
|  | Подготавливать файлы необходимых форматов для электронных шаблонов проекционной литографии |
|  | Работать на установке изготовления фотошаблонов |
| Необходимые знания | Основы технологии производства МИС СВЧ |
|  | Методы статистической обработки данных и теории чувствительности устройств к разбросам параметров компонент |
|  | Теория и методы планирования эксперимента |
|  | Параметры гетероструктур и материалов, применяемых в технологии МИС СВЧ |
|  | Теория допусков применительно к наноэлектронике СВЧ |
|  | Методы разработки библиотек моделей пассивных и активных элементов МИС СВЧ |
|  | Современные системы проектирования топологии СВЧ-устройств и МИС СВЧ |
|  | Топологические библиотеки моделей пассивных и активных элементов МИС СВЧ |
|  | Основы технологии изготовления фотошаблонов для проекционной литографии |
|  | Методики и нормативная документация на подготовку КД для изготовления фотошаблонов |
| Другие характеристики | - |
| 3.5.2. Трудовая функция |
| Наименование | Обеспечение проведения измерений и испытаний изготовленных наногетероструктурных СВЧ-МИС | Код | E/02.7 | Уровень (подуровень) квалификации | 7 |
| Происхождение трудовой функции | Оригинал | X | Заимствовано из оригинала |  |  |
|  |  | Код оригинала | Регистрационный номер профессионального стандарта |
| Трудовые действия | Разработка методик измерений параметров тестовых структур и МИС СВЧ на пластине в соответствии с требованиями технического задания |
|  | Проведение измерений тестовых структур и МИС СВЧ |
|  | Проведение статистической обработки данных измерений изготовленных наногетероструктурных СВЧ-МИС |
|  | Разработка методик испытания параметров МИС СВЧ |
|  | Разработка методик и критериев контроля и отбраковки МИС СВЧ |
|  | Контроль приемо-сдаточных испытаний, изготовленных наногетероструктурных с |
| Необходимые умения | Разрабатывать нормативную документацию на методики измерений тестовых структур и СВЧ МИС |
|  | Проводить измерение параметров на постоянном токе, в импульсном режиме и на СВЧ на современном оборудовании |
|  | Анализировать данные измерений параметров тестовых структур и МИС СВЧ |
|  | Проводить метрологическую экспертизу измерений параметров |
|  | Составлять акты и протоколы о проведении измерений |
|  | Составлять протоколы приемо-сдаточных испытаний |
|  | Составлять и согласовывать проекты технических условий изготовленных СВЧ-МИС |
|  | Измерять вольт-амперные и вольт-фарадные характеристики, частотные и динамические характеристики, устанавливать критерии их контроля |
| Необходимые знания | Способы и методы измерений параметров тестовых структур и МИС СВЧ на пластине в соответствии с требованиями пунктов технического задания |
|  | Статистический анализ результатов проведения измерений |
|  | Метрологическое обеспечение измерений |
|  | Нормативная документация на разработку технических условий |
|  | Методы проведения испытаний СВЧ-МИС на электрические и эксплуатационные параметры |
|  | Методы контроля параметров на СВЧ-МИС |
|  | Автоматизация зондовых измерений |
|  | Метрологическое обеспечение испытаний |
| Другие характеристики | Деятельность, направленная на обеспечение надежности СВЧ МИС |
| 3.6. Обобщенная трудовая функция |
| Наименование | Выполнение опытно-конструкторских работ полного цикла по созданию наногетероструктурных СВЧ-монолитных интегральным схем, руководство их конструированием и испытанием | Код | F | Уровень квалификации | 7 |
| Происхождение обобщенной трудовой функции | Оригинал | X | Заимствовано из оригинала |  |  |
|  |  | Код оригинала | Регистрационный номер профессионального стандарта |
| Возможные наименования должностей, профессий | Ведущий инженер-технолог Ведущий инженер-физик Начальник лаборатории Начальник отдела |
| Требования к образованию и обучению | Высшее образование – специалитет, магистратура |
| Требования к опыту практической работы | Не менее пяти лет на инженерных должностях в области производства полупроводниковых приборов и наноэлектроники |
| Особые условия допуска к работе | Прохождение обязательных предварительных (при поступлении на работу) и периодических медицинских осмотров (обследований), а также внеочередных медицинских осмотров (обследований) в порядке, установленном законодательством Российской Федерации Прохождение инструктажа по охране труда и технике безопасности |
| Другие характеристики | Рекомендуется дополнительное профессиональное образование – программы повышения квалификации, программы профессиональной переподготовки |
| Дополнительные характеристики |
| Наименование документа | Код | Наименование базовой группы, должности (профессии) или специальности |
| ОКЗ | 2111 | Физики и астрономы |
| ЕКС | - | Ведущий инженер |
|  | - | Начальник группы (бюро), лаборатории в составе конструкторского, технологического, исследовательского, расчетного, экспериментального и других основных отделов |
|  | - | Начальник исследовательской лаборатории |
|  | - | Начальник контрольно-испытательной лаборатории |
|  | - | Начальник конструкторско-технологического отдела |
|  | - | Начальник конструкторского отдела (службы) |
|  | - | Начальник отдела |
| ОКПДТР | 24594 | Начальник лаборатории (в промышленности) |
|  | 24680 | Начальник отдела (в промышленности) |
| ОКСО | 2.11.04.04 | Электроника и наноэлектроника |
|  | 2.11.05.01 | Радиоэлектронные системы и комплексы |

| 3.6.1. Трудовая функция |
| --- |
| Наименование | Конструирование наногетероструктурных СВЧ-монолитных интегральных схем в соответствии с техническим заданием для выбираемой технологии | Код | F/01.7 | Уровень (подуровень) квалификации | 7 |
| Происхождение трудовой функции | Оригинал | X | Заимствовано из оригинала |  |  |
|  |  | Код оригинала | Регистрационный номер профессионального стандарта |
| Трудовые действия | Разработка структурных схем и схем принципиальных МИС СВЧ, оптимизация их параметров с учетом существующих технологических маршрутов производства и технологических ограничений |
|  | Разработка моделей элементов СВЧ-МИС |
|  | Моделирование характеристик наногетероструктурных МИС СВЧ |
|  | Выбор программного обеспечения для построения моделей элементов и конструирования МИС СВЧ |
|  | Выбор и обоснование типа гетероструктур и активных элементов (транзисторов, диодов), необходимых для достижения заданных основных электрических и эксплуатационных параметров МИС СВЧ |
|  | Составление планов проведения экспериментальных работ по испытанию опытных образцов МИС СВЧ |
|  | Проведение испытаний опытных образцов МИС СВЧ |
|  | Выработка рекомендаций для увеличения процента выхода продукции при производстве |
|  | Подготовка предложений по оптимизации схемотехнических решений, топологии и технологического процесса |
| Необходимые умения | Проводить анализ технической литературы на русском и английском языках |
|  | Разрабатывать конструкторскую документацию на стадии технического предложения |
|  | Составлять согласно стандартам технические задания на конструирование МИС СВЧ |
|  | Проводить оптимизацию структурных и принципиальных схем МИС СВЧ |
|  | Формировать базы данных экспериментальных результатов измерения параметров МИС, материалов и технологических процессов |
|  | Составлять математические модели анализируемых элементов МИС СВЧ |
|  | Рассчитывать параметры на основе математических моделей |
|  | Использовать результаты моделирования в проектировании МИС СВЧ |
|  | Встраивать модели элементов в системы автоматизации проектирования |
|  | Верифицировать созданные модели на основе численных и натурных экспериментов |
|  | Анализировать результаты измерений СВЧ-монолитных интегральных схем |
|  | Разрабатывать недостающие в библиотеках модели элементов МИС СВЧ на основе анализа и экспериментальных измерений тестовых пассивных и активных элементов |
|  | Выбирать программное обеспечение для построения моделей элементов и конструирования МИС СВЧ |
|  | Разрабатывать специальное программное обеспечение для построения моделей элементов и конструирования МИС СВЧ |
|  | Разрабатывать модели МИС СВЧ, учитывающие параметры гетероструктурных подложек, применяемых пассивных и активных элементов с помощью систем моделирования и автоматизированного проектирования |
|  | Устанавливать связь отклонения параметров МИС СВЧ с отклонениями параметров материалов и параметров операций технологического процесса |
|  | Оценивать технические и экономические риски при выборе направления конструирования МИС СВЧ |
|  | Оценивать временные затраты на стандартные и нестандартные подходы при конструировании МИС СВЧ |
|  | Составлять отчет по результатам моделирования и экспериментальных измерений, включающий описание полученных моделей |
| Необходимые знания | Технический английский язык |
|  | Физика гетероэпитаксиальных структур |
|  | Материалы электронной техники |
|  | Технология наногетероструктур |
|  | Статистический анализ |
|  | Методы сквозного проектирования СВЧ-МИС |
|  | Методы оптимизации схемотехнических решений, топологии и технологического процесса |
|  | Методы электромагнитного и схемотехнического моделирования для разработки математических моделей элементов МИС СВЧ |
|  | Современные системы приборно-технологического и схемотехнического проектирования элементов и структур СВЧ-МИС |
|  | Методы схемотехнического анализа и синтеза МИС СВЧ с учетом электродинамических характеристик моделей элементов |
|  | Многофакторный анализ |
|  | Основы метрологии и методы измерения параметров СВЧ устройств |
|  | Современное контрольно-измерительное оборудование |
|  | Процедуры разработки и согласования технического задания |
|  | Единая система технологической документации, нормативная документация, регламенты, принятые в организации |
|  | Порядок оказания первой помощи пострадавшему на производстве |
| Другие характеристики | Деятельность, направленная на решение нетиповых задач конструкторско-технологического характера |
|  | Ответственность за увеличение процента выхода годных путем оптимизации конструкции и технологии МИС СВЧ |

| 3.6.2. Трудовая функция |
| --- |
| Наименование | Подготовка конструкторской документации для запуска СВЧ-МИС в производство | Код | F/02.7 | Уровень (подуровень) квалификации | 7 |
| Происхождение трудовой функции | Оригинал | X | Заимствовано из оригинала |  |  |
|  |  | Код оригинала | Регистрационный номер профессионального стандарта |
| Трудовые действия | Подготовка комплекта конструкторской документации для производства МИС СВЧ |
|  | Планирование и организация прохождения пластин по технологическому маршруту совместно с инженерами-технологами |
|  | Разработка плана коррекции схемотехнических решений, топологии и технологического маршрута при несоответствии параметров техническому заданию |
| Необходимые умения | Проводить анализ конструкторской документации с учетом технологических требований |
|  | Проводить и организовывать контроль параметров в процессе производства МИС СВЧ |
|  | Использовать экспериментальные данные о материалах и параметрах технологического процесса при анализе отклонений от технических требований |
|  | Вырабатывать корректирующие действия в соответствии с системой менеджмента качества |
| Необходимые знания | Методы сквозного проектирования МИС СВЧ |
|  | Стандарты на КД, нормативная документация отрасли, организации на технологические процессы |
|  | Основы технологии МИС СВЧ |
|  | Методики проведения измерения и контроля параметров в процессе производства |
|  | Метрологическое обеспечение контроля параметров |
|  | Технология автоматизации процессов контроля |
|  | Статистический анализ результатов измерений |
|  | Системы схемотехнического и технологического моделирования МИС СВЧ |
|  | Свойства и параметры материалов гетероструктурной электроники |
|  | Теория и практика управления технологическими процессами |
|  | Стандарты системы менеджмента качества |
| Другие характеристики | Ответственность за взаимодействие конструкторских и технологических подразделений для достижения соответствия параметров МИС СВЧ требованиям технического задания |
| 3.6.3. Трудовая функция |
| Наименование | Руководство и контроль опытно-конструкторских работ по созданию наногетероструктурных СВЧ-монолитных интегральных схем | Код | F/03.7 | Уровень (подуровень) квалификации | 7 |
| Происхождение трудовой функции | Оригинал | X | Заимствовано из оригинала |  |  |
|  |  | Код оригинала | Регистрационный номер профессионального стандарта |
| Трудовые действия | Подготовка предложений по новым разработкам наногетероструктурных МИС СВЧ |
|  | Разработка технического задания на опытно-конструкторскую работу (ОКР) по созданию СВЧ-МИС совместно с инженерами-технологами |
|  | Контроль исполнения календарного плана создания новых СВЧ-МИС |
|  | Проведение переговоров с представителями заказчиков и с технологическими службами |
|  | Руководство коллективом, выполняющим ОКР по созданию новых СВЧ-МИС |
| Необходимые умения | Анализировать мировой уровень и тенденции развития наногетероструктурной электроники СВЧ |
|  | Составлять обзоры по отечественным и иностранным источникам информации |
|  | Разрабатывать технические задания на проведение опытно-конструкторских работ |
|  | Разрабатывать технико-экономические обоснования научно-исследовательских работ и ОКР |
|  | Прогнозировать оценки достижимых параметров элементной базы наногетероструктурной электроники СВЧ |
|  | Создавать и руководить проектной командой |
|  | Проводить производственные совещания |
|  | Принимать согласованные решения |
|  | Владеть методологией системы менеджмента качества |
| Необходимые знания | Технический английский язык |
|  | Системный анализ |
|  | Технико-экономические и прогнозные исследования в отрасли |
|  | Теория и практика управления сложными инновационными проектами |
|  | Теория и практика принятия оптимальных решений |
|  | Нормативная документация и методики разработки технических требований на изделия СВЧ и МИС СВЧ |
|  | Нормативная документация и методики разработки технико-экономических обоснований |
|  | Процессный метод системы менеджмента качества |
| Другие характеристики | Деятельность, направленная на выполнение ОКР и решение задач управления коллективом, осуществляющим инновационную разработку |

IV. Сведения об организациях – разработчиках профессионального стандарта

| 4.1. Ответственная организация-разработчик |
| --- |
| Фонд инфраструктурных и образовательных программ (РОСНАНО), город Москва |
| Генеральный директор Свинаренко Андрей Геннадьевич |
| 4.2. Наименования организаций-разработчиков |
|  | АО «Научно-исследовательский институт молекулярной электроники», город Москва, город Зеленоград |
|  | НП «Межотраслевое объединение наноиндустрии», город Москва |
|  | ФГБОУ ВО «Воронежский государственный университет», город Воронеж |
|  | ФГБОУ ВО «Российская академия народного хозяйства и государственной службы при Президенте Российской Федерации», город Москва |

# Endnotes

Общероссийский классификатор занятий.

Общероссийский классификатор видов экономической деятельности.

Приказ Минздравсоцразвития России от 12 апреля 2011 г. N 302н «Об утверждении перечней вредных и (или) опасных производственных факторов и работ, при выполнении которых проводятся обязательные предварительные и периодические медицинские осмотры (обследования), и Порядок проведения обязательных предварительных и периодических медицинских осмотров (обследований) работников, занятых на тяжелых работах и на работах с вредными и (или) опасными условиями труда» (зарегистрирован Минюстом России21 октября 2011 г., регистрационный N 22111), с изменениями, внесенными приказами Минздрава России от 15 мая 2013 г. № 296н (зарегистрирован Минюстом России 3 июля 2013 г., регистрационный № 28970) и от 5 декабря 2014 г. № 801н (зарегистрирован Минюстом России 3 февраля 2015 г., регистрационный № 35848), приказом Минтруда России, Минздрава России от 6 февраля 2018 г. № 62н/49н (зарегистрирован Минюстом России 2 марта 2018 г., регистрационный № 50237).

Постановление Минтруда России, Минобразования России от 13 января 2003 г. № 1/29 «Об утверждении Порядка обучения по охране труда и проверки знаний требований охраны труда работников организаций» (зарегистрировано Минюстом России 12 февраля 2003 г., регистрационный № 4209), с изменениями, внесенными приказом Минтруда России, Минобрнауки России от 30 ноября 2016 г. № 697н/1490 (зарегистрирован Минюстом России 16 декабря 2016 г., регистрационный № 44767).

Единый квалификационный справочник должностей руководителей, специалистов и других служащих

Общероссийский классификатор профессий рабочих, должностей служащих и тарифных разрядов ОК 016-94.

Общероссийский классификатор специальностей по образованию.